## Slide 1
Quantum GIS - QGIS

## Slide 2
Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

## Slide 3
Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ) - Free Software
Free Software Foundation ονομάζει ένα πρόγραμμα Ελεύθερο Λογισμικό αν η άδεια χρήσης διασφαλίζει τις παρακάτω τέσσερις ελευθερίες για τον αποδέκτη του:
–Την ελευθερία να εκτελέσουν το πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό
–Την ελευθερία να μελετήσουν τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους (η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για αυτό)
–Την ελευθερία να αναδιανέμουν αντίγραφα του προγράμματος ώστε να βοηθήσουν το συνάνθρωπο τους
–Την ελευθερία να βελτιώσουν το πρόγραμμα και να διανείμουν τις βελτιώσεις που έχουν κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (η πρόσβαση στον κώδικα είναι προϋπόθεση για αυτό)

## Slide 4
Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ) - Open Source Software
• Open Source Initiative ονομάζει ένα λογισμικό Ανοικτού Κώδικα αν η άδεια χρήσης παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα στον αποδέκτη του:
–Το δικαίωμα οποιουδήποτε να κάνει χρήση του λογισμικού για οποιοδήποτε σκοπό
–Το δικαίωμα να παραλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού και το δικαίωμα να τροποποιεί του λογισμικό
–Το δικαίωμα να αναδιανέμει το πρωτότυπο λογισμικό ή κάθε άλλο που προέκυψε από μετατροπή του πρωτότυπου (είτε επί αμοιβή είτε δωρεάν)
–Το δικαίωμα να αποκτήσει το λογισμικό χωρίς να καταβάλει κάποιο αντίτιμο.

## Slide 5
ΕΛ / ΛΑΚ - FOSS
Και οι δύο ορισμοί αφήνουν περιθώρια για την δημιουργία μιας πληθώρας αδειών χρήσης αλλά συγκλίνουν εντονότατα
Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που είναι τόσο δύσκολο μία άδεια χρήσης να καλύπτει μόνο τις απαιτήσεις του ενός φορέα και όχι του άλλου
O όρος ΕΛ/ΛΑΚ είναι κατάλληλος για το 99% του λογισμικού που είναι είτε Ελεύθερο είτε Ανοικτού κώδικα και για αυτό είναι και αρκετά διαδεδομένος

## Slide 6
Ομάδες αδειών ΕΛ/ΛΑΚ
Δύο (2) μεγάλες ομάδες:
–προστατευτικές άδειες χρήσης (οι οποίες αναφέρονται και ως copyleft) και
–μη προστατευτικές
Η διαφορά τους έγκειται σε έναν επιπλέον περιορισμό που θέτουν οι προστατευτικές άδειες χρήσης. Συγκεκριμένα ο αποδέκτης του λογισμικού μπορεί να το διαθέσει σε τρίτους μόνο κάτω από το καθεστώς της ίδιας άδειας χρήσης με αυτή κάτω από την οποία το έλαβε και ο ίδιος.
Η πλέον διαδεδομένη άδεια χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ, η GPL, είναι προστατευτική.

## Slide 7
Κατηγορίες ΕΛ/ΛΑΚ (FOSS) GIS

## Slide 13
• http://freegis.org/
• http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_geographic_information_systems_software
• http://www.osgeo.org/
Χρήσιμα

## Slide 14
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ QUANTUM GIS (QGIS)

## Slide 15
Το Quantum GIS (QGIS) είναι ένα λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ανοιχτού Κώδικα, και διέπεται από την άδεια General Public License (GNU).
Το QGIS αποτελεί επίσημο πρόγραμμα του Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Τρέχει σε Linux, Unix, Mac OS X και Windows και υποστηρίζει πολλές μορφές γεωγραφικών δεδομένων (διανυσματικών και ψηφιδωτών) και μορφές βάσεων δεδομένων. Έχει αρκετές λειτουργικές δυνατότητες που αυξάνονται με τις νεότερες εκδόσεις που είναι συνεχείς.
Το QGIS είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα http://www.qgis.org και η έκδοση για Windows που διδάσκεται εδώ είναι η 3.2.2 “Bonn” (https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html)

## Slide 16
Εγκατάσταση
Βήμα 1ο
Μεταφόρτωση αρχείου από https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html
Βήμα 2ο
Αποθήκευση του αρχείου εγκατάστασης
(32 ή 64 bit)
Βήμα 3ο
Εκτέλεση του αρχείου .exe

## Slide 17
Εγκατάσταση
Βήμα 4ο
Εγκατάσταση με χρήση των προεπιλογών

## Slide 18
Διεπαφή και χειρισμός
1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ
2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
3. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
4. ΛΙΣΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
5. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΑΡΤΗ
6. ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

## Slide 19
Διεπαφή και χειρισμός - Μενού
παρέχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τα plugins
Εργασία: άνοιγμα, αποθήκευση, εκτύπωση των θεματικών επιπέδων και κλείσιμο του τρέχοντος έργου
Επεξεργασία: προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή γεωμετρικών χαρακτηριστικών ενός
επεξεργάσιμου
θεματικού επιπέδου

## Slide 20
Εμφάνιση: μετακίνηση, μεγέθυνση, επιλογή χαρακτηριστικών και έλεγχος γραμμής εργαλείων.
Διεπαφή και χειρισμός - Μενού
παρέχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τα plugins
Επίπεδο: προσθήκη, διαγραφή, θέαση, αλλαγή ρυθμίσεων προβολής των θεματικών επιπέδων

## Slide 21
Διεπαφή και χειρισμός - Μενού
παρέχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τα plugins
Ρυθμίσεις: ελέγχει της βασικές ρυθμίσεις του Έργου, προβολή του Έργου, τοπική γλώσσα και άλλες προεπιλογές
Πρόσθετα: για την απαρίθμηση των εγκατεστημένων plugins και των sub-routines και για την προσθήκη ή διαγραφή plugins
Διανύσματα: λειτουργίες επεξεργασίας και ανάλυσης διανυσματικών (vector) δεδομένων
RASTER: λειτουργίες επεξεργασίας και ανάλυσης εικονιστικών (raster) δεδομένων

## Slide 22
Διεπαφή και χειρισμός - Μενού
παρέχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τα plugins
Βάση Δεδομένων: διαχειριστής βάσης δεδομένων
Μεταδεδομένα: αναζήτηση μεταδεδομένων
Επεξεργασία: εργαλειοθήκες, γραφικό μοντέλο, εμφάνιση αποτελεσμάτων
Βοήθεια: εμφάνιση πληροφοριών προγράμματος, αναζήτηση βοήθειας και αναφορά προβλημάτων

## Slide 23
Διεπαφή και χειρισμός - Γραμμή Εργαλείων
παρέχει τις κοινές λειτουργίες με ένα click
Δεξί κλικ στο κενό γκρι τμήμα της περιοχής της γραμμής εργαλείων → εμφάνιση της διπλανής λίστας για τη γραμμή εργαλείων

## Slide 24
Με επιλογή/αποεπιλογή εμφανίζονται περισσότερες/λιγότερες εργαλειοθήκες
Διεπαφή και χειρισμός - Γραμμή Εργαλείων
παρέχει τις κοινές λειτουργίες με ένα click

## Slide 25
Μετακίνηση των εργαλειοθηκών
Κλικ στη “λαβή” της γραμμής εργαλείων για να ενεργοποιηθεί η μετακίνηση της γραμμής εργαλείων
Σύρσιμο της “λαβής” της γραμμής εργαλείων σε οποιονδήποτε χώρο της περιοχής της γραμμής εργαλείων και απελευθέρωση
Διεπαφή και χειρισμός - Γραμμή Εργαλείων
παρέχει τις κοινές λειτουργίες με ένα click

## Slide 26
Άσκηση 1
Δημιουργία ενός απλού θεματικού χάρτη
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός θεματικού χάρτη είναι η ύπαρξη στη γεωγραφική βάση δεδομένων μιας μεταβλητής προς χαρτογράφηση. Συνήθως η μεταβλητή αυτή, που ποσοτικοποιεί ένα φαινόμενο, θα πρέπει να είναι αριθμητική ώστε να μπορεί το λογισμικό ΣΓΠ να υπολογίσει αυτόματα τις ομάδες στις οποίες θα χωριστούν οι τιμές της μεταβλητής. Σε κάθε ομάδα αποδίδεται ένα χρώμα και ακολούθως χρωματίζονται τα χωρικά στοιχεία (σημεία, γραμμές ή πολύγωνα).
Βήμα 1. Εκκίνηση του λογισμικού QGIS
Από την Εκκίνηση (Start) των Windows, είτε από το εικονίδιο συντόμευσης στην
επιφάνεια εργασίας που δημιούργησε το πρόγραμμα εγκατάστασης

## Slide 28
Βήμα 2. Εισαγωγή της γεωγραφικής βάσης δεδομένων.
Από την γραμμή εργαλείων πατάμε αριστερό κλικ στο εργαλείο Προσθήκη Διανυσματικού Επιπέδου.

## Slide 29
Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε κωδικοποίηση greek και πατώντας στο κουμπί Αναζήτηση (…) της Πηγής ανοίγει ο πλοηγός αρχείων και αφού γίνει η πλοήγηση επιλέγουμε το αρχείο Νομοί_Ελλάδας.shp Για να εμφανιστεί το διανυσματικό επίπεδο με τους Νομούς της Ελλάδας θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί Προσθήκη που φαίνεται στην διπλανή εικόνα.

## Slide 30
Στη Λίστα Θεματικών Επιπέδων προστίθεται το αρχείο Νομοί_Ελλάδας.shp. Στην Επιφάνεια Χάρτη εμφανίζεται ο χάρτης με τους Νομούς της Ελλάδας.

## Slide 31
Βήμα 3. Ορισμός μεταβλητής προς χαρτογράφηση και κλάσεων τιμών
Κάνοντας δεξί κλικ στη λίστα επιπέδων χάρτη (Layers) πάνω στο Νομοί_Ελλάδας.shp επιλέγουμε στο μενού που εμφανίζεται Properties και ακολούθως επιλέγουμε στο αναδυόμενο παράθυρο το μενού Σύμβολα. Στη λίστα πάνω δεξιά επιλέγουμε Με Βαθμίδες, στο πεδίο Στήλη επιλέγουμε Density_11, επιλέγουμε Κλίμακα χρώματος: πορτοκαλί, στο πεδίο Λειτουργία επιλέγουμε Natural Breaks, 7 κλάσεις, πατάμε Ταξινόμηση, Apply και ΟΚ, όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα.

## Slide 32
Χάρτης αριθμητικής πυκνότητας πληθυσμού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Ελλάδας

## Slide 33
Βήμα 4. Αποθήκευση Χάρτη
Για να αποθηκευτεί η παρούσα σύνθεση του χάρτη ως έργο (project) του QGIS, ώστε να μπορεί να προσπελαστεί ή να διορθωθεί αργότερα, θα πρέπει να εκτελεστεί η εντολή Save as… από το μενού Εργασία. Αποθηκεύουμε το έργο σαν «Άσκηση 1».
Βήμα 5. Εξαγωγή Χάρτη
Το λογισμικό επιτρέπει την άμεση αποθήκευση του χάρτη σε μορφή PDF, DXF ή εικόνας με γεωαναφορά για άλλη χρήση, όπως για παράδειγμα για εισαγωγή σε μια εργασία ή επεξεργασία από άλλο λογισμικό. Υποστηρίζονται πολλοί τύποι εικόνων όπως .png, .jpg, .tiff κ.ά.. Η αποθήκευση του χάρτη σε μορφή εικόνας με γεωαναφορά γίνεται από το μενού Εργασία επιλέγοντας Import/Export “Export Map to Image” ενώ στο δίσκο αποθηκεύονται δύο αρχεία, η εικόνα και ένα αρχείο κειμένου με τα απαραίτητα στοιχεία της γεωαναφοράς.

## Slide 34
Άσκηση 2
Δημιουργία ενός χάρτη για παρουσίαση ή ερευνητική εργασία
Βήμα 1. Ιδιότητες Χάρτη: Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένων.
Από το μενού Ρυθμίσεις επιλέγουμε Επιλογές. Στην καρτέλα Σύστημα Αναφοράς Συντεταγμένων επιλέγουμε το προβολικό σύστημα EPSG:2100 - GGRS87 / Greek Grid που αφορά το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ'87). Πατάμε το κουμπί ΟΚ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Προφανώς, αν τα δεδομένα που θέλουμε να χαρτογραφηθούν έχουν άλλο σύστημα αναφοράς, όπως για παράδειγμα το WGS'84 τότε θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει επιλεγεί. Η επιλογή συστήματος είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί το λογισμικό να δημιουργεί σωστή κλίμακα στο χάρτη.

## Slide 36
Βήμα 2. Ιδιότητες υπομνήματος
Στη Λίστα Επιπέδων χάρτη πατάμε δεξί κλικ πάνω στο Νομοί_Ελλάδας.shp και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Rename Layer και εισάγουμε το κείμενο Πυκνότητα Πληθυσμού. Στη συνέχεια αποθηκεύουμε το έργο σαν «Άσκηση 2».
Βήμα 3. Σύνθεση χάρτη για δημοσίευση με το New Print Layout
Επιλέγοντας New Print Layout από το μενού Εργασία εμφανίζεται ένα παράθυρο που ζητά έναν τίτλο: εισάγουμε Map και πατάμε ΟΚ οπότε εμφανίζεται ο Συνθέτης Εκτύπωσης με τίτλο Map. Στο κεντρικό λευκό πλαίσιο που αναπαριστά μια σελίδα Α4 με οριζόντιο προσανατολισμό (το μέγεθος του χάρτη μπορεί να αλλάξει από το μενού Διάταξη – Page Setup…) θα προστεθεί ο θεματικός χάρτης που θα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του, το υπόμνημα, η κλίμακα, μια εικόνα που θα συμβολίζει το βορρά και κάποιες ετικέτες (τίτλος και κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων).
Αρχικά από την Εργαλειοθήκη επιλέγουμε Adds a New Map to the Layout, σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο που να καταλαμβάνει σχεδόν όλη τη σελίδα αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο γύρω - γύρω. Η ως τώρα σύνθεση φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

## Slide 38
Βήμα 4. Εισαγωγή Υπομνήματος
Από την Εργαλειοθήκη επιλέγουμε Adds a New Legend to the Layout και τοποθετούμε το υπόμνημα σε κατάλληλη θέση «κλικάροντας» πάνω στη σελίδα. Στο χάρτη της Ελλάδας το υπόμνημα μπαίνει συνήθως κάτω αριστερά στη σελίδα (ΝΔ της Πελοποννήσου) ή πάνω δεξιά (ΒΑ της Λέσβου). Μετακινούμε το υπόμνημα ώστε να είναι στην επιθυμητή αισθητικά ή σωστή χαρτογραφικά θέση. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, στο δεξί τμήμα του Συνθέτη Χάρτη υπάρχουν καρτέλες με τις ιδιότητες κάθε στοιχείου τις οποίες και μπορούμε να προσαρμόσουμε. Για παράδειγμα μπορούμε να μετονομάσουμε το πεδίο Title από Legend σε Υπόμνημα και να αλλάξουμε τη γραμματοσειρά τίτλου (Title font…) σε Times New Roman 20, υπότιτλου (Subgroup font…) σε Times New Roman 18 και της γραμματοσειράς του αντικειμένου (Item font…) σε Times New Roman 16.

## Slide 39
Βήμα 5. Εισαγωγή Κλίμακας
Από την Εργαλειοθήκη επιλέγουμε Adds a New Scale Bar to the Layout και τοποθετούμε την μπάρα κλίμακας «κλικάροντας» κάτω δεξιά στη σελίδα. Μετακινούμε την μπάρα ώστε να είναι στην επιθυμητή θέση. Η αρχική μπάρα είναι ιδιαίτερα μεγάλη για το μέγεθος του χάρτη γι’ αυτό συνιστάται να μειωθούν τα τμήματά του (Segments) από 2 σε 0 για το αριστερό τμήμα και από 4 σε δύο για το δεξί τμήμα. Και πάλι οι αλλαγές αυτές γίνονται στην καρτέλα Item Properties με επιλεγμένη την μπάρα.
Βήμα 6. Εισαγωγή Βορά
Από την Εργαλειοθήκη επιλέγουμε Adds a New Image to the Layout και σχεδιάζουμε ένα μικρό πλαίσιο πάνω αριστερά στη σελίδα ώστε μέσα να εμφανίζεται μια εικόνα που συμβολίζει το Βορρά. Αρχικά η εικόνα είναι κενή. Στην καρτέλα Item Properties δεξιά στις ιδιότητες του αντικειμένου <picture> θα δούμε τη δυνατότητα εισαγωγής εικόνας πατώντας στο Search Directory όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

## Slide 41
Βήμα 7. Εισαγωγή Ετικετών
Από την Εργαλειοθήκη επιλέγουμε Adds a New Label to the Layout και τοποθετούμε κείμενο τίτλου «κλικάροντας» πάνω αριστερά στη σελίδα. Ορίζουμε το κείμενο της ετικέτας ως «Χάρτης Αριθμητικής Πυκνότητας Πληθυσμού για το 2011» και τη γραμματοσειρά ως Times New Roman Bold 20. Μετακινούμε και μεγεθύνουμε την ετικέτα όσο χρειάζεται για να εμφανιστεί ολόκληρο το κείμενο τίτλου. Ομοίως δημιουργούμε ένα κείμενο πνευματικών δικαιωμάτων κεντρικά στο κάτω μέρος του υπομνήματος.
Επιλέγουμε τον κύριο χάρτη και ορίζουμε στο πεδίο Scale (Κλίμακα) 4500000 και ακολούθως πατάμε το κουμπί Update Preview (Ενημέρωση Προεπισκόπησης). Θα παρατηρήσουμε ότι αυξάνοντας την κλίμακα του χάρτη, αυτός εμφανίζεται μικρότερος ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται και η μπάρα κλίμακας. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στην Εικόνας που ακολουθεί.

## Slide 43
Βήμα 8. Αποθήκευση Χάρτη
Από το μενού του Συνθέτη Εκτύπωσης επιλέγουμε Αποθήκευση ως πρότυπο και αποθηκεύουμε το χάρτη στο δίσκο με το όνομα Density στο φάκελο εργασίας. Το αρχείο που αποθηκεύουμε έχει κατάληξη .qpt.
Βήμα 9. Εξαγωγή Χάρτη
Το λογισμικό QGIS παρέχει πολλές δυνατότητες εξαγωγής του τελικού χαρτογραφικού προϊόντος. Για εξαγωγή σε μορφή εικόνας, από το μενού Διάταξη επιλέγουμε Export as Image… (Εξαγωγή ως Εικόνας…) για να αποθηκεύσουμε το χάρτη σε μορφή εικόνας. Υπάρχουν διάφορες μορφές αρχείων εικόνας αλλά συνιστάται η μορφή .png. Μπορούμε επίσης να εξαγάγουμε το χάρτη σε μορφή PDF που διατηρεί τα διανύσματα και έτσι εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας γράφημα. Ο τελικός χάρτης σε μορφή εικόνας που μπορεί να εισαχθεί σε έκθεση ή μελέτη είναι ο παρακάτω.

## Slide 45
Άσκηση 3
Ανάλυση ανάγλυφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Στην άσκηση, για να δημιουργήσουμε ανάγλυφο, θα χρησιμοποιήσουμε το ASTER Global Digital Elevation Model λόγω της ευκολίας στην πρόσβαση και της καλής ανάλυσης που διαθέτει. Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τρόποι για να προμηθευτεί κάποιος το ASTER GDEM (https://asterweb.jpl.nasa.gov/data.asp). Η διάθεσή του είναι δωρεάν μετά από εγγραφή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα που θα επιλέξουμε (εδώ https://earthexplorer.usgs.gov/ )

## Slide 46
Βήμα 1. Εισαγωγή των εικόνων ASTER GDEM στο QGIS
Από την γραμμή εργαλείων πατάμε αριστερό κλικ στο εργαλείο Προσθήκη Επιπέδου Raster, και εισάγουμε τις 13 εικόνες που καλύπτουν την Περιφέρεια Στερεάς.

## Slide 47
Βήμα 2. Συγχώνευση των εικόνων ASTER GDEM σε ένα ενιαίο Raster
Από το μενού επιλέγουμε Raster- Διάφορα- Συγχώνευση, συμπληρώνουμε την καρτέλα και πατάμε Εκτέλεση. Το νέο αρχείο προστίθεται στη λίστα θεματικών επιπέδων και στην επιφάνεια του χάρτη.

## Slide 49
Βήμα 3. Δημιουργία του διανυσματικού αρχείου για την αποκοπή του ενιαίου Raster
στα όρια της Περιφέρειας Στερεάς .
Εισάγουμε το αρχείο της Περιφέρειας Στερεάς. Με δεξί κλικ πάνω του στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουμε Εξαγωγή, Save Selected Features As, συμπληρώνουμε την καρτέλα και πατάμε ΟΚ.

## Slide 51
Βήμα 4. Αποκοπή του ενιαίου Raster στα όρια της Περιφέρειας Στερεάς
Από το μενού επιλέγουμε Raster- Εξαγωγή- Αποκοπή κατά επίπεδο μάσκας, συμπληρώνουμε την καρτέλα και πατάμε Εκτέλεση. Το νέο αρχείο προστίθεται στη λίστα θεματικών επιπέδων και στην επιφάνεια του χάρτη.

## Slide 53
Βήμα 5. Δημιουργία Αναγλύφου της Περιφέρειας Στερεάς

## Slide 55
Βήμα 6. Δημιουργία κλίσεων της Περιφέρειας Στερεάς

## Slide 57
Βήμα 7. Δημιουργία Σκίασης Αναγλύφου της Περιφέρειας Στερεάς

## Slide 60
Βήμα 8. Δημιουργία Έκθεσης ή Προσανατολισμού του εδάφους της Περιφέρειας Στερεάς