## Slide 1: Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες Δικτύων Δεδομένων
Διαφάνειες στα πλαίσια του μαθήματος:
Δίκτυα Δεδομένων Ι
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ,
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

## Slide 2: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, Jim Kurose, Keith Ross, 6th edition, Addison-Wesley (οι διαφάνειες του μαθήματος βασίζονται κυρίως σε αυτό το βιβλίο)
Δίκτυα Υπολογιστών, μια προσέγγιση από την πλευρά των συστημάτων, L. Peterson, B.S. Davie, Κλειδάριθμος.

## Slide 3: Στόχοι της Ενότητας
Η παρουσίαση βασικών εννοιών των επικοινωνιών δεδομένων
Η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του Internet και των τεχνικών σύνδεσης σε αυτό
Η επισκόπηση των εννοιών της μεταγωγής κυκλώματος και της μεταγωγής πακέτου
Η εισαγωγή στις έννοιες της καθυστέρησης και των απωλειών στα δίκτυα δεδομένων

## Slide 4: Ορισμός
Λέγοντας δίκτυο υπολογιστών εννοούμε μια διασυνδεδεμένη συλλογή από αυτόνομους υπολογιστές
Δύο υπολογιστές καλούνται διασυνδεδεμένοι, αν είναι σε θέση να ανταλλάξουν πληροφορίες. Η σύνδεση μπορεί να επιτυγχάνεται με μια ποικιλία μέσων μετάδοσης
Σε αντίθεση με ένα δίκτυο υπολογιστών, ένα κατανεμημένο σύστημα (distributed system) αποτελείται από διασυνδεδεμένους υπολογιστές οι οποίοι, διαφανώς προς το χρήστη, αναλαμβάνουν τη βέλτιστη διεκπεραίωση των διεργασιών του στους κατάλληλους υπολογιστές του κατανεμημένου συστήματος

## Slide 5: Χρήσεις των Δικτύων Υπολογιστών
Τα δίκτυα υπολογιστών χρησιμοποιούνται τόσο στο επιχειρηματικό όσο και στο κοινωνικό πεδίο δραστηριοτήτων των ανθρώπων
Τα δίκτυα στις επιχειρήσεις παρέχουν συνεργασία, καταμερισμό πόρων (resource sharing), υψηλή αξιοπιστία (high availability) και εξοικονόμηση χρημάτων
Τα δίκτυα στο κοινωνικό πεδίο προσφέρουν δυνατότητες επικοινωνίας, πρόσβασης σε απομακρυσμένες πληροφορίες, ηλεκτρονικές συναλλαγές, διασκέδαση

## Slide 6: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου

## Slide 7: Αρχιτεκτονική Εφαρμογών σε Δίκτυα Υπολογιστών
Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή (client-server model) είναι ένα διαδεδομένο μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης δικτυακών εφαρμογών

## Slide 8: Πως θα μπορούσε να περιγράψει κανείς το Internet;
εκατομμύρια συνδεδεμένες υπολογιστικές συσκευές:
  κόμβοι = τελικά συστήματα
  εκτελούν δικτυακές εφαρμογές
τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα
  οπτική ίνα, χαλκός, μικροκυμματικά, δορυφορικά
  Ρυθμός μετάδοσης: εύρος ζώνης (bandwidth)
  Δρομολογητές (routers) και μεταγωγείς (switches): προωθούν δεδομένα (σε μορφή πακέτων)
ενσύρματα
κυκλώματα
ασύρματα
κυκλώματα
δρομολογητής
(router)
smartphone
PC
server
wireless
laptop
κινητό δίκτυο
κομβικός ISP
περιφερειακός ISP
οικιακό
δίκτυο
δίκτυο
οργανισμού
Notes: 8

## Slide 9: “Αστείες” Διαδικτυακές Συσκευές
πλαίσιο εικόνων IP
http://www.ceiva.com/
Web-enabled toaster +
πρόβλεψη καιρού
Τηλέφωνα Internet
Ψυγείο Internet
Slingbox: απομακρυσμένη
παρακολούθηση, έλεγχος
καλωδιακής τηλεόρασης
Tweet-a-watt:
Έλεγχος κατανάλωσης
ενέργειας

## Slide 10
Internet: “δίκτυο των δικτύων”
  Διασυνδεδεμένοι ISPs
Πρωτόκολλα (protocols), ελέγχουν την αποστολή και λήψη δεδομένων
  π.χ., TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
Τυποποιήσεις στο Διαδίκτυο:
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
κινητό δίκτυο
κομβικός ISP
περιφερειακός ISP
οικιακό
δίκτυο
δίκτυο
οργανισμού
Πως θα μπορούσε να περιγράψει κανείς το Internet;

## Slide 11: Το Internet από την άποψη των υπηρεσιών
Υποδομή που παρέχει υπηρεσίες στις εφαρμογές:
  Web, VoIP, e-mail, games, e-commerce, κοινωνικά δίκτυα, …
Παρέχει προγραμματιστική διεπαφή στις εφαρμογές
  επιτρέπει στα προγράμματα που στέλνουν και λαμβάνουν δεδομένα να «συνδέονται» στο Internet
  οι εφαρμογές μπορούν να διαλέξουν το είδος της υπηρεσίας που θα χρησιμοποιήσουν
κινητό δίκτυο
κομβικός ISP
περιφερειακός ISP
οικιακό
δίκτυο
δίκτυο
οργανισμού

## Slide 12: Πως συνδεόμαστε στο Internet;
Ως οικιακοί χρήστες: με συνδέσεις σημείο-προς-σημείο (point-to-point) τύπου xDSL (περισσότερα στη συνέχεια)
Ως δίκτυα οργανισμών/εταιρειών: με χρήση τεχνολογιών τοπικών δικτύων (ενσύρματων και ασύρματων), δρομολογητών (routers) και τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων ευρείας περιοχής (wide area communication links) σε περιφερειακούς παροχείς υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers - ISPs)
  μέσω αυτών και των συνδέσεών τους με κεντρικούς ISPs με όλους τους χρήστες του Internet

## Slide 13: Ιστορική Αναδρομή για το Διαδίκτυο - Ι
1962: προτείνεται η μεταγωγή πακέτων (Paul Baran – Rand Corporation)
1969: συνδέονται οι τέσσερις πρώτοι κόμβοι του ARPANET
1974: δημοσιεύονται οι βασικοί μηχανισμοί του TCP (Vint Cerf και Bob Kahn)
1982: ορίζεται το σύνολο πρωτοκόλλων TCP/IP (TCP/IP protocol suite) για το ARPANET
1984: εισάγεται το σύστημα ονομάτων περιοχών (Domain Name System - DNS)

## Slide 14: Ιστορική Αναδρομή για το Διαδίκτυο - ΙΙ
1986: δημιουργείται το NFSNET (στα 56 Κbps)
1992: δημοσιοποιείται ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web – WWW), (Tim Berners-Lee, CERN)
2005: GENI (Global Environment for Network Innovations) ξεκινά μεγάλης κλίμακας προσπάθεια «εξέλιξης» του Internet με ανοικτή την προοπτική ανάπτυξης ενός νέου διαδικτύου

## Slide 15: Οι άκρες του δικτύου: Τελικά συστήματα, δίκτυα πρόσβασης, τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα

## Slide 16: Μια πιο προσεκτική ματιά στη δομή του δικτύου
Στην άκρη του δικτύου:
  Κόμβοι (hosts): πελάτες και εξυπηρετητές (clients and servers)
  Οι εξυπηρετητές βρίσκονται συνήθως σε κέντρα δεδομένων (data centers)
Δίκτυα πρόσβασης, φυσικά μέσα: ενσύρματα, ασύρματα κυκλώματα επικοινωνίας
Πυρήνας του δικτύου:
  Διασυνδεδεμένοι δρομολογητές
  Δίκτυο των δικτύων!
κινητό δίκτυο
κομβικός ISP
περιφερειακός ISP
οικιακό
δίκτυο
δίκτυο
οργανισμού

## Slide 17: Δίκτυα Πρόσβασης και Φυσικά Μέσα
Ερώτηση: Πως συνδέονται τα τελικά συστήματα στους δρομολογητές πρόσβασης (edge router);
δίκτυα οικιακής πρόσβασης
δίκτυα πρόσβασης μέσω οργανισμών (σχολείο, εταιρεία)
κινητά δίκτυα πρόσβασης
Προσοχή:
bandwidth (bits per second) του δικτύου πρόσβασης;
διαμοιραζόμενο (shared) ή αφιερωμένο (dedicated);

## Slide 18: Δίκτυο πρόσβασης: Digital Subscriber Line (DSL) (I)
Χρήση υπαρχουσών τηλεφωνικών γραμμών για σύνδεση με το DSLAM στα κεντρικά γραφεία
  τα δεδομένα πάνω από την τηλεφωνική γραμμή DSL πηγαίνουν στο Internet
  η φωνή πάνω από την τηλεφωνική γραμμή DSL πηγαίνει στο τηλεφωνικό δίκτυο
κεντρικά γραφεία
ISP
τηλεφωνικό
δίκτυο
DSLAM
φωνή, δεδομένα μεταδίδονται
σε διαφορετικές συχνότητες πάνω από
αφιερωμένο (dedicated) τηλεπικοινωνιακό
κύκλωμα στο κεντρικό γραφείο
DSL
modem
splitter
Πολυπλέκτης
πρόσβασης DSL

## Slide 19: Δίκτυο πρόσβασης: Digital Subscriber Line (DSL) (II)
κεντρικά γραφεία
ISP
τηλεφωνικό
δίκτυο
DSLAM
φωνή, δεδομένα μεταδίδονται
σε διαφορετικές συχνότητες πάνω από
αφιερωμένο (dedicated) τηλεπικοινωνιακό
κύκλωμα στο κεντρικό γραφείο
DSL
modem
splitter
Πολυπλέκτης
πρόσβασης DSL
< 2,5 Μbps ρυθμός μετάδοσης «προς τα πάνω» (upstream transmission rate), συνήθως < 1Mbps
< 24Mbps ρυθμός μετάδοσης μεταφόρτωσης δεδομένων (downstream transmission rate), συνήθως < 10Μbps

## Slide 20
από/προς κεντρικό σημείο
DSL modem
router, firewall, NAT
ενσύρματο Ethernet (π.χ. 100 Mbps)
wireless access
point (π.χ. 54 Mbps)
ασύρματες
συσκευές
συνήθως
συνδυάζονται
σε μια συσκευή
Δίκτυο πρόσβασης: Οικιακό δίκτυο

## Slide 21: Δίκτυα πρόσβασης οργανισμών
Συνήθως υπάρχουν σε εταιρείες, πανεπιστήμια κ.λπ.
  στο εσωτερικό δίκτυο, ρυθμοί μετάδοσης από 100Mbps έως 10Gbps (προς εξυπηρετητές) με χρήση Ethernet switches
  Η σύνδεση με το υπόλοιπο Internet συνήθως από ~20Μbps έως (nx1)Gbps, ανάλογα με το κόστος και τις ανάγκες του οργανισμού
Ethernet
switch
εξυπηρετητές mail,
web του οργανισμού
δρομολογητής οργανισμού
σύνδεση οργανισμού με
ISP (Internet)

## Slide 22
Παρένθεση I: Gigabit Ethernet

## Slide 23
Παρένθεση II: 10Gbps Ethernet

## Slide 24
10Gbps Ethernet: Συνδέσεις Κορμού προς Data Centers

## Slide 25: Δίκτυα Ασύρματης Πρόσβασης
διαμοιραζόμενο (shared) δίκτυο ασύρματης πρόσβασης συνδέει τα υπολογιστικά συστήματα στο δρομολογητή
  μέσω σταθμού βάσης, πιο γνωστό και ως “access point”
Ασύρματα LANs:
  Μέσα σε κτίρια (<30m)
  802.11b/g (WiFi): ρυθμός μετάδοσης 11, 54 Mbps
Ασύρματη πρόσβαση ευρείας περιοχής (wide-area wireless access)
  Παρέχεται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ,10s km
  μεταξύ 1 και 10 Mbps
  3G, 4G: LTE
προς Internet
προς Internet

## Slide 26: Κόμβος (Host): Τρόπος αποστολής πακέτων δεδομένων (packets of data)
Λειτουργία αποστολής:
Παίρνει τα δεδομένα των εφαρμογών
Τα «τεμαχίζει» σε μικρότερα κομμάτια, γνωστά ως πακέτα, μεγέθους L bits
Μεταδίδει τα πακέτα στο δίκτυο πρόσβασης στο ρυθμό μετάδοσης R
R: ρυθμός μετάδοσης κυκλώματος
host
1
2
δύο πακέτα,
το καθένα L bits
καθυστέρηση
μετάδοσης
πακέτου
χρόνος που απαιτείται
για τη μετάδοση ενός
πακέτου L bits στο κύκλωμα
L (bits)
R (bits/sec)
=
=
Για τα τηλεπ. κυκλώματα: Ρυθμός μετάδοσης = χωρητικότητα (capacity) = εύρος ζώνης (bandwidth)

## Slide 27: Φυσικά Μέσα (Physical Media)
bit: διαδίδεται μεταξύ ζευγών εκπομπού/δέκτη
Φυσικό κύκλωμα: αυτό που βρίσκεται μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη
Οδηγούμενα μέσα:
  Το σήμα διαδίδεται σε συμπαγή μέσα: χαλκό (copper), οπτική ίνα (fiber), ομοαξονικό (coax)
Μη οδηγούμενα μέσα:
  Τα σήματα διαδίδονται ελεύθερα π.χ. μικροκυμματικές ζεύξεις
Καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους (twisted pair, TP)
Ζεύγη καλωδίων χαλκού που συστρέφονται ανά δύο
  Κατηγορία 5: 100Mbps (2 ζεύγη, τύπου UTP), 1Gbps Ethernet (4 ζέυγη, τύπου UTP)
  Κατηγορία 6: 10Gbps (4 ζεύγη, τύπου UTP)

## Slide 28: Φυσικά μέσα: ομοαξονικό καλώδιο, οπτική ίνα
Ομοαξονικό καλώδιο (coaxial cable):
Δύο ομόκεντροι αγωγοί χαλκού
Αμφίδρομο (bidirectional)
Ευρείας ζώνης (broadband):
  πολλαπλά κανάλια στο καλώδιο
  HFC
Καλώδιο οπτικής ίνας (fiber optic):
Ίνα γυαλιού μεταφέρει παλμούς φωτός, κάθε παλμός ένα bit
Υψηλή ταχύτητα: ρυθμοί μετάδοσης point-to-point από 10 έως και >100 Gbps ανά κανάλι
Χαμηλός ρυθμός σφαλμάτων:
  Οι επαναλήπτες (repeaters) μπορούν να απέχουν πολύ
  Απρόσβλητο από τον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο

## Slide 29: Ασύρματες Συνδέσεις
Το σήμα μεταφέρεται στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
Χωρίς φυσικό «καλώδιο»
Αμφίδρομο
Υπάρχουν επιπτώσεις στη μετάδοση από το περιβάλλον:
  ανακλάσεις (reflection)
  εμπόδια από αντικείμενα
  παρεμβολές (interference)
Τύποι ασύρματων συνδέσεων:
Επίγεια μικροκυμματικά
  με «πιάτα» κανάλια έως 45 Mbps
LAN (π.χ., WiFi)
  11Mbps, 54 Mbps
Ευρείας περιοχής
  π.χ. κυψελοειδή 3G (λίγα Mbps)
Δορυφορικά
  Κανάλι από λίγα Kbps έως 45Mbps (ή πολλαπλά μικρότερα κανάλια)
  270 msec καθυστέρηση από άκρο σε άκρο
  γεωσύγχρονοι ή χαμηλής τροχιάς

## Slide 30
To ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

## Slide 31: Ο πυρήνας του δικτύου: Μεταγωγή Πακέτου, Δομή του Διαδικτύου

## Slide 32: Ο πυρήνας του δικτύου
Πλέγμα από δρομολογητές που διασυνδέονται
Μεταγωγή πακέτου (packet-switching): ο κόμβος χωρίζει τα δεδομένα που στέλνουν οι εφαρμογές σε πακέτα (packets)
  προωθεί πακέτα από ένα δρομολογητή στον επόμενο, πάνω από κυκλώματα, στη διαδρομή από τον αποστολέα στον παραλήπτη
  κάθε πακέτο μεταδίδεται με την πλήρη ταχύτητα του κυκλώματος

## Slide 33: Αποθήκευση και Προώθηση (Store and Forward)
Το πακέτο πρέπει εξολοκλήρου να φτάσει στο δρομολογητή πριν να μεταδοθεί στον επόμενο κόμβο: αποθήκευση και προώθηση (store and forward)
καθυστέρηση = (3*L)/R
Παράδειγμα:
L = 7.5 Mbits
R = 1.5 Mbps
καθυστέρηση = 15 sec
αποστολέας
R bps
παραλήπτης
πακέτο L bits
R bps
R bps

## Slide 34: Μεταγωγή Πακέτου: Κατάτμηση Δεδομένων
Ας σπάσουμε τώρα το μήνυμα σε 5000 πακέτα:
Κάθε πακέτο 1.500 bits
1 msec για μετάδοση του πακέτου σε κάθε κύκλωμα
pipelining: κάθε κύκλωμα δουλεύει παράλληλα
Η καθυστέρηση μειώνεται από 15sec σε 5,002 sec!

## Slide 35: Μεταγωγή πακέτου: καθυστέρηση σε ουρές, απώλειες
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1.5 Mb/s
D
E
Ουρά πακέτων που αναμένουν στο εξερχόμενο κύκλωμα
Καθυστέρηση σε ουρές και απώλειες:
Αν ο ρυθμός άφιξης (σε bits) στο κύκλωμα ξεπερνάει το ρυθμό μετάδοσης του κυκλώματος για μια χρονική περίοδο:
  τα πακέτα θα τοποθετούνται σε ουρές, και θα αναμένουν τη σειρά τους για να μεταδοθούν στο κύκλωμα
  τα πακέτα μπορεί να απορρίπτονται (χάνονται) αν η μνήμη (buffer) γεμίσει

## Slide 36: Δύο βασικές λειτουργίες στον πυρήνα του δικτύου
Προώθηση (forwarding): μετακίνηση πακέτων από την είσοδο του δρομολογητή στην κατάλληλη έξοδο
Δρομολόγηση (routing): προσδιορίζει τη διαδρομή που ακολουθούν τα πακέτα από αποστολέα σε παραλήπτη
αλγόριθμος δρομολόγησης
πίνακας προώθησης
διεύθυνση
Εξερχόμενο κύκλωμα
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
1
2
3
0111
η διεύθυνση προορισμού στην
επικεφαλίδα του πακέτου που φτάνει

## Slide 37: Μεταγωγή Πακέτου

## Slide 38: Εναλλακτική μετάδοση: μεταγωγή κυκλώματος (Ι)
Πόροι από «άκρο σε άκρο» (end-end) ανατίθενται και δεσμεύονται για την κλήση μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη:
Στο σχήμα, κάθε κύκλωμα έχει 4 κανάλια
  Η κλήση δεσμεύει το 2ο κανάλι στο πάνω κύκλωμα και το 1ο στο δεξιά κύκλωμα
Αφιερωμένοι πόροι: η κλήση που κατέχει το κύκλωμα δεν το μοιράζεται με άλλες
  εγγυημένη απόδοση

## Slide 39: Εναλλακτική μετάδοση: μεταγωγή κυκλώματος (ΙΙ)
Το τμήμα που κυκλώματος που δεσμεύεται από κάθε κλήση παραμένει ανενεργό αν δεν χρησιμοποιείται από την κλήση που το δέσμευσε
Συνήθως χρησιμοποιείται στα παραδοσιακά τηλεφωνικά δίκτυα
Απαιτείται εγκατάσταση κλήσης
Επιτυγχάνεται με πολύπλεξη διαχωρισμού συχνότητας, χρόνου, μήκους κύματος, κ.ά.

## Slide 40: Μεταγωγή Κυκλώματος: FDM και TDM
FDM
συχνότητα
χρόνος
TDM
συχνότητα
χρόνος
4 χρήστες
Παράδειγμα:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 41: Πολύπλεξη Διαχωρισμού Συχνότητας (Frequency Division Multiplexing – FDM)
(α) Τα αρχικά εύρη ζώνης
(β) Τα εύρη ζώνης μετατοπισμένα ως προς συχνότητα
(γ) To πολυπλεγμένο (multiplexed) κανάλι

## Slide 42: Πολύπλεξη Διαχωρισμού Χρόνου (Time Division Multiplexing – TDM)
Ο φορέας (carrier) T1 (1.544 Mbps) = 193 bit/δείγμα * 8000 δείγματα/sec (1 sec / 125 μsec)
Πλαίσιο 193 bit /
7 bits δεδομένων ανά κανάλι ανά δείγμα
Το bit 8 για σηματοδοσία
Το bit 1 κωδικός πλαισίου

## Slide 43: Πολύπλεξη Διαχωρισμού Μήκους Κύματος (Wavelength Division Multiplexing – WDM)

## Slide 44: Μεταγωγή Κυκλώματος εναντίον Μεταγωγής Πακέτου
1 Mbit link
Κάθε χρήστης:
  100 kbps όταν μεταδίδει
  Μεταδίδει 10% του χρόνου
Μεταγωγή Κυκλώματος:
  10 χρήστες
Μεταγωγή Πακέτου:
  Με 35 χρήστες, πιθανότητα > 10 ενεργοί μικρότερη από .0004
Η μεταγωγή πακέτου επιτρέπει σε περισσότερους χρήστες να χρησιμοποιούν το δίκτυο!
N χρήστες
1 Mbps link

## Slide 45: Μεταγωγή Κυκλώματος εναντίον Μεταγωγής Πακέτου
Μεταγωγή Πακέτου: Ιδανική για κίνηση με εξάρσεις
  διαμοιρασμός πόρων
  απλούστερο, χωρίς εγκατάσταση κλήσης
Μπορεί να δημιουργηθεί συμφόρηση (congestion): καθυστέρηση και απώλεια πακέτων
  απαιτούνται πρωτόκολλα για αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, έλεγχο συμφόρησης
Ερώτηση: Γίνεται το Internet να παρέχει στις εφαρμογές υπηρεσίες αντίστοιχες της μεταγωγής κυκλώματος;
  χρειάζονται εγγυήσεις εύρους ζώνης για εφαρμογές ήχου και video, στην πράξη παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα

## Slide 46
Τα τελικά συστήματα συνδέονται στο Internet μέσω ISPs πρόσβασης (ISPs: Internet Service Providers)
  Οικιακοί, εταιρικοί και Πανεπιστημιακοί ISPs
Οι ISPs πρόσβασης πρέπει να διασυνδέονται, έτσι ώστε οποιοιδήποτε δύο κόμβοι να μπορούν να στείλουν πακέτα ο ένας στον άλλο
Το προκύπτον δίκτυο των δικτύων είναι πολύ πολύπλοκο
  Η εξέλιξη καθορίζεται από οικονομικά ζητήματα και εθνικές πολιτικές
Ας περιγράψουμε την τρέχουσα δομή του Internet με μια προσέγγιση βήμα-βήμα
Δομή του Internet: δίκτυο των δικτύων (Ι)

## Slide 47
Ερώτημα: με δεδομένη την ύπαρξη εκατομμυρίων ISPs πρόσβασης (access ISPs), πως αυτοί συνδέονται μεταξύ τους;
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Δομή του Internet: δίκτυο των δικτύων (ΙΙ)

## Slide 48
Επιλογή: Μπορεί να συνδεθεί κάθε ISP πρόσβασης με κάθε ISP πρόσβασης;
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Για την άμεση σύνδεση όλων των Ν ISPs μεταξύ τους θα χρειάζονταν N2 συνδέσεις!
Δομή του Internet: δίκτυο των δικτύων (ΙΙΙ)

## Slide 49: Δομή του Internet: δίκτυο των δικτύων (IV)
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Επιλογή: σύνδεση κάθε ISP πρόσβασης σε ένα σφαιρικό ISP; Ο πελάτης και ο παροχέας έχουν οικονομική συμφωνία
global ISP

## Slide 50
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Αν ένας σφαιρικός ISP είναι βιώσιμη επιχείρηση, θα υπάρχουν ανταγωνιστές….
ISP B
ISP A
ISP C
Δομή του Internet: δίκτυο των δικτύων (V)

## Slide 51
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
Αν ένας σφαιρικός ISP είναι βιώσιμη επιχείρηση, θα υπάρχουν ανταγωνιστές…. οι οποίοι θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένοι
ISP B
ISP A
ISP C
IXP
IXP
peering link
Internet exchange point
Δομή του Internet: δίκτυο των δικτύων (VI)

## Slide 52
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
… και περιφερειακά δίκτυα μπορεί να προκύψουν που συνδέουν δίκτυα πρόσβασης στους ISPs
ISP B
ISP A
ISP C
IXP
IXP
regional net
Δομή του Internet: δίκτυο των δικτύων (VII)

## Slide 53
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
… υπάρχουν και δίκτυα παρόχων περιεχομένου (content provider networks, π.χ., Google, Microsoft, Akamai) κοντά στους τελικούς χρήστες, που παρέχουν υπηρεσίες & περιεχόμενο
ISP B
ISP A
ISP B
IXP
IXP
regional net
Δίκτυα Παρόχων Περιεχομένου
Δομή του Internet: δίκτυο των δικτύων (VIII)

## Slide 54
Στο κέντρο: μικρό πλήθος καλά συνδεδεμένων μεγάλων δικτύων
  “tier-1” εμπορικοί ISPs (π.χ., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), εθνική και διεθνής κάλυψη
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
Regional ISP
Regional ISP
IXP
IXP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Google
IXP
Δομή του Internet: δίκτυο των δικτύων (IX)

## Slide 55
  content provider network (π.χ., Google): ιδιωτικό δίκτυο που συνδέει τα κέντρα δεδομένων του (data centers) στο Internet, συχνά παρακάμπτοντας κομβικούς και περιφερειακούς ISPs
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
access
ISP
Regional ISP
Regional ISP
IXP
IXP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Google
IXP
Δομή του Internet: δίκτυο των δικτύων (X)

## Slide 56: Tier-1 ISP: π.χ., Sprint
…
to/from customers
peering
to/from backbone
…
…
…
…
POP: point-of-presence

## Slide 57: ΕΔΕΤ: Το ελληνικό ακαδημαϊκό Internet

## Slide 58: GEANT: Το ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό Internet

## Slide 59: Οι παγκόσμιες διασυνδέσεις του GEANT

## Slide 60: Παρένθεση: Δίκτυα εικονικού κυκλώματος (Virtual circuit networks)

## Slide 61: Εικονικό Κύκλωμα (Virtual Circuit)
Επιλέγεται διαδρομή πριν σταλούν πακέτα
Πακέτα αίτησης και αποδοχής κλήσης (Call request and call accept packets) δημιουργούν σύνδεση (handshake)
Κάθε πακέτο περιέχει αναγνωριστικό εικονικού κυκλώματος αντί για διεύθυνση προορισμού
Δεν απαιτούνται αποφάσεις δρομολόγησης για κάθε πακέτο
Αίτηση για τερματισμό κυκλώματος
Δεν πρόκειται για δέσμευση πόρων από άκρη σε άκρη

## Slide 62: Εικονικό Κύκλωμα (συνέχεια)

## Slide 63: Εικονικά Κυκλώματα και Μεταγωγή Πακέτου
Εικονικά Κυκλώματα:
  Το δίκτυο διατηρεί σειρά στα πακέτα και κάνει έλεγχο λαθών
  Τα πακέτα προωθούνται πιο γρήγορα
    Δεν απαιτούνται αποφάσεις δρομολόγησης
  Μικρότερη αξιοπιστία
    Απώλεια ενός κόμβου σημαίνει ότι χάνονται όλα τα εικονικά κυκλώματα που περνούν από τον κόμβο
Πακέτα δεδομένων:
  Δεν υπάρχει φάση εγκατάστασης κλήσης
    Καλύτερο για λιγότερα πακέτα
  Μεγαλύτερη ευελιξία
    Δρομολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή τμημάτων του δικτύου που έχουν συμφόρηση

## Slide 64: Τρόποι Προώθησης Πακέτων σε Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτου
Στόχος: μετακίνηση πακέτων μέσω δρομολογητών από την πηγή στον προορισμό
Δίκτυο πακέτων (datagram network):
  η διεύθυνση προορισμού στο πακέτο προσδιορίζει το επόμενο βήμα
  οι διαδρομές μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας
  παράδειγμα: οδηγώντας, ζητάμε κατευθύνσεις
Δίκτυο εικονικού κυκλώματος (virtual circuit network):
  Κάθε πακέτο φέρει ετικέτα (tag) (το ID του εικονικού κυκλώματος), η οποία και προσδιορίζει το επόμενο βήμα
  Ένα σταθερό μονοπάτι προσδιορίζεται κατά το χρόνο εγκατάστασης κλήσης (call setup time) και παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της κλήσης
  οι δρομολογητές διατηρούν πληροφορίες κατάστασης ανά κλήση

## Slide 65: Ταξινόμηση των δικτύων
Telecommunication
networks
Circuit-switched
networks
FDM
TDM
Packet-switched
networks
Networks
with VCs
Datagram
Networks

## Slide 66: Καθυστερήσεις και απώλειες στα δίκτυα δεδομένων

## Slide 67: Ταχύτητα Διάδοσης και Ταχύτητα Μετάδοσης
Θεωρούμε ως ταχύτητα διάδοσης την ταχύτητα με την οποία μεταφέρονται οι πληροφορίες πάνω στο κάθε φυσικό μέσο
Ταχύτητα μετάδοσης την ταχύτητα με την οποία τοποθετεί η κάρτα δικτύου την πληροφορία πάνω στο φυσικό μέσο
Η ταχύτητα διάδοσης είναι σταθερή ανά φυσικό μέσο ενώ η ταχύτητα μετάδοσης ποικίλει από τεχνολογία σε τεχνολογία, π.χ. υπάρχει Ethernet πάνω από καλώδιο χαλκού σε ταχύτητες μετάδοσης 10/100/1000 Μbps

## Slide 68: Γιατί υπάρχουν απώλειες και καθυστερήσεις;
Τα πακέτα μπαίνουν σε ουρά (queue) σε buffers του δρομολογητή
ο ρυθμός άφιξης πακέτων είναι μεγαλύτερος της χωρητικότητας της εξερχόμενης σύνδεσης
τα πακέτα μπαίνουν σε ουρά, περιμένοντας τη «σειρά» τους
A
B
πακέτο που μεταδίδεται (καθυστέρηση)
πακέτα σε ουρά (καθυστέρηση)
ελεύθερα (διαθέσιμα) buffers: τα πακέτα που φθάνουν απορρίπτονται (απώλεια)
αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι buffers

## Slide 69: Τέσσερις λόγοι για την καθυστέρηση των πακέτων
1. Επεξεργασία στον κόμβο:
  Έλεγχος για λάθη
  Προσδιορισμός εξερχόμενου κυκλώματος
A
B
διάδοση
μετάδοση
Επεξεργασία
στον κόμβο
queueing
2. Ουρές αναμονής
  Χρόνος αναμονής στο εξερχόμενο κύκλωμα για μετάδοση
  Εξαρτάται από το επίπεδο συμφόρησης (congestion) του δρομολογητή

## Slide 70: Καθυστέρηση σε δίκτυα μεταγωγής πακέτου
3. Καθυστέρηση Μετάδοσης:
R=link bandwidth (bps)
L=μέγεθος πακέτου (bits)
χρόνος για την αποστολή του πακέτου στο κανάλι = L/R
4. Καθυστέρηση Διάδοσης:
d = μήκος του φυσικού συνδέσμου
s = ταχύτητα διάδοσης στο φυσικό μέσο (~2x108 m/sec)
καθυστέρηση διάδοσης = d/s
A
B
διάδοση
μετάδοση
Επεξεργασία
στον κόμβο
αναμονή σε ουρές
Σημείωση: το s και το R είναι πολύ διαφορετικές ποσότητες!

## Slide 71: Παράδειγμα: Καραβάνι Αυτοκινήτων
Τα αυτοκίνητα “διαδίδονται” με 100 km/hr
Ο σταθμός διοδίων χρειάζεται 12 sec να εξυπηρετήσει ένα αυτοκίνητο (transmission time/bit)
Αυτοκίνητο ~ bit, καραβάνι ~ πακέτο
Ερώτηση: πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι το καραβάνι να φτάσει πριν το δεύτερο σταθμό διοδίων;
Χρόνος να περάσει όλο το καραβάνι από το σταθμό διοδίων στο δρόμο = 12*10 = 120 sec
Χρόνος για το τελευταίο αυτοκίνητο να διαδοθεί από τον πρώτο στο δεύτερο σταθμό διοδίων: 100km/(100km/hr)= 1 hr
Απάντηση: 62 minutes
σταθμός
διοδίων
σταθμός
διοδίων
καραβάνι 10
αυτοκινήτων
100 km
100 km

## Slide 72: Καραβάνι Αυτοκινήτων (συνέχεια)
Τα αυτοκίνητα τώρα διαδίδονται με 1000 km/hr
Ο σταθμός διοδίων χρειάζεται ένα λεπτό για να εξυπηρετήσει ένα αυτοκίνητο
Ερώτηση: Μπορούν να φτάσουν αυτοκίνητα στο δεύτερο σταθμό πριν όλα τα αυτοκίνητα εξυπηρετηθούν στον πρώτο;
Ναι! Μετά από 7 λεπτά, το πρώτο αυτοκίνητο είναι στο δεύτερο σταθμό ενώ 3 αυτοκίνητα είναι ακόμα στον πρώτο
Το πρώτο bit του πακέτου μπορεί να φτάσει στο δεύτερο δρομολογητή πριν το πακέτο μεταδοθεί πλήρως από τον πρώτο δρομολογητή!
σταθμός
διοδίων
σταθμός
διοδίων
καραβάνι 10
αυτοκινήτων
100 km
100 km

## Slide 73: Καθυστέρηση ανά Κόμβο (nodal delay)
dproc = καθυστέρηση επεξεργασίας
  συνήθως λίγα μsecs ή λιγότερο
dqueue = καθυστέρηση σε ουρές αναμονής
  εξαρτάται από το φόρτο
dtrans = καθυστέρηση μετάδοσης
  = L/R, σημαντική για κυκλώματα χαμηλής ταχύτητας
dprop = καθυστέρηση διάδοσης
  λίγα μsecs έως εκατοντάδες msecs

## Slide 74: Καθυστέρηση Αναμονής Σε Ουρές (Queueing)
R=bandwidth συνδέσμου (bps)
L=μέγεθος πακέτου (bits)
a=average packet arrival rate
ένταση κίνησης (traffic intensity) = (L*a)/R
(L*a)/R ~ 0: μέσος χρόνος καθυστέρησης αναμονής σε ουρές μικρός
(L*a)/R -> 1: οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες
(L*a)/R > 1: περισσότερη δουλειά φτάνει από όση μπορεί να εξυπηρετηθεί, μέση καθυστέρηση άπειρη!
L*(a/R)~0
L*(a/R)->1

## Slide 75: Η Μεταγωγή Πακέτου: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Κάθε ροή δεδομένων χωρίζεται σε πακέτα (packets)
Τα πακέτα των χρηστών A, B μοιράζονται τους πόρους του δικτύου
Κάθε πακέτο χρησιμοποιεί το πλήρες εύρος ζώνης του κυκλώματος
Οι πόροι χρησιμοποιούνται όταν χρειάζονται
Ανταγωνισμός για πόρους:
Η συνολική απαίτηση για πόρους μπορεί να υπερβεί τη διαθέσιμη ποσότητα
Συμφόρηση: πακέτα περιμένουν σε ουρές, περιμένοντας το κύκλωμα
Αποθήκευση και προώθηση: τα πακέτα μετακινούνται ένα βήμα (hop) τη φορά
  μετάδοση στο κύκλωμα
  αναμονή στο επόμενο
Χωρισμός του εύρους ζώνης σε κομμάτια
Αφιερωμένη ανάθεση
Δέσμευση πόρων

## Slide 76: “Πραγματικές” καθυστερήσεις και διαδρομές στο Internet (Ι)
Πως θα μπορούσα να δω «πραγματικές» καθυστερήσεις και απώλειες στο Internet;
Πρόγραμμα traceroute: παρέχει μετρήσεις καθυστέρησης από την πηγή προς κάθε δρομολογητή κατά μήκος του μονοπατιού προς τον προορισμό. Για κάθε i:
  στέλνει τρία πακέτα που θα φτάσουν στο δρομολογητή i στο μονοπάτι προς τον προορισμό
  ο δρομολογητής i θα επιστρέψει τα πακέτα στον αποστολέα
  ο αποστολέας χρονομετρεί το διάστημα μεταξύ μετάδοσης και απάντησης
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 77
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: από gaia.cs.umass.edu προς www.eurecom.fr
3 μετρήσεις καθυστέρησης από
gaia.cs.umass.edu προς cs-gw.cs.umass.edu
* Χωρίς απάντηση (απώλεια probe, ο δρομολογητής δεν αποκρίνεται)
Υπερωκεάνιο
κύκλωμα
* Δοκιμάστε traceroutes από εξωτικές χώρες στο www.traceroute.org
“Πραγματικές” καθυστερήσεις και διαδρομές στο Internet (Ι)

## Slide 78: Απώλειες πακέτων
Η ουρά (δηλ. ο buffer) ενός κυκλώματος έχει πεπερασμένη χωρητικότητα
Το πακέτο που φτάνει σε μια γεμάτη ουρά χάνεται
Το χαμένο πακέτο μπορεί να επαναμεταδοθεί από τον προηγούμενο κόμβο, τον αποστολέα, ή καθόλου
A
B
πακέτο που μεταδίδεται
πακέτα που φτάνουν σε
γεμάτο buffer χάνονται
buffer
(χώρος αναμονής)
Δείτε εδώ applets για κατανόηση απωλειών και αναμονής σε ουρές:
http://wps.aw.com/aw_kurose_network_3/21/5493/1406348.cw/index.html

## Slide 79: Throughput
throughput: ο ρυθμός (bits/χρονική μονάδα) με τον οποίο μεταφέρονται bits μεταξύ αποστολέα-παραλήπτη
  στιγμιαίος: ο ρυθμός σε μια δεδομένη χρονική στιγμή
  μέσος: ο ρυθμός σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο
server, με αρχείο F bits που θέλει να στείλει στον πελάτη
χωρητικότητα
κυκλώματος Rs bits/sec
χωρητικότητα
κυκλώματος Rc bits/sec
ο server στέλνει bits (υγρό) στο σωλήνα
σωλήνας που μπορεί να μεταφέρει υγρό σε ρυθμό Rs bits/sec)
σωλήνας που μπορεί να μεταφέρει υγρό σε ρυθμό Rc bits/sec)

## Slide 80: Throughput (περισσότερα)
Rs < Rc Ποιο είναι το μέσο throughput από άκρο σε άκρο;
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc Ποιο είναι το μέσο throughput από άκρο σε άκρο;
κύκλωμα στο μονοπάτι από άκρο σε άκρο που περιορίζει το throughput από άκρο σε άκρο
bottleneck link
Rs bits/sec
Rc bits/sec

## Slide 81: Throughput: Το σενάριο του Internet
10 συνδέσεις μοιράζονται (δίκαια) το κύκλωμα κορμού R bits/sec που δημιουργεί bottleneck
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
Το throughput ανά σύνδεση από άκρο σε άκρο: min(Rc,Rs,R/10)
Στην πράξη: Το bottleneck είναι συνήθως το Rc ή το Rs

## Slide 82: Παρένθεση: Μετάδοση δεδομένων και μεταγωγή κυκλώματος

## Slide 83: Παράδειγμα: Χρόνος Μετάδοσης Δεδομένων και FDM
Έστω κύκλωμα με ρυθμό μετάδοσης R bps το οποίο υποστηρίζει N κανάλια με χρήση FDM
Ο ρυθμός μετάδοσης κάθε καναλιού θα είναι R/N bps
Έστω δεδομένα πλήθους L bits. Ο συνολικός χρόνος μετάδοσής τους πάνω από ένα κανάλι αυτού του κυκλώματος θα είναι:
συχνότητα
χρόνος

## Slide 84: Παράδειγμα: Χρόνος Μετάδοσης Αρχείου και TDM
Δεδομένα: L bits, Κύκλωμα: R bps, Ν κανάλια με χρήση TDM
Υποθέτουμε διάρκεια των Ν καναλιών 1 sec, συνεπώς χρονική διάρκεια ενός καναλιού: 1/Ν sec
Έστω Ls τα δεδομένα που στέλνονται σε χρόνο 1/Ν. 1/Ν=Ls/R  Ls = R/N. Άρα σε 1 sec έχουν σταλεί R/N bits και σε (L*N)/R sec έχουν σταλεί και τα L bits
συχνότητα
χρόνος