## Slide 1: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Waste Disposal Systems σε πλοία – OWS (Oil Waste Separator) & ODME (Oil Discharge Monitoring Equipment)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΜΙΝΙΑΡΗΣ Α.Μ. : Μ012016172
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. : Μ012016109

## Slide 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΘΑΛΛΑΣΙΟΣ ΒΙΟΤΟΠΟΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - OWS (Oily Water Separator)
ΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ – ODME (Oil Discharge Monitoring Equipment)
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ODME
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ODME
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ

## Slide 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΒΙΟΤΟΠΟΣ
Το πλαστικό είναι το πιο συνηθισμένο στοιχείο στον ωκεανό.
1 Εκατομμύριο θαλασσοπούλια σκοτώνονται κάθε χρόνο εξαιτίας της μόλυνσης
Παρά το ότι αρκετά απόβλητα ρίχνονται στη θάλασσα σε μεγάλες αποστάσεις από τη ξηρά, αυτά ξεβράζονται στις ακτές.
Υπάρχει ένα νησί από σκουπίδια στον Ειρηνικό ωκεανό με μέγεθος πενταπλάσιο της έκτασης της Ελλάδας.
Το πετρέλαιο αποτελεί το χειρότερο είδος μόλυνσης και πολύ πιο επιβλαβές από τα σκουπίδια.
Στη θάλασσα απορρίπτονται και τοξικά απόβλητα καθώς και αποχετεύσεις ολόκληρων πόλεων
Η μόλυνση της θάλασσας μεταφέρεται στου ανθρώπους μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Μέχρι το 1970 ήταν νόμιμη η απόρριψη στη θάλασσα χημικών και σκουπιδιών.

## Slide 4: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ – ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΌΜΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:
ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΑΔΙ
ΣΤΑΧΤΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΣΑΡΚΕΣ ΖΩΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ

## Slide 5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ I
Γενικά όλα τα σκάφη έχουν την επιλογή απόρριψης των αποβλήτων τους σε ειδικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα λιμάνια.
Η νομοθεσία που διέπει την εν-πλου διαδικασία απόρριψης αποβλήτων στα πλοία περιγράφεται στην IMO MARPOL συνθήκη σε 6 παραρτήματα.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ (BLACK WATER): Απαγορεύεται η απόρριψή τους στη θάλασσα εκτός κι αν έχουν πριν επεξεργαστεί και απολυμανθεί.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Αποτεφρώνονται ή παραδίδονται προς καταστροφή.
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ: Τα οργανικά υπολείμματα σε απόσταση 12 μιλίων και 3 μιλίων αν αλεσθούν.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Γυαλί - σύνθλιψη, μεταλλικά αντικείμενα - συμπίεση, χαρτιά - αποτέφρωση.

## Slide 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ II
ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΑΔΙ: Προστίθεται μαζί με το λάδι μηχανής ή απορρίπτεται στα λιμάνια.
ΣΤΑΧΤΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ: Απορρίπτονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις.
OPERATIONAL WASTES: Ξύλα, σχοινιά, χημικά, ασβέστης, μπογιές, υλικά συσκευασίας, ηλεκτρικές συσκευές κ.α. (οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στις πιο πάνω κατηγορίες) – Αποτέφρωση ή απόρριψη στις λιμενικές εγκαταστάσεις.
- ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ: (εκτός από πετρέλαιο και παράγωγά του) – Απορρίπτονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις και τα απόνερα από πλύσεις στη θάλασσα.
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΟΖΟΝ: Παραδίδονται στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

## Slide 7: ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - OWS
Είναι τα απόβλητα που προέρχονται από τη λειτουργία του πλοίου και των μηχανών του. Περιλαμβάνουν λάδι μηχανής από φίλτρα, διαρροές και από υδραυλικά και λιπαντικά συστήματα.
Ονομάζονται και ‘Λάσπη’.
Περνάνε από τη συσκευή OWS (Oily Water Separator) η οποία διαχωρίζει το νερό από τα πετροχημικά κατάλοιπα, και στη συνέχεια το νερό απορρίπτεται στη θάλασσα.

## Slide 8: OWS (Oily Water Separator)
Αποτελείται από τα εξής μέρη:
Μονάδα διαχωριστή: Διαχωρίζει το νερό από το πετρέλαιο αφού το ζεστάνει και το συγκεντρώνει στο δοχείο πετρελαίου.
Μονάδα φιλτραρίσματος: Φιλτράρει την έξοδο του διαχωριστή για σωματίδια πετρελαίου.
Μονάδα παρακολούθησης περιεκτικότητας λαδιού και μονάδα ελέγχου: Παρακολουθεί διαρκώς την περιεκτικότητα του νερού σε πετρέλαιο και επιτρέπει ή όχι την απόρριψη του νερού στη θάλασσα.

## Slide 9: ΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΕΡΑ - ODME
Είναι τα νερά που προέρχονται από την πλύση των δεξαμενών ενός πετρελαιοφόρου.
Η πλύση είναι απαραίτητη όταν το φορτίο του πλοίου αλλάζει.
Ο καθαρισμός γίνεται σπάνια με ψεκασμό αργού πετρελαίου και καθαριστικών ή συνήθως με νερό.
Επιτρέπεται ελεγχόμενη απόρριψη χρησιμοποιώντας συστήματα ODME (Oil Discharge Monitoring Equipment).
Τα ODME συστήματα είναι πλέον υποχρεωτικά εγκατεστημένα σε σκάφη που μεταφέρουν πετροχημικά προϊόντα.

## Slide 10: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ OBW

## Slide 11: TA ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ODME
Computing Unit ή Calculator: είναι η βασική μονάδα ODME, η οποία λαμβάνει όλα τα σήματα δεδομένων από τις περιφερειακές συσκευές των πλοίων και αποφασίζει για την απόρριψη ή όχι.
Μετρητής λαδιού: Μετράει τη περιεκτικότητα του νερού σε πετρέλαιο.
PPM μετρητής: Αναλύει οπτικά το νερό για σωματίδια πετρελαίου.
Υδραυλικό πάνελ: Διακόπτης για την παρακολούθηση, τη δοκιμαστική λειτουργία, το καθαρισμό και την ευθυγράμμιση.
Ακροσωλήνιο δειγματοληψίας: Οδηγεί το νερό στο μετρητή PPM για δειγματοληψία.
Pressostat: Διακόπτης πίεσης που προστατεύει τη αντλία από έλλειψη υγρού.
Μοτέρ εκίνησης: Εκκινεί τη αντλία δειγματοληψίας.

## Slide 12: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ODME

## Slide 13: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ODME
- Το ODME ουσιαστικά συλλέγει πληροφορίες από ένα πλήθος αισθητήρων και αποφασίζει αν θα απορρίψει το νερό στη θάλασσα ή όχι και με ποιο ρυθμό ανάλογα με τη ταχύτητα του πλοίου.
- Λαμβάνει πληροφορίες για τη θέση (GPS) του πλοίου, τη ταχύτητα (GPS), την περιεκτικότητα του νερού σε πετρέλαιο (PPM: parts per million), τη στιγμιαία ροή απόρριψης (30l/nm), τη συνολική ποσότητα υγρού που απορρίφθηκε, και τον ρυθμό απόρριψης .
Ανάλογα με τις πληροφορίες ανοίγει ή κλείνει τη βαλβίδα εξόδου αλλάζοντας το ρυθμό απόρριψης.

## Slide 14: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ODME
Το σύστημα κρατάει αναλυτικό αρχείο καταγραφής των απορρίψεων στη θάλασσα και ελέγχεται από τις αρχές.
Υπάρχει επιπλέον διαδικασία και κύκλωμα καθαρισμού του ODME και συγκεκριμένα του μετρητή. Ο καθαρισμός γίνεται τακτικά.
Ακαθαρσίες στον μετρητή μπορεί να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση από τις επιτρεπόμενες τιμές απόρριψης.
Σε πιο σύγχρονα ODME συστήματα υπάρχει και κύκλωμα εισόδου καθαριστικού υγρού στον μετρητή.
Η ποσότητα του υγρού που δεν απορρίπτεται, συγκεντρώνεται σε δεξαμενές.

## Slide 15: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μόλυνση του θαλάσσιου βιότοπου έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ συχνά συμβαίνουν ατυχήματα.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι αποβλήτων που παράγονται σε ένα σκάφος και το καθένα αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο σύμφωνα με κανόνες που έχουν θεσπιστεί.
Οι κανόνες αυτοί μεταβάλλονται με τις αλλαγές στην τεχνολογία των καυσίμων. (βιοκάυσιμα)
Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στη διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν ποσότητες πετροχημικών προϊόντων, όπως πετρέλαιο και λάδι.
Αν αυτά προέρχονται από τη χρήση και λειτουργία του ίδιου του σκάφους ονομάζονται ‘λάσπη’ και διαχωρίζονται από το νερό με τη συσκευή OWS.
Αν προέρχονται από την πλύση των δεξαμενών στα πετρελαιοφόρα, τότε απορρίπτονται με συγκεκριμένο ρυθμό και όρια μέσω της συσκευής ODME.
Το ODME χρησιμοποιεί διάφορους αισθητήρες για να αποφασίσει για το ρυθμό απόρριψης.
Τα ODME συστήματα προσφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.