## Slide 1: Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Ηλεκτρονική
1η Διάλεξη

## Slide 2: Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη Ηλεκτρικό φορτίο
Υπάρχουν δύο ειδών φορτία: το θετικό (+) και το αρνητικό (-).
Φορέας του μικρότερου δυνατού φορτίου (στοιχειώδες φορτίο ή κβάντο) είναι το ηλεκτρόνιο.
Σε ένα απομονωμένο σύστημα το φορτίο διατηρείται.
Το φορτίο σε ένα σώμα δε μεταβάλλεται με την κίνηση.
Η ύπαρξη ηλεκτρικού φορτίου προκαλεί τη δημιουργία ηλεκτρομαγνητικών (Η/Μ) πεδίων.
Η εισαγωγή τώρα άλλων ηλεκτρικών φορτίων μέσα σε Η/Μ πεδία, έχει ως αποτέλεσμα, την άσκηση δυνάμεων ελκτικών ή απωστικών πάνω στα φορτία, οι οποίες ονομάζονται ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις.
Μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου είναι το Coulomb (Cb) και ορίζεται ως το φορτίο που μεταφέρεται σε χρόνο 1 (s) από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1 (Α).

## Slide 3: Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων μέσα από ένα μέσο (π.χ. αγωγό). Το ηλεκτρικό ρεύμα ορίζεται από τη διεύθυνση και τη φορά κίνησης των ηλεκτρικών φορτίων, καθώς και από την ποσότητά τους. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από ένα μέσο ορίζεται ως το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο που περνά μέσα από μια διατομή του μέσου στη μονάδα του χρόνου. Εάν μέσα από τη διατομή του μέσου κίνησης των φορτίων περάσουν dq φορτία σε χρονικό διάστημα dt, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το μέσο με κατεύθυνση αυτή της κίνησης των φορτίων είναι
Μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι το Ampere (A),
1(A) =1(Cb)/1(s)

## Slide 4: Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη Ηλεκτρική τάση
Ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων Α και Β, VAB, εντός ενός ηλεκτροστατικού πεδίου ορίζεται ως το απαιτούμενο έργο που καταναλώνεται ή παράγεται dW κατά τη μετακίνηση ηλεκτρικού φορτίου dq από το σημείο Α στο σημείο Β εντός του πεδίου.
Μονάδα της ηλεκτρικής τάσης είναι το Volt, 1(V) = 1(J)/1(Cb).

## Slide 5: Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη Πηγές διαφοράς δυναμικού

## Slide 6: Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη Ηλεκτρική ισχύς
Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνεται ή παράγεται από ένα στοιχείο κυκλώματος p(t) είναι το γινόμενο της ηλεκτρικής τάσης στα άκρα του στοιχείου v(t) επί την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i(t) που διαρρέει το στοιχείο
Μονάδα της ηλεκτρικής ισχύος είναι το Watt, 1(W) = 1(V) ∙ 1(A).

## Slide 7: Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη Ηλεκτρική ενέργεια
Εάν είναι γνωστή η χρονική εξάρτηση της ισχύς p(t) ενός στοιχείου κυκλώματος, τότε η ηλεκτρική ενέργεια W που καταναλώνεται στο στοιχείο ή παράγεται από αυτό εντός του χρονικού διαστήματος [t1, t2] είναι:
Μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι το Joule,
1(J) = 1(V) ∙ 1(Cb).

## Slide 8: Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη Συγκεντρωμένα κυκλώματα
Όταν οι διαστάσεις των ηλεκτρικών στοιχείων είναι πολύ μικρές σε σχέση με το μήκος κύματος του ρεύματος που τα διαρρέει (ρεύματα χαμηλών συχνοτήτων), τότε τα στοιχεία αυτά ονομάζονται συγκεντρωμένα ηλεκτρικά στοιχεία.
Ηλεκτρικά κυκλώματα που αποτελούνται από συγκεντρωμένα ηλεκτρικά στοιχεία ονομάζονται συγκεντρωμένα ηλεκτρικά κυκλώματα (lumped circuits).

## Slide 9: Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη Κατανεμημένα κυκλώματα
Τα στοιχεία των κατανεμημένων κυκλωμάτων έχουν μέγεθος συγκρίσιμο με το μήκος κύματος του ρεύματος που τα διαρρέει.
Τα στοιχεία αυτά δεν υπακούουν στους νόμους του Kirchoff και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι ακτινοβολούν ηλεκτρική ενέργεια. Αποτέλεσμα αυτής της ιδιότητας είναι το ρεύμα εξόδου από το στοιχείο να είναι κάθε χρονική στιγμή διαφορετικό από το ρεύμα εισόδου.
Για παράδειγμα, μια κεραία είναι ένα κατανεμημένο ηλεκτρικό κύκλωμα.

## Slide 10: Hλεκτρικά Στοιχεία και κυκλώματα
Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων που είναι μεταξύ τους ηλεκτρικώς συνδεδεμένα.
Ηλεκτρικά στοιχεία (παθητικά)
  Ωμική αντίσταση (καταναλώνει ενέργεια)
  Αυτεπαγωγή (αποθηκεύει ενέργεια)
  Χωρητικότητα (αποθηκεύει ενέργεια)
Ενεργά στοιχεία
Αυτά που παράγουν ενέργεια ή ενισχύουν (πχ. πηγές τάσης, ρεύματος, ενισχυτές)

## Slide 11: Hλεκτρικά Στοιχεία και κυκλώματα
Κλάδος κυκλώματος: Αλληλουχία στοιχείων που τα διαρρέει το ίδιο ρεύμα
Κόμβος: Το κοινό σημείο δυο ή περισσότερων κλάδων
Βρόχος: Αλληλουχία κλάδων που σχηματίζουν ένα κλειστό κύκλωμα

## Slide 12: Νόμος του Ohm
Ανάλογα με την αντίσταση την οποίαν παρουσιάζουν, τα σώματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
  Στους αγωγούς: σώματα που εμφανίζουν μικρή ηλεκτρική αντίσταση R (π.χ. όλα σχεδόν τα μέταλλα).
  Στους μονωτές: σώματα που εμφανίζουν μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση R (π.χ. λάστιχα, καουτσούκ, μίκα).
  Στους ημιαγωγούς: σώματα που εμφανίζουν σχετικά μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση R, μικρότερη όμως των μονωτικών υλικών. Τέτοια σώματα (υλικά) είναι π.χ. το πυρίτιο (Si), το γερμάνιο (Ge).

## Slide 13: Νόμος του Ohm
Το κυκλωματικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για να παραστήσει τη συμπεριφορά των αγωγών στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο αντιστάτης

## Slide 14: Νόμος του Ohm
Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη, είναι ανάλογη της τάσης που επικρατεί στα άκρα του και αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης του, δηλαδή

## Slide 15: Νόμοι του Kirchhoff
Νόμος ρευμάτων του Kirchhoff (Ν.Ρ.Κ.): Το αλγεβρικό άθροισμα όλων των ρευμάτων σε κάθε κόμβο του κυκλώματος ισούται με μηδέν, δηλαδή:

## Slide 16: Νόμοι του Kirchhoff
Νόμος τάσεων του Kirchhoff (Ν.Τ.Κ.): Το αλγεβρικό άθροισμα όλων των τάσεων σε κάθε βρόχο ενός κυκλώματος ισούται με μηδέν, δηλαδή:

## Slide 17: Συνδεσμολογία αντιστάσεων Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά
Δύο ή περισσότερες αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες σε σειρά , όταν το τέλος της μιας αντίστασης συνδέεται με την αρχή της άλλης κ.ο.κ και δεν υπάρχει σημείο λήψης ανάμεσά τους, ώστε όλες να διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα.

## Slide 18: Συνδεσμολογία αντιστάσεων Παράλληλη συνδεσμολογία αντιστάσεων
Δύο ή περισσότερες αντιστάσεις είναι συνδεμένες παράλληλα, όταν έχουν κοινά άκρα με αποτέλεσμα να βρίσκονται όλες στην ίδια τάση.

## Slide 19: Συνδεσμολογία αντιστάσεων Μικτή συνδεσμολογία αντιστάσεων
Είναι η συνδεσμολογία στην οποία συνυπάρχουν οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις και για την εύρεση της ισοδύναμης αντίστασης RΟΛ εφαρμόζονται οι κανόνες που προέκυψαν στις περιπτώσεις αυτές, με τη σειρά που επιβάλλει το εκάστοτε ηλεκτρικό κύκλωμα.

## Slide 20: Συνδεσμολογία πηγών τάσης
Κάθε "πραγματική" πηγή τάσης χαρακτηρίζεται από μια Η.Ε.Δ, Ε (τάση στα
άκρα της, όταν δε διαρρέεται από ρεύμα) και από μια εσωτερική αντίσταση r.
Οι πηγές τάσης ως βασικά στοιχεία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων μπορούν
να συνδεθούν με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι επιδιώκεται κάθε φορά
από αυτόν που συνθέτει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Αυτό διότι κάθε πηγή τάσης
μπορεί να δώσει ένα ρεύμα που δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποια οριακή τιμή,
η οποία καθορίζει τις δυνατότητες αυτής. Αν όμως υπάρχει ανάγκη μεγαλύτε-
ρης τάσης ή μεγαλύτερου ρεύματος ή και τα δύο μαζί, τότε πρέπει να συνδε-
θούν δύο ή περισσότερες πηγές τάσης μαζί.

## Slide 21: Συνδεσμολογία πηγών τάσης σε σειρά
Δύο ή περισσότερες πηγές τάσης είναι συνδεσμολογημένες σε σειρά, όταν ο αρνητικός πόλος της μιας συνδέεται με το θετικό πόλο της επόμενης κ.ο.κ.

## Slide 22: Παράλληλη συνδεσμολογία πηγών τάσης
Δύο ή περισσότερες πηγές τάσης είναι συνδεδεμένες παράλληλα, όταν όλοι οι θετικοί πόλοι συνδέονται σε κοινό κόμβο και όλοι οι αρνητικοί σε άλλο επίσης κοινό κόμβο.

## Slide 23: Μικτή συνδεσμολογία πηγών τάσης
Είναι η συνδεσμολογία στην οποία συνυπάρχουν οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις και για την εύρεση της ισοδύναμης πηγής τάσης εφαρμόζουμε τους κανόνες που προέκυψαν στις περιπτώσεις αυτές, με τη σειρά που επιβάλλει το εκάστοτε ηλεκτρικό κύκλωμα.

## Slide 24: Πηγή ρεύματος
Μία ιδανική ανεξάρτητη πηγή ρεύματος παρέχει σταθερή ένταση στα άκρα της.
Μία πραγματική πηγή ρεύματος περιγράφεται από μία ιδανική πηγή ρεύματος παράλληλα με μία «εσωτερική» αντίσταση Ro.

## Slide 27: Ωμική αντίσταση αγωγού

## Slide 28: Ωμική αντίσταση αγωγού

## Slide 30: Ωμική αντίσταση αγωγού

## Slide 31: Ωμική αντίσταση αγωγού

## Slide 32: Ωμική αντίσταση αγωγού

## Slide 33: Ωμική αντίσταση αγωγού

## Slide 34: Ωμική αντίσταση αγωγού

## Slide 35: Ωμική αντίσταση αγωγού

## Slide 36: Ωμική αντίσταση αγωγού

## Slide 37: Ωμική αντίσταση αγωγού