## Slide 1: Hλεκτρικά Κυκλώματα
5η Διάλεξη

## Slide 2: Eισαγωγή
Τα Ηλεκτρονικά ασχολούνται με τη κίνηση των ηλεκτρονίων στο κενό και τα υλικά σώματα καθώς και με τις μεθόδους αξιοποίησης της κίνησης αυτής, με σκοπό την παραγωγή, τη μεταφορά, την εκμετάλλευση και την αποθήκευση της πληροφορίας.

## Slide 3: Ηλεκτρική αγωγιμότητα
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των υλικών φανερώνει την ευκολία διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Ποσοτικά εκφράζεται με το φυσικό μέγεθος ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα (σ) και ορίζεται από το αντίστροφο της ειδικής αντίστασης (ρ).
Τα υλικά χωρίζονται χοντρικά σε τρεις γνωστές κατηγορίες, αγωγοί- ημιαγωγοί- μονωτές, με βάση τις τιμές της ειδικής τους αγωγιμότητας. Για να εξηγήσουμε τις διαφορετικές τιμές της ειδικής αγωγιμότητας για τα διάφορα υλικά, καταφεύγουμε στη σωματιδιακή θεωρία της δομής της ύλης. Η θεωρία αυτή αποδεικνύει τη σχέση:
σ=nqμ
όπου
n:ο αριθμός των φορέων του ηλεκτρικού ρεύματος ανά μονάδα όγκου (πυκνότητα φορέων),
q:το ηλεκτρικό φορτίο του φορέα
μ:ευκινησία του φορέα. Η τιμή της εξαρτάται από το είδος του φορέα το υλικό και τη θερμοκρασία.

## Slide 4: Ηλεκτρική αγωγιμότητα
Φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος καλούνται τα φορτισμένα σωματίδια που έχουν τη δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα, πχ. τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των μετάλλων, τα θετικά και αρνητικά ιόντα των ηλεκτρολυτών, τα ιόντα και τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των αερίων κλπ.
Η υψηλή τιμή της αγωγιμότητας των μεταλλικών αγωγών δικαιολογείται από την πολύ μεγάλη συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Η ελάττωσή της με την αύξηση της θερμοκρασίας εξηγείται από την ελάττωση της ευκινησίας των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Οι μικρές τιμές της αγωγιμότητας των μονωτών οφείλονται στις μικρές τιμές της συγκέντρωσης των ελευθέρων ηλεκτρονίων.

## Slide 5: Αγωγιμότητα των ημιαγωγών
Η αγωγιμότητα των ημιαγωγών οφείλεται όχι μόνο στα ελεύθερα ηλεκτρόνια, αλλά και σε ένα άλλο είδος φορέων ηλεκτρικού ρεύματος, τις θετικές οπές.
  Θετική οπή καλείται η θέση του κρυσταλλικού πλέγματος από την οποία λείπει ένα ηλεκτρόνιο. Η οπή μετακινείται αντίθετα από το ηλεκτρόνιο που την καταλαμβάνει και συμπεριφέρεται ως θετικός φορέας του ηλεκτρικού ρεύματος.
Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του ημιαγωγού αυξάνεται και η αγωγιμότητα του.

## Slide 6: Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί
Στη θερμοκρασία του απόλυτου μηδενός όλα τα ηλεκτρόνια είναι δέσμια, επομένως ο κρύσταλλος είναι τέλειος μονωτής.
Όταν ο ημιαγωγός βρεθεί σε υψηλότερη θερμοκρασία, πχ του περιβάλλοντος, λόγω της θερμικής κίνησης μερικοί δεσμοί σπάνε.
Όταν σπάσει ένας δεσμός, προκύπτει ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο και μία κενή θέση στο κρυσταλλικό πλέγμα. Η κενή θέση χαρακτηρίζεται θετική οπή και συμπεριφέρεται ως θετικός φορέας ηλεκτρικού ρεύματος.
Αν ο κρύσταλλος βρεθεί σε μεγαλύτερη θερμοκρασία, θα σπάσουν περισσότεροι δεσμοί, η πυκνότητα των φορέων του (n) θα αυξηθεί, άρα θα αυξηθεί και η αγωγιμότητα του (σ).
Όταν ο κρύσταλλος βρεθεί σε ηλεκτρικό πεδίο, οι φορείς θα κινηθούν αντίρροπα και θα δημιουργηθεί ηλεκτρικό ρεύμα.

## Slide 7: Ημιαγωγοί πρόσμιξης
Οι ενδογενείς ημιαγωγό έχουν ίσες συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων και οπών.
Εάν σε έναν ενδογενή ημιαγωγό προστεθεί μια μικρή ποσότητα ενός στοιχείου της τρίτης ή της πέμπτης σειράς του περιοδικού πίνακα, ο ημιαγωγός αποκτά προσμίξεις. Η διαδικασία ονoμάζεται εμπλουτισμός (doping).
To είδος των προσμίξεων θα καθορίσει εάν η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη των οπών ή αντίστροφα.
Εάν η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων είναι μεγαλύτερη από εκείνη των οπών τότε ο ημιαγωγός είναι τύπου Ν.
Εάν η συγκέντρωση των οπών είναι μεγαλύτερη από εκείνη των ηλεκτρονίων είναι τύπου Ρ.

## Slide 8: Ημιαγωγοί τύπου Ν
Τα ηλεκτρόνια σθένους του ατόμου της πεντασθενούς πρόσμιξης συμπληρώνουν τους τέσσερις ομοιοπολικούς δεσμούς, ενώ το πέμπτο ηλεκτρόνιο, επειδή είναι ασύζευκτο ελευθερώνεται πολύ εύκολα. Το άτομο της πρόσμιξης που έχασε το ηλεκτρόνιο μετατρέπεται σε θετικό ιόν και ταυτόχρονα στο κρύσταλλο δημιουργείται ελεύθερο ηλεκτρόνιο.
Σε έναν ημιαγωγό τύπου Ν το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται κυρίως από τα ηλεκτρόνια, που ονομάζονται φορείς πλειονότητας. Αντίθετα, οι οπές ονομάζονται φορείς μειονότητας.

## Slide 9: Ημιαγωγοί τύπου P
Τα άτομα της πρόσμιξης καταλαμβάνουν θέσεις των ατόμων του ημιαγωφού.
Τα άτομα της τρίτης ομάδας του περιοδικού πίνακα έχουν τρία ηλεκτρόνια στη στοιβάδα σθένους, οπότε δημιουργείται μία οπή.

## Slide 10: Επαφή p - n
Οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της συνεχούς και άτακτης κίνησης τους, θα μετακινηθούν από το ένα τμήμα του ημιαγωγού στο άλλο. Η κίνηση αυτή λέγεται διάχυση και έχει τα εξής επακόλουθα.
Οι φορείς επανασυνδέονται μεταξύ τους στη συνοριακή επιφάνεια των δύο τμημάτων και τα φορτία τους αλληλοεξουδετερώνονται.
Το τμήμα p αποκτά αρνητικό φορτίο ενώ το n θετικό.
Μία μικρή περιοχή γύρω από τη συνοριακή επιφάνεια χάνει τους φορείς της (περιοχή απογύμνωσης). Η κατάσταση αυτή θυμίζει φορτισμένο πυκνωτή. Τα αντίθετα φορτία των τμημάτων παίζουν το ρόλο των οπλισμών και η περιοχή απογύμνωσης το ρόλο του διηλεκτρικού. Η διαφορά δυναμικού των δύο τμημάτων, που ονομάζεται δυναμικό φραγμού, αρχικά δυσκολεύει τη διάχυση των φορέων και τελικά τη σταματά.
Δυναμικό φραγμού καλείται, η διαφορά δυναμικού που εμφανίζεται μεταξύ των τμημάτων p και n κατά το σχηματισμό της επαφής p – n. Η περιοχή απογύμνωσης έχει εύρος μερικά μm και ο δυναμικό φραγμού τάση 0,3 V για το Ge και 0,7 V για το Si στους 25 °C.

## Slide 11: Πόλωση της επαφής p-n
Στην περίπτωση (α), εφόσον η τάση της πηγής είναι μεγαλύτερη από το δυναμικό φραγμού, η διάχυση των φορέων διευκολύνεται, η επαφή εμφανίζει πολύ χαμηλή αντίσταση και έχουμε διέλευση ρεύματος.
Στην περίπτωση (β) η τάση της πηγής ενισχύει το δυναμικό φραγμού, η περιοχή απογύμνωσης διευρύνεται, οπότε οι φορείς πλειονότητας δε μπορούν να κινηθούν. Μπορούν όμως να κινηθούν οι φορείς μειονότητας, οι οποίοι δημιουργούν ρεύμα της τάξης τον μΑ (ανάστροφο ρεύμα). Ο ημιαγωγός εμφανίζει πολύ υψηλή αντίσταση και πρακτικά δε διαρρέεται από ρεύμα.
Συμπερασματικά, η αγωγιμότητα του ημιαγωγού με επαφή p-n καθορίζεται κυρίως από την πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης. Η ιδιότητα αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην κατασκευή των εξαρτημάτων ημιαγωγών.

## Slide 12: Χαρακτηριστική καμπύλη της επαφής p - n
Όταν η επαφή πολωθεί ορθά (V>0) διαρρέεται από ρεύμα, εφόσον (V>Vo).
Όταν η επαφή πολωθεί ανάστροφα αρχικά δεν διέρχεται ρεύμα. Εν όμως η τιμή της τάσης υπερβεί μια οριακή τιμή το ρεύμα αυξάνεται απότομα και μπορεί να πάρει μεγάλες τιμές. Η τάση στην οποία παρατηρείται η απότομη αύξηση του ανάστροφου ρεύματος λέγεται τάση Zener (Vz). Οι κοινές δίοδοι πρέπει να πολώνονται σε ανάστροφες τάσεις μικρότερες από τη Vz.

## Slide 13: Δίοδος
Η δίοδος θεωρείται ηλεκτρονικός διακόπτης, ο οποίος μπορεί να βρεθεί σε κατάσταση ανοιχτή (off) ή κλειστή (on), ανάλογα με την πολικότητα της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή η ηλεκτρική της αντίσταση παίρνει τιμή 0, όταν πολωθεί ορθά και άπειρη όταν πολωθεί ανάστροφα. Η δίοδος αυτή λέγεται ιδανική.

## Slide 14: Μετατροπή της εναλλασσόμενης τάσης (ac ) σε συνεχή τάση (dc) (Ανόρθωση)

## Slide 15: Ανόρθωση

## Slide 16: Απλή ανόρθωση

## Slide 17: Πλήρης ανόρθωση με 4 διόδους (γέφυρα)

## Slide 18: Πλήρης ανόρθωση με 2 διόδους και μετασχηματιστή μεσαίας λήψης