## Slide 1: Hλεκτρικά Κυκλώματα
7η Διάλεξη

## Slide 2: Τransistor
Αποτελείται από δυο επαφές p-n σε σειρά.
Τα τρία τμήματα που υπάρχουν στον ημιαγωγό του τρανζίστορ επαφής δεν είναι όμοια μεταξύ τους ούτε στις διαστάσεις ούτε στην πυκνότητα των προσμίξεων.
Ο συλλέκτης είναι μεγαλύτερος σε διαστάσεις, αλλά η πυκνότητα των προσμίξεων είναι μεγαλύτερη στον εκπομπό.
Η βάση είναι συνήθως μικρότερη σε διαστάσεις και φτωχότερη σε προσμίξεις.
Ο ημιαγωγός του τρανζίστορ τοποθετείται σε κατάλληλη θήκη και σε κάθε τμήμα του προσαρμόζεται ακροδέκτης.
E εκμπομπός
Β βάση
Cσυλλέκτης

## Slide 3: Λειτουργία του transistor
Για να λειτουργήσει το τρανζίστορ, πρέπει οι επαφές pn να πολωθούν. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι πόλωσης, εφόσον κάθε επαφή μπορεί να πολωθεί ορθά ή ανάστροφα.
Στον πιο συνηθισμένο τρόπο λειτουργίας η επαφή του
εκπομπού πολώνεται ορθά και του συλλέκτη ανάστροφα (ενεργός περιοχή).
Όταν και οι δύο επαφές πολωθούν ορθά (περιοχή κόρου), το τρανζίστορ συμπεριφέρεται ως κλειστός διακόπτης (on ), ενώ, όταν πολωθούν ανάστροφα (περιοχή αποκοπής), ισοδυναμεί με ανοιχτό διακόπτη (off).
Από την πόλωση της επαφής p - n είναι γνωστό ότι η ορθά πολωμένη επαφή του εκπομπού διαρρέεται από ρεύμα, ενώ η ανάστροφα πολωμένη επαφή του συλλέκτη όχι. Όπως φαίνεται στο σχήμα, από τον εκπομπό εισέρχονται στη βάση ηλεκτρόνια, η κίνηση των οποίων αποτελεί το ρεύμα του εκπομπού (ΙΕ). Η βάση είναι μικρή σε διαστάσεις και φτωχή σε προσμίξεις, με αποτέλεσμα ένα μικρό ποσοστό των ηλεκτρονίων αυτών να εξουδετερώνεται από τις οπές και να σχηματίζει το ρεύμα της βάσης (ΙΒ). Τα υπόλοιπα έλκονται από το θετικότερο συλλέκτη και σχηματίζουν το ρεύμα του (lc).

## Slide 4: Λειτουργία του transistor
Ισχύουν:
IE=IB+IC
α=ΙC/IE
IC=βIB, β κέρδος (ή απολαβή) ρεύματος

## Slide 5: Βασικές συνδεσμολογίες transistor
(α) κοινού εκπομπού
(β) κοινής βάσης
(γ) κοινού συλλέκτη

## Slide 6: Συνδεσμολογία κοινού εκπομπού
Το ρεύμα βάσης δίνεται από τη σχέση:
Σκοπός των αντιστάσεων RB, RE είναι ο περιορισμός των ρευμάτων στους βρόχους.
Όταν VCE=0V, τότε η δίοδος συλλέκτη δεν είναι ανάστροφά πολωμένη και το ρεύμα συλλέκτη είναι μηδενικό.
Για τιμές τάσης συλλέκτη – εκπομπού μεταξύ 0V και 1V, το ρεύμα συλλέκτη αυξάνει απότομα και αποκτά σχεδόν σταθερή τιμή.
Για τάσεις συλλέκτη – εκπομπού μεγαλύτερες του 1V, το ρεύμα συλλέκτη παραμένει σταθερό και δεν εξαρτάται από την τάση συλλέκτη – εκπομπού.
Όταν η τάση συλλέκτη – εκπομπού υπερβεί κάποια τιμή, το ρεύμα του συλλέκτη αυξάνει απότομα και η δίοδος συλλέκτη καταρρέει.

## Slide 7: Χαρακτηριστικές καμπύλες συλλέκτη
περιοχή κόρου
περιοχή αποκοπής
ενεργός περιοχή
περιοχή διάσπασης

## Slide 8: Χαρακτηριστικές

## Slide 9: Σημείο λειτουργίας
Για να προσδιοριστεί το σημείο λειτουργίας του τρανζιστορ μεταβάλλουμε την τάση της πηγής VBB και την RB, με αποτέλεσμα τη μεταβολή του IC και συνεπώς της VCE.
Το σύνολο των ζευγών (IC, VCE) ορίζει την DC ευθεία φορτίου.

## Slide 10: Πόλωση με διαιρέτη τάσης

## Slide 12: Το transistor σε λειτουργία διακόπτη (σχήματα & κείμενο από «Γενικά Ηλεκτρονικά», Ε.Γ. Τσαγάκη, Εκδ. Ευγενιδείου Ιδρύματος

## Slide 13: Λογικές πύλες με transistor
Πύλη ΝΟΤ