## Slide 1: Εισαγωγή στην Αέρια Ρύπανση Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος
Αικατερίνη Παπαοικονόμου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Βόλος, 16 Νοεμβρίου 2017
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

## Slide 2: Περιβάλλον
Περιβάλλον θεωρείται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που αλληλοεπιδρώντας επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη της κοινωνίας και γενικότερα την οικολογική ισορροπία.
Το περιβάλλον αποτελούν:
το έδαφος
το υπέδαφος
τα υπόγεια και επιφανειακά νερά
η θάλασσα
ο αέρας
η χλωρίδα
η πανίδα
οι φυσικοί πόροι
τα στοιχεία πολιτισμού

## Slide 3: Οικοσύστημα
Οικοσύστημα ορίζεται ένας καθορισμένος χώρος που περιλαμβάνει το σύνολο της μη ζωντανής ύλης, των ζώντων οργανισμών και των φυσικών παραγόντων (άνεμοι, ακτινοβολία, βροχή κ.α.) που δρουν στο χώρο αυτό και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Οικολογική ισορροπία είναι η σταθερή σχέση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στα διάφορα σύνολα φυτών, μικροοργανισμών και ζώων καθώς και ανάμεσα με τις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον.
Τροφική αλυσίδα, περιοριστικοί παράγοντες (Νόμος του ελαχίστου), βιογαιοχημικοί κύκλοι.

## Slide 4: Ρύπανση περιβάλλοντος
Η ισορροπία που έχει αποκατασταθεί στους βιογαιοχημικούς κύκλους και τα οικοσυστήματα μπορεί να διαταραχθεί από την εισαγωγή ανεπιθύμητων στοιχείων (διάφορες μορφές ενέργειας ή διάφορες ουσίες) με αρνητικές επιπτώσεις στην αρμονία ανάμεσα στη ζωή και το περιβάλλον.

## Slide 5: Ορισμός του Ν. 1650/1986 (για την προστασία του περιβάλλοντος)
Ρύπανση του περιβάλλοντος: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλ. κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του.

## Slide 6: ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι σωρευτική και σπάνια παρατηρείται άμεσα (μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως συμβαίνει σε ατυχήματα με επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας πχ. Μομπάλ, Τσερνόμπιλ).
Ποτέ δεν λέμε πέθανε από ατμοσφαιρική ρύπανση.
Αλλά εάν η συγκέντρωση των αερίων ρύπων ήταν κάτω από 50 μg/m3, μόνο το 2010 θα γλυτώναμε 5000 θανάτους. (Ανδρίτσος, 2014).

## Slide 7: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Ένας από τους βασικούς λόγους που ανάγκαζαν τις πρώτες φυλές σε μετακίνηση ήταν η δυσοσμία και η ρύπανση του περιβάλλοντα χώρου τους εξαιτίας των απορριμμάτων που δημιουργούσαν.
Με την ανακάλυψη και χρήση της φωτιάς ο άνθρωπος άρχισε να ρυπαίνει του εσωτερικούς χώρους εγκατάστασης με τα προϊόντα της ατελούς καύσης.
Αυτό το γεγονός οδήγησε στην ανακάλυψη της καμινάδας για να απομακρύνει τέτοια προϊόντα στους εξωτερικούς χώρους.
Aποτέλεσμα, η ατμόσφαιρα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές να είναι καπνώδης (Ζανής, 2014).

## Slide 8: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος υπήρξαν και στην αρχαιότητα.
Η πρώτη νομοθεσία για τον έλεγχο της αέριας ρύπανσης έγινε στην Αγγλία το 1273, κατά τη διάρκεια τη βασιλείας του Edward I. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1307, με βασιλική διαταγή απαγορεύτηκε η χρήση του κάρβουνου μέσα στο Λονδίνο.
Τα αποτελέσματα της αέριας ρύπανσης εμφανίζονται πολλές φορές μετά από πολύχρονη έκθεση με τη μορφή χρόνιας βρογχίτιδας, καρκίνου του λάρυγγα και άλλων αναπνευστικών προβλημάτων. Η χρόνια βρογχίτιδα έγινε γνωστή εκτός της Αγγλίας με το όνομα «η αγγλική ασθένεια».
O Shakespeare κατέγραψε μία παρατήρηση ρύπανσης στον «Hamlet» (Ανδρίτσος, 2014).

## Slide 9: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Πολλοί θάνατοι προκλήθηκαν από την ξαφνική και έντονη ρύπανση τα τελευταία 100 χρόνια:
(1) Λόγω της έντονης ρύπανσης από το διοξείδιο του θείου και της θερμοκρασιακής αναστροφής περίπου 60 άτομα έχασαν τη ζωή τους τον Δεκέμβριο του 1932 στο Seraign του Βελγίου.
(2) Για το ίδιο λόγο, τον Οκτώβριο του 1948, 20 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 6000 αρρώστησαν στο Donora της Πενσυλβάνιας.
(3) Το χειρότερο επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι το επεισόδιο του Λονδίνου, που συνέβη μεταξύ 5 και 9 Δεκεμβρίου 1952 στο Λονδίνο, λόγω αντίστοιχων συνθηκών με το Seraign. Πιστεύεται ότι περίπου 12000 άτομα έχασαν τη ζωή τους από το «νέφος» που δημιουργήθηκε, στο οποίο η συγκέντρωση του SO2 ήταν 7 φορές μεγαλύτερη των κανονικών επιπέδων (Ανδρίτσος, 2014).

## Slide 10: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
View of Donora as deadly smog envelops the Washington
Co. community. Photo courtesy Pittsburgh Post-Gazette.

## Slide 11: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
(4) Στο Μποπάλ της Ινδίας τον Δεκέμβριο του 1984 η απελευθέρωση ισοκυανιούχου μεθυλίου από εργοστάσιο εντομοκτόνων προκάλεσε το θάνατο μέχρι και 30000 ατόμων.
(5) Στο Chernobyl της Ουκρανίας, στις 26 Απριλίου 1986, έγινε το χειρότερο ατύχημα σε πυρηνικό εργοστάσιο με την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων 137Cs και 131I. Η ραδιενεργός ρύπανση κάλυψε μια τεράστια περιοχή, από τη Βόρεια Σουηδία μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Αν και επίσημα οι νεκροί ανέρχονται σε 41, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 40000 άτομα έχουν χάσει την ζωή τους σε διάστημα 20 ετών μετά το ατύχημα.
(6) Το «φωτοχημικό νέφος» (photochemical smog), το οποίο οφείλεται στην αλληλεπίδραση μονοξειδίου του αζώτου και οργανικών ενώσεων με την ηλιακή ακτινοβολία και διαφέρει ριζικά από το νέφος του Λονδίνου, αποτελούσε για πολλές δεκαετίες (από τη δεκαετία του ’40) σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στο Los Angeles, ενώ αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε πολλές μεγαλουπόλεις (Ανδρίτσος, 2014).

## Slide 12: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Ο Claude Monet πραγματοποίησε διάφορα ταξίδια στο Λονδίνο από το 1899 έως το 1901, κατά την διάρκεια των οποίων ζωγράφισε τον Τάμεση και το κοινοβούλιο. Ο ακόλουθος ζωγραφικός πίνακας του Monet δείχνει τις ακτίνες του ήλιου να προσπαθούν να διαπεράσουν την καπνο-ομιχλώδη ατμόσφαιρα του Λονδίνου.

## Slide 13: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Φωτοχημική αιθαλομίχλη στο σύγχρονο Los Angeles.

## Slide 14: Προστασία του περιβάλλοντος
Με τον όρο προστασία του περιβάλλοντος εννοούμε το σύνολο των μέτρων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της ρύπανσης, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και να διατηρείται η ισορροπία στα μικρά και μεγάλα οικοσυστήματα.
Ο ρυπαίνων πληρώνει
Η αειφορική ανάπτυξη

## Slide 15: Ατμόσφαιρα
Η ατμόσφαιρα είναι ο προστατευτικός μανδύας της ζωής πάνω στη γη.
Απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της κοσμικής και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία
Δρα ως ρυθμιστικός παράγοντας της θερμοκρασίας του πλανήτη.

## Slide 16: Σύσταση της ατμόσφαιρας

## Slide 17: Τα στρώματα της ατμόσφαιρας

## Slide 18: Χημικές – φωτοχημικές αντιδράσεις
Η απορρόφηση της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας (μήκος κύματος μικρότερο των 300nm) μπορεί να προκαλέσει:
Αποδιέγερση μορίου με ταυτόχρονη εκπομπή ενός φωτονίου (φωταύγεια)
O2* O2 + hν (φωταύγεια)
Αποδιέγερση μορίου με ταυτόχρονη μεταφορά ενέργειας σε άλλο μόριο
O2* + Μ O2 + Μ*
Το μόριο μπορεί να αποβάλει ένα ηλεκτρόνιο (φωτοϊονισμός)
O2* O2+ + e-
Φωτοδιάσταση του μορίου
O2* O + Ο

## Slide 19: Θερμοκρασιακή αναστροφή
Στην τροπόσφαιρα η θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος. Η ιδιότητα αυτή βοηθάει στο να γίνεται η διασπορά και κατά συνέπεια η αραίωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Θερμοκρασιακή αναστροφή είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία αυξάνεται με το ύψος. Εμποδίζεται έτσι η κάθετη κίνηση του αέρα μέσα στη στοιβάδα της αναστροφής με αποτέλεσμα τα αέρια και τα αιωρούμενα σωματίδια να παγιδεύονται κάτω από αυτή.

## Slide 20: ΟΡΙΣΜΟΙ
Αέρας του περιβάλλοντος: ο εξωτερικός αέρας της τροπόσφαιρας, εξαιρουμένου του αέρα στους χώρους εργασίας.
Ρύπος: κάθε ουσία η οποία διοχετεύεται αμέσως ή εμμέσως από τον άνθρωπο στον αέρα του περιβάλλοντος και ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή/και στο περιβάλλον στο σύνολό του.
«επίπεδο»: η συγκέντρωση ενός ρύπου στον αέρα του περιβάλλοντος ή η εναπόθεσή του σε μια επιφάνεια σε δεδομένη χρονική στιγμή.
«εκτίμηση»: κάθε μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση, τον υπολογισμό, την πρόβλεψη ή την εκτίμηση του επιπέδου ενός ρύπου στον αέρα του περιβάλλοντος.
«οριακή τιμή»: ένα επίπεδο καθοριζόμενο βάσει επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή/και στο σύνολο του περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης προθεσμίας χωρίς εν συνεχεία υπερβάσεις.
«όριο συναγερμού»: ένα επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ακόμα και αν η έκθεση είναι βραχύχρονη, και κατά το οποίο τα κράτη μέλη λαμβάνουν αμέσως τα μέτρα που προβλέπει η οδηγία 96/62/ΕΚ.
«περιθώριο ανοχής»: το ποσοστό της οριακής τιμής κατά το οποίο επιτρέπεται να γίνεται υπέρβασή της σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας 96/62/ΕΚ.

## Slide 21: Ταξινόμηση των ρύπων
Ανάλογα με την προέλευση
Πρωτογενείς: Οι ρύποι που εκπέμπονται απευθείας από μία πηγή π.χ. CO, NO, SO2, HC, σωματίδια
Δευτερογενείς: Οι ρύποι που σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από πρωτογενείς ρύπους έπειτα από χημικές αντιδράσεις π.χ. NO2, O3
Ανάλογα με τη δραστικότητα
Συντηρητικοί ρύποι: είναι οι ρύποι που δεν αντιδρούν εύκολα και παραμένουν για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα αμετάβλητοι π.χ. χλωριούχο νάτριο
Μη συντηρητικοί ρύποι: είναι οι ρύποι που αντιδρούν εύκολα και μετασχηματίζονται γρήγορα σε άλλους ρύπους π.χ. O3
Κατάσταση
• Αέριοι
• Υγροί
• Στερεοί

## Slide 22: Κατηγοριοποίηση ρύπων ανάλογα με τη χημική τους σύσταση
Μη οργανικές ενώσεις που περιέχουν C, CO & CO2
Οργανικές ενώσεις: CH4 & ανώτερες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)
Ενώσεις που περιέχουν S
Ενώσεις που περιέχουν Ν
Σωματίδια ύλης
Επικίνδυνες και τοξικές ουσίες
Φωτοχημικά οξειδωτικά

## Slide 23: Πηγές Ρύπανσης
Α) Ανθρωπογενείς πηγές
Αστικές και βιομηχανικές πηγές
Αγροτικές και γεωργικές πηγές
Β) Φυσικές πηγές
Φυσικές πηγές: Παράγουν το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων και δεν οδηγούν σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων (ελάχιστες εξαιρέσεις).
Ανθρωπογενείς πηγές: Παράγουν μικρότερο ποσοστό των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων και οδηγούν σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων (ατμοσφαιρικά επεισόδια).

## Slide 24: ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Εκπομπές από τα οχήματα
CO, CO2, SO2, NOx, HC, VOCs
Εκπομπές από βιομηχανικές δραστηριότητες
Πλήθος αερίων ρύπων και σωματιδίων
Εκπομπές από παραγωγή ενέργειας
CO, CO2, SO2, NOx, HC, VOCs, σωματίδια (τέφρα, βαρέα μέταλλα)
Εκπομπές από καύση
CO, CO2, SO2, NOx, HC, VOCs, σωματίδια
Απορρίμματα
CO, CO2, H2S, NH3, CH4, σωματίδια
Κατασκευαστικά έργα
CO, CO2, NOx, HC, VOCs, σωματίδια, σκόνη

## Slide 25: ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

## Slide 26: Εκπεμπόμενοι ρύποι από διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες

## Slide 27: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Εκπομπές σκόνης
Καύσεις για εκχέρσωση γης & καύση αγροτικών αποβλήτων
CO, CO2, SO2, HC, σωματίδια
Εκπομπές εδαφών
Αζωτούχα οξείδια
Ψεκασμοί με αεροπλάνα
Αποσύνθεση αποβλήτων
NH3, CH4 , ατμοί

## Slide 28: ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Ωκεανοί: μικροκρυσταλλικές μορφές αλάτων (NaCl), δευτερογενές αερόλυμα διμεθυλοσουλφίδιο ((CH3)2S ), SO2
Ήπειροι: οργανικά αιωρήματα (γύρη, μικρόβια κ.α.), σκόνη (διάβρωση εδάφους με την επίδραση του ανέμου)
Πυρκαγιές: στοιχειακός και οργανικός C
Ηφαίστεια: αέρια πλούσια σε S και C, στάχτη
Ανόργανες ενώσεις: αμμωνιακά και νιτρικά ιόντα
Βιολογικές διεργασίες στο έδαφος: ισοπρένια, τερπένια κλπ

## Slide 30: Κατηγορίες και διαστάσεις της ρύπανσης
Διαστάσεις ρύπανσης | Εκδήλωση φαινομένων | Επιπτώσεις
Παγκόσμιες | Καταστροφή στρατοσφαιρικού όζοντος, Φαινόμενο θερμοκηπίου, Ρύπανση ωκεανών | Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης, αύξηση επικίνδυνων ακτινοβολιών, αλλοίωση μεγάλων οικοσυστημάτων
Διακρατικές | Όξινη βροχή, Ρύπανση θαλασσών, ποταμών και λιμνών | Καταστροφή δασών και λιμνών, αλλοίωση οικοσυστημάτων
Περιφερειακές Τοπικές | Καπνομίχλες Φωτοχημικά νέφη Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών | Κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων, προσβολή υδροβιοτόπων
Εργασιακός χώρος | Εκπομπή τοξικών ουσιών | Επαγγελματικές ασθένειες
Χώρος κατοικίας | Εκπομπή τοξικών ουσιών από βιομηχανικά προϊόντα | Μακροχρόνιες επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων

## Slide 31: Διεργασίες απομάκρυνσης ρύπων από την ατμόσφαιρα
Χημικές αντιδράσεις
Ξηρή απόθεση (προσρόφηση ή απορρόφηση σε μια στερεή ή υγρή φάση αντίστοιχα)
Υγρή απόθεση (βροχή)

## Slide 32: Μορφές ατμοσφαιρικών ρύπων
Αέριοι ρύποι
Αέρια
Ατμοί
Σωματιδιακοί ρύποι
Κόνεις
Καπνός
Ιπτάμενη τέφρα
Κάπνα
Ομίχλη
Αχλύς

## Slide 33: Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
Σήμερα, οι οδηγίες που ισχύουν για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη είναι η οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, και η οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η οδηγία 2008/50/ΕΚ δημιουργήθηκε με σκοπό να ενσωματώσει όλες τις οδηγίες που είχαν εκδοθεί μέχρι τότε σχετικά με την ποιότητα του αέρα και τις οριακές τιμές των αέριων ρύπων σε μία, με σκοπό την απλοποίηση και την καλύτερη διοικητική αποτελεσματικότητα.

## Slide 34: Οριακές τιμές διοξειδίου του θείου

## Slide 35: Οριακές τιμές διοξειδίου του αζώτου και οξείδια του αζώτου

## Slide 36: Οριακές τιμές μολύβδου

## Slide 37: Οριακές τιμές βενζολίου

## Slide 38: Οριακές τιμές μονοξειδίου του άνθρακα

## Slide 39: Τιμές στόχου για το αρσενικό, το κάδμιο, το νικέλιο και το βενζο(a)πυρένιο

## Slide 40: Οριακές τιμές ΑΣ10 και ΑΣ2,5

## Slide 41: Οριακές τιμές για το όζον

## Slide 42
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!