## Slide 1: Εισαγωγή στην Αέρια Ρύπανση Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος
Αικατερίνη Παπαοικονόμου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Βόλος, 23 Νοεμβρίου 2017
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

## Slide 2: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Ατμόσφαιρα – σύσταση της ατμόσφαιρας – στοιχεία μετεωρολογίας
Ταξινόμηση και κατηγορίες ρύπων
Πηγές ρύπανσης
Επιδράσεις της ρύπανσης
Μεταφορά ρύπων και φυσικές διεργασίες απομάκρυνσης ρύπων
Κυριότεροι αέριοι ρύποι
Μονάδες συγκεντρώσεων ρύπων
Ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους

## Slide 3: Ατμόσφαιρα
Η ατμόσφαιρα είναι ο προστατευτικός μανδύας της ζωής πάνω στη γη.
Απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της κοσμικής και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία
Δρα ως ρυθμιστικός παράγοντας της θερμοκρασίας του πλανήτη.

## Slide 4: Ατμόσφαιρα
Ονομάζουμε ατμόσφαιρα ένα φλοιό περίπου 150 km ή 500 δις τόνους αέρα που περιβάλλουν τη γη.
Με μακροσκοπική παρατήρηση η θερμοκρασία και η πυκνότητα μεταβάλλονται με το ύψος.

## Slide 5: Σύσταση της ατμόσφαιρας

## Slide 6: Τα στρώματα της ατμόσφαιρας

## Slide 7: Τροπόσφαιρα
Εκτείνεται από την επιφάνεια της γης έως 10-15 km.
Η θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος.
Χαρακτηρίζεται από κατακόρυφες ανοδικές κινήσεις αερίων μαζών με αδιαβατική εκτόνωση.
Στον Ισημερινό το ύψος φτάνει έως τα 18 km ενώ στους πόλους έως τα 8 km.
Η τροπόσφαιρα εκτείνεται έως την τροπόπαυση.

## Slide 8: Στρατόσφαιρα
Εκτείνεται πάνω από την τροπόπαυση και έως το ύψος των 45-55 km.
Στα κατώτερα στρώματα της τροπόπαυσης η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και σε μεγαλύτερο ύψος αρχίζει και αυξάνεται με το ύψος.
Αύξηση της θερμοκρασίας με το ύψος σημαίνει μικρή τάση κάθετης ανάμιξης αερίων μαζών (σταθερότητα).

## Slide 9: Μεσόσφαιρα
Εκτείνεται από την στρατόπαυση έως το ύψος των 80-90 km.
Η θερμοκρασία ελαττώνεται με το ύψος.
Το άνω όριο της μεσόσφαιρας, η μεσόπαυση είναι η ψυχρότερη ζώνη όλης της ατμόσφαιρας.
Χαρακτηρίζεται από έντονη κάθετη ανάμιξη αερίων μαζών.

## Slide 10: Θερμόσφαιρα
Χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες ως αποτέλεσμα απορρόφησης της ακτινοβολίας από τα μόρια του Ο2 και Ν2.
Έντονη κάθετη ανάμιξη αερίων μαζών.
Τα ανώτερα στρώματα της μεσόσφαιρας και τα κατώτερα στρώματα της θερμόσφαιρας απαρτίζουν την ιονόσφαιρα η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο φωτο-ιονισμό των μορίων της ατμόσφαιρας.

## Slide 11: Εξώσφαιρα
Τα εξώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας σε πολύ μεγάλα ύψη, τυπικά πάνω από 500 km.

## Slide 12: Θερμοκρασιακή αναστροφή
Στην τροπόσφαιρα η θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος. Η ιδιότητα αυτή βοηθάει στο να γίνεται η διασπορά και κατά συνέπεια η αραίωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Θερμοκρασιακή αναστροφή είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία αυξάνεται με το ύψος. Εμποδίζεται έτσι η κάθετη κίνηση του αέρα μέσα στη στοιβάδα της αναστροφής με αποτέλεσμα τα αέρια και τα αιωρούμενα σωματίδια να παγιδεύονται κάτω από αυτή.

## Slide 13: Αναστροφή εδάφους και ανυψωμένη

## Slide 14: Είδη θερμοκρασιακών αναστροφών
Οι αναστροφές ανάλογα με τις φυσικές διαδικασίες που τις προκαλούν διακρίνονται σε:
Αναστροφές ακτινοβολίας
Αναστροφές κατάπτωσης
Αναστροφές μεταφοράς

## Slide 15: Αναστροφές ακτινοβολίας
Κατά την διάρκεια μιας νύχτας με άπνοια και χωρίς σύννεφα το έδαφος ψύχεται σημαντικά καθώς ακτινοβολεί στο υπέρυθρο. Η ψύξη του εδάφους σταδιακά ψύχει τα παρεδάφια στρώματα αέρα με αποτέλεσμα την εμφάνιση θερμοκρασιακής αναστροφής κοντά στο έδαφος το ύψος της οποίας βρίσκεται συνήθως κάτω από τα 100 m.
Με την ανατολή του ήλιου το έδαφος αρχίζει να θερμαίνεται και το κατώτατο ατμοσφαιρικό στρώμα θερμαινόμενο από κάτω γίνεται ασταθές.
Με την πάροδο του χρόνου καθώς η ηλιακή ακτινοβολία συνεχίζει να θερμαίνει όλο και περισσότερο το έδαφος η αναστροφή εξαφανίζεται τελείως.

## Slide 16: Αναστροφές κατάπτωσης
Αντικυκλωνικά συστήματα, στο οποίο η ατμοσφαιρική πίεση αυξάνεται προς το κέντρο, η πίεση είναι τέτοια που προκαλεί αργή κίνηση αέρα προς το έδαφος, ο οποίος συμπιέζεται και θερμαίνεται.
Κατερχόμενος αέρας στην υπήνεμη πλευρά πλευρά βουνών και ανάμεσα σε σύννεφα λόγω επαγόμενου κυττάρου κυκλοφορίας.

## Slide 17: Αναστροφές μεταφοράς
Οι αναστροφές μεταφοράς δημιουργούνται από οριζόντια μεταφορά α) θερμού αέρα πάνω από ψυχρό αέρα (θερμό μέτωπο), β) ψυχρού αέρα κάτω από θερμό αέρα (ψυχρό μέτωπο) και γ) θερμού αέρα πάνω από ψυχρή επιφάνεια (π.χ. χιόνι, πάγος, νερό).

## Slide 18: Ταξινόμηση των ρύπων
Ανάλογα με την προέλευση
Πρωτογενείς: Οι ρύποι που εκπέμπονται απευθείας από μία πηγή π.χ. CO, NO, SO2, HC, σωματίδια
Δευτερογενείς: Οι ρύποι που σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από πρωτογενείς ρύπους έπειτα από χημικές αντιδράσεις π.χ. NO2, O3
Ανάλογα με τη δραστικότητα
Συντηρητικοί ρύποι: είναι οι ρύποι που δεν αντιδρούν εύκολα και παραμένουν για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα αμετάβλητοι π.χ. χλωριούχο νάτριο
Μη συντηρητικοί ρύποι: είναι οι ρύποι που αντιδρούν εύκολα και μετασχηματίζονται γρήγορα σε άλλους ρύπους π.χ. O3
Κατάσταση
• Αέριοι
• Υγροί
• Στερεοί

## Slide 19: Κατηγοριοποίηση ρύπων ανάλογα με τη χημική τους σύσταση
Μη οργανικές ενώσεις που περιέχουν C, CO & CO2
Οργανικές ενώσεις: CH4 & ανώτερες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs)
Ενώσεις που περιέχουν S
Ενώσεις που περιέχουν Ν
Σωματίδια ύλης
Επικίνδυνες και τοξικές ουσίες
Φωτοχημικά οξειδωτικά

## Slide 20: Μονάδες μέτρησης συγκέντρωσης αερίων ρύπων
Μέρη στο εκατομμύριο ppm
Ποσοστό κατ’ όγκο %.
mg/m3, μg/m3

## Slide 21: Πηγές Ρύπανσης
Α) Ανθρωπογενείς πηγές
Αστικές και βιομηχανικές πηγές
Αγροτικές και γεωργικές πηγές
Β) Ανθρωπογενείς πηγές
Φυσικές πηγές: Παράγουν το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων και δεν οδηγούν σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων (ελάχιστες εξαιρέσεις).
Ανθρωπογενείς πηγές: Παράγουν μικρότερο ποσοστό των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων και οδηγούν σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων (ατμοσφαιρικά επεισόδια).

## Slide 22: ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μέσα μεταφοράς (60%)
Οικιακή θέρμανση (10%)
Διεργασίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (10-15%)
Ανεπιθύμητες καύσεις (5%)
Βιομηχανικές καύσεις καυσίμων (20%) (Γεντεκάκης, 2010).

## Slide 23: ΑΛΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Σωματίδια ύλης που εκτινάσσονται από τα λάστιχα των οχημάτων.
Οργανικά συστατικά σε αρώματα και άλλα καλλυντικά προϊόντα.
Διαδικασίες κατασκευής δρόμων.
Κάπνισμα.
Χρήση αεροζόλ.
Γέμισμα αυτοκινήτου με βενζίνη.
Ναφθαλίνη.
Βάδισμα.

## Slide 24: ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Εκπομπές από τα οχήματα
CO, CO2, SO2, NOx, HC, VOCs
Εκπομπές από βιομηχανικές δραστηριότητες
Πλήθος αερίων ρύπων και σωματιδίων
Εκπομπές από παραγωγή ενέργειας
CO, CO2, SO2, NOx, HC, VOCs, σωματίδια (τέφρα, βαρέα μέταλλα)
Εκπομπές από καύση
CO, CO2, SO2, NOx, HC, VOCs, σωματίδια
Απορρίμματα
CO, CO2, H2S, NH3, CH4, σωματίδια
Κατασκευαστικά έργα
CO, CO2, NOx, HC, VOCs, σωματίδια, σκόνη

## Slide 25: ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

## Slide 26: Εκπεμπόμενοι ρύποι από διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες

## Slide 27: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Εκπομπές σκόνης
Καύσεις για εκχέρσωση γης & καύση αγροτικών αποβλήτων
CO, CO2, SO2, HC, σωματίδια
Εκπομπές εδαφών
Αζωτούχα οξείδια
Ψεκασμοί με αεροπλάνα
Αποσύνθεση αποβλήτων
NH3, CH4 , ατμοί

## Slide 28: ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Ωκεανοί: μικροκρυσταλλικές μορφές αλάτων (NaCl), δευτερογενές αερόλυμα διμεθυλοσουλφίδιο ((CH3)2S ), SO2
Ήπειροι: οργανικά αιωρήματα (γύρη, μικρόβια κ.α.), σκόνη (διάβρωση εδάφους με την επίδραση του ανέμου)
Πυρκαγιές: στοιχειακός και οργανικός C
Ηφαίστεια: αέρια πλούσια σε S και C, στάχτη
Ανόργανες ενώσεις: αμμωνιακά και νιτρικά ιόντα
Βιολογικές διεργασίες στο έδαφος: ισοπρένια, τερπένια κλπ

## Slide 30: Επιδράσεις της ρύπανσης στην πανίδα
Υποθέτουμε ότι παρόμοιες αρνητικές επιδράσεις με εκείνες στον άνθρωπο θα υπάρχουν και στα ζώα.
Δεχόμαστε ότι πιθανόν τα κατοικίδια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές ζουν λιγότερα χρόνια σε σχέση με τα ελεύθερα ζώα.
Η μείωση του πληθυσμού ή η εξαφάνιση κάποιων ειδών άγριων ζωών και πουλιών σχετίζεται πιθανότατα με την αέρια ρύπανση.
Η επίδραση στην πανίδα μπορεί να είναι άμεση (επεισόδια ρύπανσης) ή έμμεση μέσω της τροφικής αλυσίδας δια μέσου της ξηρής ή υγρής εναπόθεσης στη βλάστηση.

## Slide 31: Επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη χλωρίδα
Τρόπος επίδρασης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη χλωρίδα
↙ ↘
Άμεσα υπό την επίδραση Μακροπρόθεσμα εξαιτίας
κάποιου σοβαρού επεισοδίου μακροχρόνιας έκθεσης της
ρύπανσης χλωρίδας σε αυξημένα επίπεδα
ρύπων
Η σταδιακή αλλαγή των κλιματολογικών παραγόντων λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επιφέρει τις δικές της επιδράσεις.
Μετατόπιση εύκρατων ζωνών
Δημιουργία παρατεταμένης ξηρασίας
Έντονες καταστροφικές βροχοπτώσεις
Τυφώνες κλπ

## Slide 32: Βασικοί πρωτογενείς ρύποι που σχετίζονται με επιπτώσεις στη χλωρίδα
SO2
Η ζημιά που προκαλείται στα φυτά ή στα δέντρα μπορεί να είναι οξεία (άμεση) ή χρόνια.
Η βλάστηση επηρεάζεται όταν τα επίπεδα SO2 υπερβαίνουν τα 0,5 ppm.
Συχνά η βλάστηση καταστρέφεται ολοσχερώς σε περιοχές φρύξης ορυκτών όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης SO2.

## Slide 33: Βασικοί πρωτογενείς ρύποι που σχετίζονται με επιπτώσεις στη χλωρίδα
HF
Κύριες πηγές εκπομπής φθορίου είναι η παραγωγή φθοριούχων λιπασμάτων και η βιομηχανία αλουμινίου (ανόργανες φθοριούχες ενώσεις χρησιμοποιούνται ως διαλύτες στην ηλεκτρολυτική παραγωγή του μεταλλικού αλουμινίου).
Το φθόριο στην ατμόσφαιρα βρίσκεται κυρίως υπό μορφή HF ή τετραφθοριούχου πυριτίου SiF4 και απορροφάται αμέσως από τα φύλλα του φυτού νεκρώνοντας τους ιστούς των φύλλων, ακόμη και σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 0,5 ppm.

## Slide 34: Βασικοί δευτερογενείς ρύποι που σχετίζονται με επιπτώσεις στη χλωρίδα
Ο3
Οι υψηλές συγκεντρώσεις του όζοντος σχετίζονται με την αντίδραση των οξειδίων του αζώτου και των υδρογονανθράκων που εκπέμπονται από τα αυτοκίνητα και τη βιομηχανία.
Πλήττει τα φυτά τόσο έντονα όσο και το SO2.
Τα κωνοφόρα δέντρα είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στο όζον αφού ακόμη και συγκεντρώσεις κάτω από 0,5 ppm προκαλούν αλλοιώσεις.

## Slide 35: Βασικοί δευτερογενείς ρύποι που σχετίζονται με επιπτώσεις στη χλωρίδα
PAN (νιτρικό υπεροξυακετύλιο)
Είναι μέλος μιας σειράς ενώσεων οι οποίες παράγονται αρχικά από αντιδράσεις μη κορεσμένων υδρογονανθράκων με οξείδια του αζώτου παρουσία φωτός.
Τέτοιοι υδρογονάνθρακες μπορούν να είναι τερπένια από κωνοφόρα δέντρα όταν βρίσκονται σε γειτονικές πηγές οξειδίου του αζώτου (αστικές περιοχές).
Συγκεντρώσεις PAN 0,2 ppm και έκθεση μερικών ωρών είναι ικανοί παράγοντες για την πρόκληση έντονης ζημιάς.

## Slide 36: Επιπτώσεις στη χλωρίδα
Οι πιο καλά τεκμηριωμένες επιπτώσεις σε φυτά και οικοσυστήματα σχετίζονται
1) με την παρουσία νιτρικών και θειικών ιόντων τα οποία οδηγούν σε όξινες αποθέσεις,
2) με την παρουσία βαρέων μετάλλων,
3) με την παρουσία θρεπτικών συστατικών, 4) με την παρουσία απορρυπαντικών και
5) με την παρουσία αλάτων

## Slide 37: Όξινες αποθέσεις
Είναι δυνατό να προκληθούν μεταβολές στη σύνθεση του εδάφους με μείωση των θρεπτικών συστατικών και των μεταλλικών στοιχείων.
Μεταβάλλει το pH του νερού και το θρεπτικό του περιεχόμενο. Όταν η οξύτητα του νερού είναι υψηλή, αυξάνεται η δυνατότητα διαλυτότητας περισσότερων μετάλλων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ρύπανση του νερού με σοβαρές επιπτώσεις στα υδρόβια φυτά και ζώα.
Κτίρια και μνημεία είναι δυνατό να καταστραφούν από τη διάβρωση.

## Slide 38: Κατηγορίες και διαστάσεις της ρύπανσης
Διαστάσεις ρύπανσης | Εκδήλωση φαινομένων | Επιπτώσεις
Παγκόσμιες | Καταστροφή στρατοσφαιρικού όζοντος, Φαινόμενο θερμοκηπίου, Ρύπανση ωκεανών | Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης, αύξηση επικίνδυνων ακτινοβολιών, αλλοίωση μεγάλων οικοσυστημάτων
Διακρατικές | Όξινη βροχή, Ρύπανση θαλασσών, ποταμών και λιμνών | Καταστροφή δασών και λιμνών, αλλοίωση οικοσυστημάτων
Περιφερειακές Τοπικές | Καπνομίχλες Φωτοχημικά νέφη Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών | Κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων, προσβολή υδροβιοτόπων
Εργασιακός χώρος | Εκπομπή τοξικών ουσιών | Επαγγελματικές ασθένειες
Χώρος κατοικίας | Εκπομπή τοξικών ουσιών από βιομηχανικά προϊόντα | Μακροχρόνιες επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων

## Slide 39: Μορφές ατμοσφαιρικών ρύπων
Αέριοι ρύποι
Αέρια
Ατμοί
Σωματιδιακοί ρύποι
Κόνεις
Καπνός
Ιπτάμενη τέφρα
Κάπνα
Ομίχλη
Αχλύς

## Slide 40: Διεργασίες απομάκρυνσης ρύπων από την ατμόσφαιρα
Χημικές αντιδράσεις
Ξηρή απόθεση (προσρόφηση ή απορρόφηση σε μια στερεή ή υγρή φάση αντίστοιχα)
Υγρή απόθεση (βροχή)

## Slide 41: Υγρή απόθεση
Η υγρή εναπόθεση εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα του κατακρημνίσματος και της συγκέντρωσης του ρύπου.
Στοιχεία της φυσιολογίας της επιφάνειας του αποδέκτη και άλλα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την υγρή εναπόθεση, όπως η διαβρεξιμότητα, η επιφάνεια έκθεσης και η τραχύτητα της επιφάνειας.
Κατά την υγρή εναπόθεση, οι διαλυμένοι ρύποι συγκεντρώνονται στην επιφάνεια των φυλλωμάτων καταστρέφοντας την ή απορροφούνται από αυτήν.

## Slide 42: Ξηρή απόθεση
Η ξηρή εναπόθεση είναι μια διαδικασία σχετικά πιο αργή από την υγρή εναπόθεση. Αποτελεί όμως ένα σημαντικό μηχανισμό διότι λαμβάνει χώρα συνέχεια και επηρεάζει όλες τις επιφάνειες.
Προσρόφηση σε στερεή φάση.
Παράγοντες που επηρεάζουν βάρος και απόσταση που μπορούν να ταξιδέψουν.
Προσανατολισμός των φυλλωμάτων, η ηλικία τους, η τραχύτητα της επιφάνειά τους, η διαβρεξιμότητά τους καθώς επίσης το πορώδες τους και η ταχύτητα και η διάρκεια του ανέμου

## Slide 43: Αέριοι ρύποι
CO2
Αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα σε τεράστιες ποσότητες.
Είναι ενα «τεχνολογικό απόβλητο» (Γεντεκάκης, 2010) που συνδέεται άμεσα με τον βασικό τρόπο παραγωγής ενέργειας.
Από τις διεργασίες βιολογικής αποσύνθεσης αποβάλλονται 100 τρις τόνοι CO2 ενώ από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (καύση για παραγωγή ενέργειας) αποβάλλονται 100 δισ τόνοι.
Ρυθμός αύξησης της συγκέντρωσης: 1,5ppm/έτος (περίπου 30% αύξηση αναφορικά με τη συγκέντρωση πριν από περίπου 200 χρόνια).
Η αύξηση επηρεάζεται ευθέως ανάλογα με το CO2 που προέρχεται από τις διεργασίες καύσης ορυκτών καυσίμων, άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου.

## Slide 44: Αέριοι ρύποι
SO2
Αέριο άχρωμο, άοσμο σε μικρές συγκεντρώσεις, με ερεθιστική οσμή σε υψηλές.
Καύση ορυκτών καυσίμων από σταθερές πηγές (βιομηχανία, σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, (2% μεταφορά), θέρμανση, διυλιστήρια πετρελαίου, επεξεργασία χαλκού).
Αναπνευστικά προβλήματα, επιπτώσεις στη βλάστηση και τα μέταλλα, ορατότητα, αυξάνει την οξύτητα των υδάτων, δομικά υλικά.

## Slide 45: Μονοξείδιο του άνθρακα
CO
Άχρωμο, άοσμο, άγευστο.
Ανθρωπογενείς πηγές παραγωγής CO
Ατελή καύση των υδρογονανθράκων (καύσιμα αυτοκινήτων 71%, μονάδες θέρμανσης, βιομηχανικές κατεργασίες, καύση στερεών αποβλήτων).
Φυσικές πηγές παραγωγής CO
Οξείδωση του ατμοσφαιρικού CH4 (δευτερογενής παραγωγή).
Από τους ωκεανούς (πρωτογενής παραγωγή) είτε από τη φωτοχημική οξείδωση της θαλάσσιας οργανικής ύλης είτε δια μέσου βιολογικής οξείδωσης από θαλάσσιους οργανισμούς.
Αποσύνθεση χλωροφύλλης.

## Slide 46: Πηγές παραγωγής CO στην ατμόσφαιρα
Πηγές παραγωγής CO στην ατμόσφαιρα | Εκτίμηση, Tg(CO)/έτος
(α) Πρωτογενώς | 
Καύσεις ορυκτών καυσίμων και βιομηχανίες | 300
Καύσεις βιομάζας | 300
Ωκεανοί/ θάλασσες | 20
Διάσπαση χλωροφύλλης | 60
(β) Δευτερογενώς | 
Οξείδωση CH4 της ατμόσφαιρας | 400
Οξείδωση VOCs της ατμόσφαιρας | 200

## Slide 47: Τοξικότητα του Μονοξειδίου του άνθρακα
Η τοξική δράση του CO σχετίζεται με το αναπνευστικό σύστημα.
Υποκαθιστά το Ο2 , λόγω της μεγάλης χημικής συγγένειας του CO με την αιμοσφαιρίνη, με συνέπεια το σχηματισμό καρβοξυαιμοσφαιρίνης αντί για οξυαιμοσφαιρίνη.
Hb + Ο2 ⇆HbΟ2
Hb + CO ⇆HbCO
Καρδιακές και πνευμονικές διαταραχές, κεντρικό νευρικό σύστημα, κίνηση, όραση, πονοκέφαλο, κόπωση, κώμα, αδυναμία αναπνοής, ακόμη και θάνατο.

## Slide 48: Ενώσεις που περιέχουν άζωτο
Ν2Ο, ΝΟ, ΝΟ2, ΗΝΟ3, ΝΗ3 σχετικά σταθερές ενώσεις, μόνιμα μετρήσιμοι ατμοσφαιρικοί ρύποι).
Ν2Ο3, Ν2Ο4, Ν2Ο5 ασταθείς ενδιάμεσες ενώσεις.
ΝΟ3-, ΝΗ4- ιόντα της ατμόσφαιρας, σε σταγόνες νερού και αερολύματα, καταλήγουν στο έδαφος, τροφή για τα φυτά.

## Slide 49: Πηγές παραγωγής οξειδίων του Ν2
Ανθρωπογενείς
Διεργασίες καύσης σε υψηλές θερμοκρασίες (η υψηλή θερμοκρασία ενεργοποιεί το αδρανές μόριο του Ν2 προς οξείδωση).
Φυσικές
- Μικροβιακοί οργανισμοί οι οποίοι δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας συνθέτοντας τα οξείδια.
- Ιονισμός των μορίων σε υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας⇨σχηματισμός οξειδίων ΝΟχ ⇨ μετατροπή σε νιτρικά άλατα ⇨ επικάθηση στην επιφάνεια της γης.

## Slide 50: Πηγές παραγωγής οξειδίων του Ν2
Πηγή | Δυναμικότητα Τg(N)/yr
Καύσης ορυκτών καυσίμων | 24
- Αυτοκίνητα: ∼ 40-45% | 
- Μονάδες παραγωγής ενέργειας: ∼ 30-35% | 
_ Βιομηχανία: ∼ 20% | 
Έδαφος (καλλιέργειες και φυσικό περιβάλλον) | 12
Καύση βιομάζας (πυρκαγιές) | 8
Αστραπές | 5
Οξείδωση ατμοσφαιρικής αμμωνίας | 3
Αεροπλάνα | 0,5
Δημιουργία στην ατμόσφαιρα (φωτόλυση/ οξείδωση Ν2) | 0,1

## Slide 51: Υποξείδιο του αξώτου Ν2Ο
Εξαιρετικά σταθερό.
Συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Διαχέεται προς την στρατόσφαιρα όπου και καταστρέφεται (φωτοαποσύνθεση). Η διάσπασή του οδηγεί στην παραγωγή ΝΟ (δευτερογενώς).
Ν2Ο + Ο → 2ΝΟ
Η παρουσία του ΝΟ είναι σημαντική διότι συντελεί στην καταστροφή του στρατοσφαιρικού Ο3.
ΝΟ +Ο3 → ΝΟ2 + Ο2
ΝΟ2 + Ο → ΝΟ + Ο2
Ο3 + Ο → Ο2 + Ο2
Παράγεται κυρίως στο έδαφος από μικροοργανισμούς (απονιτρωτικά βακτήρια) που αποδομούν το πρωτεϊνικό άζωτο, το οποίο μετατρέπεται σε αέριο άζωτο και υποξείδιο του αζώτου.

## Slide 52: Αντιδράσεις μετατροπής οξειδίων του αζώτου ΝΟχ
2ΝΟ + Ο2 ⇆ Ν2Ο4 ⇆ 2ΝΟ2
⇑ ⇑
Πρωτογενής ρύπος Δευτερογενής ρύπος
Στην τροπόσφαιρα
ΝΟ + Ο + Μ → ΝΟ2 + Μ
ΝΟ + Ο3 → ΝΟ2 + Ο2
απορροφά υπεριώδη ακτινοβολία (φωτοδιάσπαση)
ΝΟ2 + hν ΝΟ + Ο
(λ<380nm)
O + O2 + M → O3 +M
NO + O3 → NO2 + O2
Στην στρατόσφαιρα
ΝΟ2 + ΟΗ- + Μ → ΗΝΟ3 + Μ
Το νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3) παραμένει στην ατμόσφαιρα για τουλάχιστον 1 εβδομάδα (το ΝΟ2 1 ημέρα) γι αυτό και έχει την ευκαιρία να εξαπλωθεί μέσω της όξινης βροχήςή να ανέβει στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

## Slide 53: Όζον
Υδρογονάνθρακες + Οξείδια του αζώτου + ηλιακό φως = όζον (φωτοχημικό νέφος).
Άχρωμο, έντονη οσμή και οξειδωτική δράση.

## Slide 54: Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ)
Αποτελούν μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες ρύπων διότι χαρακτηρίζονται από μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες ιδιότητες.
Οργανικές ενώσεις με συμπυκνωμένους αρωματικούς δακτυλίους (ναφθαλίνιο).
Οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες επηρεάζονται από τον αριθμό και τη θέση των δακτυλίων καθώς και από τον αριθμό, τη θέση και τη φύση των υποκαταστατών που μπορεί να υπάρχουν στο βασικό κυκλικό σύστημα.

## Slide 55: Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ)
Πολλοί ΠΑΥ υπάρχουν σε τρόφιμα (φυτικά έλαια, μαργαρίνες, ψάρια).
Τηγάνισμα, ψήσιμο, κάπνισμα τροφών.
Υπάρχουν στον καπνό του τσιγάρου.
Ένας καπνιστής 20 άφιλτρων τσιγάρων εισπνέει ημερησίως 0,5 μg βενζο(α)πυρένιο, ενώ ένας καπνιστής 10 τσιγάρων με φίλτρο 0,2 μg.
Βιομηχανίες, αυτοκίνητα, καύση απορριμμάτων.

## Slide 56: Πηγές ΠΑΥ στην ατμόσφαιρα
Βιομηχανία πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμου ή για την παραγωγή ασφάλτου.
Βιομηχανία άνθρακα, καύση φυσικού αερίου, πυρόλυση υγρών υδρογονανθράκων σε υψηλή θερμοκρασία.
Βιομηχανίες λιπασμάτων, χυτήρια, γκαράζ αυτοκινήτων.
Οικιακή θέρμανση με ξύλο.
Καύση στερεών απορριμμάτων.

## Slide 57: Μόλυβδος
Καύση βενζίνης στους κινητήρες των αυτοκινήτων.
Βιομηχανίες παραγωγής μολύβδου και παρασκευής κραμάτων, χρωμάτων, συσσωρευτών κ.α.
Τοξική ουσία που συσσωρεύεται στον ανθρώπινο οργανισμό.
Εισέρχεται στον οργανισμό διαμέσου του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος.
Μέσω της αναπνοής λαμβάνεται ένα ποσοστό 25%.

## Slide 58: Μόλυβδος
Από χρόνια έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις δημιουργείται συσσώρευση αλλοιώσεων.
Τοξικά φαινόμενα σε συγκεντρώσεις στο αίμα πάνω από 800 μg/L στους ενήλικες και στα παιδιά 50 μg/L.

## Slide 59: Αμιάντος
Ινώδες ορυκτό, μεγάλη μηχανική αντοχή, ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.
Χρησιμοποιείται σε επενδύσεις φρένων, μονώσεις, πυρίμαχες στολές, οικοδομικά υλικά κλπ.
Οι ίνες είναι εξαιρετικά σταθερές και δε συσσωματώνονται για να σχηματίσουν μεγαλύτερες. Εισπνεόμενες φτάνουν στις κυψελίδες.
Αμιάντωση, δυσκολία στην αναπνοή, διάβρωση του ιστού των πνευμόνων, καρκίνος του μεσοθηλιώματος και του περιτόναιου.

## Slide 60: Διοξίνες και φουράνια
Πολυχλωρο-διβενζο-π-διοξίνες και πολυχλωρο-διβενζο-π-φουράνια.
Χλωριωμένοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες.
Σταθερότητα στην επίδραση χημικών αντιδραστηρίων.
Θερμική σταθερότητα (μέχρι τους 700 οC).
Μεγάλη τοξικότητα.

## Slide 61: Διοξίνες και φουράνια
Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων χλωρίου που υπάρχουν συνδεδεμένα στο μόριο, σχηματίζονται 75 διαφορετικές ενώσεις διοξινών και 135 διαφορετικές ενώσεις φουρανίων.
Ισχυρότερη τοξική δράση παρουσιάζει το ισομερές 2, 3, 7, 8-τετραχλωρο-διοξίνη (2, 3, 7, 8-TCDD).
Προέρχονται κυρίως από την καύση ουσιών που περιέχουν χλώριο. Η καύση του PVC αποτελεί την κύρια πηγή.

## Slide 62: Διοξίνες και φουράνια
Μεταβολή μηχανισμού λειτουργίας των κυττάρων.
Συσσωρεύονται στους λιπώδεις ιστούς των ζωντανών οργανισμών.
Ατομικός συντελεστής ισοδύναμης τοξικότητας (Toxicity Equivalent Factor, TEF).

## Slide 63: Αιωρούμενα σωματίδια
Υγρά ή στερεά σωματίδια 0,0002 μm έως 500 μm.
Η χημική τους σύσταση αντανακλά την πηγή εκπομπής τους.
Βιομηχανικές δραστηριότητες, παραγωγή τσιμέντου και γύψου, χυτήρια μεταλλευμάτων, κατασκευές και γεωργικές δραστηριότητες.
Διάβρωση εδαφών, πετρωμάτων, ηφαιστειακή δραστηριότητα, σπρέι της θάλασσας και η καύση βιομάζας.

## Slide 64: Φαινόμενο του θερμοκηπίου
Ο ήλιος με την ακτινοβολία του θερμαίνει τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η γη αποβάλλει ένα ποσοστό αυτής της ενέργειας, υπό τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Το CO2 και το Η2Ο της ατμόσφαιρας (καθώς και άλλα τριατομικά αέρια) έχουν την ιδιότητα να απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Έτσι η ενέργεια μένει στη γη και σταδιακά με την αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 αυξάνεται και η μέση θερμοκρασία της γης.
Θερμοκηπικά αέρια: CO2, CH4, N2O, CFCs, O3 και άλλοι αλογονούχοι υδρογονάνθρακες.

## Slide 65: Αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου
Αναδάσωση.
Μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
Χρησιμοποιώντας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φυσικό αέριο αντί για πετρέλαιο ή γαιάνθρακα, λιγότερο CO2 παράγεται ανα κιλοβατώρα παραγόμενης ενέργειας.
Χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πηγές ενέργειας (αιολική, γεωθερμική κλπ).
Μείωση της χρήσης χλωροφθορανθράκων.
Μείωση του όζοντος της τροπόσφαιρας.
Ελάττωση της έκλυσης μεθανίου.

## Slide 66: Τρύπα του όζοντος
Η συγκέντρωση του στρατοσφαιρικού όζοντος φτάνει τα 10ppm.
Το όζον καταστρέφεται από τα μόρια του ΝΟ, του Η2Ο, τα άτομα των αλογόνων και του Η, τα οποία δρουν ως καταλύτες.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι για το στροτοσφαιρικό όζον προέρχονται από τα προωθητικά των αεροζόλ (χλωροφθοράνθρακες CF2Cl2, CFCl3).
Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Η τάση σήμερα είναι να αντικατασταθούν από υδρογονοφθοράνθρακες (HFCs) και υδρογονοχλωροφθοράνθρακες (HCFCs).

## Slide 67: Όξινη βροχή
Το pH της βροχής σ΄ένα καθαρό περιβάλλον είναι 5.6. Σε πολλές όμως περιοχές το pH της βροχής είναι μικρότερο του 5.6 και σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω από 4. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως όξινη βροχή.
Στη δημιουργία της όξινης βροχής συμμετέχει κατά 60-65% το θειικό οξύ, κατά 30-35% το νιτρικό οξύ.
Έχει επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον, τα χερσαία οικοσυστήματα και τα υλικά.

## Slide 68: Καπνομίχλη
Άπνοια και θερμοκρασιακή αναστροφή.
Εκπομπή καπνού, αιωρούμενων σωματιδίων και διοξειδίου του θείου.
Ομίχλη, η οποία ευνοεί το σχηματισμό θειικού οξέως και επιπλέον παρατείνει το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής.
Προκαλείται αποκλειστικά από την κατανάλωση καυσίμων υλών, ειδικά κάρβουνου, σε στάσιμες πηγές όπως είναι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα χυτήρια.

## Slide 69: Φωτοχημική ομίχλη
Άπνοια και θερμοκρασιακή αναστροφή.
Εκπομπή πρωτογενών ρύπων (υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα).
Ηλιακή ακτινοβολία μεγάλης έντασης.
Συνδέεται συνήθως με εκπομπές από τροχοφόρα.

## Slide 70: Ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους
Αν αναλογιστεί κανείς, ότι στις ΗΠΑ, τα άτομα καταναλώνουν το 88% του χρόνου τους την ημέρα μέσα σε κτίρια και το 7% μέσα σε κάποιο μέσο μεταφοράς, και μόνο το 5% καταναλώνουν σε εξωτερικό περιβάλλον, αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα του εσωτερικού αέρα, στην υγεία του ανθρώπου. Η παραπάνω παρατήρηση, λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, εάν αναλογιστεί κανείς, ότι τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας περνάνε περίπου 14.000 ώρες (1.6 χρόνια) μέσα σε τάξεις στο σχολείο, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο

## Slide 71: Ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους
Ο κίνδυνος που προέρχεται από τις εκπομπές ρύπων από πηγές εσωτερικού χώρου είναι πολύ υψηλότερος από τον αντίστοιχο κίνδυνο που προκύπτει από την έκθεση σε εξωτερικούς ρύπους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι εσωτερικοί ρύποι βρίσκονται μέσα σε μικρότερο όγκο αέρα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συγκέντρωσή τους.

## Slide 72: Πηγές εσωτερικών ρύπων
Οι εξωτερικές πηγές εκπομπής ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων μπορεί να είναι μια πολύ σημαντική πηγή τροφοδότησης ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων στους εσωτερικούς χώρους.
Καύση για θέρμανση και μαγείρεμα.
Κάπνισμα.
Κατασκευαστικά υλικά.
Μόνωση κτιρίου, χαλιά, μοκέτες, ντουλάπια.
Συστήματα ψύξης.

## Slide 73: Εσωτερικοί ρύποι και πηγές