## Slide 1: ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος «Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος»
ΠΜΣ «ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
Βολοσ, 30/11/2017

## Slide 2: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ
Ρύπος: Ουσία που εκπέμπεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα ή προκύπτει από
την αλληλεπίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας με το οικοσύστημα και η οποία
επιφέρει άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην ευεξία και υγεία του ανθρώπου και όλων
των έμβιων οργανισμών.

## Slide 3: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Ανάλογα με την προέλευση
Πρωτογενείς: Οι ρύποι που εκπέμπονται απευθείας από μία πηγή π.χ. CO, NO, SO2, HC, σωματίδια
Δευτερογενείς: Οι ρύποι που σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από πρωτογενείς ρύπους έπειτα από χημικές αντιδράσεις π.χ. NO2, O3
Ανάλογα με τη δραστικότητα
Συντηρητικοί ρύποι: είναι οι ρύποι που δεν αντιδρούν εύκολα και παραμένουν για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα αμετάβλητοι π.χ. χλωριούχο νάτριο
Μη συντηρητικοί ρύποι: είναι οι ρύποι που αντιδρούν εύκολα και μετασχηματίζονται γρήγορα σε άλλους ρύπους π.χ. O3
Κατάσταση
• Αέριοι
• Υγροί
• Στερεοί

## Slide 4: ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
Με τον όρο αιωρούμενα σωματίδια εννοούμε κάθε σώμα (υγρό ή στερεό) που βρίσκεται σε διασπορά και έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 0.002 μm και μικρότερη από 500 μm (Κούγκολος, 2005).
Επειδή τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ρύποι που περιέχουν μεγάλη ποικιλία συστατικών με διαφορετική χημική σύσταση, δεν μπορούν να αποτελέσουν μια μόνον ομάδα (Καραθανάσης, 2006).
Για να περιγράψει κάποιος τα αιωρούμενα σωματίδια είναι απαραίτητο να γνωρίζει όχι μόνο τη συγκέντρωσή τους αλλά και το μέγεθός τους, τη χημική τους σύνθεση, τη φυσική τους κατάσταση (υγρά ή στερεά) και τη μορφολογία τους (Καραθανάσης, 2006).
Στην ατμόσφαιρα έχουν ανιχνευθεί συγκεντρώσεις ως προς τη μάζα, από μερικά μg/m3 έως και αρκετές εκατοντάδες μg/m3 σε ατμοσφαιρικά επιβαρυμένες περιοχές (Διαπούλη, 2008).

## Slide 5: ΠΗΓΕΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Ανθρωπογενείς πηγές
Φυσικές πηγές
Η χημική τους σύσταση αντανακλά την πηγή εκπομπής τους.
Βιομηχανικές δραστηριότητες, παραγωγή τσιμέντου και γύψου, χυτήρια μεταλλευμάτων, κατασκευές και γεωργικές δραστηριότητες.
Διάβρωση εδαφών, πετρωμάτων, ηφαιστειακή δραστηριότητα, σπρέι της θάλασσας και η καύση βιομάζας.

## Slide 6: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Σκόνη: Πρόκειται για μικρά στερεά σωματίδια που προκύπτουν από μηχανικές διεργασίες ελάττωσης του μεγέθους μεγαλύτερων μαζών όπως είναι η σύνθλιψη, η τριβή, ο κατακερματισμός, η έκρηξη. Τυπικά μεγέθη αυτών των σωματιδίων είναι από 1 έως 10000 μm.
Καπνός: Πρόκειται για μικρά στερεά σωματίδια που προκύπτουν από την ατελή καύση του άνθρακα και άλλων οργανικών υλικών όπως το ξύλο. Τυπικά μεγέθη αυτών των σωματιδίων είναι από 0.5 έως 1 μm.
Ιπτάμενη τέφρα: Πρόκειται για μικρά μη καύσιμα ορυκτά ή μεταλλικά σωματίδια που εκπέμπονται από τις καπνοδόχους κατά την καύση κάρβουνου. Τυπικά μεγέθη των σωματιδίων αυτών είναι από 1 έως 1000 μm.
Αιθάλη: Είναι μικρά, στερεά σωματίδια, τα οποία σχηματίζονται από τη συμπύκνωση ατμών στερεών υλικών, συχνά οξειδίων και μετάλλων (όπως είναι τα οξείδια του ψευδαργύρου και του μολύβδου) και στοιχειακού άνθρακα. Τυπικά μεγέθη των σωματιδίων αυτών είναι από 0.03 έως 0.3 μm.
Σπρέι: Πρόκειται για υγρά σωματίδια που μορφοποιούνται από το ράντισμα υγρών, όπως τα φυτοφάρμακα ή τα παρασιτοκτόνα. Τυπικά μεγέθη είναι από 10 έως 1000 μm.
Ομίχλη: Πρόκειται για υγρά σωματίδια ή σταγονίδια που δημιουργούνται από τη συμπύκνωση ατμών. Τυπικά μεγέθη είναι από 0.1 έως 10 μm.

## Slide 7: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Α) Λεπτόκοκκα σωματίδια
Λεπτόκοκκα σωματίδια (fine particles) καλούνται τα σωματίδια με μέγεθος αεροδυναμικής διαμέτρου έως 2.5 μm. Τα λεπτόκκοκα σωματίδια διακρίνονται περαιτέρω σε τρεις κατηγορίες:
1) Υποκατηγορία πυρήνα ή μικροί πυρήνες (nucleation mode): Είναι τα σωματίδια διαμέτρου μικρότερη από 10 nm, τα οποία έχουν πολύ πρόσφατα σχηματιστεί μέσω διεργασιών πυρηνοποίησης. Το κατώτερο όριο της κατηγορίας αυτής δεν είναι σαφώς διαχωρισμένο, συνήθως όμως θεωρούνται τα 3 nm.
2) Σωματίδια Aitken (Aitken mode): Είναι τα σωματίδια διαμέτρου μεταξύ 10 nm και 100 nm. Προέρχονται από την πυρηνοποίηση αερίων ή από σωματίδια πυρήνων σαν αποτέλεσμα της αύξησης του μεγέθους τους.
3) Υποκατηγορία συσσώρευσης (accumulation mode): Είναι τα σωματίδια διαμέτρου μεταξύ 0.1 μm έως 1-3 μm. Δημιουργούνται κατά τη συσσωμάτωση μικρότερων σωματιδίων (υποκατηγορίας πυρήνα) ή τη συμπύκνωση αερίων συστατικών. Παρουσιάζουν χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρα από 7 έως 30 ημέρες καθώς οι μηχανισμοί απομάκρυνσής τους είναι πολύ αργοί, με αποτέλεσμα τη συσσώρευσή τους. Τα σωματίδια συσσώρευσης ομαδοποιούνται περαιτέρω σε:
Σταγονίδια (droplet mode), τα οποία δημιουργούνται από τη συσσωμάτωση σταγονιδίων μέσα σε νέφη ή ομίχλη και σε συνθήκες πολύ υψηλής υγρασίας.
Συμπυκνώματα (condensation mode), τα οποία είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα προηγούμενα και δημιουργούνται από τη συσσωμάτωση μη υγροσκοπικών σωματιδίων πυρήνα.
Οι δύο πρώτες κατηγορίες (υποκατηγορία πυρήνα και σωματίδια Aitken) σχηματίζουν μαζί τα υπέρλεπτα σωματίδια (ultrafine particles), τα οποία έχουν μέγεθος διαμέτρου από 3 nm έως 100 nm ή 0.1 μm.
Β) Χονδρόκοκκα σωματίδια
Χονδρόκοκκα (μεγάλα ή αδρά) σωματίδια (coarse particles) καλούνται εκείνα τα σωματίδια με μέγεθος αεροδυναμικής διαμέτρου άνω των 2.5 μm. Τα σωματίδια αυτά παράγονται συνήθως με μηχανικούς τρόπους.

## Slide 8: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Τα χονδρόκοκκα από τα λεπτόκοκκα σωματίδια διαφέρουν ως προς:
την προέλευσή τους,
τη χημική τους σύσταση,
τις διεργασίες απομάκρυνσης από την ατμόσφαιρα ,
τις οπτικές ιδιότητες και
τις επιδράσεις τους στην υγεία του ανθρώπου
Ουσιαστικά δηλαδή, οι δύο κατηγορίες σωματιδίων αποτελούν δύο διαφορετικούς τύπους ρύπων και συνεπώς θα πρέπει να μελετώνται ξεχωριστά.

## Slide 9
 | Λεπτόκοκκα σωματίδια |  |  | Χονδρόκοκκα σωματίδια
 | Υπέρλεπτα σωματίδια |  |  | 
 | Υποκατηγορία πυρήνα | Σωματίδια Aitken | Υποκατηγορία συσσώρευσης | 
Μέγεθος | 0.003 μm – 0.01 μm | 0.01 μm – 0.1 μm | 0.1 μm – 3 μm | 2.5 μm – 500 μm
Πηγές εκπομπής | Ανθρωπογενείς πηγές |  |  | Ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές
 | Καύση Συμπυκνώματα προϊόντων καύσης |  | Καύση Μεταφορές Εκπομπές από βιομηχανικές διεργασίες | Καύση, μεταφορές, εκπομπές από βιομηχανικές διεργασίες Σκόνη φυσικής και ανθρωπογενούς προέλευσης Θαλάσσιο αεροζόλ Αεροζόλ βιολογικής προέλευσης
Χημική σύσταση | Θείο Στοιχειακός άνθρακας Ενώσεις μετάλλων Μεγάλης πτητικότητας οργανικές ενώσεις |  | Θείο, άζωτο, αμμώνιο Στοιχειακός άνθρακας Οργανικές ενώσεις Μέταλλα Νερό | Οργανικός άνθρακας υπό τη μορφή ιών, γύρης, βακτηρίων, μυκήτων κλπ και από θραύσματα δρόμων και ελαστικών Οργανικός άνθρακας από την καύση Γεωλογικά συστατικά του στερεού φλοιού της γης από επαναιώρηση σκόνης Μέταλλα από θαλάσσια αερολύματα και σκόνη
Διάφορα χαρακτηριστικά | Άφθονα στην ατμόσφαιρα Μικρή διάρκεια παραμονής στην ατμόσφαιρα διότι συσσωματώνονται σε μεγαλύτερα |  | - Μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην ατμόσφαιρα από τις άλλες κατηγορίες σωματιδίων | Μεγαλύτερη ταχύτητα βαρυτικής κατακρήμνισης Συνεπώς μικροί σχετικά χρόνοι παραμονής στην ατμόσφαιρα

## Slide 10: ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Υπέρλεπτα και χονδρόκοκκα σωματίδια απομακρύνονται εύκολα από την ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να έχουν μικρούς χρόνους παραμονής στην ατμόσφαιρα και συνεπώς οι συγκεντρώσεις τους να υπερισχύουν κοντά στην πηγή εκπομπής τους.
Όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή υπερισχύει η υποκατηγορία συσσώρευσης.
Τα υπέρλεπτα σωματίδια υπερισχύουν αριθμητικά, αλλά λόγω της μικρής τους μάζας αντιστοιχούν σε πολύ μικρότερο ποσοστό της ολικής μάζας των αεροζόλ.

## Slide 11
Στο Σχήμα απεικονίζεται η αριθμητική (Α), η επιφανειακή (Β) και (Γ) η κατανομή όγκου αιωρούμενων σωματιδίων που βρίσκονται σε αστικό περιβάλλον (Λαζαρίδης, 2008).

## Slide 12: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Τα σωματίδια, ανάλογα με το μέγεθός τους παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό διεισδυτικότητας στον ανθρώπινο οργανισμό.
Είναι γνωστό πια πως μόνον τα αιωρούμενα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο κάτω των 10 μm είναι δυνατό να διεισδύσουν μέχρι τους πνεύμονες ενώ τα μεγαλύτερα σωματίδια συγκρατιούνται στη ρινική και στοματική κοιλότητα.
Γενικώς ισχύει η αρχή ότι όσο πιο μικρό είναι το σωματίδιο τόσο πιο βαθιά μπορεί να διεισδύσει μέσα στους πνεύμονες.
Εισπνεύσιμα σωματίδια (inhalable particles), είναι το σύνολο των αιωρούμενων σωματιδίων που ο άνθρωπος μπορεί να τα εισπνεύσει από το στόμα και τη μύτη.
Θωρακικά σωματίδια (thoracic particles) είναι τα σωματίδια που διεισδύουν στον ανθρώπινο οργανισμό πέραν του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (ρινοφάρυγγας). Αυτά με τη σειρά τους διακρίνονται στα σωματίδια που δεν καταφέρνουν να διαπεράσουν τον λάρυγγα και σε εκείνα που καταφέρνουν να διαπεράσουν τον λάρυγγα. Τα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο που δεν ξεπερνά τα 10 μm εισέρχονται μέχρι το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα (ρινοφάρυγγας).
Αναπνεύσιμα σωματίδια (respirable particles) είναι τα σωματίδια που διεισδύουν ως τις πνευμονικές κυψελίδες. Πρόκειται για αιωρούμενα σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο κάτω των 2.5 μm.

## Slide 13: ΑΣ10 (PM10 Particulate Matter)
Πρόκειται για σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 10 μm.
Τα σωματίδια ΑΣ10 απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα συνήθως μέσα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως οι χωματουργικές εργασίες και η κίνηση αυτοκινήτων σε χωματόδρομους
Μπορούν επίσης να σχηματιστούν στην ατμόσφαιρα με την αντίδραση υδρατμών και ρύπων όπως η αμμωνία και τα προϊόντα μηχανών καύσης.

## Slide 14: Πηγές αιωρούμενων σωματιδίων – Φυσικές πηγές
Ωκεανοί
- Μικροκρυσταλλικές μορφές αλάτων της θάλασσας (NaCl) που εκτοξεύονται από τα κύματα πάνω από την επιφάνεια των ωκεανών και των θαλασσών.
- Η δημιουργία των θαλάσσιων αερολυμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα του ανέμου και τη σφοδρότητα των κυμάτων (Κούγκολος, 2005, Birmili and Hoffmann, 2006, Καραθανάσης, 2006).
- Το διμεθυλοσουλφίδιο οξειδώνεται στη συνέχεια σε SO2 και κατόπιν πυρηνοποίησης ή συμπύκνωσης σχηματίζει αιωρούμενα σωματίδια.
- Η διαδικασία αυτή συμμετέχει στον κύκλο του θείου στην ατμόσφαιρα και δημιουργεί αρχικώς νανο-σωματίδια τα οποία αυξάνουν σε μέγεθος (0.1-1 μm) μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ή εβδομάδων (Birmili and Hoffmann, 2006, Theodosi et al., 2011).

## Slide 15: Πηγές αιωρούμενων σωματιδίων – Φυσικές πηγές
Ήπειροι
- Οι ήπειροι αποτελούν την κυριότερη πηγή οργανικών αιωρημάτων (γύρη, μικρόβια κ.α.) καθώς και επαναιώρησης σκόνης.
- Για τις περιοχές της Μεσογείου και του Βόρειου Ατλαντικού η έρημος Σαχάρα αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή σκόνης (Dentener et al., 1996, Guieu at al., 2002, Kalivitis et al., 2007, Koçak et al., 2007).
Ηφαίστεια
- Σε περιπτώσεις εκρήξεων ηφαιστείων απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα στάχτης στη στρατόσφαιρα η οποία μπορεί να εξαπλωθεί ακόμη και σε ολόκληρη την υφήλιο.
Πυρκαγιές
- Τέλος, οι πυρκαγιές δασών μπορούν να τροφοδοτήσουν την ατμόσφαιρα κυρίως με στοιχειακό και οργανικό άνθρακα (Birmili and Hoffmann, 2006).
Από τις φυσικές πηγές εκπέμπονται κυρίως μεγάλα σωματίδια (Pope and Dockery, 2006).

## Slide 16: Πηγές αιωρούμενων σωματιδίων – Ανθρωπογενείς πηγές
Εκπομπές από οχήματα
- Γενικώς, ισχύει η αρχή ότι όσο βαρύτερο είναι το κλάσμα του πετρελαίου που καίγεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγή αιωρούμενων σωματιδίων.
- Η αρχή αυτή επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων που παράγονται από τους κινητήρες ντίζελ, που είναι πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με την παραγωγή αιωρούμενων σωματιδίων από τους βενζινοκινητήρες (Διαπούλη, 2008).
- Οι μηχανές ντίζελ παράγουν κυρίως αιθάλη. Η αιθάλη σχηματίζει σωματίδια τα οποία αποτελούνται από έναν πυρήνα από στοιχειακό άνθρακα, η επιφάνεια του οποίου επικαλύπτεται από ημι-πτητικές οργανικές ενώσεις, οι οποίες συμπυκνώνονται από τα αέρια καύσης (Harrison and Yin, 2000).
- Τα σωματίδια που σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο έχουν μέγεθος από 0.01 μm έως 2.5 μm (Διαπούλη, 2008).
- Η αιθάλη θεωρείται ένας πολύ σημαντικός ρύπος, διότι σε αυτήν βρίσκονται προσροφημένοι υδρογονάνθρακες με καρκινογόνο δράση (Κούγκολος, 2005).

## Slide 17: Πηγές αιωρούμενων σωματιδίων – Ανθρωπογενείς πηγές
Εκπομπές από οχήματα
- Η χρήση των καταλυτών σε κινητήρες ντίζελ, αποτελεί μία λύση για τη μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά μπορεί να παρουσιάσει και ουσιαστικά προβλήματα κυρίως λόγω της περιεκτικότητας του καυσίμου σε θείο.
- Το θείο οξειδώνεται σε τριοξείδιο του θείου και σε θειικό οξύ, οδηγώντας σε όξινες εκπομπές, αλλά και σε σχηματισμό θειικών σωματιδίων, με αποτέλεσμα να προκαλέσει αύξηση των εκπομπών σωματιδίων.
- Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με διατήρηση υψηλής θερμοκρασίας στον καταλύτη, ώστε να μην ευνοείται η μετατροπή του SO2 σε SO3 και με χρήση ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (Διαπούλη, 2008).
- Η χρήση των οχημάτων μπορεί να προκαλέσει επιπλέον επαναιώρηση σκόνης από τη μηχανική διάβρωση και τη δημιουργία θραυσμάτων από υλικά δρόμων και ελαστικών (Birmili and Hoffmann, 2006).

## Slide 18: Πηγές αιωρούμενων σωματιδίων – Ανθρωπογενείς πηγές
Εκπομπές από βιομηχανικές δραστηριότητες
- Διαδικασίες καύσης ορυκτών καυσίμων, πετρελαίου και βιομάζας.
- Τα αιωρούμενα σωματίδια που προέρχονται από βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν μέγεθος από 0.5 μm έως 100 μm, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της πηγής.
- Κατά την ατελή καύση των ορυκτών καυσίμων σχηματίζονται σωματίδια αιθάλης.
- Επιπλέον, η καύση κονιορτοποιημένου άνθρακα οδηγεί στο σχηματισμό τέφρας η οποία μπορεί να περιέχει σίδηρο και άλλα μέταλλα μετάπτωσης (Linak et al., 2002).
- Το 50% περίπου των αιωρούμενων σωματιδίων που παράγονται από την καύση κονιορτοποιημένου άνθρακα ανήκει στο κλάσμα των λεπτών σωματιδίων (Ohlström et al., 2000).
- Η εκπομπή σωματιδίων από τα βαρύτερα κλάσματα πετρελαίου είναι σημαντικά υψηλότερη από την εκπομπή των ελαφρύτερων κλασμάτων και πιθανότατα είναι συνάρτηση της περιεκτικότητας του καυσίμου σε θείο (Διαπούλη, 2008).

## Slide 19: Πηγές αιωρούμενων σωματιδίων – Ανθρωπογενείς πηγές
Εκπομπές από βιομηχανικές δραστηριότητες
- Οι εκπομπές σωματιδίων πλούσιων σε άνθρακα που προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων κυριαρχούν στο Βόρειο Ημισφαίριο, ενώ οι εκπομπές από την καύση βιομάζας κυριαρχούν σε τροπικές περιοχές και κυρίως είναι φυσικής προελεύσεως και λιγότερο ανθρωπογενούς (Liousse et al., 1996).
- Άλλες εκπομπές σωματιδίων προέρχονται από την καύση απορριμμάτων, από χημικές βιομηχανίες, από γεωργικές βιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων, από εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες, μεταλλουργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες παραγωγής χάρτου, διυλιστήρια πετρελαίου (Διαπούλη, 2008).

## Slide 20: Πηγές αιωρούμενων σωματιδίων – Ανθρωπογενείς πηγές
Οικιακές εκπομπές
- Επεισόδια αύξησης της ρύπανσης τοπικής κλίμακας.
- Θέρμανση
- Κάπνισμα

## Slide 21: Πηγές αιωρούμενων σωματιδίων – Ανθρωπογενείς πηγές
Εκπομπές από καύση βιομάζας
- Τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγονται από την καύση της βιομάζας αποτελούν ένα σύνθετο μίγμα από αιθάλη, οργανικό άνθρακα και άλλα συστατικά. Επιπλέον, τα σωματίδια καπνού που παράγονται συμπεριλαμβάνουν στη σύστασή τους και άλλα συστατικά όπως θειικά και νιτρικά ιόντα κ.λ.π. (Liousse et al., 1996).
- Η καύση της βιομάζας σχετίζεται με πυργαγιές στα δάση, σε τροπικά δάση και σαβάνες, πυρκαγιές από γεωργικές δραστηριότητες και καύση βιομάζας για οικιακές χρήσεις.
- Περίπου 55% από τις Αφρικανικές σαβάνες καίγονται κάθε χρόνο. Η συνολική παραγωγή οργανικών σωματιδίων που παράγονται από τις πυρκαγιές στα δάση και τις σαβάνες υπολογίζεται σε περίπου 32 Tg/έτος (Liousse et al., 1996).
- Αναλύσεις της σύστασης δειγμάτων αιωρούμενων σωματιδίων από το Νότιο Ατλαντικό υπέδειξαν ότι επρόκειτο για προϊόντα από πυρκαγιές στις σαβάνες της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής (Yamasoe et al., 2000).

## Slide 22: Χημική σύσταση αιωρούμενων σωματιδίων
Συστατικά των αιωρούμενων σωματιδίων είναι (Pandis et al., 1993, Chow, 1995):
Θειικά ιόντα
Νιτρικά ιόντα
Αμμωνιακά ιόντα
Χλωριόντα
Οργανικός και στοιχειακός άνθρακας
Γεωλογικά συστατικά
Βιολογικά συστατικά
Μέταλλα και μεταλλικά ιχνοστοιχεία
Ισχυρά οξέα

## Slide 23: Θειικά ιόντα
- Τα θειικά ιόντα προέρχονται από την οξείδωση του διοξειδίου του θείου (SO2) που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα.
- Συνήθως, τα θειικά ιόντα απαντώνται στα PM2.5 και είναι ανθρωπογενούς προελεύσεως.
- Επειδή, η οξείδωση του SO2 είναι μια αργή διαδικασία, η χωρική κλιμάκωση των θειικών ιόντων αναμένεται να είναι πολύ μικρή σε αποστάσεις της τάξεως των 10 μιλίων και πολύ μεγαλύτερη σε αποστάσεις της τάξεως εκατοντάδων μιλίων (Harrison and Yin, 2000).
- Είναι δυνατό όμως να παρατηρούνται και κάποια επεισόδια αυξημένης συγκέντρωσης SO2 τοπικής κλίμακας εξαιτίας κάποιων τοπικών συνθηκών όπως π.χ. η καύση πετρελαίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα για θέρμανση (Theodosi et al., 2011).
- Θειικό νάτριο είναι δυνατό να ανιχνευθεί σε παραλιακές περιοχές, όπου το θειικό οξύ έχει εξουδετερωθεί από το χλωριούχο νάτριο του θαλάσσιου αλατιού (Διαπούλη, 2008).

## Slide 24: Νιτρικά ιόντα
- Τα νιτρικά ιόντα προέρχονται από την οξείδωση των οξειδίων του αζώτου όπως μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα.
- Το ΝΟ2 προέρχεται είτε από ανθρωπογενείς διεργασίες, όπως είναι η καύση ορυκτών καυσίμων και βιομάζας, είτε από φυσικές διεργασίες όπως είναι η δράση της ηλιακής ακτινοβολίας και η οξείδωση της αμμωνίας (Καραθανάσης, 2006).
- Το νιτρικό αμμώνιο (ΝΗ4ΝΟ3) είναι το πιο συχνά απαντημένο και βρίσκεται στην ατμόσφαιρα σε ισορροπία με τις πρόδρομες αέριες ουσίες του, την αμμωνία (ΝΗ3) και τους ατμούς νιτρικού οξέως (ΗΝΟ3) (Διαπούλη, 2008).
- Η ΝΗ3 παίζει κυρίαρχο ρόλο στο σχηματισμό του ΝΗ4ΝΟ3 και στην ουδετεροποίηση του ΗΝΟ3 και του θειικού οξέος (Monks et al., 2009).
- Η ευαισθησία όμως που παρουσιάζει ο σχηματισμός του ΝΗ4ΝΟ3 στη θερμοκρασία (δε σχηματίζεται ΝΗ4ΝΟ3 σε υψηλές θερμοκρασίες) (Monks et al., 2009, Theodosi et al., 2011) καθώς και η γρήγορη οξείδωση του ΝΟ2 έχουν ως αποτέλεσμα, τα νιτρικά ιόντα να παρουσιάζουν λιγότερο ομοιόμορφη χωρική κατανομή από τα θειικά (Harrison and Yin, 2000, Διαπούλη, 2008).

## Slide 25: Νιτρικά ιόντα
- Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μείωση των θειικών ιόντων, όπως έχει καταδειχθεί από αναλύσεις δειγμάτων αιωρούμενων σωματιδίων από διάφορους Ευρωπαϊκούς σταθμούς, για την περίοδο 1991 – 2001 (Monks et al., 2009).
- Η μείωση αυτή μπορεί να οφείλεται στη μείωση της χρήσης καυσίμων πλούσιων σε θείο και στην αντικατάσταση των μη καταλυτικών οχημάτων.
- Η μείωση των θειικών ιόντων μεταφράζεται απ’ ευθείας σε μείωση του προδρόμου τους SO2. Αυτό σημαίνει ότι η διαθέσιμη ΝΗ3 στην ατμόσφαιρα, θα καταναλώνεται μόνο για την εξουδετέρωση του ΗΝΟ3. Πιθανόν, αυτό να οδηγήσει σε αύξηση του ΝΗ4ΝΟ3, ως επακόλουθο της μείωσης των εκπομπών του SO2, ακόμη κι εάν οι εκπομπές των οξειδίων του αζώτου παραμένουν σταθερές.
- Αυξημένες συγκεντρώσεις των θειικών και νιτρικών ιόντων στην ατμόσφαιρα υποδηλώνουν μεταφορά ρύπων σε περιφερειακή κλίμακα, καθώς σχηματίζονται με σχετικά αργό ρυθμό στην ατμόσφαιρα και δεν εκπέμπονται απευθείας στην ατμόσφαιρα ως πρωτογενή ρύποι (Harrison and Williams, 1982).

## Slide 26: Αμμωνιακά ιόντα
- Τα αμμωνιακά ιόντα ή αμμώνιο (ΝΗ4+ ) δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα από τη ουδετεροποίηση των θειικών και νιτρικών οξέων από την ατμοσφαιρική NH3, με αποτέλεσμα το σχηματισμό αμμωνιακών αλάτων (Harrison and Yin, 2000).
- Η πιο συχνά απαντημένη μορφή αμμώνιου στην ατμόσφαιρα είναι το θειικό αμμώνιο ((ΝΗ4)2SO4).
- Η κύρια πηγή της ΝΗ3 στην ατμόσφαιρα από ανθρωπογενείς διεργασίες είναι η εντατική γεωργία ενώ φυσικές πηγές είναι το έδαφος και οι βιολογικές διεργασίες των ζώων (Harrison and Yin, 2000).
- Η συντριπτική πλειοψηφία των αμμωνιακών ενώσεων συμμετέχει στη σύσταση των λεπτών σωματιδίων. Αυτό είναι αναμενόμενο διότι τα χονδρά σωματίδια αποτελούνται κυρίως από ορυκτά υλικά, τα οποία είναι αλκαλικά και δεν αντιδρούν με την αέρια ΝΗ3 (Διαπούλη, 2008).

## Slide 27: Χλωριόντα
- Οι κύριες πηγές προέλευσης των χλωριόντων είναι το θαλάσσιο αερόλυμα, ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα.
- Τους χειμερινούς μήνες χλωριόντα μπορεί να δημιουργούνται και από την επίστρωση με αλάτι στους παγωμένους δρόμους για την εξουδετέρωση του πάγου.
- Τα χλωριόντα σχηματίζονται από την εξουδετέρωση της ΝΗ3 από το υδροχλωρικό οξύ το οποίο εκπέμπεται συνήθως από την καύση των απορριμμάτων και από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας (Harrison and Yin, 2000).
- Σε παραθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες δεν παρατηρούνται ρυπασμένες αέριες μάζες, τα ιόντα Cl- εμπεριέχονται στο κλάσμα των χονδρών αιωρούμενων σωματιδίων και αυτό το Cl- κυρίως προέρχεται από το θαλάσσιο NaCl.
- Σε ρυπασμένες αέριες μάζες τα χλωριόντα εμπεριέχονται στο κλάσμα των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων υπό τη μορφή του χλωριούχου αμμώνιου (NH4Cl) (Harrison and Pio, 1983).

## Slide 28: Οργανικός και στοιχειακός άνθρακας
- Οι δύο όροι, οργανικός και στοιχειακός άνθρακας, δημιουργήθηκαν από την αναλυτική μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό τους.
- Η αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιείται στηρίζεται στη θερμική επεξεργασία των φίλτρων συγκράτησης των ενώσεων και κατόπιν στη μέτρηση του άνθρακα που απελευθερώνεται ως συνάρτηση της θερμοκρασίας. Κάτω από μια συγκεκριμένη θερμοκρασία (τυπικά 340-350 οC) απελευθερώνεται οργανικός άνθρακας (CχΗyOz), ενώ ο άνθρακας που απελευθερώνεται πάνω από αυτή τη θερμοκρασία, θεωρείται στοιχειακός (Birmili and Hoffmann, 2006).
- Ο στοιχειακός άνθρακας παράγεται μόνο από διαδικασίες καύσης και επομένως μόνο πρωτογενώς (Καραθανάσης, 2006).
- Τα πρωτογενή οργανικά σωματίδια αποτελούνται από έναν πυρήνα από στοιχειακό άνθρακα, η επιφάνεια του οποίου επικαλύπτεται από ημι-πτητικές οργανικές ενώσεις, οι οποίες συμπυκνώνονται από τα αέρια καύσης (Harrison and Yin, 2000).
- Ο στοιχειακός άνθρακας απορροφά ηλιακή ακτινοβολία.

## Slide 29: Οργανικός και στοιχειακός άνθρακας
- Ο οργανικός άνθρακας μπορεί να προέρχεται πρωτογενώς από βιολογικές πηγές υπό τη μορφή ιών, γύρης, βακτηρίων, μυκήτων, τμημάτων φυτών και ζώων και σπόρων (Monks et al., 2009, Kelly and Fussell, 2012).
- Ο άνθρακας που προέρχεται από βιολογικές πηγές απαντάται κυρίως στο κλάσμα των χονδρών σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο που φτάνει και τα 100 μm, χωρίς όμως να αποκλείεται να απαντηθεί και στo κλάσμα των αιωρούμενων σωματιδίων με μικρότερες αεροδυναμικές διαμέτρους.
- Επιπλέον, ο οργανικός άνθρακας παράγεται πρωτογενώς στην ατμόσφαιρα από ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως την καύση ορυκτών καυσίμων και βιομάζας, μηχανική διάβρωση και δημιουργία θραυσμάτων από υλικά δρόμων και άλλων ελαστικών, από οικιακές δραστηριότητες όπως το μαγείρεμα και το κάπνισμα (Birmili and Hoffmann, 2006).
- Δευτερογενώς, ο οργανικός άνθρακας μπορεί να σχηματιστεί στην τροπόσφαιρα από την αντίδραση πτητικών οργανικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds (VOC)) με τα κύρια οξειδωτικά στοιχεία της ατμόσφαιρας Ο3, ΟΗ, και ΝΟ3.

## Slide 30: Γεωλογικά συστατικά
- Τα γεωλογικά συστατικά περιλαμβάνουν επιφανειακή σκόνη και πετρογενή ορυκτά υλικά που μεταφέρονται από τον άνεμο (Dentener et al., 1996, Harrison and Yin, 2000).
- Μεγάλη ποικιλία τόσο στα στοιχεία που περιέχουν όσο και στη μεταξύ τους αναλογία.
- Η συγκέντρωση των γεωλογικών υλικών στα αιωρούμενα σωματίδια αντικατοπτρίζει τη γεωλογία της κάθε περιοχής από όπου προέρχονται καθώς και τις επιφανειακές συνθήκες. Επιπλέον, η συγκέντρωσή τους εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες καθώς φαίνεται ότι συνθήκες ξηρασίας και έντονων ανέμων ευνοούν τη δημιουργία σκόνης (Harrison and Yin, 2000).
- Η συμμετοχή των γεωλογικών υλικών σε αιωρούμενα σωματίδια έχει μία τάση αύξησης που σχετίζεται με την ερημοποίηση περιοχών, τα μεταβαλλόμενα επίπεδα κατακρημνισμάτων και τις μεταλλευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.
- Τα γεωλογικά υλικά σχηματίζουν αιωρούμενα σωματίδια που ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των χονδρόκοκκων σωματιδίων (Harrison and Yin, 2000).
- Μπορεί να αγνωριστούν από την ακανόνιστη μορφή τους και από την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων στοιχείων του στερεού φλοιού της γης όπως πυρίτιο και τιτάνιο καθώς και σπάνιων γαιών (Birmili and Hoffmann, 2006).

## Slide 31: Βιολογικά συστατικά
- Τα υλικά αυτά, όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω, συμπεριλαμβάνουν ιούς, γύρη, βακτήρια, μύκητες, τμήματα φυτών και ζώων και σπόρους (Monks et al., 2009, Kelly and Fussell, 2012) και απαντώνται κυρίως στο κλάσμα των χονδρόκοκκων σωματιδίων.

## Slide 32: Μέταλλα και μεταλλικά ιχνοστοιχεία
- Τα μέταλλα στην ατμόσφαιρα μπορεί να προέρχονται από φυσικές πηγές όπως είναι τα θαλάσσια αερολύματα, η επαναιώρηση σκόνης και γεωλογικού υλικού και οι πυρκαγιές) και από ανθρώπινες δραστηριότητες (καύση καυσίμων, καύση απορριμμάτων, καυσαέρια οχημάτων, μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες) (Hieu and Lee, 2010, Awan et al., 2011).
- Τα μέταλλα που απαντώνται σε μεγάλη αναλογία στη μάζα των αιωρούμενων σωματιδίων είναι το νάτριο, το ασβέστιο, το μαγνήσιο και το κάλιο υπό τη μορφή των ιόντων τους.
- Εμφανίζονται κυρίως στο κλάσμα των χονδρόκοκκων σωματιδίων, γεγονός αναμενόμενο λόγω της προέλευσής τους από τα θαλάσσια αερολύματα και την επιφανειακή σκόνη (Διαπούλη, 2008).
- τα μέταλλα που κυριαρχούν στο κλάσμα των χονδρόκοκκων σωματιδίων είναι το μαγνήσιο και το νάτριο προελεύσεως θαλάσσιων αερολυμάτων και το ασβέστιο, το βάριο, ο σίδηρος, το τιτάνιο και το αλουμίνιο που αποτελούν τυπικά στοιχεία του στερεού φλοιού της γης και προέρχονται από την επαναιώρηση σκόνης.

## Slide 33: Μέταλλα και μεταλλικά ιχνοστοιχεία
- Μέταλλα που κυριαρχούν στο κλάσμα των λεπτόκοκκων σωματιδίων είναι ο υδράργυρος, το σελήνιο, το κάδμιο, ο κασσίτερος, το νικέλιο, ο μόλυβδος και ο λευκόχυσος τα οποία σχετίζονται με την καύση σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Τα διάφορα μέταλλα που περιέχονται στα αιωρούμενα σωματίδια, έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα επιτυχώς ως δείκτες για την εξακρίβωση της πηγής των αιωρούμενων σωματιδίων.
- Καύση ελαίων (βανάδιο, νικέλιο, θείο, αρσενικό), καύση άνθρακα (αλουμίνιο, σκάνδιο, θείο), βιομηχανία σιδήρου (μαγνήσιο, σίδηρος, χρώμιο), τσιμεντοβιομηχανία (ασβέστιο), καύση απορριμμάτων (ψευδάργυρος, κάλιο, μόλυβδος, αντιμόνιο), καυσαέρια οχημάτων (σίδηρος, βάριο, χαλκός, ψευδάργυρος) και σκόνη (αλουμίνο, πυρίτιο, τιτάνιο, σκάνδιο, μαγνήσιο) (Birmili and Hoffmann, 2006).
- Η καύση ελαίων αποτελούν από τις πιο τοξικές εκπομπές για τον άνθρωπο, και το βανάδιο και το νικέλιο που χρησιμοποιούνται ως δείκτες για την αναγνώρισή τους έχουν δριμεία επίδραση στη καρδιακή λειτουργία και σχετίζονται με φαινόμενα θνησιμότητας σε βραχυπρόθεσμη έκθεση (Chen and Lippmann, 2009).

## Slide 34: Ισχυρά οξέα
- Το νιτρικό οξύ είναι πτητικό και για να συμμετέχει στη σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων πρέπει να χάσει πρώτα την οξύτητά του, είτε μέσω αντίδρασης με υδροχλωρικό οξύ είτε μέσω εξουδετέρωσης από την αμμωνία (Danalatos et al., 1995).
- Αντίθετα, το θειικό οξύ είναι μη πτητικό, και μόλις σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα, αμέσως ενσωματώνεται στα αιωρούμενα σωματίδια, όπου κατόπιν είναι δυνατό να εξουδετερωθεί από την αμμωνία της ατμόσφαιρας.
- Σε περιβάλλοντα λοιπόν, που είναι φτωχά σε αμμωνία, τα αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να περιέχουν στη σύστασή τους σημαντική συγκέντρωση οξέος που αντιπροσωπεύει μερικώς ή ολικώς το θειικό οξύ (Harrison and Yin, 2000).

## Slide 35
Chart: Μέση χημική σύσταση των PM10 στη Ζυρίχη, Ελβετία
| Άγνωστο | Μέταλλα και ιχνοστοιχεία | Γεωλογικά υλικά | Οργανικός άνθρακας | Στοιχειακός άνθρακας | θειικά ιόντα | Νιτρικά ιόντα | Αμμωνιακά ιόντα
 | 0.22 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.08

## Slide 36
Chart: Τυπική χημική σύσταση των PM10 στο Μπέρμπιγχαμ, Μεγάλη Βρετανία
| Στοιχειακός άνθρακας | Οργανικός άνθρακας | Νιτρικά ιόντα | Θειικά ιόντα | Αμμωνιακά ιόντα | Χλωριόντα | Άλλα
 | 0.18 | 0.2 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.31

## Slide 37: Επιδημιολογικές και τοξικολογικές μελέτες
- Πλήθος επιδημιολογικών μελετών έχουν πραγματοποιηθεί, ήδη από τη δεκαετία το ΄70, για την αποτίμηση των επιπτώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στην υγεία του ανθρώπου.
- Αρχικώς, η έρευνα εστιάστηκε στο να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία κάποιων σοβαρών επεισοδίων ρύπανσης.
- Ήδη από το 1970, η συσχέτιση των αναπνευστικών προβλημάτων υγείας με τη ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια και SO2, είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη.
- Οι επιδημιολογικές μελέτες επιχειρούν να συνδέσουν τη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων με κάποιους δείκτες υγείας όπως είναι ο αριθμός των εισαγωγών στο νοσοκομείο, η συχνότητα εμφάνισης παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος, η μείωση της λειτουργικότητας των πνευμόνων και η θνησιμότητα.
- Όλες οι επιδημιολογικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα, ανεξαρτήτως τόπου, έχουν τεκμηριώσει μια αύξηση της θνησιμότητας ημερησίως, από 0.7 σε 1.6% για κάθε αύξηση 10 μg/m3 της συγκέντρωσης των PM10 (Chow, 1995).

## Slide 38: Επιδημιολογικές και τοξικολογικές μελέτες
α) προβληματισμοί σχετικά με τη μεθοδολογική και αναλυτική μέθοδο που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση και πως επηρεάζει τα αποτελέσματα,
β) προβληματισμοί σε σχέση με το πόσο πραγματικά ανταποκρίνονται τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών μελετών, στους πραγματικούς βιολογικούς μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα και
γ) προβληματισμοί σχετικά με τη συνέργια άλλων δράσεων.
- Παρά τη συνέπεια των αποτελεσμάτων, δεν υπάρχει κάποιος γνωστός μηχανισμός, ο οποίος να υποδεικνύει ότι η εισπνοή αιωρούμενων σωματιδίων είναι δυνατό να προκαλέσει το θάνατο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αποδείξεις βιολογικών μηχανισμών που να υποστηρίζουν τη σχέση αιτίας αιτιατού (Vedal, 1997).

## Slide 39: Επιπτώσεις στον άνθρωπο
Τα συμπτώματα που έχουν συνδεθεί κυρίως με το αναπνεύσιμο κλάσμα των αιωρούμενων σωματιδίων (αεροδυναμική διάμετρος <2.5 μm) είναι
- επιδείνωση και εμφάνιση παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος,
- μείωση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων,
- αύξηση της νοσηρότητας λόγω αναπνευστικών δυσλειτουργιών (μέτρηση των απουσιών από το σχολείο ή την εργασία),
- αύξηση των εισαγωγών στο νοσοκομείο για αναπνευστικές και καρδιοαγγειακές παθήσεις,
- εμφάνιση καρκίνου των πνευμόνων και
- αυξημένο βαθμό της θνησιμότητας από καρδιοαναπνευστικές παθήσεις (Pope et al., 1995).
Οι επιπτώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων στην υγεία είναι ανάλογες τόσο της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων όσο και της διάρκειας έκθεσης.

## Slide 40: Επιπτώσεις στον άνθρωπο
- Αύξηση 10% μg/m3 της συγκέντρωσης των PM10, προκαλούν μείωση λιγότερο από 1% στη λειτουργική ικανότητα των πνευμόνων και παράλληλη αύξηση 1-10% συμπτωμάτων όπως βήχας, δύσπνοια και κρίσεις άσθματος (Pope et al., 1995).
- Αύξηση 10 μg/m3 της συγκέντρωσης των PM10, την ίδια ημέρα ή 1-2 ημέρες πιο νωρίς, προκαλεί αύξηση 1-4% των εισαγωγών στο νοσοκομείο για αναπνευστικά προβλήματα (Atkinson et al., 2001).
- Αύξηση 10% της συγκέντρωσης των PM10 συνδέεται με την αύξηση 10-25% των περιπτώσεων βρογχίτιδας ή χρόνιου βήχα (Pope et al., 1995).
- Η επικινδυνότητα για θνησιμότητα από την έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια ήταν 15-25% υψηλότερη σε πόλεις με αυξημένα ποσοστά ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια σε σχέση με πόλεις με χαμηλότερα ποσοστά ρύπανσης και αυτό οφείλεται στη συνδυασμένη δράση των αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων αέριων ρυπαντών, ιδιαίτερα των θειικών και νιτρικών ιόντων (Lave and Seskin, 1973, Wietlisbach et al., 1996).

## Slide 41: Επιπτώσεις στον άνθρωπο
Ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες στην έκθεση των αιωρούμενων σωματιδίων είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπνευστικές παθήσεις όπως το άσθμα (Lave and Seskin, 1973, Salvida et al., 1994, Peters et al., 1996, Chen et al., 2012,) αλλά και ομάδες με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης (Chen et al., 2012) και δυσχερείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης (Lave and Seskin, 1973, Chen et al., 2012).