## Slide 1: Θεσμικό πλαίσιο για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος
Αικατερίνη Παπαοικονόμου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Βόλος, 30 Νοεμβρίου 2017

## Slide 2: Οδηγίες για την Ποιότητα της ατμόσφαιρας
Οδηγία 1996/62/ΕΚ για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 3277/209/2000, ΦΕΚ 180/Β/17-2-2000).
Οδηγία 1999/30/ΕΚ για τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (ΠΥΣ 34/30.5.2002, ΦΕΚ125/Α/ 5-6-02).
Οδηγία 2000/69/ΕΚ για τις οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 9238/332, ΦΕΚ 405Β/27.2.05).
Οδηγία 2002/3/ΕΚ σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 38638/2016, ΦΕΚ 1334Β/21.9.05).
Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920Β/8.6.07).
Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, η οποία ενσωματώνει την 96/62/EΚ και τις τρεις θυγατρικές της (1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ), όπως και την απόφαση 97/101/ΕΚ για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μεμονωμένους σταθμούς και δίκτυα.

## Slide 3: ΚΥΑ 3277/209/2000 (εναρμόνιση της οδηγίας 1996/62/ΕΚ
Καθορισμός γενικών αρχών και αρμόδιων υπηρεσιών για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος.
Κοινή στρατηγική για την αποτελεσματικότερη προστασία του αέρα.
Ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες.

## Slide 4: ΚΥΑ 3277/209/2000 (εναρμόνιση της οδηγίας 1996/62/ΕΚ
Ποιες είναι οι γενικές αρχές:
Προσδιορισμός και καθορισμός των στόχων για την ποιότητα του αέρα ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος.
Η εκτίμηση να γίνεται βάσει κοινών μεθόδων και κοινών κριτηρίων.
Συγκέντρωση κατάλληλων πληροφοριών, ενημέρωση του κοινού.
Διατήρηση της ποιότητας όταν είναι καλή, βελτίωση σε άλλες περιπτώσεις.

## Slide 5: ΚΥΑ 3277/209/2000 (εναρμόνιση της οδηγίας 1996/62/ΕΚ
Ορισμοί:
Οριακή τιμή: ένα επίπεδο καθοριζόμενο βάσει επιστημονικών γνώσεων από ειδικές νομοθετικές διατάξεις, με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το σύνολο του περιβάλλοντος.
Τιμή-στόχος: ένα επίπεδο...με σκοπό να αποφεύγονται μακροπρόθεσμα, ακόμα περισσότερο οι επιβλαβείς...εντός δεδομένης χρονικής περιόδου.
Όριο συναγερμού: επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ακόμη και αν η έκθεση είναι βραχύχρονη. Όταν η συγκέντρωση φτάσει αυτό το επίπεδο λαμβάνοται μέτρα.
Περιθώριο ανοχής: το ποσοστό της οριακής τιμής, κατά το οποίο επιτρέπεται να γίνει υπέρβασή της.

## Slide 6: ΚΥΑ 3277/209/2000 (εναρμόνιση της οδηγίας 1996/62/ΕΚ
Υπηρεσίες για την εν γένει εφαρμογή και υλοποίηση των γενικών αρχών, εκτίμηση της ποιότητας του αέρα, την έγκριση των μηχανισμών μέτρησης (μέθοδοι, συσκευές, δίκτυα, εργαστήρια), διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων, ανάλυση των μεθόδων εκτίμησης, συντονισμό σε εθνικό επίπεδο των κοινοτικών προγραμμάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων, το αρμόδιο υπουργείο.

## Slide 7: ΚΥΑ 3277/209/2000 (εναρμόνιση της οδηγίας 1996/62/ΕΚ
Κατάλογος των ατμοσφαιρικών ρύπων
Διοξείδιο του θείου
Διοξείδιο του αζώτου
Λεπτά σωματίδια
Αιωρούμενα σωματίδια
Μόλυβδος
Όζον
Λοιποί ατμοσφαιρικοί ρύποι
Βενζόλιο
Μονοξείδιο του άνθρακ
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
Κάδμιο
Αρσενικό
Νικέλιο
Υδράργυρος

## Slide 8: ΠΥΣ 34/30.5.2002 (εναρμόνιση της οδηγίας 1999/30/ΕΚ)
Οριακές και κατευθηντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου.
Καθορισμός οριακών τιμών και εφόσον απαιτείται τιμών συναγερμού.
Εκτίμηση βάσει κοινών μεθόδων και κριτηρίων.
Συλλογή πληροφοριών.
Διατήρηση και βελτίωση.

## Slide 9: ΠΥΣ 34/30.5.2002 (εναρμόνιση της οδηγίας 1999/30/ΕΚ)
ΑΣ2,5: Κάθε χρόνο και μέσα σε εννέα μήνες από τη λήξη του έτους, έκθεση με τον αριθμητικό μέσο, το διάμεσο και τη μέγιστη συγκέντρωση που υπολογίζονται από τις μετρήσεις των ΑΣ2,5 επί 24 ώρες εντός του έτους αυτού.

## Slide 10: ΠΥΣ 34/30.5.2002 (εναρμόνιση της οδηγίας 1999/30/ΕΚ)
Λαμβάνονται μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών και καταρτίζεται κατάλογος με τις ζώνες και τους οικισμούς όπου παρατηρούνται οι υπερβάσεις. Σε περίπτωση υπέρβασης των τιμών συναγερμού, ενημέρωση του κοινού και έκθεση μέσα σε τρεις μήνες με τα σημειωθέντα επίπεδα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ή των επεισοδίων ρύπανσης.

## Slide 11: ΠΥΣ 34/30.5.2002 (εναρμόνιση της οδηγίας 1999/30/ΕΚ)
Εκθέσεις στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
Κάθε χρόνο
Κάθε τρία χρόνια

## Slide 12: Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
Σήμερα, οι οδηγίες που ισχύουν για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη είναι η οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, και η οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η οδηγία 2008/50/ΕΚ δημιουργήθηκε με σκοπό να ενσωματώσει όλες τις οδηγίες που είχαν εκδοθεί μέχρι τότε σχετικά με την ποιότητα του αέρα και τις οριακές τιμές των αέριων ρύπων σε μία, με σκοπό την απλοποίηση και την καλύτερη διοικητική αποτελεσματικότητα.

## Slide 13: Οριακές τιμές διοξειδίου του θείου
 | Περιόδος αναφοράς (μέσος όρος) | Οριακή τιμή | Περιθώριο ανοχής | Προθεσμία συμμόρφωσης
Οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας | 1 ώρα | 350 μg/m3 (όχι υπέρβαση πάνω από 24 φορές ανά ημερολογιακό έτος) | 150 μg/m3 | 1η Ιανουαρίου 2005
Ημερήσια οριακή τιμή | 24 ώρες | 125μg/m3 (όχι υπέρβαση από 3 φορές ανά ημερολογιακό έτος) | Κανένα | 1η Ιανουαρίου 2005
Οριακή τιμή για την προστασία των οικοσυστημάτων | Ημερολογιακό έτος χειμώνας | 20 μg/m3 | Κανένα | 19 Ιουλίου 2001

## Slide 14: Οριακές τιμές διοξειδίου του αζώτου και οξείδια του αζώτου
 | Περιόδος αναφοράς (μέσος όρος) | Οριακή τιμή | Περιθώριο ανοχής | Προθεσμία συμμόρφωσης
Οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας | 1 ώρα | 200 μg/m3 ΝΟ2 (όχι υπέρβαση πάνω από 18 φορές ανά ημερολογιακό έτος) | 50% | 1η Ιανουαρίου 2010
Ετήσια οριακή τιμή | Ημερολογιακό έτος | 40 μg/m3 ΝΟ2 (όχι υπέρβαση από 3 φορές ανά ημερολογιακό έτος) | 50% | 1η Ιανουαρίου 2010
Ετήσια οριακή τιμή για την προστασία της βλάστησης | Ημερολογιακό έτος | 30 μg/m3 ΝΟx | Κανένα | 19 Ιουλίου 2001

## Slide 15: Οριακές τιμές μολύβδου
 | Περιόδος αναφοράς (μέσος όρος) | Οριακή τιμή | Περιθώριο ανοχής | Προθεσμία συμμόρφωσης
Ετήσια οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας | Ημερολογιακό έτος | 0,5 μg/m3 | 100% | 1η Ιανουαρίου 2005

## Slide 16: Οριακές τιμές βενζολίου
 | Περιόδος αναφοράς (μέσος όρος) | Οριακή τιμή | Περιθώριο ανοχής | Προθεσμία συμμόρφωσης
Οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας | Ημερολογιακό έτος | 5 μg/m3 | 5 μg/m3 | 1η Ιανουαρίου 2010

## Slide 17: Οριακές τιμές μονοξειδίου του άνθρακα
 | Περιόδος αναφοράς (μέσος όρος) | Οριακή τιμή | Περιθώριο ανοχής | Προθεσμία συμμόρφωσης
Οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας | Μέγιστη ημερήσια 8ωρη μέση τιμή | 10 mg/m3 | 6 mg/m3 | 1η Ιανουαρίου 2005

## Slide 18: Τιμές στόχου για το αρσενικό, το κάδμιο, το νικέλιο και το βενζο(a)πυρένιο
Ρύπος | Τιμή στόχος
Αρσενικό | 6 ng/m3
Κάδμιο | 5 ng/m3
Νικέλιο | 20 ng/m3
Βενζο(a)πυρένιο | 1 ng/m3

## Slide 19: Οριακές τιμές ΑΣ10 και ΑΣ2,5

## Slide 20: Οριακές τιμές για το όζον
 | Περιόδος αναφοράς (μέσος όρος) | Οριακή τιμή | Όριο ενημέρωσης και συναγερμού | Προθεσμία συμμόρφωσης
Οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας | Μέγιστη ημερήσια 8ωρη μέση τιμή | 120 μg/m3 (δεν πρέπει να την υπερβαίνει πάνω από 25 ημέρες κατά μέσο όρο σε τρία χρόνια) | 180 μg/m3 | 1η Ιανουαρίου 2010

## Slide 21: Νομοθεσία για εκπομπές από εγκαταστάσεις
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για:
τις βιομηχανικές εκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ορισμένους τύπους καυσίμου,
για τη ρύπανση από αμιάντο,
τις εγκαταστάσεις που περικλείουν κίνδυνο να προκαλέσουν ατύχημα μεγάλης έκτασης,
τις εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριμμάτων,
τις ιδιαίτερα ρυπογόνες βιομηχανίες, όπως παραγωγής ενέργειας, χημικές, εξορυκτικές, παραγωγής μετάλλων κ.α.,
τις εγκαταστάσεις που προκαλούν ρύπανση διοξειδίου τιτανίου,
τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν διαλύτες και
τις μεγάλες εγκαταστάσεις.

## Slide 22: Νομοθεσία για εκπομπές από εγκαταστάσεις
Οδηγία 84/360, σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Στοχεύει στη μείωση των εκπομπών από την λειτουργία ορισμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων (διυλιστήρια πετρελαίου, θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων, χημική βιομηχανία, διάθεση αποβλήτων κλπ).
Οδηγία 87/217, σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από αμίαντο.
Οδηγίες 92/112, 82/883, 78/176 σχετικά με τη ρύπανση που προκαλείται από απόβλητα βιομηχανίας διοξειδίου τιτανίου. Οδηγία 2010/75.
Οδηγία 2003/105 περί του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως τον οποίον περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες και τροποποίηση της οδηγίας 96/82.
Οδηγία 2000/76 για την αποτέφρωση των αποβλήτων.
Οδηγία 96/61 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης η οποία αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2008/1.
Οδηγία 2003/35 σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον.
Οδηγία 99/13 για τον περιορισμό της εκπομπής πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις.
Οδηγία 2001/80, για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις.

## Slide 23
Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στοιβάδα του Όζοντος: Κανονισμός ΕΚ 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή των συγκεκριμένων ουσιών, την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ουσίες αυτές και τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις συγκεκριμένες ουσίες.

## Slide 24: Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Το 2000 Ε. Επιτροπή υιοθέτησε το «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αλλαγή του κλίματος (ΕΠΑΚ)», COM(2000)88, και την «Πράσινη Βίβλο» για την εμπορία εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης COM(2000)87.
Μετά από μακρόχρονες διαπραγματεύσεις, θεσπίστηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο, το 1997 το οποίο υπεγράφη το 1998. Ρυθμίζει τις εκπομπές έξι αερίων που θεωρούνται υπέυθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου: του διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου, πρωτοξειδίου του αζώτου, υδροφθορανθράκων, υπερφθοριομένων υδρογονανθράκων και εξαφθοριούχου θείου.
Βραχυπρόθεσμος στόχος: μείωση κατά 8% των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά το διάστημα 2008-2012 σε συνάρτηση με τα επίπεδα του 1990.
Μακροπρόθεσμος στόχος: μέχρι το 2020 μείωση κατά 20-40%.
Το πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ το Φεβρουάριο 2005. έχει κυρωθεί από 193 κράτη και οργανισμούς.

## Slide 25
Οι Στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο εκφράζεται στις πολιτικές της ΕΕ:
Ενεργειακή πολιτική με τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.
Πολιτική μεταφορών με τη χάραξη βιώσιμης πολιτικής, φιλικής στο περιβάλλον.
Περιβαλλοντική πολιτική με τη θέσπιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

## Slide 26
Οι εμπορικές συναλλαγές εκπομπών αποτελούν ένα σύστημα κατανομής μεριδίων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επιχειρήσεις με βάση την αρχή της αντιστάθμισης, δηλ. ορισμένες εταιρίες λαμβάνουν την άδεια να εκπέμπουν περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο, εφ’ όσον μια άλλη εταιρία, η οποία έχει εκπέμψει λιγότερο από το επιτρεπόμενο όριο, τους πωλεί το δικό της μερίδιο.

## Slide 27: Υποχρεώσεις
Κάθε κράτος-μέλος είναι υποχρεωμένο να καθορίσει οριακές εθνικές τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να τις επιμερίσει ανάμεσα σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που καταναλώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας (σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, χαλυβουργεία, διυλιστήρια πετρελαίου, χαρτοποιίες, υαλουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες και αργότερα παραγωγή αλουμινίου, χημική βιομηχανία και μεταφορές), εκδίδοντας ένα συνολικό αριθμό αδειών (μεριδίων ή δικαιωμάτων) ρύπανσης.
Καταρτίζεται Εθνικό Σχέδιο Κατανομής (ΕΣΚ) το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στην Ε. Επιτροπή.
Ως δικαίωμα νοείται το δικαίωμα εκπομπής ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα ή οποιοδήποτε άλλου αερίου ισοδύναμου αποτελέσματος, που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου.

## Slide 28: Νόμοι 2205/1994 και 3017/2002
Η Ελλάδα προσχώρησε στη Συνθήκη των Η.Ε. Για την κλιματική αλλαγή την οποία κύρωσε με τον Ν. 2205/1994.
Τον Μαίο του 2002 επικύρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο με τον Ν. 3017/2002.
Με την ΚΥΑ 52115/2970/Ε103/2008 εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων (ΕΣΚΔΕ) για την περίοδο 2008-2012.
Συνολικά δικαιώματα για την παραπάνω περίοδο: 341.547.710 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα.