## Slide 1: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Κατερίνα Παπαοικονόμου
Διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος «Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος»
21 Δεκεμβρίου 2017
ΒΟΛΟΣ

## Slide 2: ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Α) Οδηγία για τους ΧΥΤΑ (Landfill Directive) 99/31/ΕΚ
Σταδιακή εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ
(2,7 mio to/ έτος)
Β) Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα

## Slide 3: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Α) ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ
Β) Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα
Γ) ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012

## Slide 4: ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ
ΣΚΟΠΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Θέσπιση προδιαγραφών για τις εγκαταστάσεις και την πρακτική της υγειονομικής ταφής, συμπεριλαμβανομένης της εκτροπής των ΒΑΑ, καθώς αυτά προκαλούν τις περισσότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΧΥΤΑ
ΜΕΧΡΙ 16/7/2010 :
Οι ΧΥΤΑ μπορούν να δέχονται έως το 75% των ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το 1995
ΜΕΧΡΙ 16/7/2013 :
Οι ΧΥΤΑ μπορούν να δέχονται έως το 50% των ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το 1995
ΜΕΧΡΙ 16/7/2020 :
Οι ΧΥΤΑ μπορούν να δέχονται έως το 35% των ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το 1995

## Slide 5: ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ
Συμπεριλαμβάνει διατάξεις για:
Τις κατηγορίες χώρων ταφής.
Ποια απόβλητα γίνονται αποδεκτά και ποια όχι.
Τους φορείς διαχείρισης και τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας.
Τη λειτουργία, έλεγχο και παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας, τις δαπάνες υγειονομικής ταφής και τη διαδικασία παύσης λειτουργίας.

## Slide 6: Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012)
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (στρατηγική, πολιτικές, στόχοι)
Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ειδικά ρεύματα αποβλήτων πχ αμίαντος, υδράργυρος, απόβλητα υγειονομικών μονάδων, ζωικά υποπροϊόντα)
Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται σε μια Περιφέρεια)

## Slide 7: Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012)
Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που προτίθεται να προβεί σε εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας υποχρεούται πριν από την έναρξη εργασιών να λάβει:
α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209), η οποία να καλύπτει τις εργασίες αυτές.
β) Άδεια λειτουργίας, από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή.

## Slide 8: Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012)
α) Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.
Σύμφωνα με την αρχή αυτή οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά, αναλαμβάνουν την οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες που αφορούν την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ή άλλες μορφές ανάκτησης για τα απόβλητα που παράγονται από τη χρήση των προϊόντων τους. Επίσης, οφείλουν να πληροφορούν το κοινό για το βαθμό στον οποίο το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.
β) Μετάβαση σε μια κοινωνία ανακύκλωσης:
έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 50% κατά βάρος.
έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης (backfilling) όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων εξαιρουμένων των υλικών που απαντώνται στη φύση πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 70% κατά βάρος.

## Slide 9: ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 (μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης)
Να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας
Εξοικονόμηση πρώτων υλών, νερού, ενέργειας, επιφάνειας γης
Μείωση των αερίων εκπομπών
Επιμήκυνση της ζωής των ΧΥΤΑ
Η τελική διάθεση με μικρή επικινδυνότητα

## Slide 10: ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003
Στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων λαμβάνονται μέτρα ώστε:
Να μη δημιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα, την πανίδα και τη βιώσιμη ανάπτυξη
Να μη δημιουργούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές
Να μην προκαλείται αλλοίωση του τοπίου και των περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό, αισθητικό ενδιαφέρον

## Slide 11: ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
Την αρχή της πρόληψης
Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
Την αρχή της εγγύτητας

## Slide 12: ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει στην:
Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων
Αξιοποίηση των υλικών (ανακύκλωση, ανάκτηση)
Τελική διάθεση κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό.

## Slide 13: ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003
Εξειδίκευση των παραπάνω στόχων:
Εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης (παύση της λειτουργίας ΧΑΔΑ)
Μεταφορά αποβλήτων (δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης)
Αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων (συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης)
Διαλογή στην πηγή
Σταδιακή διαχρονική μείωση της ποσότητας των βιοποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή
Κάλυψη του συνόλου της χώρας με σύγχρονες και ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις
Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

## Slide 14: ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Υπόχρεοι φορείς για τη συλλογή και τη μεταφορά των στερεών αποβλήτων (αρ. 7, ΚΥΑ 50910/2727/2003) είναι οι οικείοι Δήμοι.
Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης.
Η διαχείριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια.
Σύνδεσμοι και ανώνυμες εταιρίες των Δήμων, οι ΦΟΔΣΑ (ΝΠΔΔ) (Φορεάς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Χρονική διάρκεια λειτουργίας 30 έτη.

## Slide 15: ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ είναι
η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ και ειδικότερα
η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και δράσεων αυτού
για την προσωρινή αποθήκευση,
μεταφόρτωση,
θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ,
η επεξεργασία,
ανάκτηση και
διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους αρμοδιότητας

## Slide 16: ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να τηρούν χρονολογικά αρχεία με
τις ποσότητες,
τη φύση,
την προέλευση και άλλα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο αρ. 20 του Ν. 4042/2012 για
τουλάχιστον δύο έτη και να διαθέτουν τις εν λόγω πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές.

## Slide 17: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων ακολουθεί τις διατάξεις του Ν. 4014/2011.
Δύο βασικές κατηγορίες, η πρώτη (Α) και η δεύτερη (Β).
Η πρώτη (Α) κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και χωρίζεται στις υποκατηγορίες:
(Α1) για έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) γίνεται με απόφαση του Υπουργού.
(Α2) για αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις. Η έκδοση ΑΕΠΟ γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η δεύτερη (Β) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δεν υπόκεινται σε ΜΠΕ, αλλά σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

## Slide 18: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Με βάση το άρθ. 36 του Ν. 4042/2012, κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση ή φορέας διαχείρισης αποβλήτων που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων υποχρεούται να λάβει:
1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ)
2. Άδεια λειτουργίας
Η Περιβαλλοντική αδειοδότηση δίνεται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση έργων του ΥΑ1958/2012, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίες του Υπουργείου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών.
Η άδεια λειτουργίας λαμβάνεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ που υπόκεινται στις διαδικασίες επεξεργασίας των αποβλήτων.

## Slide 19: ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
α) Για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων απαιτούνται:
1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ)
2. Άδεια λειτουργίας
β) Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων ενιαία άδεια συλλογής και μεταφοράς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

## Slide 20: ΧΑΔΑ
Σύμφωνα με το αρ. 10, παρ.2 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών αποβλήτων.
Οι ΦΟΔΣΑ, στα γεωγραφικά όρια των οποίων έχουν λειτουργήσει κατά τα τελευταία 20 έτη, χωρίς άδεια και κατά ανεξέλεγκτο τρόπο, χώροι διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων και οι οποίοι έχουν εγκαταλειφθεί, πρέπει να λάβουν άδεια αποκατάστασής τους.
Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των ΧΑΔΑ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθ.πρωτ.οικ.109974/3106/22.10.2004, γίνεται με βάση της «πηγή ρύπανσης», το «μονοπάτι» διασποράς του ρυπαντικού φορτίου και τον «αποδέκτη» και στηρίζεται στα εξής στοιχεία:
α) Τον όγκο και το είδος των αποβλήτων
β) Την απόσταση του ΧΑΔΑ από τον υδροφόρο ορίζοντα και την υδατοπερατότητα του εδάφους
γ) Την απόσταση του ΧΑΔΑ από πηγές ύδρευσης, προστατευόμενες περιοχές, παιδικές χαρές, καλλιέργειες, οικίες και σχολεία, βιομηχανίες, οδικούς δρόμους, λατομεία και ορυχεία, εκβολές ποταμών και άλλα υδατικά συστήματα

## Slide 21: ΧΥΤΑ
Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με το αρ. 57, παρ. 1 β) του Ν. 4042/2012. Την ευθύνη της παρακολούθησης των ΧΥΤΑ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους (αρ. 14, ΚΥΑ 29407/3508/2002) καθώς και κατά τη διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας αυτών έχει ο οικείος ΦΟΔΣΑ (αρ. 15, ΚΥΑ 29407/3508/2002).

## Slide 22: Δυνατότητες εκτροπής / επεξεργασίας των ΒΑΑ
Για την επίτευξη των στόχων εκτροπής των ΒΑΑ μπορούν να αναπτυχθούν
(α) προγράμματα ελαχιστοποίησης (κυρίως κομποστοποίηση στο σπίτι, παραμονή του κομμένου γρασιδιού στο έδαφος και μείωση της κατανάλωσης χαρτιού),
(β) χωριστής διαλογής και βιολογικής επεξεργασίας (δηλ. κομποστοποίησης ή αναερόβιας χώνευσης) του καθαρού, οργανικού κλάσματος,
(γ) μηχανικής- βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ) του χαμηλότερης καθαρότητας, οργανικού κλάσματος που λαμβάνεται μετά τη μηχανική διαλογή και
(δ) θερμικής επεξεργασίας (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση) των σύμμεικτων αποβλήτων
Η εμπειρία των Ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ανεπτυγμένα προγράμματα εκτροπής δείχνει ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με ένα μείγμα των τεσσάρων μεθόδων, ανάλογα με τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, δημογραφικά, χωροταξικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

## Slide 23: Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η κατάσταση της διαχείρισης των ΑΣΑ διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όσον αφορά στις παραγόμενες κατ’ άτομο ποσότητες, τη σύνθεση των αποβλήτων και τις μεθόδους συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας στην επίτευξη των στόχων εκτροπής των ΒΑΑ.
Η ετήσια παραγωγή των ΑΣΑ κυμαίνεται από 220 kg/ca για την Πολωνία έως 960 kg/ca για την Ισλανδία με μέσο όρο για την ΕΕ-15 τα 560 kg/ca το 2001, όταν η αντίστοιχη τιμή για την Ελλάδα ήταν 430 kg/ca.
Η σύνθεση των ΑΣΑ επίσης παρουσιάζει πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις, με γενική – αν και όχι απόλυτη – τάση αναφορικά με τα ΒΑΑ, τη μείωση του ποσοστού των ζυμώσιμων και την αύξηση του ποσοστού του χαρτιού (έντυπου και συσκευασίας) όσο αυξάνει το ΑΕΠ.
Το ποσοστό των ζυμώσιμων εξαρτάται πάντως και από άλλους γεωγραφικούς παράγοντες, με τις Μεσογειακές χώρες να εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά.

## Slide 24: Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πιο σημαντική ωστόσο είναι η διαφοροποίηση ως προς τις μεθόδους διαχείρισης των ΑΣΑ, οι οποίες επηρεάζουν και το ποσοστό των ΒΑΑ που διατίθεται σε ΧΥΤΑ.
Ορισμένες χώρες όπως η Δανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Φλαμανδική περιοχή του Βελγίου υπερκαλύπτουν ήδη τις απαιτήσεις εκτροπής για το 2016, αφού σήμερα λιγότερο από 25% των ΒΑΑ διατίθενται σε ΧΥΤΑ.
Από τις χώρες αυτές, άλλες χρησιμοποιούν καύση για σημαντικό ποσοστό των αποβλήτων τους (Δανία και Ολλανδία) ενώ άλλες χρησιμοποιούν περισσότερο κομποστοποίηση και ανακύκλωση (Αυστρία και Φλαμανδία).
Αντίθετα, χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Μ. Βρετανία και η Ιταλία, εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο ποσοστό στην υγειονομική ταφή και είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην έγκαιρη επίτευξη των στόχων εκτροπής, παρά τη χρονική παράταση τεσσάρων χρόνων που έχουν λάβει οι τρεις πρώτες από αυτές.

## Slide 25: Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

## Slide 26: Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα
Σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ η παραγόμενη ποσότητα των ΑΣΑ το 2001 ανήλθε σε 4.559.000 τόνους (Λάλας κ.ά., 2007) παρουσιάζοντας μια αυξητική τάση της τάξης του 50% κατά τη δεκαετία 1991-2001.
3 μονάδες ΜΔΚ Καλαμάτα, Αν. Λιόσια, Χανιά, που θα είχαν τη δυνατότητα εκτροπής του 12% του ΒΑΑ ετησίως που παράγονται σήμερα.

## Slide 27: Σχεδιασμός για τη Διαχείριση του Βιοαποδομήσιμου Κλάσματος των ΒΑΑ
α) η εκτίμηση των ποσοτήτων ΒΑΑ που θα πρέπει να εκτραπούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας 99/31/ΕΚ, με βάση διαφορετικά σενάρια εξέλιξης της ποσότητας και της σύνθεσης των παραγόμενων ΑΣΑ,
β) ο υπολογισμός της απαιτούμενης δυναμικότητας επεξεργασίας για την επίτευξη των στόχων εκτροπής και ανά Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπ’ όψη και την εκτροπή του χαρτιού και
γ) η διαμόρφωση κριτηρίων των διαφορετικών τεχνολογιών και συστημάτων επεξεργασίας των ΒΑΑ.
Το 1995 ανήλθε σε 2.462.240 τόνους. Συνεπώς τα έτη 2010, 2013 και 2020 επιτρέπεται να οδηγούνται σε ταφή 1.846.680, 1.231.120, και 861.784 τόνοι ΒΑΑ αντίστοιχα.
Τι θα γίνει;

## Slide 28: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ενώ συζητούσαμε, ως πρόσφατα, στην Ελλάδα για το πώς θα κλείσουμε τις χωματερές και θα τις αντικαταστήσουμε με χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), αποδεικνύεται ότι ήδη η φιλοσοφία της ΕΕ έχει προχωρήσει προς την κατεύθυνση της ιεράρχησης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με την ταφή των απορριμμάτων να βρίσκεται τελευταία στην λίστα. Οι άλλες προηγμένες χώρες της Ε.Ε. ήδη προπορεύονται, τουλάχιστον μια δεκαετία.

## Slide 29: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πρόληψη – ρητορική, ανακύκλωση – ανεπαρκής.
Η υλοποίηση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) έχει ουσιαστικά βαλτώσει, καθώς σχεδόν κανένα, άξιο λόγου έργο ,από όσα προβλέπονται, δεν έχει ολοκληρωθεί ή έστω προχωρήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Το 2013 θα έπρεπε ήδη, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τους ΧΥΤΑ, να εκτρέπονται 50% των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.

## Slide 30: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
Αναφορικά με την «αποτέφρωση των στερεών αποβλήτων», αυτή καλύπτεται από την Οδηγία 2000/76/ΕΚ. Στόχος της Οδηγίας, είναι η πρόληψη ή ο περιορισμός των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την αποτέφρωση και τη συνδυασμένη αποτέφρωση αποβλήτων, καθώς και των κινδύνων που απορρέουν για την ανθρώπινη υγεία.
Παράλληλα, έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι και προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ και άλλων ειδών αποβλήτων (Οδηγία 2000/76/ΕΚ «Για την Αποτέφρωση των Αποβλήτων», ΚΥΑ 22912/1117/2005 «Μέτρα και Όροι για την Πρόληψη και τον Περιορισμό της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος από την Αποτέφρωση των Αποβλήτων»), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος από τους αέριους κυρίως ρύπους, που δύναται να παραχθούν κατά την λειτουργία τους.

## Slide 31: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 22912/1117/2005 «Μέτρα και Όροι για την Πρόληψη και τον Περιορισμό της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος από την Αποτέφρωση των Αποβλήτων»
Η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1650/1986 (Νόμος πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος).
Εναρμόνιση της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ «για την αποτέφρωση των αποβλήτων».
ώστε να επιτυγχάνεται:
Η πρόληψη ή περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και ειδικότερα, της ρύπανσης από εκπομπές στον ατμοσφαιρικό αέρα, στο έδαφος, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, καθώς και των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου.

## Slide 32: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Επιβολή αυστηρότερων συνθηκών λειτουργίας και τεχνικών απαιτήσεων.
Θέσπιση οριακών τιμών εκπομπών για τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων.
Τήρηση των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων.

## Slide 33: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας εξαιρούνται οι ακόλουθες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων:
Φυτικών αποβλήτων της γεωργίας και της δασοκομίας,
Φυτικών αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων, εφόσον ανακτάται η εκλυόμενη θερμότητα,
Ινωδών φυτικών αποβλήτων από την παραγωγή παρθένου χαρτοπολτού και από την παραγωγή χάρτου από χαρτοπολτό, εφόσον για τα απόβλητα αυτά εφαρμόζεται διαδικασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής και η εκλυόμενη θερμότητα ανακτάται,
Αποβλήτων ξύλου εκτός από απόβλητα ξύλου που ενδέχεται να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα ως αποτέλεσμα της κατεργασίας του με συντηρητικά ξύλου ή ως αποτέλεσμα επίστρωσης και τα οποία περιλαμβάνουν ιδίως απόβλητα ξύλου προερχόμενα από οικοδομικές δραστηριότητες και κατεδαφίσεις,
Αποβλήτων φελλού,
Ραδιενεργών αποβλήτων,
Σφαγίων ζώων σύμφωνα με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις,
Αποβλήτων της έρευνας και διαχείρισης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας, τα οποία αποτεφρώνονται επί τόπου.

## Slide 34: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Η ΚΥΑ
Απαραίτητες προϋποθέσεις
Συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης.
Καθορισμός οριακών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (παράρτημα V).
Απορρίψεις υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων (οριακές τιμές εκπομπών παράρτημα IV) (περιορίζεται η απόρριψη σε υδάτινο αποδέκτη).
Διάφορα στερεά υπολείμματα.
Έλεγχος και παρακολούθηση εκπομπών (παράρτημα III).
Απαιτήσεις για τις μετρήσεις (άρθρο 11).
Δημοσιότητα (ονομαστική δυναμικότητα πάνω από 2 τόνους ετήσια έκθεση με απολογισμό και εκπομπές στον αέρα και τα νερά).
Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει να καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπτή χρονική διάρκεια για μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας (σε περίπτωση υπέρβασης οριακών τιμών δεν συνεχίζεται η αποτέφρωση. Εκπομπή κονιορτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 mg/m3).
Κυρώσεις (άρθρο 28, 29, 30 του Ν. 1650/1986).

## Slide 35: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης απαιτούνται:
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Α’ κατηγορίας (υποκατηγορία 1) (ΥΑ 11014/703/2003 και ΚΥΑ 15393/2002).
Άδεια διάθεσης όπως προβλέπεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των μη επικίνδυνων και των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση.
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

## Slide 36: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Η Μ.Π.Ε. θα πρέπει να προβλέπει μέτρα:
Για τη μέγιστη εφικτή ανάκτηση της θερμότητας που παράγεται,
Τη διαχείριση των καπναερίων,
Την ελαχιστοποίηση της ποσότητας και του βλαβερού χαρακτήρα των υπολειμμάτων και την ανακύκλωσή τους,
Την τελική διάθεση των υπολειμμάτων των οποίων η πρόληψη, η μείωση ή η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

## Slide 37: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Άρθρο 12, ΚΥΑ 11014/2003 (οριακές τιμές εκπομπής ρύπων ατμόσφαιρα, την υγειονομική ταφή και οριακές τιμές απορρίψεων επικίνδυνων ουσιών στα νερά).
Περιλαμβάνει τις κατηγορίες αποβλήτων (ΕΚΑ).
Την ονομαστική δυναμικότητα αποτέφρωσης.
Δειγματοληψία, μετρήσεις.
Προσδιορισμό όρων για τη διασφάλιση των απαιτήσεων στο άρθρο 11.
Καθορισμός όρων για μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

## Slide 38: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ρητή απαρίθμηση της ποσότητας των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων που μπορούν να συναποτεφρωθούν.
Καθορισμός ελάχιστων και μέγιστων ροών επικίνδυνων αποβλήτων, κατώτερης και ανώτερης θερμογόνου αξίας, μέγιστη περιεκτικότητα σε ρύπους.
Προσδιορισμός ποσού εγγύησης καλής λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας.

## Slide 39: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ iv (ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ)

## Slide 40: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ)
Ημερήσιες μέσες τιμές

## Slide 41: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΗΗΕ
Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα ΑΗΗΕ έχει ως στόχο την πρόληψη της παραγωγής ΑΗΗΕ και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και άλλων μορφών ανάκτησης προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων εκείνων που απομένουν προς διάθεση μέσω υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης.
Στην οδηγία αυτή, τα ΑΗΗΕ διακρίθηκαν στις δέκα κατηγορίες.
Οι γενικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ είναι η αρχή της πρόληψης δημιουργίας ΑΗΗΕ, η αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει» και η αρχή της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, οι οποίοι επιφορτίζονται να αναλάβουν το κόστος συλλογής και διαχείρισης των ΑΗΗΕ, επιλέγοντας να ιδρύσουν είτε ατομικό σύστημα διαχείρισης είτε να συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ.

## Slide 42: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΗΗΕ
Το 2012, εκδόθηκε η οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα ΑΗΗΕ η οποία αποτελεί μια αναδιατύπωση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων και των τροποιήσεων που την είχαν ακολουθήσει (οδηγία 2003/108/ΕΚ και οδηγία 2008/34/ΕΚ). Η αναδιατύπωση αυτή καταργεί και αναδιατυπώνει κάποια άρθρα της οδηγίας 2002/96/ΕΚ. Σε γενικές γραμμές, η οδηγία 2012/19/ΕΕ διαφοροποιεί την κατηγοριοποίηση των ειδών ΗΗΕ και από 10 τις μειώνει σε 6 κατηγορίες:
Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας.
Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2.
Λαμπτήρες.
Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγάλυτερη από 50 cm).
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγάλυτερη από 50 cm).
Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμιά εξωτερική διάσταση μεγάλυτερη από 50 cm).
Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, από τις 13 Αυγούστου 2012 έως τις 14 Αυγούστου 2018, κατά την οποία τα είδη ΗΗΕ νοούνται σύμφωνα με τις 10 κατηγορίες.

## Slide 43: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΗΗΕ
Η οδηγία 2012/19/ΕΕ ορίζει ως ελάχιστο ποσοστό συλλογής, από το 2016 και μετά, το 45% του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος. Από το 2019 και μετά, το ελάχιστο όριο συλλογής αυξάνεται σε 65% του μέσου ετήσιου βάρους των ειδών ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά την προηγούμενη τριετία. Έως το 2015, συνεχίζει να ισχύει το ποσοστό χωριστής συλλογής που ανιστοιχεί σε 4 kg/κάτοικο/έτος, όπως είχε οριστεί στην οδηγία 2002/96/ΕΚ. Επιπλέον, επιτρέπει τα κράτη-μέλη να ορίσουν πιο φιλόδοξους στόχους ξεχωριστής συλλογής, εφόσον το επιθυμούν.
Ακόμη, η οδηγία 2012/19/ΕΕ εστιάζει ιδιαιτέρως στην κατά προτεραιότητα επίτευξη υψηλού ποσοστού ξεχωριστής συλλογής των αποβλήτων εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λαμπτήρων φθορισμού που περιέχουν υδράργυρο, φωτοβολταϊκών πλαισίων και εξοπλισμού μικρού μεγέθους των κατηγοριών 5 και 6.
Η οδηγία 2002/96/ΕΚ καταργείται από τις 15 Φεβρουαρίου 2014, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων κάθε κράτους μέλους μεταφοράς της οδηγίας 2012/19/ΕΕ, στο εθνικό του δίκαιο.

## Slide 44: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΗΗΕ
Η οδηγία 2002/95/EK σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS) σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επιδιώκει την πλήρη απαγόρευση και την υποκατάσταση του μολύβδου, του υδραργύρου, του καδμίου, του εξασθενούς χρωμίου, των πολυβρωμιωμένων διφαινυλίων και των πολυβρωμιωμένων διφαινυλαιθέρων σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό υλικό, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής ανάκτηση και να προλαμβάνονται προβλήματα κατά τη φάση διαχείρισης των αποβλήτων αυτών.
Το 2011, εκδόθηκε η οδηγία 2011/65/ΕΕ, η οποία αναδιατυπώνει την οδηγία 2002/95/ΕΚ που καταργείται από τις 13 Ιανουαρίου 2013, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων κάθε κράτους μέλους μεταφοράς της οδηγίας 2011/65/ΕΕ στο εθνικό του δίκαιο.
Η νέα οδηγία δεν καταργεί αλλά θέτει σε περιορισμό τη χρήση των προαναφερθέντων ουσιών και ορίζει ως μέγιστη ανεκτή συγκέντρωση κατά βάρος ομοιογενούς υλικού για τον μόλυβδο 0.1%, για τον υδράργυρο 0.1%, για το κάδμιο 0.01%, για το εξασθενές χρώμιο 0.1%, για τα πολυβρωμοδιφαινύλια 0.1% και για τους πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες 0.1%.

## Slide 45: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΗΗΕ
Στην Ελλάδα, ο Νόμος 2939/6-8-2001 για τις «συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» αποτελεί τη βασική νομοθετική ρύθμιση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ σε εθνικό επίπεδο.
Το Προεδρικό Διάταγμα 117/5-3-2004 «μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη αυτά, πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» αποσκοπεί στην εφαρμογή των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 24 του Ν. 2939/01, ώστε με την κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας ΑΗΗΕ και επιπλέον την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και αξιοποίηση, με άλλους τρόπους, των αποβλήτων αυτών να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση.

## Slide 46: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ
Το αξιοσημείωτο της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ είναι ότι δεν επικεντρώνεται μόνο σε θέματα που αφορούν στο τέλος της ζωής των ειδών ΗΗΕ αλλά επικεντρώνεται και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ολόκληρο τον κύκλο ζωής αυτών των προϊόντων, δηλαδή, ζητήματα που αφορούν από την κατασκευή των προϊόντων έως την τελική τους διάθεση (Barba-Gutiérrez et al., 2008).
Βασικό σημείο της νομοθεσίας, που συχνά απασχόλησε τους ερευνητές, είναι η αρχή της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών.
Η εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η οδηγία ή σχετική με τον περιορισμό στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα ΑΗΗΕ, απασχόλησε επίσης τους ερευνητές περισσότερο από τη σκοπιά της βομηχανίας δεδομένου ότι η τελευταία απευθύνεται στους κατασκευαστές με σκοπό την κατασκευή προϊόντων φιλικότερων προς το περιβάλλον.

## Slide 47: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ
Το βασικό αποκύημα των δύο βασικών οδηγιών για τα ΑΗΗΕ είναι ότι δημιουργεί ένα θεσμικό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί ένα πλαίσιο για τη δημιουργία κινήτρων για τις βιομηχανίες να κατασκευάζουν προϊόντα τα οποία να περιέχουν λιγότερα επικίνδυνα υλικά, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωσή τους

## Slide 48: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
Η σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων δημιουργήθηκε το 1989 και μπήκε σε ισχύ το 1992 (Puckett et al., 2002).
Η σύμβαση δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτρέψει τη διακίνηση των επικίνδυνων αποβλήτων από τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες προς τις αναπτυσσόμενες, για την επεξεργασία τους ή την τελική τους διάθεση. Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση παροτρύνει τις χώρες να αποκτήσουν επάρκεια στο ζήτημα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, παροτρύνει την πρόληψη δημιουργίας επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση των διασυνοριακών διακινήσεων τους.
Η πρωτότυπη σύμβαση, εκτός από την απαγόρευση της διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ανταρκτική, δεν περιείχε καμία άλλη απαγόρευση στη διακίνηση των επικίνδυνων αποβλήτων.
Οι περισσότερες χώρες, εκμεταλλευόμενες του γεγονότος ότι η ανακύκλωση είχε ήδη εδραιωθεί ως μέθοδος διαχείρισης, χρησιμοποιούσαν ως αιτία διακίνησης πάντα την ανακύκλωση.
Οι οικονομικές πιέσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες υποδοχής αυτών των αποβλήτων ενέτεινε ακόμη περισσότερο το φαινόμενο.

## Slide 49: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
Το φαινόμενο της διακίνησης των επικίνδυνων αποβλήτων από πλουσιότερες χώρες προς φτωχότερες αποτελεί ένα κλασικό και διαδεδομένο παράδειγμα της διεθνούς περιβαλλοντικής αδικίας που υφίστανται οι αναπτυσσόμενες και φτωχότερες χώρες.
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, η οποία γεννήθηκε στις ΗΠΑ, οι χώρες οι οποίες είναι φτωχότερες από άλλες και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά μεταναστών, δυστυχώς, έχουν καταλήξει να γίνονται οι αποδέκτες του διεθνούς περιβαλλοντικού φορτίου.
Η σύμβαση της Βασιλείας, παρ’ όλο που δέχτηκε πολλές αρνητικές κριτικές, θεωρήθηκε ως ένα πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση και την εφαρμογή κριτηρίων περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου (Wilson, 2008).

## Slide 50: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
Η περιβαλλοντική αδικία όμως μπορεί να έχει δύο όψεις (Παπαοικονόμου, 2013).
Οι αναπτυγμένες χώρες επιλέγουν να μεταφέρουν τα επικίνδυνα απόβλητά τους στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να απαλλαγούν από το περιβαλλοντικό φορτίο αλλά και από το οικονομικό κόστος της διαχείρισής τους.
Το γεγονός ότι οι χώρες που γίνονται αποδέκτες των επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίες τις περισσότερες φορές αποδέχονται το περιβαλλοντικό αυτό φορτίο χωρίς να έχουν την κατάλληλη υποδομή για την επεξεργασία του με ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, εντείνει το φαινόμενο της περιβαλλοντικής αδικίας.
Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της οικονομικής πίεσης που υφίστανται οι χώρες αυτές και των ευκαιριών που παρουσιάζει η βιομηχανία της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων για τροφοδότηση υλικών ως δευτερογενής πρώτη ύλη και συνεπώς για οικονομική ανάπτυξη (Hoffman and Wilson, 2000, Streicher-Porte et al., 2005).