## Slide 1: ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Μάθημα 4
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Πολιτική

## Slide 2: Εισαγωγή
Η ιστορία της ρύπανσης του περιβάλλοντος παλιά όσο και η ιστορία του ανθρώπινου γένους
Η μελέτη της δημιουργίας, της μεταφοράς και της κατεργασίας αερίων, υγρών και στερεών ρύπων είναι σημαντική αλλά και απαραίτητη για μελλοντική ενασχόληση με ειδικά περιβαλλοντικά θέματα όπως:
οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
η διαχείριση αποβλήτων,
οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες,
ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης,
η χωροθέτηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
και η χωροθέτηση βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών

## Slide 3: Ρύπανση - Μόλυνση
Με την έννοια «ρύπανση», εννοούμε την παρουσία στο περιβάλλον ρύπων (δηλαδή κάθε είδους ουσίας, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας) σε τέτοια ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα, ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του
η μόλυνση είναι μια μορφή ρύπανσης. Συγκεκριμένα, «μόλυνση» ονομάζεται η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών

## Slide 4: Είδη ρύπανσης και ρύπων
Οι μορφές της ρύπανσης, είναι διάφορες και εξαρτώνται τόσο από το τμήμα του περιβάλλοντος που επηρεάζεται όσο και από τη μορφή των ρύπων. Έτσι έχουμε θαλάσσια ρύπανση (πχ από διαρροές πετρελαίου), ατμοσφαιρική ρύπανση (πχ από το φωτοχημικό νέφος), ρύπανση εδαφών (πχ από την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων), ηχητική ρύπανση κ.λπ. Από την άλλη πλευρά μπορούμε να διακρίνουμε τους ρύπους σε αέριους, υδατοδιαλυτούς, τοξικούς κ.ά.
Ο όρος «ρύποι» αναφέρεται στα χημικά, γεωργικά και βιομηχανικά απόβλητα που συναντώνται κυρίως στα αστικά κέντρα.
Οι ρύποι μπορεί να έχουν στερεά (σωματίδια), υγρή (σταγονίδια) ή αέρια μορφή.
Οι κύριες κατηγορίες ρύπων είναι: Ανόργανοι ρύποι (βαρέα μέταλλα) και oργανικοί ρύποι (απλοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, εντομοκτόνα)

## Slide 5: Ρύπανση
Όταν παρατηρείται μεταβολή στη χημική σύσταση των βασικών στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος, τότε έχουμε ρύπανση.
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του νερού και του εδάφους προκαλεί ανακατατάξεις στα οικοσυστήματα και μειώνει το μέγεθος των πιο ευαίσθητων στις συγκεκριμένες συνθήκες πληθυσμών.

## Slide 6: Ρύπανση ατμόσφαιρας

## Slide 7: Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Ατμόσφαιρα
Η ατμόσφαιρα (atmosphere, διεθνής όρος, από τα ελληνικά ατμός και σφαίρα) αποτελεί στρώμα αερίων που περιβάλλει έναν πλανήτη ή άλλο υλικό σώμα και συγκρατείται από τη βαρύτητα του σώματος
Η ατμόσφαιρα της Γης αποτελείται από 78% άζωτο από 21%οξυγόνο (χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς για την αναπνοή), από 1% αργό και σε μικρότερες ποσότητες από διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο χρησιμοποιείται από τα φυτά, τα φύκη και τα κυανοβακτήρια για τη φωτοσύνθεση, και ευγενή αέρια.
Η ατμόσφαιρα βοηθάει στην προστασία των ζωντανών οργανισμών από γενετικές βλάβες από την ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία, τον ηλιακό άνεμο και τις κοσμικές ακτίνες. Η σημερινή της σύνθεση είναι αποτέλεσμα δισεκατομμυρίων χρόνων βιοχημικών μεταβολών στην παλαιοατμόσφαιρα από τους ζωντανούς οργανισμούς

## Slide 8: Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Ατμόσφαιρα
Ατμοσφαιρικός αέρας: περιέχει αέρια ή αιωρούμενα σωματίδια που είναι τοξικά όταν η συγκέντρωσή τους ξεπερνά ορισμένες τιμές (αέριοι ρύποι)
Η ατμοσφαιρική ρύπανση οφείλεται σε:
Φυσικές διεργασίες (πχ ηφαίστεια, πυρκαγιές)
Ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βιομηχανία, θέρμανση, παραγωγή ενέργειας, αυτοκίνητα)
Έκτακτα επεισόδια ΑΡ (καπνομίχλη, φωτοχημικό νέφος, όξινη βροχή, ρύπανση από ατυχήματα πχ Τσερνόμπιλ)
Άεριοι ρύποι στην ατμοσφαιρα με διάφορες μορφές (αέρια, ατμοί, σκόνες, καπνός κα)
  Χρόνος παραμονής
  Χρόνος ημιζωής

## Slide 9: Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Ατμόσφαιρα
Κυριότερες παράμετροι που καθορίζουν την έκταση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας:
Οξείδια του αζώτου NOx
Οξείδια του θείου SOx
Μονοξείδιο του άνθρακα CO
Υδρογονάνθρακες HC
Αιωρούμενα Σωματίδια TSP

## Slide 10: Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Νέφος
Σε μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλονται το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος και η όξινη βροχή αλλά και το λεγόμενο «νέφος» που δημιουργείται πάνω από μεγάλες πόλεις.
Ο τύπος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ονομάστηκε «νέφος» (κυρίως SO2 και καπνός) άρχισε να εμφανίζεται την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. Στις αναπτυγμένες χώρες οι περισσότεροι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων στα εργοστάσια και στα οχήματα. Το Δεκέμβριο του 1952 συνέβη στο Λονδίνο το μεγαλύτερο περιστατικό ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια αιθάλης, αφού τόσο τα σπίτια όσο και οι βιομηχανίες έκαιγαν γαιάνθρακα. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες συντήρησαν ένα «νέφος» καπνιάς τέσσερις ημέρες πάνω από την πόλη. Υπολογίστηκε ότι πέθαναν πρόωρα πάνω από 4.000 άνθρωποι (σύμφωνα με άλλες με-λέτες, 12.000) και άλλοι 100.000 παρουσίασαν προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος από την αιθαλομίχλη. Το φαινόμενο ονομάστηκε smog, από τις αγγλικές λέξεις smoke=καπνός και fog=ομίχλη

## Slide 11: Ατμοσφαιρική Ρύπανση – Φωτοχημικό Νέφος
Αργότερα εμφανίστηκε το νέφος τύπου Λος Άντζελες (επειδή εκεί παρατηρήθηκε για πρώτη φορά), το οποίο σχηματίζεται με άλλον τρόπο και οφείλεται σε ποσοστό 80% με 88% στα αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για φωτοχημικό νέφος.
Το φωτοχημικό νέφος είναι μείγμα ρυπαντών (κυρίως SO2 και καπνός) που σχηματίζονται όταν αλληλεπιδρούν λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας. Το φωτοχημικό νέφος είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε πόλεις όπου κυριαρχεί θερμό και ξηρό κλίμα, καθώς και μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων. Όσο πιο ζεστή είναι μια μέρα, τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα του όζοντος και άλλων συστατικών στο φωτοχημικό νέφος. Η συχνότητα του νέφους εξαρτάται από το τοπικό κλίμα και την τοπογραφία, τον πληθυσμό, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη χρήση καυσίμων και τη θερμοκρασία.

## Slide 12: Φωτοχημικό Νέφος Σύσταση
Οι ρυπαντές που ευθύνονται για τη φωτοχημική ρύπανση είναι κυρίως το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα, τα αιωρούμενα σωματίδια, το όζον, ο μόλυβδος και ο αμίαντος. Αυτοί οι ρύποι συσσωρεύονται και εγκλωβίζονται πάνω από την πόλη όταν επικρατεί άπνοια και έχουμε ταυτόχρονα θερμοκρασιακή αναστροφή, δηλαδή το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται τοπικά με το ύψος, αντί να μειώνεται, όπως κανονικά πρέπει να συμβαίνει.
Εδώ και λίγες δεκαετίες εμφανίστηκε φωτοχημικού τύπου νέφος και στην Αθήνα, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που συνεπάγεται.

## Slide 13: Νέφος – επιπτώσεις στην υγεία
Το νέφος αποτελεί ένα επικίνδυνο μείγμα διάφορων χημικών ουσιών, οι οποίες έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.
Συμπτώματα:
είναι τσούξιμο στα μάτια και το λαιμό,
δυσκολία στην αναπνοή και μείωση της ορατότητας

## Slide 14: Όξινη βροχή
Η όξινη βροχή, για την οποία σίγουρα θα έχετε ακούσει, οφείλεται σε άλλου είδους ατμοσφαιρική ρύπανση.
Το νερό της βροχής είναι φυσικά όξινο λόγω της διάλυσης σε αυτό του διοξειδίου του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Έτσι, όταν δεν υπάρχουν αέριοι ρύποι, η βροχή θα έπρεπε να έχει μια τιμή pH (ένας δείκτης που μας δείχνει την οξύτητα) γύρω στο 5,6. Ωστόσο, από την αρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης τα επίπεδα του pH της βροχής έχουν σημειώσει σημαντική πτώση (μείωση της τιμής του pH αντιστοιχεί σε αύξηση της οξύτητας του νερού, και μάλιστα για μεταβολή του pH κατά μία μονάδα σημειώνεται δεκαπλάσια μεταβολή στην οξύτητα).
Υπεύθυνες για την αύξηση της οξύτητας είναι κυρίως οι εκπομπές διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου που προέρχονται από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων στη βιομηχανία και τις μεταφορές.

## Slide 15
Τα εκπεμπόμενα αέρια διαλύονται στην υγρασία της ατμόσφαιρας ή στο νερό της βροχής, σχηματίζοντας τα αντίστοιχα οξέα (θειικό και νιτρικό οξύ), με αποτέλεσμα να αυξάνουν την οξύτητά της.
Υψηλές συγκεντρώσεις αυτών των οξέων μπορούν να καταστρέψουν τα χερσαία και τα υδάτινα οικοσυστήματα. Η όξινη βροχή μπορεί να καταστρέψει τα δάση, να μειώσει τη γεωργική παραγωγή και να επιταχύνει την υποβάθμιση των κτιρίων και των μαρμάρινων μνημείων
Τα υδάτινα οικοσυστήματα είναι ευαίσθητα στις μεταβολές της οξύτητας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λίμνη Μπάρκενβατ στη Νορβηγία, όπου ζούσαν μεγάλοι πληθυσμοί από πέστροφες και πέρκες. Η αύξηση της οξύτητας είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη εξαφάνιση των πληθυσμών αυτών στα τέλη της δεκαετίας του ’70.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που συνοδεύουν την όξινη βροχή είναι η υπέρβαση των εθνικών συνόρων.
Συχνά οι χώρες που υφίστανται τις επιπτώσεις της όξινης βροχής δεν είναι εκείνες που προκάλεσαν την αρχική ρύπανση.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 95% των ποσοτήτων του θείου και του αζώτου που ρυπαίνει τα νορβηγικά οικοσυστήματα προέρχεται από κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία.

## Slide 16: Τρύπα του όζοντος
τρύπα του όζοντος: οφείλεται σε μια μορφή ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η Γη περιβάλλεται από την ατμόσφαιρα - Στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας βρίσκεται το λεγόμενο στρώμα ή στιβάδα του όζοντος Ο3 - προστατεύει τη Γη από την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφώντας σημαντικό τμήμα της υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία είναι βλαβερή για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Αυτή όμως η στιβάδα του όζοντος άρχισε να λεπταίνει εδώ και μερικές δεκαετίες, ένα φαινόμενο που θεωρείται πως δημιουργήθηκε από υπερβολική χρήση χλωροφθορανθράκων (CFC ή φρέον) και βρωμοφθορανθράκων.
Οι χλωροφθοράνθρακες είναι χημικές ενώσεις, οι οποίες άρχισαν να χρησιμοποιούνται από το 1928 σε ψυγεία, κλιματιστικά μηχανήματα, ως προωθητικά αέρια σε διάφορα σπρέι, ως διαλύτες και ως καθαριστικά ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

## Slide 17: Τρύπα του όζοντος
Οι αντίστοιχες χρωμιούχες ενώσεις, οι βρωμοφθοράνθρακες, με την εμπορική ονομασία Xalon, χρησιμοποιούνταν ως πυροσβεστικά μέσα σε γομώσεις πυροσβεστήρων.
απελευθερώνονται στον αέρα – ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα - καταλήγουν στη στιβάδα του όζοντος, και έπειτα από μια σειρά χημικών διεργασιών, καταστρέφουν το όζον, μειώνοντας το πάχος της στιβάδας.
Έτσι δημιουργήθηκε η λεγόμενη «τρύπα του όζοντος», η οποία είναι εντονότερη πάνω από την Ανταρκτική και ανακαλύφθηκε μόλις το 1985.
Το όζον καταστρέφεται και από άλλους ρύπους, όπως τα αέρια των κινητήρων των αεριωθουμένων αεροπλάνων.
μείωση του στρώματος του όζοντος γύρω στο 10% μπορεί να έχει ολέθριες επιπτώσεις στην υγεία: εξασθενώντας το ανοσοποιητικό σύστημα και αυξάνοντας τα κρούσματα καρκίνου του δέρματος.
Σήμερα έχει απαγορευτεί η χρήση χλωροφθορανθράκων και έχουν αντικατασταθεί από άλλες, μη βλαπτικές ενώσεις.
Η τρύπα του όζοντος συμβάλλει και στην κλιματική αλλαγή - υπεριώδης ακτινοβολία που περνά στην ατμόσφαιρα βοηθά στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στο λιώσιμο των πάγων

## Slide 18: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
α

## Slide 19: Μέθοδοι καθαρισμού αερολυμάτων
Αερολύματα (μίγματα αερίων, ατμών και σωματιδίων που εκπέμπονται από ανθρωπογενείς πηγές)
Περιορισμός της ρύπανσης από εκπομπές αέριων:
Συμπύκνωση
Απορρόφηση
Προσρόφηση
Καύση-θερμική οξείδωση
Χημική κατεργασία

## Slide 20: 1. Συμπύκνωση
Χρησιμοποιείται για την κατακράτηση ατμών (με συσκευή)
Χρησιμοποιείται πριν από άλλες συσκευές ελέγχου
Είναι κατάλληλη για πτητικές (υψηλή τάση ατμών σε θερμοκρασία δωματίου) ή ιδιαίτερα τοξικές ενώσεις
Γίνεται είτε μειώνοντας τη θερμοκρασία είτε αυξάνοντας την πίεση
Συνήθως στη βιομηχανία γίνεται με μείωση της θερμοκρασίας

## Slide 21: 2. Απορρόφηση
Μεταφορά αέριων ρύπων από την αέρια φάση στην υγρή – προϋποθέτει ορισμένο χρόνο επαφής ανάμεσα στις 2 φάσεις
Το απορροφητικό υγρό χρησιμοποιείται με τη μορφή λεπτών σταγονιδίων ή λεπτού υμένα (φιλμ) για να αυξηθεί η επιφάνεια επαφής – είναι νερό όπου προστίθεται μία βάση ή ένα οξύ για αποτελεσματικότερη δέσμευση όξινων ή αλκαλικών αερίων
Συνήθη συστήματα:
Πύργοι ψεκασμού
Πύργοι πληρώσεως
Πύργοι με δίσκους
Χαρακτηριστικοί αέριοι ρύποι που ελέγχονται: διοξείδιο θείου, υδρόθειο, υδροχλώριο, χλώριο αμμωνία, κάποιοι υδρογονάνθρακες

## Slide 22: 3. Προσρόφηση
Προσρόφηση: συγκράτηση μορίων πάνω στην επιφάνεια των στερεών
Η προσρόφηση των αερίων από στερεά προσροφητικά μέσα χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την απομάκρυνση τοξικών αερίων
Κατάλληλα προσροφητικά μέσα: ενεργός άνθρακας, silica gel, άλλα σύμπλοκα οξείδια μετάλλων
Προϋποθέτει ειδικά συστήματα όπως στήλες γεμάτες με το προσροφητικό υγρό από όπου διέρχονται τα αερολύματα – ικανοποιητικός χρόνος επαφής αερίων και προσροφητικού υλικού

## Slide 23: 4. Καύση – θερμική οξείδωση
Χρησιμοποιείται και για στερεά και υγρά απορρίμματα – σχετική εξοικονόμηση ενέργειας
Κυριότερα συστήματα:
Θερμικοί λύχνοι (πιο διαδεδομένο)
Καταλυτικοί λύχνοι (σε χαμηλότερη θερμοκρασία λόγω καταλύτη)
Πυρσοί
Φούρνοι

## Slide 24: 5. Χημική κατεργασία αερολυμάτων
Οι χημικές αντιδράσεις αποτελούν το κύριο στάδιο
Χρησιμοποιείται για έλεγχο εκπομπών οξειδίου του αζώτου και SO2
Πχ η δέσμευση του SO2 από το θειώδες ασβέστιο
Από άχρηστα και τοξικά αέρια μπορούν να παραχθούν χρήσιμα προϊόντα όπως νιτρικό αμμώνιο - λίπασμα

## Slide 25: Περιορισμός της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια
5 κατηγορίες καθαρισμού αερολυμάτων:
Θάλαμοι βαρύτητας (d>50μm)
Αεροκυκλώνες (d>1μm)
Πύργοι έκπλυσης ή ψεκασμού (d>0.05μm)
Σακκόφιλτρα (d>0.01μm)
Ηλεκτροστατικά φίλτρα

## Slide 26: Επιπτώσεις στην υγεία
Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι πολλές και σοβαρές. Το κυριότερο σύστημα που προσβάλλεται στον ανθρώπινο οργανισμό είναι το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό.
Περισσότερο ευάλωτα είναι τα υπερήλικα άτομα και μάλιστα εκείνα που πάσχουν από πνευμονικά και καρδιακά νοσήματα.
Επίσης ιδιαίτερη επίπτωση παρουσιάζεται στις παιδικές ηλικίες για δύο λόγους (α) τα παιδιά παρουσιάζουν αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα και (β) το νευρικό , το αναπνευστικό και το αναπαραγωγικό σύστημα των παιδιών, δεν είναι πλήρως αναπτυγμένα.

## Slide 27
σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον και την υγεία, στην Ευρώπη ένα στα επτά παιδιά προσβάλλεται από άσθμα
το άσθμα προσβάλλει περισσότερο τα παιδιά της δυτικής Ευρώπης συγκριτικά με εκείνα της Ανατολικής Ευρώπης (δεκαπλάσια επίπτωση)
άσθμα – αλλεργίες και άλλα αναπνευστικά νοσήματα αυξάνουν ολοένα και περισσότερο - αποτελούν ένα από τα κυριότερα αίτια εισαγωγής στα νοσοκομεία
Επίσης οι διάφοροι ρύποι του περιβάλλοντος ευθύνονται πολλές φορές για αποβολές εμβρύων, σωματικές και διανοητικές αναπηρίες και διαταραχές της αναπαραγωγικής ικανότητας των ανθρώπων
Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος οι οποίες προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα και αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων σε μη καπνιστές κατά 20-30%.

## Slide 28
Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε μια ακόμη σημαντική αιτία ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει μείωση της ακοής. Εκτιμάται ότι 10.000.000 άνθρωποι στην Ευρώπη είναι εκτεθειμένοι σε υψηλές στάθμες θορύβου
(pneumologist.gr)

## Slide 29
Σύμφωνα με τον Σωτήρη Κυρτόπουλο (Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει υπολογίσει ότι ίσως μέχρι και 30% των ασθενειών με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σχετίζονται με τη ρύπανση του αέρα, η οποία και μπορεί να ευθύνεται για μέχρι και 5% των θανάτων
2 κατη­γορίες επιπτώσεων στην υγεία: οξείες και χρόνιες επιδρά­σεις
οξείες επιδράσεις: άμεσες, αυτές που εμφανίζονται σύντομα μετά από τη σχετική έκθεση.
Για οξείες επιδράσεις μιλά­με όταν μετά από ένα επεισόδιο ρύπανσης, την ίδια ή την επόμενη μέρα παρα­τηρούνται αυξημένες εισαγωγές εκτάκτων περιστατικών με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα στα νοσοκομεία.
Οι οξείες επιδράσεις σχετίζονται κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα, όπως η αναπνευστική ανεπάρκεια, το άσθμα, η χρόνια βρογχίτιδα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι αφορούν και καρδιακά ή κυκλοφοριακά νοσήματα.

## Slide 30
χρόνιες επιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης: αναπνευστική ανεπάρκεια, άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, και καρδιακά ή κυκλοφορικά νοσήματα
Κατά τα τελευταία χρόνια όμως εμφα­νίζονται ενδείξεις για πρόσθετα προβλήματα, όπως τον καρκίνο του πνεύμονα
Τελευταία στην ερευνητική βιβλιογραφία εμφανίζονται ενδείξεις ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να οδηγεί σε ανωμαλίες στην ανάπτυξη του εμβρύου. Δηλαδή αν μια έγκυος γυναίκα εκτεθεί σε ψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να έχουμε ως αποτέλεσμα κάποιες αποκλίσεις στην ομαλή ανάπτυξη του εμβρύου, όπως τη γέννηση παιδιών με βάρος ή μέγεθος κάτω του κανονικού. Αν και οι αποκλίσεις αυτές εκ πρώτης όψεως δεν είναι σοβα­ρές, ίσως έχουν μεγαλύτερη σημασία μακροπρόθεσμα, αφού είναι γνωστό ότι το βάρος ενός νεογνού αποτελεί δείκτη της μελλοντικής εξέλιξης της υγείας του ως ενήλικου ατόμου.

## Slide 31
Τέλος, ανάλογες ενδείξεις έχουν επί­σης αναφερθεί για επιδράσεις της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη γονι­μότητα, αφού έχει παρατηρηθεί ότι η ποιότητα του σπέρματος σε άτομα τα οποία ζουν σε ρυπασμένες περιοχές είναι μειωμένη κατ' αναλογία με τα επίπε­δα της ρύπανσης στην οποία εκτίθενται

## Slide 32: Το πρόβλημα της ΑΓΕΤ
η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
(της γαλλοελβετικής πολυεθνικής Lafarge–Holcim) έχει άδεια για καύση 200.000 τόνων σκουπιδιών ετησίως (RDF) που θα τα αξιοποιεί ως καύσιμο

## Slide 33: Ιστορικό
το 2013, η ΑΓΕΤ ζήτησε άδεια για να καίει σκουπίδια (RDF, δηλαδή υλικά στα οποία περιλαμβάνονται χαρτί, γυαλί και πλαστικό) ως καύσιμο, προκειμένου να παράγει τσιμέντο, καταθέτοντας μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ακολούθησε θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας επί της μελέτης, αλλά κομβικό σημείο υπήρξε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το υπουργείο Περιβάλλοντος το 2014, που έδινε το δικαίωμα στην ΑΓΕΤ για καύση 100.000 τόνων RDF και 100.000 τόνων άλλων «εναλλακτικών» υλικών.
Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της ΑΕΠΟ, που αφορά τον τρόπο μεταφοράς του RDF -όχι μόνο με φορτηγά αλλά και με πλοία- και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Φεβρουάριο του 2017, άνοιξε ο δρόμος για την καύση των συνολικά 200.000 τόνων σκουπιδιών

## Slide 34: RDF(Refuse-derived fuel) SRF
Το καύσιμο που προέρχεται από απορρίμματα ( RDF ) είναι καύσιμο που παράγεται από διάφορα είδη αποβλήτων, όπως αστικά στερεά απόβλητα, βιομηχανικά απόβλητα ή εμπορικά απόβλητα.
Το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη παρέχει έναν ορισμό:
"Τα επιλεγμένα απόβλητα και υποπροϊόντα με ανακτήσιμη θερμογόνο δύναμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα σε κλίβανο τσιμέντου, αντικαθιστώντας ένα μέρος των συμβατικών ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας, εφόσον πληρούν αυστηρές προδιαγραφές. Μερικές φορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από προεπεξεργασία για την παροχή «ειδικών καυσίμων» για τη διαδικασία τσιμέντου"
Το RDF αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από εύφλεκτα συστατικά τέτοιων αποβλήτων, όπως μη ανακυκλώσιμα πλαστικά (μη συμπεριλαμβανομένων των PVC ), χαρτί χαρτόνι, ετικέτες, και άλλα κυματοειδή υλικά. Αυτά τα κλάσματα διαχωρίζονται με διαφορετικά στάδια επεξεργασίας για να παραχθεί ομοιογενές υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων π.χ. σε τσιμεντοβιομηχανίες, εγκαταστάσεις ασβέστη, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα ή ως παράγοντα μείωσης σε φούρνους χάλυβα.

## Slide 35: RDF SRF διαφορά - κίνδυνοι
Τόσο το RDF όσο και το SRF είναι αποξηραμένα και χλωριωμένα απορρίμματα, αποτελούμενα από πλαστικό, συσκευασίες τετραπάκ, τυπωμένα χαρτιά κ.ά., ενώ διαφέρουν μόνο στο ότι το SRF περιέχει και οργανικά απορρίμματα.
Κατά την καύση τους εκλύονται στον αέρα διοξίνες, φουράνια κι άλλα εξαιρετικά επικίνδυνα μικροσωματίδια ρύπων, καθώς και τέφρες επιβαρυμένες με επικίνδυνα βαρέα μέταλλα (υδράργυρο, θάλλιο κ.ά.)
Εκτός των άλλων, το RDF περιέχει και πλαστικό που, για να μην εκπέμψει διοξίνες, θα πρέπει να περνά από συγκεκριμένη διαδικασία που έχει σχέση με τον χρόνο τον οποίο το υλικό αυτό περνάει από τους φούρνους τσιμέντου. Η ΑΓΕΤ δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις ώστε το υλικό να καίγεται αβλαβώς.

## Slide 36: Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
Οι διοξίνες και τα φουράνια αποτελούν ουσίες καρκινογόνες. Αφενός εισπνέονται και αφετέρου επικάθονται στο φυσικό περιβάλλον και εισχωρούν στον υδροφόρο ορίζοντα. Οι διοξίνες εισέρχονται σε όλους τους ζώντες οργανισμούς και μέσω της τροφικής αλυσίδας επικάθονται στο λίπος.
Χρειάζονται 30 χρόνια για να αποικοδομηθούν και δεν υπάρχουν ασφαλή κατώτατα όρια. Ακόμη και οι μικρότερες ποσότητες συσσωρεύονται αθροιστικά στον οργανισμό, προκαλούν καρκίνο, σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα και βλάβες στους ορμονικούς αδένες.

## Slide 37: Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας
Είναι απόλυτα αντίθετος στην καύση RDF ή SRF για την παραγωγή οποιασδήποτε μορφής ενέργειας στην περιοχή μας καθώς τα εργοστάσια της περιοχής μας δεν διαθέτουν, ούτε τον εξοπλισμό, ούτε τους μηχανισμούς ασφαλείας και δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί αυστηροί και συνεχείς
Καλεί τον δήμο Βόλου να δημιουργήσει ολοκληρωμένη διαχείριση και ανακύκλωση των σκουπιδιών στο Χ.Υ.Τ.Α Βόλου (πρόστιμα – zero waste)
Δημιουργία ενιαίου δικτύου καταμέτρησης αέριας ρύπανσης (PM 10 κ.λ.π.), προκειμένου να έχουμε πλήρη και συνεχή εικόνα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου
Επιδημιολογική μελέτη για τα νοσήματα του καρκίνου στην περιοχή μας (Ιατρική Σχολή του ΠΘ Περιφέρεια Θεσσαλίας)
Πηγή: www.myvolos.net/aπόλυτα-αντίθετος-στην-καύση-rdf-ή-srf-ο-ιατρ/

## Slide 38: Reading List
Κούγκολος Α. (2005) Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη