## Slide 1: ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Μάθημα 5
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Πολιτική

## Slide 2: Ρύπανση Εδαφών
α

## Slide 3: Ρύπανση εδαφών
Ο όρος "ρύπανση" του εδάφους αναφέρεται στη μείωση της ικανότητας του εδαφικού οικοσυστήματος να επιτελέσει τις βασικές του λειτουργίες, ως αποτέλεσμα της εναπόθεσης οργανικών ή ανόργανων ουσιών.
Η ρύπανση του εδάφους είναι μια ειδική περίπτωση της ευρύτερης έννοιας του όρου υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και αναφέρεται κυρίως στην χημική του υποβάθμιση.
Επομένως, με τον όρο ρύπανση του εδάφους ουσιαστικά εννοούμε την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους, η οποία είναι ή μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει, ζημιογόνος για τον άνθρωπο και τους υπόλοιπους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς

## Slide 4: Ρύπανση εδαφών
Οι διάφορες χημικές ουσίες που προκαλούν τη ρύπανση του εδάφους μπορεί να προέρχονται είτε από διάφορες φυσικές διεργασίες (φυσικοί ρύποι), είτε να είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (ανθρωπογενείς ρύποι). Η είσοδος ρύπων στο έδαφος είναι επίσης πολύ πιθανό να προκαλέσει ρύπανση νερών μέσω της απορροής.
Η ύπαρξη των διάφορων χημικών ουσιών στο έδαφος δε συνιστά από μόνη της ρύπανση. Οι χημικές αυτές οργανικές και ανόργανες ουσίες για να χαρακτηρισθούν ως ρύποι, και να προκαλέσουν ρύπανση στο εδαφικό οικοσύστημα, πρέπει να βρίσκονται σε συγκεντρώσεις τέτοιες ώστε να παρεμποδίζουν μία ή περισσότερες εδαφικές λειτουργίες.

## Slide 5: Κυριότερες πηγές ρύπανσης εδαφών
Το έδαφος, μαζί με τα υδάτινα συστήματα, είναι ο κυριότερος αποδέκτης της ανθρωπογενούς ρύπανσης.
Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες ρυπαίνουν σε μεγάλο βαθμό το έδαφος.
Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, λιπάσματα και φυτοφάρμακα ρυπαίνουν καλλιεργημένες εκτάσεις.
Ατυχήματα και διαρροές πετρελαίου, απόβλητα ορυχείων και λατομείων είναι μερικές άλλες αιτίες ρύπανσης εδαφών.
Επίσης το έδαφος γίνεται αποδέκτης και των ατμοσφαιρικών ρύπων που κατακρημνίζονται ανάλογα με τις συνθήκες και τη γεωμορφολογία των περιοχών.
Το έδαφος δέχεται όλες αυτές τις ουσίες, παρασκευάσματα ή απόβλητα, τα οποία ανάλογα με τη γεωμορφολογία του εδάφους και άλλες εξωγενείς συνθήκες ρυπαίνουν τοπικά το έδαφος, ή διασκορπίζονται σε άλλα περιβαλλοντικά διαμερίσματα (πχ υπόγεια νερά) ή εκλύονται σε υδάτινα συστήματα.

## Slide 6: Ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης
Ρύπανση εδάφους και υπόγειου νερού προκαλείται σήμερα από διάφορες πηγές και ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως:
Βιομηχανία
Διαχείριση αστικών λυμάτων και αποβλήτων (Υγρά και στερεά)
Διακίνηση και αποθήκευση επικίνδυνων υλικών
Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία Μεταλλεία)
Γεωργία
Περιβαλλοντικά ατυχήματα (διαρροές είτε υπερχειλίσεις επικίνδυνων ουσιών, εκρήξεις, φυσικές καταστροφές κλπ)

## Slide 7: Ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης πηγή: Βατσέρης 2011, Intergeo Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ)

## Slide 8: Επιπτώσεις της ρύπανσης του εδάφους
Η ρύπανση του εδάφους έχει τις παρακάτω αρνητικές επιπτώσεις:
Στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Στη χλωρίδα και το ευρύτερο οικοσύστημα
Στην ανθρώπινη υγεία
Στην κατάσταση των κτιρίων και υλικών στην περιοχή
Στην ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων
Στην αισθητική της περιοχής
Στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής

## Slide 9: Στερεά απόβλητα
a

## Slide 10: Στερεά απόβλητα ορισμός
Στερεά απόβλητα (ΣΑ):
είναι τα στερεά και ηµιστερεά υλικά, που δεν έχουν επαρκή αξία ή χρησιμότητα για τον κάτοχό τους, ώστε να μεριμνά για τη διατήρησή τους. Τα υλικά αυτά, ανακύπτουν ως υπολείμματα δραστηριοτήτων νοικοκυριών, εμπορικών / βιομηχανικών εγκαταστάσεων και γεωργικών / εξορυκτικών δραστηριοτήτων.
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ):
αποτελούν µία κατηγορία στερεών αποβλήτων. Περιλαμβάνουν όλα τα απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά, εμπορικές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιδρύματα, δραστηριότητες κατασκευών και κατεδαφίσεων, δημοτικές υπηρεσίες. Πηγή παραγωγής τους αποτελεί κατά κύριο λόγο η οικιακή δραστηριότητα (55-65% των ΑΣΑ)

## Slide 11: Στερεά απόβλητα ορισμός
Ο χαρακτηρισμός «απόβλητο» δεν εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες μιας ουσίας, αλλά και από:
Τις ισχύουσες οικονομικές συνθήκες (διότι η αξία των υλικών μεταβάλλεται χωρικά και χρονικά)
Το κόστος απόρριψης (εξαρτάται πχ από την επιβολή τελών)
Την ισχύουσα νομοθεσία (πχ πρόστιμο πλημμελούς ή παράνομης απόρριψης)

## Slide 12: Κατηγοριοποίηση ΣΑ
Τα ΣΑ μπορούν να χωριστούν σε 2 μεγάλες κατηγορίες:
Αστικά απόβλητα (απορρίμματα)
Ειδικά απόβλητα
2.1 επικίνδυνα απόβλητα
2.2 μη επικίνδυνα απόβλητα
2.3 ιατρικά απόβλητα

## Slide 13: 1. Αστικά απόβλητα
Οικιακά απορρίμματα και όλα όσα προσομοιάζουν σε αυτά και παράγονται από τα εμπορικά καταστήματα, τα ιδρύματα και τις βιοτεχνίες
Ανομοιογενές συνοθύλευμα υλικών
Ομαδοποίηση και ποσοστιαία ανάλυσή τους απαραίτητη για τη ορθή κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησής τους:
Ζυμώσιμα (υπολείμματα κουζίνας και κήπου)
Χαρτί
Μέταλλα
Γυαλί
Πλαστικό
Δέρμα – Ξύλο – Λάστιχο – Ύφασμα
Αδρανή (χημικά ανενεργά υλικά πχ χώματα)
Λοιπά

## Slide 15: 2.1 Επικίνδυνα απόβλητα
Ορισμός: κάθε ΣΑ ή συνδυασμός ΣΑ, τα οποία λόγω της ποιότητάς τους, της συγκέντρωσης των συστατικών τους ή και των φυσικών, χημικών ή μεταδοτικών χαρακτηριστικών τους, έχουν την ιδιότητα να:
Προκαλούν ασθένειες που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και το θάνατο
Μολύνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα) καταστρέφοντας τη χλωρίδα και την πανίδα
Περιέχουν ουσίες τοξικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, ραδιενεργές, ερεθιστικές και μεταλλαξιογόνες
Σημαντικές κατηγορίες: βιομηχανικά (κυρίως από μεταλλουργία, διύλιση αργού πετρελαίου, παραγωγή χημικών προΙόντων και λιπασμάτων), νοσοκομειακά, χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια, πολυχλωροδιφαινύλια και πολυχλωροτριφαινύλια – PCB / PCT, συσσωρευτές μολύβδου, ηλεκτρικές στήλες

## Slide 16: 2.2 μη επικίνδυνα απόβλητα
Όλα τα ειδικά απόβλητα που δεν είναι επικίνδυνα:

## Slide 17: 2.3 ιατρικά απόβλητα
Ορισμός:
όλα τα απόβλητα που παράγονται από δραστηριότητες που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων και ζώων σε Υγειονομικές Μονάδες, ερευνητικά εργαστήρια, ή ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με φροντίδα υγείας
Κατηγορίες:
Ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα
Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (μολυσματικού, τοξικού η μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα)
Άλλα ιατρικά απόβλητα (οδοντιατρικά, κτηνιατρικά, φαρμακευτικά)

## Slide 18: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ι

## Slide 19: Ερωτήματα
ΛΑΘΟΣ:
Πώς να ξεφορτωθούμε τα σκουπίδιά?
ΟΡΘΑ:
Γιατί να παράγουμε τόσα πολλά σκουπίδια?
Γιατί να εξαρτόμαστε από προϊόντα και υπηρεσίες με τόσα πολλά τοξικά παράγωγα?
Γιατί η βιομηχανία δεν αλλάζει τις μεθόδους παραγωγής ειδών, ώστε να ελαχιστοποιήσει την παραγωγή αποβλήτων?

## Slide 20: Διαχείριση αποβλήτων ΔΑ
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι μια σύνθετη διεργασία, επειδή εμπεριέχει πολλές τεχνολογίες και αρχές.
Τεχνολογίες που συνδέονται με τον έλεγχο της παραγωγής, του χειρισμού, της αποθήκευσης, της συλλογής, της μεταφοράς, της μεταφόρτωσης, της επεξεργασίας και της διάθεσης των στερεών αποβλήτων.
Όλες αυτές οι διεργασίες, πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υπάρχουσες νομικές και κοινωνικές οδηγίες, οι οποίες προστατεύουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα είναι αισθητικά και οικονομικά αποδεκτές.

## Slide 21: Τάσεις Διαχείρισης αποβλήτων
Σύγχρονες τάσεις στη ΔΑ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία:
Ελαχιστοποίηση στερεών αποβλήτων
Επανάκτηση με ανακύκλωση χρήσιμων υλικών
Εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων και ειδικών αποβλήτων
Βελτιστοποίηση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων
Βελτίωση και εξυγίανση των υφιστάμενων χώρων απόθεσης

## Slide 22: R-R-R: Reduce-Reuse-Recycle

## Slide 23: Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων - ΣΔΑ

## Slide 24: Σημαντικότερα προβλήματα και παράγοντες για τη δημιουργία ΣΔΑ
Αύξηση ποσοτήτων αποβλήτων με την πάροδο του χρόνου
Απόβλητα που δεν είναι καταγεγραμμένα στα συνολικά ΑΣΑ
Έλλειψη ξεκάθαρων ορισμών για τους όρους και τις λειτουργίες της διαχείρισης
Έλλειψη ποιοτικών δεδομένων
Ανάγκη για καθαρούς ρόλους και καθοδήγηση σε εθνικό επίπεδο και τοπική διοίκηση
Ανάγκη για ομαλή και προβλέψιμη επιβολή των ρυθμίσεων και προτύπων
Αποφάσεις των διαδημοτικών, διαπεριφερειακών, ακόμη και διακρατικών οργάνων

## Slide 25: Χωροθέτηση ΣΔΑ
Κατά το στάδιο της χωροθέτησης μιας μονάδας επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, λαμβάνονται υπόψη πολλές συνιστώσες διαφορετικού χαρακτήρα με σκοπό την εύρεση μιας λύσης που θα είναι όσο δυνατόν γίνεται πιο εμπεριστατωμένη.
Οι συνιστώσες αυτές εντάσσονται σε ζητήματα:
κοινωνικά
η κοινωνική αντίδραση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις και συχνά στην απόρριψη των προτεινόμενων εγκαταστάσεων – σύνδρομο ΝΙΜΒΥ
οικονομικά
Η λειτουργία ενός ΣΔΑ αποφέρει έσοδα, αλλά υπάρχουν και έξοδα. Τα έσοδα προκύπτουν από τη δυνατότητα διάθεσης των απορριμμάτων στη μονάδα. Στα έξοδα της μονάδας εμπεριέχονται το κόστος διαχείρισης, οι φόροι και τα έμμεσα κόστη, όπως οι αλλαγές στην αξία των ακινήτων, η παραγωγή οσμών, ο κυκλοφοριακός φόρτος, η ηχορύπανση και η αυξημένη επικινδυνότητα για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια

## Slide 26: Χωροθέτηση ΣΔΑ
Ηθικά
Η χωροθέτηση των ΣΔΑ εγείρει σημαντικούς ηθικούς προβληματισμούς ως προς την κατανομή του προαναφερθέντος κόστους.
Όταν οι μονάδες εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιφέρειας ή όταν δέχονται απόβλητα μέσω μεταφόρτωσης από μεγάλες αποστάσεις έναντι υψηλού τέλους πύλης, σχεδόν πάντοτε δημιουργείται το συναίσθημα της αδικίας στις τοπικές κοινότητες.
Στην περίπτωση που οι κοινότητες αποτελούνται από φτωχούς ή άλλες ευπαθείς ομάδες, προκύπτουν ζητήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και την καταπάτηση δικαιωμάτων

## Slide 27: Διάθεσης & επεξεργασία απορριμμάτων
Βασικές μέθοδοι διάθεσης και επεξεργασίας απορριμμάτων είναι η διάθεση αυτών σε:
Ανακύκλωση
Ανεξέλεγκτους χώρους – χωματερές (ΧΑΔΑ – Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων)
Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) – Οικιακά Απορρίμματα
Βιοσταθεροποίηση (Κομποστοποίηση Λιπασματοποίηση)
Θερμικές Μέθοδοι – Αποτέφρωση, Πυρόλυση, Αεριοποίηση

## Slide 28: 1. Ανακύκλωση
Η διαδικασία κατά την οποία τα απορρίμματα επαναχρησιμοποιούνται ή μετατρέπονται σε πηγές ενέργειας ή σε πρώτες ύλες λέγεται ανακύκλωση
Στάδια ανακύκλωσης:
Διαλογή στην πηγή / Συμμετοχή του πολίτη
Αποκομιδή
Διαλογή στα Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρο Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών)

## Slide 29: Ανακύκλωση οφέλη
μείωση όγκου αποβλήτων προς διάθεση σε ΧΥΤΑ/αποτέφρωση,
διατήρηση φυσικών πόρων (ξύλο, νερό, ορυκτά),
μείωση ρύπανσης από εξόρυξη/χρήση/παραγωγή νέων υλικών,
μείωση ενεργειακής κατανάλωσης/ εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
νέες θέσεις εργασίες στον τομέα ανακύκλωσης
μακροπρόθεσμη πτώση τιμών
μείωση αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία

## Slide 30: 2. ΧΑΔΑ
Μέχρι το 2010 υπήρχαν 3036 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) επίσημα καταγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΕΣ από τους οποίους οι 316 είναι ενεργοί, οι 429 σε διαδικασία άμεσης αποκατάστασης και οι 2291 έχουν ήδη αποκατασταθεί.
Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς τους ενεργούς ΧΑΔΑ ανέρχονται σε 34.000 € ανά ΧΑΔΑ ημερησίως, συνεπώς, στην Ελλάδα (για το 2010) αναμένονταν επιβολή προστίμων της τάξεως των 10.744.000 € ημερησίως
Πηγή: https://emvolos.gr/diachirisi-stereon-apovliton-yfistameni-katastasi-ke-prooptikes-stin-ellada-isigitis-oursouzidis-n-giorgos/

## Slide 31: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΣΑ - ΧΩΡΟΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ)

## Slide 32: 3. ΧΥΤΑ
Η υγειονομική ταφή είναι η διαδικασία κατά την οποία τα απορρίμματα που πρόκειται να διατεθούν διαστρώνονται σε στρώσεις, συμπιέζονται και καλύπτονται µε κατάλληλο αδρανές υλικό στο τέλος της καθημερινής λειτουργίας.
Όταν ο χώρος διάθεσης φθάσει στην τελική του χωρητικότητα, τοποθετείται µια τελική στρώση αδρανούς υλικού πάχους 0,60 m περίπου και μετά στρώµα κατάλληλο για δενδροφύτευση, ώστε να αποκατασταθεί τελικά το τοπίο.
Η διαμόρφωση του χώρου των ΧΥΤΑ προβλέπεται να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τοξικά, οργανικά και άλλα απόβλητα από το χώρο απόθεσης να μη διαφεύγουν στο γύρω περιβάλλον ή στον υδροφόρο ορίζοντα τυχόν κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στεγανοποίηση των απορριμμάτων με τσιμέντο, χώμα, πλαστικές μεμβράνες και άλλα υλικά

## Slide 33: ΧΥΤΑ Πλεονεκτήματα
α. μέθοδος τεχνικά απλή και αποτελεσματική ενώ η λειτουργία της δεν απαιτεί προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις. Ο σχετικός μηχανολογικός εξοπλισμός είναι οικείος σ’ όλον τον πληθυσμό, ανθεκτικός, με ευχέρεια επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών.
β. Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής από τις δημοτικές αρχές (αλλά και το κοινό) γίνεται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
γ. Η υγειονομική ταφή έχει χαμηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος.
δ. εξαιρετικά λειτουργική μέθοδος δεδομένου ότι: Ο χώρος διάθεσης μπορεί να δεχθεί ετερογενή απορρίμματα. Ευνοείται από τα εδαφομορφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της χώρας μας (π.χ. ορεινοί όγκοι, άρα εύκολη απόκρυψη) Η λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν επηρεάζεται από τις έντονες εποχιακές διακυμάνσεις στην ποσότητα και σύσταση των απορριμμάτων.
ε. Η υγειονομική ταφή μπορεί να συμβάλει στην αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή στην αποκατάσταση άλλων, που έχουν πληγεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. παλιά λατομεία), διαμορφώνοντας στην τελική μορφή της, χώρο πράσινου, αθλητικών δραστηριοτήτων κλπ.
στ. παραγωγή βιοαερίου – ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
Πηγή: Protagon.gr

## Slide 34: ΧΥΤΑ Μειονεκτήματα
Χωροθέτηση ΧΥΤΑ (ΝΙΜΒΥ)
έχει ταυτιστεί στην συνείδηση των δημοτικών αρχών και των πολιτών με την ανεξέλεγκτη διάθεση και για το λόγο αυτό δεν έχει κοινωνική αποδοχή.
απαίτηση σημαντικών εκτάσεων πράγμα δύσκολο σε περιοχές με μεγάλη οικοπεδική ή γεωργική αξία ή έντονα τουριστικές
Αλλοίωση φυσικού περιβάλλοντος
Κίνδυνος καθίζησης κατολίσθησης
απαιτείται αυξημένη επιμέλεια στη λειτουργία του ΧΥΤΑ ώστε να αποκλείονται αστοχίες στη διαχείριση των εκπομπών του, δηλαδή του βιοαερίου και των διασταλλαγμάτων.
Έκλυση βιοαερίου μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις, πυρκαγιές – φαινόμενο του θερμοκηπίου
Πηγή: Protagon.gr, σημειώσεις eclass Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

## Slide 35: Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ

## Slide 36: 4. Κομποστοποίηση – Αερόβια Χώνευση
Η αερόβια χώνευση (κομποστοποίηση) είναι µια διεργασία βιοαποδόµησης οργανικών στερεών, που περιέχουν υγρασία από αερόβιους ετεροτροφικούς μικροοργανισμούς. Στη χώρα µας, η διεργασία αυτή είναι γνωστή και ως λιπασματοποίηση, χουµοποίηση ή παραγωγή εδαφοβελτιωτικού
Τη διεργασία επιτελούν δύο κύρια είδη µικροοργανισµών, τα βακτήρια και οι µύκητες. Τα βακτήρια αναλαμβάνουν πρώτα την αποδόμηση των εύκολα διαλυτών ενώσεων (π.χ. σάκχαρα), ενώ οι μύκητες των δυσκολότερα αποδομούμενων ενώσεων (π.χ. κυτταρίνες, λιγνίνες)

## Slide 38: Πλεονεκτήματα +/μειονεκτήματα -
+ η πλειοψηφία των ΣΑ μπορεί να κομποστοποιηθεί. Μια εγκατάσταση κομποστοποίησης μπορεί να επεξεργαστεί τόσο αστικά όσο και βιομηχανικά απόβλητα
+ ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
+ μείωση χώρων υγειονομικής ταφής
+ αποικοδόμηση οργανικών ουσιών
+ χρήση τελικού προϊόντος
- δυσάρεστες οσμές και εκπομπές βιοαερίων
- απαραίτητα καλός σχεδιασμός και αποτελεσματική διαχείριση
- πιθανή απαίτηση περισσότερου χώρου από άλλες διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων
- το προϊόν πρέπει να προωθηθεί στην αγορά
(Σκιαδά, ΓΠΑ, 2011)

## Slide 40: 5. Θερμικές Μέθοδοι
Αποτέφρωση
Πυρόλυση
Αεριοποίηση

## Slide 41: 5. Θερμικές Μέθοδοι – Αποτέφρωση
Η καύση (incineration) έχει εφαρμοσθεί με αρκετή επιτυχία στο εξωτερικό
ενέχει περιβαλλοντικούς κινδύνους – η χρήση της απαιτεί προσοχή
τα υπολείμματα μπορούν να περιλαμβάνουν
τέφρα
Αιωρούμενα σωματίδια (PM10, PM2.5)
Οξείδια Ν
Οξείδια S
Υδροχλώριο
Διοξίνες και φουράνια
Οσμηρές ουσίες
Οι ανώτατες επιτρεπτές τιμές αυτών των αερίων ορίζονται από την Οδηγία 2000/76/ΕΚ και την ΚΥΑ 22912/1117/6-6-2005

## Slide 42: Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα αποτέφρωσης
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Μείωση όγκου ΣΑ μέχρι 90% αρχικού
Μείωση βάρους ΣΑ
Απολύμανση των τελικών προϊόντων
Απαίτηση μικρών εκτάσεων
Εκμετάλλευση ενέργειας
Αυξημένο κόστος κατασκευής
Αυξημένο κόστος λειτουργίας
Αυξημένες πληθυσμιακές απαιτήσεις
Όχι ολοκληρωμένη μέθοδος επεξεργασίας – πρέπει να διατεθεί το υπόλειμμα (στάχτες)
Περιβαλλοντική ρύπανση

## Slide 43: Αποτέφρωση Πλεονεκτήματα
Πλεονέκτημα: μειώνεται κατά πολύ (90%) ο όγκος των απορριμμάτων και κατά 75-80% τα ΑΣΑ

## Slide 44: Αποτέφρωση – Απορρίμματα κατάλληλα προς καύση
πρέπει να έχουν
1) θερμογόνο δύναμη ~ 2500 kcal/kg
2) ελάχιστη υγρασία
τυπική σύσταση απορριμμάτων προς καύση μπορεί να θεωρηθεί η κάτωθι
C 22.6%
H 2.8%
Υγρασία 31.2%
Τέφρα/αδρανή 26.8%
Απορρίμματα με χαμηλή θερμογόνο δύναμη--- + προσθήκη καύσιμης ύλης

## Slide 45: Αποτέφρωση – Απαιτούμενη προεργασία
Ομογενοποίηση με θραύση
Αφαίρεση σιδήρου και άλλων μεταλλικών υλικών με μαγνήτες
Απομάκρυνση πλαστικής ύλης (ιδίως PVC => διοξίνες)
Ομογενοποίηση χάρτου (το χαρτί σκορπίζεται σε όλη τη μάζα των απορριμμάτων)

## Slide 46: Αποτέφρωση – Διαδικασία - Στάδια
Εκφόρτωση απορριμμάτων
Παροχή μέσω γερανού (συνεχής ροή)
Μετακίνηση στις εσχάρες μεταφοράς + θερμός αέρας (φάση ξήρανσης σε θερμοκρασία 100 C)
Μετακίνηση στις εσχάρες μεταφοράς (φάση εξαερίωσης σε θερμοκρασία 250 C)
Ανάφλεξη (500-600 C) Η καύση συντηρείται από μόνη της λόγω της υψηλής θερμογόνου δύναμης των απορριμμάτων ή με την προσθήκη μικρών ποσοτήτων βοηθητικού καυσίμου.
Μεταφορά της θερμότητας που παράγεται διαμέσου κυκλοφορίας νερού στο κέλυφος του λέβητα
Διοχέτευση απαερίων στο αρχικό σύστημα καθαρισμού όπου καθαρίζονται με καταιονισμό νερού.

## Slide 47: Αποτέφρωση – Διαδικασία - Στάδια
Διοχέτευση απαερίων στα ηλεκτροστατικά φίλτρα – ακριβή και αποτελεσματική μέθοδος καθαρισμού αερολυμάτων
Συλλογή τέφρας πυθμένα, συλλεγμένης τέφρας και άκαυστου υλικού
Μετακίνηση μέσω μαγνητικών διαχωριστών για συλλογή μεταλλικών αντικειμένων
Τα υπολείμματα της καύσης και ιπτάμενη τέφρα οδηγούνται πλέον για ταφή (ΧΥΤΕΑ), ενώ τελευταία γίνονται προσπάθειες αξιοποίησής τους, σαν αδρανή υλικά στην οδοποιία ή στην τσιμεντοβιομηχανία.
Τέλος, τα υγρά απόβλητα από την έκπλυση των ρύπων στα διάφορα στάδια της καύσης οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

## Slide 48: Ολοκληρωμένη μονάδα αποτέφρωσης αποτυπώνεται στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.londonwaste.co.uk/media/schematic.html

## Slide 49: Αποτέφρωση – Απαέρια Καύσης - ΔΙΟΞΙΝΕΣ
Από καύση απορριμμάτων ή αποβλήτων με χλωροπαράγωγα, παραγωγή χλωρίου, χλωριωμένων πλαστικών PVC
η πλέον επικίνδυνη: 2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζο-p-διοξίνη
(2,3,7,8-TCDD)
Συσσωρεύεται σε λιπώδεις ιστούς ζώων
TCDD Καρκινογόνος για ανθρώπους

## Slide 50: Αποτέφρωση – Απαέρια Καύσης - ΔΙΟΞΙΝΕΣ
Επικινδυνότητα διοξινών
Συσχέτιση Cancer με ποσότητα έκθεσης
Στατιστικά σημαντική  Ca πνεύμονα, σαρκώματος μαλακών ιστών, αύξηση λεμφώματος non-Hodgkin σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσία σποραδικών Ca
Συνολικά  Ca
Ca ήπατος σε ποντίκια, αρουραίους σε διασωλήνωση
Ca ήπατος, ανώτερου γαστρεντερικού, θυροειδή σε ποντίκια, αρουραίους σε τροφή
 Ca δέρματος σε ποντίκια, αρουραίους, κουνέλια
Επίσης συνεργιστικά με άλλα καρκινογόνα σε Ca δέρματος, ήπατος, πνεύμονα
Κατάταξη της TCDD στην κατηγορία Ι IARC «Carcinogenic to humans», ανακατάταξη από την ΙΙΑ το 1997

## Slide 51: Αποτέφρωση – Απαέρια Καύσης - ΦΟΥΡΑΝΙΑ
Κατά την καύση οργανικών ενώσεων με Cl ή μη χλωριωμένων οργανικών ενώσεων παρουσία Cl- σε <1200ο C
καρκινογόνες και πιθανόν τερατογόνες ενώσεις

## Slide 52: Αποτέφρωση – Απαέρια Καύσης – Οξείδια του Ν
Οξείδια του Ν: Ν2Ο (υποξείδιο) ΝΟ ΝΟ2
Το ΝΟ2 ερεθίζει τα μάτια, το βρογχικό σύστημα και τους πνεύμονες. Σε επαφή με την υγρασία σχηματίζει το εξαιρετικά διαβρωτικό νιτρικό οξύ ΗΝΟ3
Υπεύθυνα για το φωτοχημικό νέφος με επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία όπως τσούξιμο στα μάτια και στο λαιμό.

## Slide 53: Αποτέφρωση – Απαέρια Καύσης – SO2
Άχρωμο αέριο με χαρακτηριστική οξεία οσμή
Οξειδώνεται με φωτοχημική ή καταλυτική διαδικασία σε SO3 και σε επαφή με την υγρασία σχηματίζει θειικό οξύ Η2SO4
Διαβρωτικό οξύ που πέφτει με βοήθεια της βροχής
Προκαλεί βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα και μείωση ορατότητας
Καταστρέφει τον φυτικό κόσμο
Διαβρώνει κατασκευές και μεταλλικά εξαρτήματα

## Slide 54: Αποτέφρωση – Απαέρια Καύσης – ΡΜ
Αποτελούν τον πιο προφανή αλλά ταυτόχρονα και τον πιο σύνθετο ρυπαντή.
Άκαυστα συστατικά στερεάς μορφής με διαστάσεις που κυμαίνονται 1~200μm.
Τα αποτελέσματα της εισπνοής αιωρούμενων σωματιδίων έχουν μελετηθεί ευρύτατα στον άνθρωπο και στα ζώα και περιλαμβάνουν άσθμα, καρκίνο του πνεύμονα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καθώς και πρόωρο θάνατο.
Το μέγεθος των αιωρούμενων σωματιδίων είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό της τοξικότητας τους.
Τα μεγαλύτερα σωματίδια γενικά φιλτράρονται στη μύτη και το λάρυγγα και δεν προκαλούν προβλήματα, αλλά σωματίδια μικρότερα από 10 μ (PM10), μπορούν να εγκατασταθούν στους βρόγχους και τους πνεύμονες.
Ομοίως, τα σωματίδια μικρότερα από 2,5 μ (PM2.5), τείνουν να εισχωρήσουν σε περιοχές ανταλλαγής αερίων του πνεύμονα

## Slide 55: Αποτέφρωση – Απαέρια Καύσης – CO
To CO είναι αέριο άχρωμο και άγευστο
παράγεται κυρίως λόγω της ατελούς καύσης υδρογονανθράκων.
Αντιδρά με την αιμοσφαιρίνη και προκαλεί ελλειμματική οξυγόνωση των ιστών σύμφωνα με την αντίδραση
Ο2Hb + CO ---- COHb + O2

## Slide 56: Αποτέφρωση – Είδη υπολειμμάτων τέφρας
Η παραγωγή τέφρας αποτελεί το δεύτερο πρόβλημα μετά τα απαέρια καύσης
Είδη τέφρας είναι
-τέφρα πυθμένα : Από αδρανή υπολείμματα, γυαλί, μέταλλο και 2-10% C
-τέφρα λέβητα: Ιπτάμενα σωματίδια και συμπυκνωμένοι ατμοί μετάλλων
-ιπτάμενη τέφρα
-υπολείμματα πλυντηρίδας: Ιπτάμενη τέφρα και αλκαλικό αντιδραστήριο, υπολείμματα C
υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, διαλυτών αλάτων, οργανικών η υψηλότερη περιεκτικότητα από όλα τα κατάλοιπα σε χλωριωμένες οργανικές ενώσεις => επικίνδυνο απόβλητο

## Slide 57: Αποτέφρωση - Συμπέρασματα
Προσεκτική διαχείριση για όλες οι κατηγορίες υπολείμματος
Η διάθεση σε χώρο ταφής πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εκπλυσιμότητα των διαφόρων συστατικών που περιέχουν τα υπολείμματα αυτά.
Η ιπτάμενη τέφρα θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο και αν δεν εφαρμοστεί κάποια μέθοδος αδρανοποίησής της θα πρέπει να διατεθεί σε χώρο διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.
Η τέφρα βάσης μπορεί να διατεθεί μετά την ψύξη της σε ΧΥΤΑ αλλά συνήθως αξιοποιείται στην οδοποιία

## Slide 58: 5. Θερμικές Μέθοδοι – Πυρόλυση
Η πυρόλυση αποτελεί μια σχετικά πιο νέα θερμική διεργασία, η οποία αν και αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, μόλις τα τελευταία 20 – 30 χρόνια άρχισε να εφαρμόζεται στην επεξεργασία ΑΣΑ.
Όχι ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδος θερμικής επεξεργασίας ΑΣΑ, τουλάχιστον στην Ευρώπη, λόγω της μειωμένης ενεργειακής απόδοσης και οικονομικής βιωσιμότητάς της.
Παρόλα αυτά, μη Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιαπωνία, διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρόλυσης, οι οποίες λειτουργούν αποδοτικά εδώ και πολλά χρόνια
Η πυρόλυση βασίζεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες οργανικές ουσίες είναι θερμικά ασταθείς και κατά τη θέρμανσή τους απουσία οξυγόνου διαχωρίζονται μέσω ενός συνδυασμού θερμικής διάσπασης και συμπύκνωσης σε αέρια, υγρά και στερεά
Η πυρόλυση σε αντίθεση με την καύση και την αεριοποίηση είναι ισχυρά ενδόθερμη και για τη διεξαγωγή της απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας.

## Slide 59: 5. Θερμικές Μέθοδοι – Πυρόλυση
Τα κύρια προϊόντα που παράγονται κατά την πυρόλυση είναι:
Αέρια: Αποτελούνται κυρίως από Η2, CH4, CO, CO2 και διάφορα άλλα αέρια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων.
Υγρά: Το υγρό κλάσμα, είναι ελαιώδες με υψηλή πυκνότητα και ιξώδες. Περιέχει απλά καρβοξυλικά οξέα (π.χ. οξικό οξύ), κετόνες (π.χ. ακετόνη), αλκοόλες (π.χ. μεθανόλη) καθώς και σύνθετους οξυγονωμένους υδρογονάνθρακες. Με περαιτέρω επεξεργασία το κλάσμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθετικό καύσιμο.
Στερεά: Το στερεό υπόλειμμα περιέχει σχεδόν καθαρό άνθρακα και τυχόν αδρανή υλικά που υπάρχουν στα στερεά απόβλητα.

## Slide 60: 5. Θερμικές Μέθοδοι – Αεριοποίηση
Είναι η μετατροπή του οργανικού κλάσματος σε ένα μίγμα καύσιμων αερίων μέσω μερικής οξείδωσης αυτού σε υψηλές θερμοκρασίες
Κατά την αεριοποίηση παράγεται:
Αέριο πλούσιο σε CO και CO2, H2 και κορεσμένους υδρογονάνθρακες (κυρίως CH4) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο,
Υγρό υπόλειμμα που παρουσιάζει σύσταση παρόμοια με αυτή του υγρού κλάσματος που παράγεται κατά την πυρόλυση,
Στερεό υπόλειμμα που αποτελείται από άνθρακα και αδρανή
Η αεριοποίηση είναι αυτοσυντηρούμενη, χωρίς δηλαδή εξωτερική πηγή ενέργειας μετά το στάδιο της ανάφλεξης και χρησιμοποιεί πρόσθετο αέριο καύσιμο, για την επιπλέον μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων σε αέρια προϊόντα.
Η ενέργεια που απαιτείται για την αντίδραση αεριοποίησης παράγεται με καύση μέρους του οργανικού υλικού στον αντιδραστήρα αεριοποίησης.

## Slide 61: Reading List
Κούγκολος Α. (2005) Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη
Tchobanoglous, G. & Kreith, F. (2010). Εγχειρίδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη