## Slide 1: ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ενότητα 7: Cross-docking
Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαρίδης
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

## Slide 2: Cross-docking
Το cross-docking είναι ο πιο ευθύς τρόπος διαχείρισης/διάθεσης προϊόντων.
Μειώνει τους χρόνους αποθήκευσης και τη συλλογή παραγγελιών αλλά απαιτεί σημαντική υποστήριξη από πληροφοριακά συστήματα, προσεκτικό σχεδιασμό και άψογη συνεργασία των εμπλεκομένων.
Δεν αποτελεί λύση για κάθε περίπτωση και απαιτεί την ανάλογη οργάνωση από πλευράς εταιρειών.
Η εφαρμογή αυτού του συστήματος απλοποιεί σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα αφού βασικός στόχος είναι η αποστολή των προϊόντων την κατάλληλη στιγμή χωρίς να έχει προηγηθεί εισαγωγή των προϊόντων στην αποθήκη.

## Slide 3: Cross-docking
Η επιτυχής εφαρμογή του cross-docking εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων, μερικές από τις οποίες είναι:
Η ανάλυση δεδομένων των προϊόντων όπως η μορφή της ζήτησης και τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος.
Ο σωστός προσδιορισμός των αναγκών για πληροφόρηση που να αφορά στοιχεία όπως οι πελάτες, η ζήτηση, οι παραγγελίες, οι προμηθευτές.
Ο υψηλός βαθμός αξιοπιστίας των προμηθευτών ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ελλειμμάτων.

## Slide 4: Cross-docking
H ύπαρξη κατάλληλης κτιριακής υποδομής και χώρων για τις διάφορες λειτουργίες του cross-docking.
Αξιολόγηση των πελατών. Μικροί και γενικά πελάτες που δεν έχουν παραγγελίες σε τακτά χρονικά διαστήματα δεν πρέπει να εξυπηρετούνται με τέτοιο σύστημα διανομής
Συνεχής έλεγχος και επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας του cross-docking ώστε να ελαχιστοποιηθούν επιπτώσεις προς τους πελάτες όπως ελλείμματα στα αποθέματα και καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης.

## Slide 5: Cross-docking
Παραδοσιακά, οι αποθήκες είχαν τις εξής λειτουργίες: παραλαβή (receiving), αποθήκευση (storage), συλλογή παραγγελιών (order picking) και αποστολή (shipping).
Εν συνεχεία, οι εταιρείες Logistics διαπίστωσαν ότι η αποθήκευση και η συλλογή παραγγελιών ήταν ιδιαίτερα δαπανηρές για αυτές με αποτέλεσμα να τις στρέψει σε μια στρατηγική διατήρησης μηδενικού αποθέματος.
Η στρατηγική αυτή, που βασίζεται στην φιλοσοφία του Just-in-Time, καταργεί την αποθήκευση και απλοποιεί τις λειτουργίες συλλογής παραγγελιών μιας αποθήκης χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την άμεση και γρήγορη παραλαβή και αποστολή των προϊόντων.

## Slide 6: Cross-docking
Το cross-docking είναι ο πιο ευθύς τρόπος διαχείρισης/διάθεσης προϊόντων.
Μειώνει τους χρόνους αποθήκευσης και τη συλλογή παραγγελιών αλλά απαιτεί σημαντική υποστήριξη από πληροφοριακά συστήματα, προσεκτικό σχεδιασμό και άψογη συνεργασία των εμπλεκομένων.
Δεν αποτελεί λύση για κάθε περίπτωση και απαιτεί την ανάλογη οργάνωση από πλευράς εταιρειών.
Η εφαρμογή αυτού του συστήματος απλοποιεί σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα αφού βασικός στόχος είναι η αποστολή των προϊόντων την κατάλληλη στιγμή χωρίς να έχει προηγηθεί εισαγωγή των προϊόντων στην αποθήκη.

## Slide 7: Cross-docking
Η επιτυχής εφαρμογή του cross-docking εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων, μερικές από τις οποίες είναι:
Η ανάλυση δεδομένων των προϊόντων όπως η μορφή της ζήτησης και τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος.
Ο σωστός προσδιορισμός των αναγκών για πληροφόρηση που να αφορά στοιχεία όπως οι πελάτες, η ζήτηση, οι παραγγελίες, οι προμηθευτές.
Ο υψηλός βαθμός αξιοπιστίας των προμηθευτών ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ελλειμμάτων.

## Slide 8: Cross-docking
H ύπαρξη κατάλληλης κτιριακής υποδομής και χώρων για τις διάφορες λειτουργίες του cross-docking.
Αξιολόγηση των πελατών. Μικροί και γενικά πελάτες που δεν έχουν παραγγελίες σε τακτά χρονικά διαστήματα δεν πρέπει να εξυπηρετούνται με τέτοιο σύστημα διανομής
Συνεχής έλεγχος και επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας του cross-docking ώστε να ελαχιστοποιηθούν επιπτώσεις προς τους πελάτες όπως ελλείμματα στα αποθέματα και καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης.

## Slide 9: Cross-docking
Ένας ορισμός που συναντάμε σχετικά με το cross-docking αναφέρει ότι είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα προϊόντα ανταλλάσσονται μεταξύ κυρίως φορτηγών, αλλά και άλλων μέσων, έτσι ώστε κάθε φορτηγό που μεταβαίνει σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης να έχει προϊόντα από διαφορετικούς προμηθευτές

## Slide 10: Cross-docking
Από τον ορισμό προκύπτει ότι το κύριο χαρακτηριστικό του cross-docking είναι η άμεση μεταφόρτωση αντί της αποθήκευσης το οποίο αποτελεί και κύριο χαρακτηριστικό των παραδοσιακών συστημάτων Logistics.

## Slide 11: Cross-docking
Παρά το γεγονός ότι το cross-docking είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια κατά κόρον, οι ρίζες της είναι αρκετά παλιές και προέρχονται από τις θαλάσσιες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αρκετές δεκαετίες πριν από την εξέλιξη της παραπάνω μεθόδου, πλοία ξεφόρτωναν τα προϊόντα τους στα ναυπηγεία και στη συνέχεια, τα φορτία μεταφέρονταν σε άλλο πλοίο ή σιδηροδρομικά οχήματα, προκειμένου να αποσταλούν στον τελικό παραλήπτη τους. Μάλιστα πήραν και το όνομα τους λόγο της παραπάνω διαδικασίας αφού τα φορτία μεταφέρονταν κυριολεκτικά πάνω από τις αποβάθρες (docks) φόρτωσης των λιμανιών.

## Slide 12: Cross-docking
Εξετάζοντας τον ρόλο του cross-docking στο σχεδιασμό των δικτύων των μεταφορών στη σύγχρονη εποχή θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις crossdock εγκαταστάσεις ως κέντρα διανομής, στα οποία γίνεται η μεταφορά των προϊόντων με το ελάχιστο δυνατό χρόνο αποθήκευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη παράδοση των προϊόντων στον τελικό αποδέκτη αλλά και την μείωση του κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης.

## Slide 13: Cross-docking
Σε μια τέτοια εγκατάσταση τα προϊόντα φτάνουν μέσω των φορτηγών (inbound trucks-ITs), ή άλλων μέσων μεταφοράς, στις εισερχόμενες θύρες (inbound doors-IDs), στη συνέχεια συγκεντρώνονται και ταξινομούνται ανάλογα με την παραγγελία για την οποία προορίζονται και τελικά φορτώνονται ξανά στα φορτηγά (outbound trucks-OTs) μέσω των εξερχόμενων θυρών (outbound doors-ODs), για την μεταφορά τους στους τελικούς παραλήπτες

## Slide 14: Cross-docking
Σχηματική αναπαράσταση μιας τυπικής εγκατάστασης cross-docking. Φορτηγά (ή πλοία) που ξεκινούν από αποθήκες φτάνουν στην εγκατάσταση όπου μέσω χρονοδρομολόγησης ξεφορτώνουν τα εμπορεύματά τους. Αυτά στην συνέχεια προωθούνται μέσω στόλου οχημάτων στα κατάλληλα σημεία εξυπηρέτησης.

## Slide 15: Cross-docking
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι κάθε IT μεταφέρει προϊόντα από έναν προμηθευτή που προορίζονται για διαφορετικά καταστήματα λιανικής πώλησης ενώ κάθε OT περιέχει προϊόντα από διαφορετικούς προμηθευτές που προορίζονται για ένα κατάστημα λιανικής πώλησης. Ο ενδιάμεσος χρόνος αποθήκευσης των φορτίων είναι 24 ώρες ενώ συχνά δεν ξεπερνά την μια ώρα.

## Slide 16: Cross-docking
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του cross-docking αποτελεί η σωστή επιλογή του σχήματος των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων. Μια λανθασμένη απόφαση σχετικά με το πρόβλημα αυτό θα αυξήσει το κόστος διακίνησης υλικού καταστρέφοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της μεθόδου.

## Slide 17: Cross-docking
Τα περισσότερα crossdocks που συναντάμε είναι κυρίως ορθογώνιου σχήματος (I-shape), αλλά υπάρχουν και εγκαταστάσεις σχήματος L, U, H, T και E.

## Slide 18: Cross-docking
Φωτογραφίες διαφόρων ειδών αρχιτεκτονικής εγκαταστάσεων cross-docking. Διακρίνονται σχήματα τύπου σταυρού, Π, Γ και Η.

## Slide 19: Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking
Μια εγκατάσταση cross-docking είναι ένας ενδιάμεσος κόμβος σε ένα δίκτυο διανομής και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από τα φορτηγά. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εκφόρτωση των προϊόντων από τα εισερχόμενα φορτηγά, την διαλογή και την συγκέντρωσή τους, και τέλος την αποστολή τους στους τελικούς πελάτες. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τρόπους αποθήκευσης σε αυτή την περίπτωση τα εμπορεύματα δεν αποθηκεύονται με αποτέλεσμα να έχουμε μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό απόθεμα.

## Slide 20: Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking
Αναλυτικότερα ένα σύστημα cross-docking περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: φορτηγά (ITs) από τους διάφορους προμηθευτές φτάνουν στην εγκατάσταση με διαφορετικά προϊόντα το καθένα. Μετά την άφιξη, ανατίθενται σε κάποια εισερχόμενη θύρα (ID) για την εκφόρτωση των φορτίων τους, είτε από τους εργάτες είτε από τα περονοφόρα μηχανήματα (forklifts). Συχνά μπορεί να δημιουργηθούν ουρές έξω από τις θύρες καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο μια ID να εξυπηρετεί ήδη ένα IT.

## Slide 21: Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking
Στη συνέχεια, γίνεται διαλογή των προϊόντων από το εργατικό δυναμικό της εγκατάστασης ανάλογα με την παραγγελία. Έπειτα τα προϊόντα συγκεντρώνονται σύμφωνα με τον τελικό τους προορισμό στις ODs ώστε να γίνει η αποστολή τους.
Εφ’όσων όλα τα είδη προϊόντων που περιλαμβάνει μια παραγγελία φορτωθούν στα OTs αυτά αναχωρούν για τους τελικούς τους προορισμούς. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ένα φορτηγό φτάνει σε μια ID. Τέλος παρόμοια διαδικασία ανάθεσης των ITs σε IDs έχουμε και στην περίπτωση των εξερχόμενων φορτηγών όπου OTs ανατίθενται σε ODs.

## Slide 22: Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking
Κάτοψη εγκατάστασης cross-docking.
Από την μία πλευρά έχουμε εισόδους των οχημάτων και από την άλλη τις εξόδους. Στο ενδιάμεσο βλέπουμε
τα στάδια εντός της εγκατάστασης (εκφόρτωση, ταξινόμηση, φόρτωση

## Slide 23: Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking
Κατά τη διαδικασία του cross-docking η ανάθεση των ODs σε τελικούς προορισμούς (πελάτες) αποτελεί μια μεσοπρόθεσμη απόφαση. Κάθε OT ξεκινά για ένα γνωστό προορισμό, ο οποίος έχει καθοριστεί από πριν, και το ίδιο ισχύει και κατά την ανάθεση των OTs σε ODs.
Γενικότερα, σε κάθε προορισμό αντιστοιχεί μια OD, ενώ σε περίπτωση που αποστέλλονται μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων σε ένα προορισμό τότε χρησιμοποιούνται περισσότερες από μια θύρες για αυτόν.

## Slide 24: Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking
Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα της αντιστοίχισης των ITs σε IDs αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη απόφαση. Καθώς φτάνουν συνεχώς ITs, ο αριθμός τους μπορεί να υπερβεί αυτόν των θυρών της εγκατάστασης με αποτέλεσμα τα φορτηγά να περιμένουν σε μια ουρά έως ότου εξυπηρετηθούν.

## Slide 25: Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking
Υπάρχει ανάγκη καθορισμού των θυρών στις οποίες θα εξυπηρετηθεί κάθε IT (που) αλλά και της σειράς με την οποία θα εξυπηρετηθούν (πότε).
Το πρόβλημα είναι:
  α)του truck door assignment (ανάθεση των φορτηγών σε θύρες) και
  β)του truck scheduling (προγραμματισμός των φορτηγών) αντίστοιχα.

## Slide 26: Περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος Cross-docking
Τα δυο αυτά προβλήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην διαδικασία του cross-docking καθώς επηρεάζουν τη ροή των εισερχόμενων και εξερχόμενων προϊόντων στην εγκατάσταση, επομένως και την απόδοση και αποτελεσματικότητα ενός cross-docking συστήματος.
Συμπεραίνοντας, θα λέγαμε ότι τα δυο προβλήματα που περιγράφτηκαν πιο πάνω σχετίζονται με τις διαδικασίες παραλαβής (receiving operations) και αποστολής (shipping operations) των προϊόντων που λαμβάνουν χώρα στις IDs και ODs της εγκατάστασης αντίστοιχα.

## Slide 27: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση του makespan ενός συστήματος cross-docking:
Ορίζουμε ως makespan το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης όλων των διεργασιών σε μια εγκατάσταση cross-docking, που λαμβάνουν χώρα από τη στιγμή που ένα IT φτάνει σε αυτό έως τη στιγμή που το OT αποχωρεί για τον τελικό του προορισμό.
Το makespan περιλαμβάνει διαδικασίες παραλαβής, ταξινόμησης και αποστολής φορτίων. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας και ολοκλήρωσης των παραπάνω διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος.

## Slide 28: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση του συνολικού starting time και handling time των IΤs
Η διαδικασία του cross-docking ξεκινά όταν ένα εισερχόμενο φορτηγό (ITs) φτάνει στην μονάδα και τελειώνει όταν τα προϊόντα φορτωθούν στα εξερχόμενα φορτηγά (OTs).

## Slide 29: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Επικεντρώνοντας στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις εισερχόμενες θύρες της εγκατάστασης παρατηρούμε τις εξής παραμέτρους: το χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης (starting time-ST) και το χρόνο εξυπηρέτησης (handling time-HT) των εισερχόμενων φορτηγών.
  Ο πρώτος αναφέρεται στο χρόνο αναμονής των ITs, από την στιγμή που φτάνουν στο crossdock έως την στιγμή που θα εξυπηρετηθούν, ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στο χρόνο εκφόρτωσης των ITs.
  Η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των αυτών δυο χρόνων οδηγούν στην μείωση του makespan της όλης διαδικασίας cross-docking.

## Slide 30: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενωρίτερος χρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης των ITs δεν σημαίνει απαραίτητα μικρότερος χρόνος εκφόρτωσης των εμπορευμάτων (λόγω των διαφορετικών χρόνων εξυπηρέτησης του ίδιου φορτηγού από θύρα σε θύρα), οπότε θα πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν και να βελτιστοποιηθούν συνολικά και οι δυο αυτές παράμετροι.

## Slide 31: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης της διαδρομής των φορτίων:
Τα προϊόντα που εκφορτώνονται από τα ITs μεταφέρονται στα ODs και φορτώνονται εν συνεχεία στα OTs είτε απ’ευθείας, είτε μετά από προσωρινή αποθήκευση τους στην εγκατάσταση, είτε αφού διευθετηθούν σύμφωνα με την εκάστοτε παραγγελία.

## Slide 32: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ένας τρόπος για να μετρηθεί η απόδοση ενός συστήματος cross-docking είναι ο υπολογισμός της συνολικής απόστασης της διαδρομής που διανύουν τα προϊόντα για να φτάσουν από τις IDs στις ODs.
Οι δυο μεθόδους για την αξιολόγηση της απόδοσης αυτής είναι: Η πρώτη εξετάζει την απόσταση μεταξύ κάθε ζεύγους ID και OD και η δεύτερη την σταθμισμένη απόσταση κάθε διαδρομής που ακολουθεί ένα φορτίο.

## Slide 33: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του cross-docking είναι αποτελεσματική εφ’όσων το συνολικό λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης είναι μικρότερο από το άθροισμα του κόστους που εξοικονομείται λόγω της μείωσης των αποθεμάτων και του κόστους μεταφοράς των προϊόντων. Το λειτουργικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους εργασίας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόσταση της διαδρομής που διανύουν τα προϊόντα, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται από την αντιστοίχιση των ITs και OTs στις θύρες της μονάδας.
Έτσι το λειτουργικό κόστος ενός συστήματος cross-docking μπορεί να μειωθεί με ελαχιστοποίηση της συνολικής σταθμισμένης απόστασης της διαδρομής των προϊόντων.

## Slide 34: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης που διανύουν τα ανυψωτικά μηχανήματα (forklift trucks):
Μόλις φτάσει ένα φορτηγό σε μια καθορισμένη OD τα προϊόντα μεταφέρονται και πάλι με τη βοήθεια των forklifts από τους χώρους αυτούς στα OTs.
Είναι φανερό λοιπόν ότι ο καθορισμός των χώρων προσωρινής αποθήκευσης για τα φορτία που φτάνουν στην εγκατάσταση είναι σημαντικότατος και πετυχαίνεται με ελαχιστοποίηση της απόστασης που διανύουν τα forklifts.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη οργάνωση της μονάδας, οπότε και την δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου όγκου φορτίων, αλλά και την εξοικονόμηση κόστους εξοπλισμού (λιγότερα forklifts, καύσιμα κ.α.).

## Slide 35: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης που διανύουν οι εργάτες:
Η διακίνηση των φορτίων μέσα σε ένα crossdock σχετίζεται άμεσα με το εργατικό κόστος, καθώς οι εργάτες είναι αυτοί που ξεφορτώνουν, ταξινομούν και μεταφέρουν τα φορτία από τις εισερχόμενες θύρες στις εξερχόμενες.
Η αποτελεσματικότητα των εργατών εξαρτάται κυρίως από το πώς ανατίθενται τα φορτηγά στις θύρες γύρω από την εγκατάσταση σύμφωνα με τη διάταξη των IDs και ODs. Ένας καλός σχεδιασμός ανάθεσης των φορτηγών σε θύρες μειώνει την διανυόμενη απόσταση των εργατών, επομένως και το εργατικό κόστος, ενώ παράλληλα αποτρέπει την δημιουργία συμφόρησης (congestion) που μπορεί να προκληθεί μέσα στην εγκατάσταση.

## Slide 36: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αναχώρησης (departure time) των OTs
Καθώς ο χρόνος αναχώρησης των OTs αποτελεί μια από τις διαδικασίες του makespan ενός συστήματος cross-docking, ελαχιστοποίησή του συνεπάγεται και άμεση ελαχιστοποίηση του makespan.

## Slide 37: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Καθώς μειώνεται ο χρόνος αναχώρησης των OTs μειώνεται ο χρόνος που ξοδεύει ένα φορτίο μέσα στην εγκατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όταν διακινούνται προϊόντα που μπορεί να αλλοιωθούν (π.χ. κατεψυγμένα προϊόντα) και δεν υπάρχει περιθώριο αποθήκευσής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται πολιτικές μηδενικού αποθέματος (zero-inventory) από τις αντίστοιχες εταιρείες διανομής. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι η θύρα θα εξυπηρετήσει το επόμενο OT μόλις αναχωρήσει το προηγούμενο, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αναχώρησης του προηγούμενου OT μειώνεται έμμεσα ο χρόνος αναμονής του επόμενου.

## Slide 38: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Σε αντίθετη περίπτωση, μεγάλοι χρόνοι αναμονής των OTs μπορεί να προκαλέσουν κούραση και δυσαρέσκεια στους οδηγούς. Συχνά ο χρόνος αναχώρησης αναφέρεται και ως χρόνος επεξεργασίας (processing time) των OTs στις εξερχόμενες θύρες ενός crossdock.

## Slide 39: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση του χρόνου πρόωρης άφιξης και αναχώρησης (earliness) και αργοπορημένης άφιξης και αναχώρησης (tardiness) των φορτηγών:
Ορίζουμε ως earliness το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην πρόωρη και την προγραμματισμένη άφιξη ή αναχώρηση, και tardiness το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αργοπορημένη και την προγραμματισμένη άφιξη ή αναχώρηση ενός φορτηγού.

## Slide 40: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Η ελαχιστοποίηση του earliness και tardiness συναντάται σε συστήματα cross-docking που βασίζονται την Just-In-Time φιλοσοφίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις καθώς η παράδοση των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται στην καθορισμένη τους χρονική στιγμή η έννοια του JIT είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση του συστήματος. Η ακριβής παράδοση των εμπορευμάτων προϋποθέτει την ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών ακριβώς στην προγραμματισμένη ώρα τους, ούτε νωρίτερα (early) αλλά και προφανώς ούτε αργότερα (late).

## Slide 41: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το απόθεμα, μειώνονται οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων, άρα βελτιώνεται και η εξυπηρέτηση των πελατών, και αυξάνεται η παραγωγικότητα του συστήματος cross-docking.

## Slide 42: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση του αποθεματικού κόστους:
Η αντικειμενική συνάρτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους σε ένα σύστημα cross-docking.

## Slide 43: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης της εγκατάστασης και του κόστους λόγω ανεκπλήρωτης αποστολής φορτίων:
Καθώς τα εισερχόμενα φορτηγά φτάνουν στις IDs της εγκατάστασης υπάρχει περίπτωση να μην εξυπηρετηθούν λόγω περιορισμένου αριθμού των θυρών. Επομένως τα φορτηγά αυτά θα χρειαστεί να περιμένουν ή να επαναπροσδιοριστεί η νέα θύρα από την οποία θα εξυπηρετηθούν.

## Slide 44: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Στις περιπτώσεις αυτές δημιουργείται ένα κόστος για όλες τις ανεκπλήρωτες αποστολές φορτίων από τα φορτηγά που περιμένουν. Το άθροισμα του παραπάνω κόστους (penalty cost for unfulfilled shipments) και του συνολικού κόστους διαχείρισης της εγκατάστασης (total operational cost) ελαχιστοποιούνται με σκοπό την βελτιστοποίηση του προβλήματος κατανομής των φορτηγών σε θύρες.

## Slide 45: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους λόγω διατήρησης αποθέματος και του κόστους λόγω αντικατάστασης του εξερχόμενου φορτηγού:
Τα προϊόντα που φτάνουν σε ένα crossdock είτε φορτώνονται απ’ευθείας σε ένα εξερχόμενο φορτηγό είτε αποθηκεύονται προσωρινά στην εγκατάσταση. Ο υπεύθυνος της μονάδας μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση ενός φορτηγού στην εξερχόμενη θύρα με σκοπό να αποτρέψει την προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων και να διευκολύνει την άμεση μεταφόρτωσή τους. Η απόφασή του αυτή όμως έχει κάποιο κόστος αντικατάστασης (truck replacement cost) και κόστος λόγω διατήρησης αποθέματος (inventory holding cost).

## Slide 46: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρακτικές όπως η μείωση του αποθέματος και η αντικατάσταση των φορτηγών καθιστούν πολύ πιο ευέλικτο ένα σύστημα cross-docking.

## Slide 47: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση του συνολικού αριθμού των αργοπορημένων αποστολών (εμπορευμάτων) :
Οι έως τώρα μελέτες που έχουμε αναφερθεί προϋποθέτουν ότι τα εξερχόμενα φορτηγά φεύγουν από τις θύρες μόλις φορτωθούν όλα τα εμπορεύματα που απευθύνονται σε έναν προορισμό.

## Slide 48: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Μια διαφορετική περίπτωση είναι αυτή όπου τα φορτηγά αναχωρούν σε μια προκαθορισμένη χρονική στιγμή. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσετε μια πιο αξιόπιστη και σταθερή ροή των φορτηγών σε ένα crossdock, καθώς αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλα τα εμπορεύματα των αντίστοιχων προορισμών, που φτάνουν στην μονάδα πριν αναχωρήσει το εξερχόμενο φορτηγό, φορτώνονται σε αυτό και αποστέλλονται την ίδια ημέρα. Τα υπόλοιπα που φτάνουν καθυστερημένα, αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και φορτώνονται την επόμενη ημέρα όπου ένα άλλο φορτηγό θα εξυπηρετήσει τον προορισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να εστιάσουμε στον αριθμό (σταθμισμένο) των αποστολών που αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα και πιο συγκεκριμένα στην ελαχιστοποίησή του.

## Slide 49: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Ελαχιστοποίηση του συνολικού αριθμού των προϊόντων που αποθηκεύονται προσωρινά:
Η μέθοδος cross-docking είναι ένας νέος τρόπος βελτίωσης του χρόνου ανταπόκρισης των προμηθευτών προς τους πελάτες, καθώς τα προϊόντα δεν αποθηκεύονται στην εγκατάσταση αλλά μεταφέρονται κατευθείαν από τα εισερχόμενα φορτηγά στα εξερχόμενα.

## Slide 50: Αντικειμενικές συναρτήσεις
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν τα φορτία αποθηκεύονται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (10-15 ώρες), οι μονάδες διαθέτουν ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης μπροστά από τις εξερχόμενες θύρες όπου τα προϊόντα διατηρούνται έως ότου φτάσει το φορτηγό που θα τα παραλάβει.
Η αντικειμενική συνάρτηση της ελαχιστοποίησης του συνολικού αριθμού των προϊόντων που διέρχονται από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης συναντάται σε προβλήματα προγραμματισμού εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτηγών. Η μείωση ή εξάλειψη της αποθήκευσης προϊόντων είναι ένας τρόπος μείωσης του συνολικού κόστους αλλά και βελτίωσης της αποδοτικότητας του συστήματος cross-docking.

## Slide 51: Μαθηματικό Μοντέλο
Πριν την άφιξη ακόμα ενός IT, μια εισερχόμενη θύρα πρέπει να προγραμματιστεί ώστε να είναι έτοιμη να δεχθεί ένα συγκεκριμένο φορτηγό. Μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (real-time IT), οι χρόνοι άφιξης των ITs είναι γνωστοί εκ των προτέρων στους υπεύθυνους λειτουργίας της μονάδας. Κατά την άφιξη των ITs, οι οδηγοί ελέγχονται στην πύλη της εγκατάστασης και οδηγούνται είτε απ’ευθείας σε μια ID, είτε σε ένα ειδικό χώρο στάθμευσης μπροστά από τις εισερχόμενες θύρες. Ο λόγος που δεν εξυπηρετούνται αμέσως είναι οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι, όπως ο εξοπλισμός, το εργατικό δυναμικό και οι θύρες της εγκατάστασης.

## Slide 52: Μαθηματικό Μοντέλο
Ο ολικός χρόνος εξυπηρέτησης περιλαμβάνει τον χρόνο αναμονής (waiting time) για την έναρξη της εξυπηρέτησης, που ισούται με τη διαφορά της στιγμής που ξεκινάει η εξυπηρέτηση μείον τη στιγμή άφιξης του φορτηγού (starting time - arrival time), και τον χρόνο εξυπηρέτησης (handling time-HT) των φορτηγών και η ελαχιστοποίησή του αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αντικειμενικές συναρτήσεις για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας cross-docking.

## Slide 53: Μαθηματικό Μοντέλο
Η απόδοση της λειτουργίας μιας θύρας θα μπορούσε να μετρηθεί με το πόσο γρήγορα εξυπηρετεί τα ITs δεδομένου ότι χρησιμοποιεί μια σταθερή ποσότητα πόρων. Μόλις τα φορτηγά τελειώσουν με την εκφόρτωση των εμπορευμάτων τους αναχωρούν, οπότε γίνετε αντιληπτό ότι ενωρίτερη αναχώρησή τους σημαίνει μικρότερος χρόνος αναμονής και εκφόρτωσης άρα και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

## Slide 54: Μαθηματικό Μοντέλο
Οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την ελαχιστοποίηση του waiting time και του handling time των ITs είναι:
Πρώτον, ένας αποτελεσματικός προγραμματισμός της εξυπηρέτησης των ITs μειώνει το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διεργασιών (makespan) του συστήματος cross-docking, συμπεριλαμβανομένου και της αναχώρησης των OTs.

## Slide 55: Μαθηματικό Μοντέλο
Δεύτερον, εάν ο αριθμός των ITs που περιμένουν στην ουρά ώστε να εξυπηρετηθούν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, τότε μπορεί να ξεπεράσει την χωρητικότητα των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης μπροστά από τις θύρες. Καθώς τυχόν επέκταση της χωρητικότητας μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος, η καλύτερη επιλογή είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εξυπηρέτησης των ITs αλλά και η μείωση του χρόνου αναμονής τους. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αποσυμφόρηση της ουράς και του χώρου στάθμευσης μπροστά από την μονάδα με αποτέλεσμα την ομαλότερη εξυπηρέτηση των ITs.

## Slide 56: Μαθηματικό Μοντέλο
Τρίτον, καθυστερημένη έναρξη της εξυπηρέτησης των φορτηγών σημαίνει μη παραγωγικό χρόνο για τους οδηγούς, που τις περισσότερες φορές προκαλεί κούραση και γκρίνια στους τελευταίους.
Τέλος, είναι σημαντικό η βελτιστοποίηση να γίνει στο συνολικό άθροισμα και των δυο χρόνων που περιγράψαμε και όχι μόνο στο starting time ή handling time διότι μείωση του χρόνου έναρξης της εξυπηρέτησης των ITs δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης (εκφόρτωσης) των φορτηγών.

## Slide 57: Μαθηματικά Μοντέλο
Μοντέλα συνεχούς χρόνου
  Κλασικό μοντέλο του προγραμματισμού των μηχανών (classical machine scheduling formulation) στην πιο απλή του μορφή
  Βελτιωμένο μοντέλο με λιγότερες μεταβλητές απόφασης και λιγότερους περιορισμούς
Μοντέλο διακριτού χρόνου
  Αμιγώς ακέραιο μοντέλο
Προγραμματισμός εισερχόμενων φορτηγών, εξερχόμενων φορτηγών και εσωτερικών διεργασιών.

## Slide 58: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό
Ονομασία | 
Δείκτες και Sets: | 
j,m | Δείκτες των εισερχόμενων φορτηγών
J | Set από εισερχόμενα φορτηγά
i | Δείκτης των εισερχόμενων θυρών
I | Set από εισερχόμενες θύρες
Δεδομένα: | 
 | Προγραμματισμένος χρόνος άφιξης (arrival time) του φορτηγού j
 | Χρόνος εξυπηρέτησης του φορτηγού j στην θύρα i
Si | Η θύρα i γίνετε διαθέσιμη για πρώτη φορά στον χρονικό σχεδιασμό
M | Μεγάλος θετικός αριθμός
Ονομασία | 
Δείκτες και Sets: | 
j,m | Δείκτες των εισερχόμενων φορτηγών
J | Set από εισερχόμενα φορτηγά
i | Δείκτης των εισερχόμενων θυρών
I | Set από εισερχόμενες θύρες
Δεδομένα: | 
 | Προγραμματισμένος χρόνος άφιξης (arrival time) του φορτηγού j
 | Χρόνος εξυπηρέτησης του φορτηγού j στην θύρα i
Si | Η θύρα i γίνετε διαθέσιμη για πρώτη φορά στον χρονικό σχεδιασμό
M | Μεγάλος θετικός αριθμός
Παράμετροι και Δεδομένα

## Slide 59: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό
Το πρώτο μοντέλο αναφέρεται στην κλασική προσέγγιση του machine scheduling problem με εφαρμογή στο πρόβλημα της ανάθεσης των ITs στις IDs ενός crossdock.
Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε δυο μεταβλητές απόφασης με τρεις δείκτες η καθεμία (three-index decision variables):
  Η πρώτη αντιστοιχεί στην χρονική στιγμή της έναρξης της εξυπηρέτησης ενός IT από μια ID,
  Η δεύτερη είναι μια δυαδική μεταβλητή απόφασης που αντιστοιχεί στην ανάθεση ενός IT σε μια συγκεκριμένη ID με μια καθορισμένη σειρά.

## Slide 60: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό
Μεταβλητές απόφασης του πρώτου μοντέλου:
Ονομασία | 
Δείκτες και Sets: | 
k,h | Δείκτες της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών
K, H | Set της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών
Μεταβλητές απόφασης: | 
 | Συνεχής θετική μεταβλητή που εκφράζει την χρονική στιγμή όπου το φορτηγό j εξυπηρετείται
 | Δυαδική μεταβλητή, αν τότε το φορτηγό j θα εξυπηρετηθεί στη θύρα i ως το k φορτηγό, διαφορετικά
Ονομασία | 
Δείκτες και Sets: | 
k,h | Δείκτες της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών
K, H | Set της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών
Μεταβλητές απόφασης: | 
 | Συνεχής θετική μεταβλητή που εκφράζει την χρονική στιγμή όπου το φορτηγό j εξυπηρετείται

## Slide 61: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό
Οι περιορισμοί που είναι απαραίτητοι για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος εξασφαλίζουν την σειρά με την οποία θα εξυπηρετηθούν τα φορτηγά στις αντίστοιχες θύρες.
Παράλληλα εκφράζουν ότι ο χρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης θα είναι μετά τον χρόνο άφιξης και τον χρόνο ολοκλήρωσης της εξυπηρέτησης ενός φορτηγού στην ίδια θύρα.

## Slide 62: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό
Ο περιορισμός (1) εκφράζει ότι ένα φορτηγό j εξυπηρετείται από μια μόνο θύρα με μια μόνο σειρά,
Ο περιορισμός (2) εξασφαλίζει ότι μια θύρα εξυπηρετεί ένα φορτηγό κάθε φορά.
Οι περιορισμοί (3) και (4) καθορίζουν τον χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης για κάθε φορτηγό. Θα πρέπει να είναι μετά το ΑΤj και μετά από το Si.
Ο περιορισμός (5a) μας δείχνει ότι αν κάποιο φορτηγό j ανατεθεί σε κάποια πόρτα i ως το φορτηγό με σειρά k τότε (k-1) φορτηγά θα έχουν ανατεθεί στην ίδια πόρτα i.

## Slide 63: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό
O 5a μας λέει δηλαδή ότι από όλα τα φορτηγά j’≠j κάποια φορτηγά συνολικά ίσα με (k-1) πρέπει να έχουν ανατεθεί στην πόρτα i με σειρά h<k πριν ανατεθεί το Xj,i,k. Αν δηλαδή Xj,i,k = 1 τότε
Μια εναλλακτική μορφή του περιορισμού 5a είναι η εξής: θεωρούμε ότι αν υπάρξει δηλαδή κάποιο φορτηγό στην i πόρτα με σειρά k τότε σίγουρα κάποιο άλλο φορτηγό θα έχει ανατεθεί με σειρά k-1.
Αυτός είναι ο περιορισμός 5b.

## Slide 64: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό
Μια ακόμα εναλλακτική μορφή του περιορισμού 5a είναι να θεωρήσουμε ότι αν κάποιο φορτηγό είναι με σειρά k στην πόρτα i ()τότε το άθροισμα όλων των άλλων φορτηγών στην πόρτα i με σειρά k-1 θα είναι ίσο με 1.
Αυτός είναι ο περιορισμός 5c.
Για k=1 οι περιορισμοί 5a, 5b, 5c δεν ισχύουν και δεν χρειάζεται καμιά συνθήκη να ισχύει σε αυτή την περίπτωση

## Slide 65: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό
Τέλος είναι αναγκαίο να εκφραστεί ακόμα ένας περιορισμός (6). Ο περιορισμός αυτός θα συνδιάζει τον χρόνο που θα ξεκινήσει η εξυπηρέτηση ενός φορτηγού j’≠j με σειρά k στην πόρτα i και τον χρόνο ολοκλήρωσης της εξυπηρέτησης ενός φορτηγού j με σειρά k-1 στην ίδια πόρτα i.

## Slide 66: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό
 |  | (1)
 |  | (2)
 |  | (3)
 |  | (4)
 |  | (5a)
≤ |  | (5b)
≤ |  | (5c)
 |  | (6)
 |  | (1)
 |  | (2)
 |  | (3)
 |  | (4)
 |  | (5a)
 |  | (5b)
 |  | (5c)
 |  | (6)

## Slide 67: Μαθηματικό Μοντέλο Κλασσικό
Η αντικειμενική συνάρτηση του πρώτου μοντέλου αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εξυπηρέτησης (starting time και handling time) όλων των φορτηγών από όλες τις θύρες και είναι:
Να σημειωθεί ότι η αφαίρεση του όρου “στιγμή άφιξης” (arrival time) έχει απαλειφτεί από την αντικειμενική συνάρτηση μιας και είναι ένας σταθερός όρος που δεν επηρεάζει την βελτιστη λύση.

## Slide 68: Μαθηματικό Μοντέλο
Το δεύτερο μαθηματικό μοντέλο είναι ένα νέο μοντέλο και βασίζεται στην ιδέα ότι σε πολλά προβλήματα ανάθεσης που συναντάμε, έτσι και στην περίπτωση του cross-docking, ένα φορτηγό θα εξυπηρετηθεί από μια και μόνο θύρα. Στην περίπτωση της ανάθεσης των εισερχόμενων φορτηγών στις θύρες του crossdock, ένα IT θα αναχωρήσει από την ID μόλις ολοκληρωθεί η εκφόρτωση όλων των εμπορευμάτων που μεταφέρει. Με βάση το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό που έχει το σύστημα cross-docking, η μεταβλητή απόφασης τριών δεικτών (three-index) του πρώτου μοντέλου θα μπορούσε να αντικατασταθεί από δυο μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών (bi-index), μειώνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των μεταβλητών απόφασης σε σημαντικό βαθμό.
Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών

## Slide 69: Μαθηματικό Μοντέλο
Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών
Η πρώτη μεταβλητή με δυο δείκτες αντιστοιχεί στη σειρά εξυπηρέτησης ενός φορτηγού j ανεξάρτητα από την θύρα στην οποία θα εξυπηρετηθεί. Όποια και αν είναι η θύρα που θα δεχτεί το φορτηγό η σειρά εξυπηρέτησής του θα είναι μοναδική. Η δεύτερη δισδιάστατη μεταβλητή απόφασης εκφράζει ότι οποιαδήποτε και αν είναι η θύρα i, η οποία θα εξυπηρετήσει το φορτηγό j, θα είναι μοναδική και ανεξάρτητη από τη σειρά εξυπηρέτησης που θα έχει το φορτηγό για την θύρα αυτή.

## Slide 70: Μαθηματικό Μοντέλο
Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών
Όσων αφορά την τρισδιάστατη μεταβλητή του προηγούμενου μοντέλου, που εκφράζει το χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης των φορτηγών, έχει αντικατασταθεί με μια μονοδιάστατη μεταβλητή που έχει ως δείκτη μόνο τα εισερχόμενα φορτηγά. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ακόμα περισσότερο ο συνολικός αριθμός των μεταβλητών απόφασης. Τέλος, οι περιορισμοί αυτού του μοντέλου είναι λιγότεροι από εκείνους του πρώτου με αποτέλεσμα η επίλυση του προβλήματος να γίνετε σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

## Slide 71: Μαθηματικό Μοντέλο
Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών
Μεταβλητές απόφασης:
Ονομασία | 
Δείκτες: | 
k | Δείκτης της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών
K | Set της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών
Μεταβλητές Απόφασης: | 
 | Συνεχής θετική μεταβλητή που εκφράζει το χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης του φορτηγού j.
 | Δυαδική μεταβλητή, αν τότε το φορτηγό j θα εξυπηρετηθεί στη θύρα i, διαφορετικά .
 | Δυαδική μεταβλητή, αν τότε το φορτηγό j θα εξυπηρετηθεί ως το k φορτηγό, διαφορετικά .
Ονομασία | 
Δείκτες: | 
k | Δείκτης της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών
K | Set της σειράς εξυπηρέτησης των εισερχόμενων φορτηγών
Μεταβλητές Απόφασης: | 
 | Συνεχής θετική μεταβλητή που εκφράζει το χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης του φορτηγού j.

## Slide 72: Μαθηματικό Μοντέλο
Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών
Όπως και στο κλασικό μοντέλο έτσι και εδώ οι περιορισμοί εξασφαλίζουν την σειρά με την οποία θα εξυπηρετηθούν τα φορτηγά σε κάθε θύρα. Επιπλέον, εκφράζουν ότι ο χρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης θα είναι μετά την άφιξη όπως και μετά την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του προηγούμενου φορτηγού στην ίδια θύρα. Τέλος, έχουμε και περιορισμούς που εξασφαλίζουν ότι ένα μόνο φορτηγό θα εξυπηρετείτε τη φορά σε κάθε θύρα.

## Slide 73: Μαθηματικό Μοντέλο
Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών
Περιορισμοί:
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο περιορισμός (1) εξασφαλίζει ότι ο χρόνος έναρξης της εξυπηρέτησης ενός IT από μια θύρα i θα είναι αφότου αυτό φτάσει στην εγκατάσταση,
Ο περιορισμός (2) εκφράζει ότι ένα φορτηγό j εξυπηρετείται σε μια μόνο θύρα ανεξάρτητα από τη σειρά εξυπηρέτησης που θα έχει.
Ο περιορισμός (3) εκφράζει ότι ένα φορτηγό j εξυπηρετείται με μια μόνο σειρά ανεξάρτητα από την θύρα στην οποία θα εξυπηρετηθεί
Ο περιορισμός (4) εξασφαλίζει το γεγονός ότι δυο διαφορετικά φορτηγά j, j’ δεν μπορούν να ανατεθούν στην ίδια θύρα i με την ίδια σειρά εξυπηρέτησης.

## Slide 74: Μαθηματικό Μοντέλο
Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών
Ο περιορισμός (5) καθορίζει ότι αν ένα φορτηγό j έχει σειρά εξυπηρέτησης k στη θύρα i και η θύρα αυτή εξυπηρετεί ήδη ένα άλλο φορτηγό j’, τότε το πρώτο φορτηγό θα εξυπηρετηθεί ως το αμέσως επόμενο, δηλαδή με σειρά εξυπηρέτησης k+1. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο περιορισμός αυτός δίνει τη σειρά εξυπηρέτησης των φορτηγών που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τη θύρα i. Η σειρά αυτή αναφέρεται στο πρώτο φορτηγό που θα εξυπηρετηθεί από τη θύρα i χωρίς να είναι απαραίτητο το φορτηγό αυτό να είναι και το πρώτο που φτάνει στην εγκατάσταση ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ότι η σειρά εξυπηρέτησης του δεύτερου φορτηγού αυξάνεται κατά ένα.

## Slide 75: Μαθηματικό Μοντέλο
Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών
Αναφέροντας ένα παράδειγμα, αν το πρώτο φορτηγό που θα εξυπηρετηθεί από τη θύρα i έχει σειρά εξυπηρέτησης 5, τότε ο περιορισμός (5) εγγυάται ότι δεν υπάρχουν άλλα φορτηγά που θα εξυπηρετηθούν πριν από το πρώτο στην ίδια θύρα i, ενώ ταυτόχρονα το δεύτερο φορτηγό που θα εξυπηρετηθεί από αυτή τη θύρα θα έχει σειρά εξυπηρέτησης 6 (5+1).
Ο τελευταίος περιορισμός (6) αναφέρεται στο χρόνο έναρξης της εξυπηρέτησης ενός φορτηγού με σειρά k+1 ο οποίος πρέπει να είναι μετά το χρόνο ολοκλήρωσης της εξυπηρέτησης του προηγούμενου φορτηγού με σειρά k στην ίδια θύρα.

## Slide 76: Μαθηματικό Μοντέλο
Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών
Περιορισμοί:
 |  | (1)
 |  | (2)
 |  | (3)
 |  | (4)
 |  | (5)
 |  | (6)
, , |  | 
 |  | (1)
 |  | (2)
 |  | (3)
 |  | (4)
 |  | (5)
 |  | (6)

## Slide 77: Μαθηματικό Μοντέλο
Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών
Αντίστοιχη αντικειμενική συνάρτηση με το κλασικό μοντέλο προτείνεται και σε αυτή την περίπτωση και αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εξυπηρέτησης (waiting time και handling time) όλων των φορτηγών από όλες τις θύρες:

## Slide 78: Σύγκριση Μοντέλων

## Slide 79: Σύγκριση Μοντέλων

## Slide 80: Σύγκριση Μοντέλων

## Slide 81: Μαθηματικά Μοντέλα
Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης
Η επίλυση του παραπάνω προβλήματος θεωρείται δύσκολη όπως και τα περισσότερα προβλήματα προγραμματισμού των φορτηγών. Το μέγεθος του προβλήματος με δεδομένα για 20 ITs και 5 IDs είναι αυτό που το καθιστά και μη επιλύσιμο. Για την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου έναρξης της εξυπηρέτησης και του χρόνου επεξεργασίας (starting time και handling time) όλων των φορτηγών στις θύρες το μέγιστο επιλύσιμο μέγεθος προβλήματος, με εύλογο χρόνο επίλυσης (CPU time), εντοπίζεται στην περίπτωση της τυχαίας αλληλουχίας αφίξεων όπου δοκιμάζονται 5 θύρες με 7 εισερχόμενα φορτηγά.
Η βέλτιστη τιμή για την επίλυση αυτού του προβλήματος βρέθηκε 885.25 sec ενώ αν προσπαθήσουμε να λύσουμε το ίδιο πρόβλημα αλλά με 8 ITs τότε το CPU time υπερβαίνει τις 24 ώρες.

## Slide 82: Μαθηματικά Μοντέλα
Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης
Δεδομένου ότι το πρόβλημα ανάθεσης είναι δύσκολο να επιλυθεί και προκειμένου να περιοριστεί η διάστασή του, και όχι μόνο ο χώρος των λύσεων, προτείνεται μια προσέγγιση για την επίλυση των μοντέλων. Η προτεινόμενη προσέγγιση περιορίζει τον μέγιστο αριθμό του k στα μαθηματικά μοντέλα, όπου k είναι η σειρά εξυπηρέτησης των φορτηγών σε κάθε θύρα. Επιπλέον, είναι κατανοητό ότι το k εκφράζει και τον μέγιστο αριθμό των φορτηγών που θα εξυπηρετηθούν από την κάθε θύρα.

## Slide 83: Μαθηματικά Μοντέλα
Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης
Έστω 20 εισερχόμενα φορτηγά και 5 θύρες
Η προσεγγιστική μέθοδος είναι βασισμένοι στην ιδέα ότι όλες οι θύρες θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον μια φορά
Ο μέγιστος αριθμός k θα μπορούσε να περιοριστεί από την ακόλουθη εξίσωση:
k=αριθμός των φορτηγών-αριθμός των θυρών+1

## Slide 84: Μαθηματικά Μοντέλα
Προσεγγιστική μέθοδος επίλυσης
Η τιμή του k θα μπορούσε να περιοριστεί ακόμα περισσότερο αν χρησιμοποιηθεί η εξίσωση που ακολουθεί:
Στην περίπτωση όπου έχουμε συνολικά 20 φορτηγά και 5 θύρες θα ισχύει: k=20/5=4.

## Slide 85: Μαθηματικά Μοντέλα
 | k=4 |  | k=5 |  |  |  | k=6 |  |  |  | k=7
Επιλεγμένες περιπτώσεις (Dataset) | CPU time (sec) | Τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης (ΑΣ) | CPU time (sec) | Τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης (ΑΣ) | Σχετική διαφορά της ΑΣ μεταξύ k=4 και k=5 | Διαφορά των CPU time | CPU time (sec) | Τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης (ΑΣ) | Σχετική διαφορά της ΑΣ μεταξύ k=5 και k=6 | Διαφορά των CPU time | CPU time (sec)
1_7 | 4121 | 688 | 7623,85 | 675 | 2% | -85% | 39096 | 674 | 2% | -413% | >=24 hrs
1_9 | 4848 | 689 | 13816,8 | 665 | 3% | -185% | 57862 | 662 | 4% | -319% | >=24 hrs
1_14 | 4258 | 635 | 8366,97 | 627 | 1% | -97% | >=24 hrs | ---- |  |  | ----
1_21 | 4225 | 669 | 8445,775 | 665 | 1% | -100% | >=24 hrs | ---- |  |  | ----
2_2 | 5531 | 662 | 11745,0785 | 657 | 1% | -112% | >=24 hrs | ---- |  |  | ----
2_8 | 5639 | 701 | 19002,3022 | 701 | 0% | -237% | 62000 | 701 | 0% | -226% | >=24 hrs
2_14 | 4811 | 624 | 23333,35 | 612 | 2% | -385% | >=24 hrs | ---- |  |  | ----
2_22 | 5098 | 737 | 50215,3 | 730 | 1% | -885% | 52822 | 733 | 1% | -5% | >=24 hrs
3_3 | 5429 | 606 | 34557,7566 | 606 | 0% | -537% | >=24 hrs | ---- |  |  | ----
3_10 | 5039 | 712 | 27951,2750 | 712 | 0% | -455% | 739138 | 712 | 0% | -2544% | >=24 hrs
3_18 | 6068 | 596 | 43225,1358 | 596 | 0% | -612% | >=24 hrs | ---- |  |  | ----
3_21 | 5442 | 725 | 32047,6659 | 720 | 1% | -489% | 78886 | 714 | 2% | -146% | >=24 hrs
Σύγκριση προσεγγιστικής μεθόδου

## Slide 86: Μαθηματικό Μοντέλο Διακριτού χρόνου

## Slide 87: Μαθηματικό Μοντέλο
Two binary decision variables are introduced to model M3, the first one represent the assignment of a job (eg. truck) to a machine (eg. dock) at a specific time point and the second one expresses the doing of a job to a machine (eg. the unloading of a truck to a dock) during a specific time period.

## Slide 88: Μαθηματικό Μοντέλο
There are 7 groups of constraints expressing the operational constraints of a typical assignment problem (eg. assignment of inbound truck to a cross docking facility) with a discrete time representation:

## Slide 89: Μαθηματικό Μοντέλο
Constraint set (1) guarantees that a job j (eg. truck j) is not assigned in more than one machines (eg. dock), during the time period t and constraint set (2) that in only one period a job j (eg. truck j) starts its service (eg. the unloading procedure of its commodity) in only one machine i (eg. dock i). Constraint set (3) expresses that maximum one job j (eg. truck j)could be served in each machine i (eg. dock i) during period t.

## Slide 90: Μαθηματικό Μοντέλο
The fact that there is a service process (eg. an unloading flow) (CC_(j,i,t)=1) of a job j (eg. truck j) during period t if a job is assigned (eg. an unloading is established) during this period (SC_(j,i,t)=1) is guaranteed by constraint set (4). Constraint sets (5) and (6) express that if a job is assigned in a certain machine (eg. an unloading is established in a certain dock i) during a period t (SC_(j,i,t)=1) then the job j (eg. truck j) will be served for C_(i,j) (eg. handling time of truck j at dock i) periods.

## Slide 91: Μαθηματικό Μοντέλο

## Slide 92: Μαθηματικό Μοντέλο
Οι περιορισμοί (7) και (8) εκφράζουν τους περιορισμούς (3) και (4) του κλασσικού μοντέλου.
Ο περιορισμός (2) του τρέχοντος μοντέλου εξακολουθεί να είναι σημαντικός παρά την προσθήκη των (7) και (8) μιας και δεν θέλουμε να έχουμε SCj,i,t = 1 για t<Si, t<ATj

## Slide 93: Μαθηματικό Μοντέλο
Πέρα από αυτούς τους περιορισμούς που δείξαμε, χρειαζόμαστε και άλλους 2 περιορισμούς.
Καταρχήν πρέπει να ικανοποιήσουμε την ύπαρξη εξυπηρέτησης όταν ξεκινάμε να εξυπηρετούμε κάποιο φορτηγό j στην πόρτα i την στιγμή t.

## Slide 94: Μαθηματικό Μοντέλο
Αν τώρα ξεκινήσει η εξυπηρέτηση τότε το CCj,i,t θα είναι ίσο με 1 για Ci,j περιόδους λόγω της ύπαρξης των περιορισμών 5 και 6.
Δεύτερον, πρέπει να ορίζεται και η αρχή της εξυπηρέτησης. Δηλαδή αν δεν είχαμε εξυπηρέτηση την χρονική στιγμή t-1 και είχαμε την t, τότε την t ξεκίνησε η εξυπηρέτηση (SCj,i,t=1)

## Slide 95: Μαθηματικό Μοντέλο
Finally the objective function for the developed model, expressing the minimization of the waiting time and handling time, corresponds to the minimization of the starting time of each job (eg. truck) and handling time which corresponds to minimize the following function:

## Slide 96: Μαθηματικό Μοντέλο
This function expresses the sum of the decision variables represented the assignment of a jobs (eg. establishment of the starting points of unloading) which are weighted with a coefficient making the late assignment less beneficial. Expressing with this way the minimization of the service time we minimize the waiting time with more accurate way than in the classical way of M1 and M2 where the average sum of waiting time is minimized.

## Slide 97: Μαθηματικό Μοντέλο
M3 eliminates the cases where some jobs (eg. trucks) are going to have big waiting time and some other very small but on average the same total. M3 takes under consideration as well the multi-optimal cases where the optimization in M1 and M2 model is going to select one of the solutions without considering the distribution of waiting times.

## Slide 98: Μαθηματικό μοντέλο Διακριτού Χρόνου
Μεταβλητές απόφασης δυο δεικτών με διακριτό χρόνο.
Οι μεταβλητές απόφασης είναι:
SCj,i | To j ξεκινάει εξυπηρέτηση στην πόρτα i.
WSCj,i | Το j ξεκινάει εξυπηρέτηση την στιγμή t.
CCj,i | Το j εξυπηρετείται στην πόρτα i.
WCCj,i | Το j εξυπηρετείται στην στιγμή t.

## Slide 99: Μαθηματικό μοντέλο
Ο περιορισμός (1) του κλασσικού μοντέλου εκφράζεται ως:
Ο περιορισμός (2) του κλασσικού μοντέλου εκφράζεται ως:
Όπου εγγυώμαστε ότι δεν γίνεται και οι 4 παραπάνω μεταβλητές να πάρουν την τιμή 1 για δεδομένο

## Slide 100: Μαθηματικό μοντέλο
Ο περιορισμός (3) του κλασσικού μοντέλου εκφράζεται ως:
Ο περιορισμός (3) του κλασσικού μοντέλου εκφράζεται ως:
Όπου αν το j εξυπηρετηθεί στο i τότε για τις στιγμές πριν το Si δεν μπορεί να συμβεί αυτή η εξυπηρέτηση.

## Slide 101: Μαθηματικό μοντέλο
Ο περιορισμός (5) του κλασσικού μοντέλου δεν έχει νόημα σε διακριτοποιημένο χρόνο.
Ο περιορισμός (6) του κλασσικού μοντέλου εκφράζεται ως:

## Slide 102: Μαθηματικό μοντέλο
Επιπρόσθετοι 2 ακόμα περιορισμοί:
Καθώς επίσης και:

## Slide 103: Μαθηματικό μοντέλο
Τέλος η αντικειμενική συνάρτηση είναι: