## Slide 1: ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
Ενότητα 3η: ΟΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Διάλεξη: Σύνθετοι φορείς – δοκός Gerber – τριαρθρωτό τόξο – νόμοι μόρφωσης.
Καθηγητής Ε. Μυστακίδης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

## Slide 2: Σύνθετοι φορείς
Σύνθετοι φορείς: οι φορείς που αποτελούνται από δύο ή περισσότερους απλούς φορείς (δίσκους), που συνδέονται μεταξύ τους και με το έδαφος με διάφορα είδη συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι με τους οποίους συνδέονται οι δίσκοι μεταξύ τους ονομάζονται εσωτερικοί, ενώ εκείνοι με τους οποίους συνδέονται με το έδαφος ονομάζονται εξωτερικοί.
Εσωτερική άρθρωση: αποτελεί εσωτερικό σύνδεσμο ανάμεσα σε δύο δίσκους και αντιστοιχεί σε δύο τεμνόμενες δεσμικές ράβδους (δ.ρ.).
Νόμοι μόρφωσης σύνθετων φορέων: μέθοδοι σύνθεσης των φορέων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στερεότητα και η ισοστατικότητά τους. Οι βασικοί νόμοι μόρφωσης που θα περιγραφθούν στη συνέχεια είναι δύο.

## Slide 3: 1ος νόμος μόρφωσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αρχικά, υπάρχει στο σύστημα ένας δίσκος, ο I, που στηρίζεται στερεά και ισοστατικά με το έδαφος. Προστίθεται στο σύστημα, ο επόμενος δίσκος II, και συνδέεται με τον I (ή ταυτόχρονα με τον I και το έδαφος) στερεά και ισοστατικά (δηλαδή μέσω τριών δ.ρ.) σχηματίζοντας έτσι ένα σύνθετο φορέα. Κάθε επόμενος δίσκος (III, IV....κ.λ.π.) συνδέεται με τους προηγούμενους (ή/και με το έδαφος) με τρεις δεσμικές ράβδους ή με μια άρθρωση και μια κύλιση κ.λ.π. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στερεή και ισοστατική στήριξή του.

## Slide 4: 2ος νόμος μόρφωσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αρχικά, υπάρχει στο σύστημα ένας δίσκος, ο I, στον οποίο σύνδέεται με μια άρθρωση και μια δεσμική ράβδο ο II. Έτσι, ο II συνδέεται στερεά και ισοστατικά με τον I και μαζί αποτελούν έναν μεγαλύτερο (σύνθετο) στερεό δίσκο. Κάθε επόμενος δίσκος (III, IV....κ.λ.π.) συνδέεται με τους προηγούμενους στερεά και ισοστατικά, σχηματίζοντας έναν ολοένα και μεγαλύτερο στερεό δίσκο. Τέλος, το σύστημα των δίσκων που έχει δημιουργηθεί συνδέεται στερεά και ισοστατικά (δηλαδή με τρεις δ.ρ.) με το έδαφος δημιουργώντας έναν σύνθετο στερεό και ισοστατικό φορέα.

## Slide 5: Δοκός Gerber
Η αρθρωτή δοκός ή δοκός Gerber είναι ένας πολύ συνηθισμένος σύνθετος φορέας που βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στη γεφυροποιία και συντίθεται ακολουθώντας τον 1ο νόμο μόρφωσης.
Κύριο χαρακτηριστικό της δοκού Gerber είναι ότι αρχικά υπάρχει ένας δίσκος, ο I, που στηρίζεται στερεά και ισοστατικά με το έδαφος και καθένας από τους επόμενους δίσκους συνδέεται μέσω εσωτερικής άρθρωσης με ένα και μόνο προηγούμενο δίσκο και μέσω μιας κύλισης με το έδαφος, όπως φαίνεται και στο σχήμα.

## Slide 6: Δοκός Gerber - παραλλαγές
Η δοκός Gerber μπορεί να παρουσιαστεί και με διάφορες παραλλαγές. Για παράδειγμα, μπορεί δύο, τρεις ή και περισσότεροι δίσκοι να συνδέονται αρχικά με το έδαφος μέσω άρθρωσης και κύλισης ή/και δύο κυλίσεων, ή ο αρχικός δίσκος να συνδέεται με το έδαφος μέσω πάκτωσης. Στα σχήματα που ακολουθούν φαίνονται δύο τέτοιες περιπτώσεις.

## Slide 7: Τριαρθρωτό τόξο
Το τριαρθρωτό τόξο είναι ακόμη ένας συνηθισμένος ισοστατικός σύνθετος φορέας, ο οποίος μορφώνεται από δύο απλούς φορείς που συνδέονται, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το έδαφος με τρεις συνολικά αρθρώσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τριαρθρωτό τόξο αποδεικνύεται ότι είναι στερεός φορέας μόνο όταν τα σημεία των τριών αρθρώσεων Α, Β, και Γ δεν βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία. Στην αντίθετη περίπτωση αποτελεί μια κατασκευή που παρουσιάζει απειροστή κινητότητα.

## Slide 8: Νόμος μόρφωσης τριαρθρωτού τόξου
Ουσιαστικά, ο νόμος μόρφωσης του τριαρθρωτού τόξου υποδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνδέονται τρεις δίσκοι ώστε να αποτελούν στερεό σχηματισμό.
Έτσι, εάν το έδαφος θεωρηθεί ένας τρίτος δίσκος, τότε οι τρεις δίσκοι θα πρέπει να συνδέονται ανά δύο μεταξύ τους με μια άρθρωση και οι τρεις αρθρώσεις να μη βρίσκονται στην ίδια ευθεία.
Επίσης, καθώς η κάθε εσωτερική άρθρωση αντιστοιχεί σε δύο τεμνόμενες δ.ρ., μπορούν οι τρεις δίσκοι να ενώνονται ανά δύο μεταξύ τους με ένα ζεύγος τεμνόμενων δ.ρ. και θα πρέπει τα σημεία τομής των ράβδων αυτών να μη βρίσκονται στην ίδια ευθεία.