## Slide 1: ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
Ενότητα 4η: ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διάλεξη: Ισοστατικότητα – υπερστατικότητα – κινητότητα φορέων.
Καθηγητής Ε. Μυστακίδης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

## Slide 2: Ισοστατικότητα φορέων
ΣΤΕΡΕΟΙ ΔΙΣΚΟΙ: ολόσωμοι ή δικτυωτοί.
Ολόσωμοι φορείς: για ισοστατικό σύστημα η αναγκαία συνθήκη είναι ρ=3δ, όπου ρ: ο αριθμός των ράβδων και δ: ο αριθμός των δίσκων.
Ολόσωμοι και δικτυωτοί σύνθετοι φορείς: για ισοστατικό σύστημα η αναγκαία συνθήκη είναι ρ=3δ+2κ,
όπου ρ: ο αριθμός των ράβδων (είτε εσωτερικες, είτε εξωτερικές, είτε δικτυώματος), δ: ο αριθμός των δίσκων και κ: ο αριθμός των κόμβων του δικτυώματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν για το επίπεδο και αποτελούν αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ισοστατικότητα ενός συστήματος.

## Slide 3: Υπερστατικότητα - κινητότητα φορέων
Υπερστατικότητα : όταν ισχύει ρ>3δ+2κ, ο φορέας περιέχει μεγαλύτερο αριθμό ράβδων από τον απαιτούμενο για ισοστατική σύνδεση.
Βαθμός υπερστατικότητας n=ρ-(3δ+2κ).
Κινητότητα : όταν ισχύει ρ<3δ+2κ, ο φορέας περιέχει μικρότερο αριθμό ράβδων από τον απαιτούμενο για ισοστατική σύνδεση.
Βαθμός κινητότητας συστήματος m=3δ+2κ-ρ.
Το m δείχνει πόσες ράβδοι λείπουν από το φορέα για να γίνει αυτός ισοστατικός.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα κινητά συστήματα είναι μη επιθυμητά για τους πολιτικούς μηχανικούς. Μπορούν όμως να μελετηθούν και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για τη μελέτη άλλων προβλημάτων.

## Slide 4: Αναγνώριση ισοστατικότητας – υπερστατικότητας – κινητότητας φορέων
Για την αναγνώριση της ισοστατικότητας, υπερστατικότητας ή της κινητότητας των φορέων υπάρχουν δύο μεθοδολογίες:
Καταμέτρηση δίσκων και ράβδων και υπολογισμός τύπου φορέα.
Με αναγωγή του συστήματος (προσθαφαίρεση ράβδων) σε άμεσα αναγνωρίσιμο σύστημα (συνήθως ισοστατικό).

## Slide 5: Εσωτερική άρθρωση
Απλή εσωτερική άρθρωση: συνδέει δύο δίσκους και είναι ισοδύναμη με 2 δεσμικές ράβδους (δ.ρ.).
Πολλαπλή εσωτερική άρθρωση: συνδέονται μέσω αυτής περισσότεροι από 2 δίσκοι. Συγκεκριμένα εδώ πρόκειται για διπλή εσωτερική άρθρωση, ισοδύναμη με 4 δ.ρ.
Πολλαπλότητα: εάν n ο αριθμός των δίσκων που συνδέονται σε αυτή, n-1 θα είναι η βαθμός πολλαπλότητας της εσωτερικής άρθρωσης και 2(n-1) η ισοδυναμία της σε δ.ρ.

## Slide 6: 1η Μεθοδολογία – Παράδειγμα 1
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ.
Έστω το σύστημα τριών δίσκων του σχήματος.
Ισχύει δ=3.
Εξωτερικές αρθρώσεις: 1*2=2 δ.ρ.
Κυλίσεις: 3*1=3 δ.ρ.
Εσωτερικές αρθρώσεις (απλές): 2*2=4 δ.ρ.
ρ=9
Επομένως ισχύει η αναγκαία για την ισοστατικότητα σχέση ρ=3δ.

## Slide 7: Παράδειγμα 1 (συνέχεια)
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ: Μπορεί να μετατραπεί ένας δίσκος σε ράβδο (που μπορεί να παραλαμβάνει μόνο αξονική ένταση). Τότε ισχύει δ=2.
Εξωτερικές αρθρώσεις: 1*2=2 δ.ρ.
Κυλίσεις: 3*1=3 δ.ρ.
Δεσμικές ράβδοι: 1*1=1 δ.ρ.
ρ=6
Επομένως και πάλι ισχύει η αναγκαία για την ισοστατικότητα σχέση ρ=3δ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απλοποίηση με τη ράβδο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον στον προς αντικατάσταση δίσκο δεν εφαρμόζεται φορτίο κάθετα στον άξονά του.

## Slide 8: 1η Μεθοδολογία – Παράδειγμα 2
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.
Έστω το σύστημα των δίσκων του σχήματος.
Ισχύει δ=7.
Εξωτερικές αρθρώσεις: 1*2=2 δ.ρ.
Κυλίσεις: 3*1=3 δ.ρ.
Εσωτερικές αρθρώσεις (απλές): 4*2=8 δ.ρ.
Εσωτερικές αρθρώσεις (διπλές): 2*4=8 δ.ρ.
ρ=21
Επομένως ισχύει η αναγκαία για την ισοστατικότητα σχέση ρ=3δ.

## Slide 9: Παράδειγμα 2 (συνέχεια)
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ: στους δίσκους III, IV και V δεν ασκείται κάποιο φορτίο, οπότε μπορεί να γίνει η αντικατάστασή τους με ράβδους. Τότε ισχύει δ=4.
Εξωτερικές αρθρώσεις: 1*2=2 δ.ρ.
Κυλίσεις: 3*1=3 δ.ρ.
Δεσμικές ράβδοι: 3*1=3 δ.ρ.
Εσ. αρθρώσεις (απλές): 2*2=4 δ.ρ.
ρ=12
Επομένως και πάλι ισχύει η αναγκαία για την ισοστατικότητα σχέση ρ=3δ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μετά από την απλοποίηση, ακόμα και αν στο δίσκο Ι δεν ασκούνταν δυνάμεις, αυτός δε θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ράβδο, διότι μεταφέρεται φορτίο σε αυτόν μέσω της δ.ρ.

## Slide 10: Απλοποίηση 1ης μεθόδου για δικτυώματα
Έστω το δικτύωμα του σχήματος:
Εξωτερικές αρθρώσεις: 2*2=4 δ.ρ.
Δεσμικές ράβδοι: 26*1=26 δ.ρ.
Κόμβοι: 15
Άρα ισχύει ρ=2κ.
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ: μπορούν να θεωρηθούν δύο δίσκοι και αυτόματα ο φορέας μετατρέπεται σε τριαρθρωτό τόξο που ως γνωστό είναι ισοστατικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Έστω ότι το δικτύωμα είχε την παρακάτω μορφή:
Μετά από την απλοποίηση γίνεται προφανές ότι ο φορέας διαθέτει τρεις αρθρώσεις στη σειρά και άρα απειροστή κινητότητα.
Άρα η μέτρηση κόμβων και δ.ρ. δεν αρκεί (αναγκαία συνθήκη – όχι ικανή).

## Slide 11: 2η Μεθοδολογία
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝΤΑΣ Ή ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΔΕΣΜΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ.
Πώς ένας δίσκος γίνεται ισοδύναμος με ένα σύστημα δύο δίσκων?
Μέσω τριών δεσμικών ράβδων.
Ισχύει και πάλι η σχέση ρ=3δ.

## Slide 12: Εφαρμογές πάνω στη 2η Μεθοδολογία (1)
Έστω το πλαίσιο του σχήματος:
Χωρίζοντάς το στα δύο προκύπτουν δύο ισοστατικοί πρόβολοι. Για να χωριστεί αφαιρούνται 3 δ.ρ.
Άρα ο αρχικός φορέας είναι 3 φορές υπερστατικός.
Έστω το πλαίσιο του σχήματος:
Παρεμβαίνοντας στις στηρίξεις και αφαιρώντας μια πάκτωση προκύπτει ένας ισοστατικός φορέας. Αφαιρώντας την πάκτωση αφαιρούνται 3 δ.ρ.
Άρα ο αρχικός φορέας είναι 3 φορές υπερστατικός.

## Slide 13: Εφαρμογές πάνω στη 2η Μεθοδολογία (2)
Έστω το πλαίσιο του σχήματος:
Αρχικά, εισάγεται μια εσωτερική άρθρωση στο φορέα και αυτό ισοδυναμεί με την αφαίρεση 1 δ.ρ.
Ακολούθως, οι πακτώσεις μετατρέπονται σε αρθρώσεις με την αφαίρεση άλλων 2 δ.ρ.
Μετά από την αφαίρεση συνολικά 3 δ.ρ. το πλαίσιο έχει μετατραπεί στο γνωστό τριαρθρωτό τόξο που είναι ισοστατικός φορέας.
Άρα ο αρχικός φορέας είναι 3 φορές υπερστατικός.

## Slide 14: Εφαρμογές πάνω στη 2η Μεθοδολογία (3)
Ένας στερεός δίσκος πρέπει να είναι δενδροειδής, δηλαδή να μην περιέχει κλειστά τμήματα, όπως ο δίσκος του σχήματος:
Σύμφωνα με το παραπάνω, ο φορέας του σχήματος δεν είναι στερεός δίσκος:
πραγματοποιούνται έξι τομές στο φορέα.
Για να γίνει, λοιπόν, ισοστατικό το σύστημα αφαιρούνται 6*3=18 δ.ρ.
Επομένως ο αρχικός φορέας είναι 18 φορές υπερστατικός.

## Slide 15: Εφαρμογές πάνω στη 2η Μεθοδολογία (4)
Έστω ο φορέας του σχήματος:
Για να γίνει ισοστατικός ο φορέας πρέπει να αφαιρεθεί η μία άρθρωση και να μετατραπεί μια άλλη σε κύλιση. Συνολικά θα αφαιρεθούν 3 δ.ρ. άρα ο αρχικός φορέας είναι 3 φορές υπερστατικός.
Εναλλακτική λύση:
Μπορεί επίσης, να αφαιρεθεί η μία εξωτερική άρθρωση και να εισαχθεί μια εσωτερική, μετατρέποντας το φορέα σε τριαρθρωτό. Συνολικά θα αφαιρεθούν 3 δ.ρ. άρα ο αρχικός φορέας είναι 3 φορές υπερστατικός.