## Slide 1: ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
Ενότητα 4η: ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διάλεξη: Μονοκινητά συστήματα – γραμμή βυθίσεων – σχηματισμός πόλων.
Καθηγητής Ε. Μυστακίδης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

## Slide 2: Μονοκινητά συστήματα
Μονοκινητά συστήματα: συστήματα που υπολείπονται μιας ράβδου για να είναι ισοστατικά.
Η μελέτη των m-φορές πολυκινητών συστημάτων μπορεί να αναχθεί στη μελέτη m-αριθμού μονοκινητών συστημάτων.
Το πιο απλό μονοκινητό σύστημα είναι ένας δίσκος που συνδέεται με το έδαφος με 2 δ.ρ.
Ένα τυχαίο σημείο Α του δίσκου κινείται κάθετα στην πολική ακτίνα rA:
uA=rA*ω1
με ω1 θεωρούμενη μικρή.
Θεωρείται σύστημα αξόνων η-ζ, όπως φαίνεται στο σχήμα.

## Slide 3: Γραμμή βυθίσεων
Ζητούμενο είναι η κατακόρυφη προβολή της μετατόπισης uA, η ηΑ. Χαράσεται μια κάθετη στη μετατόπιση η γραμμή (οριζόντια).
Στον άξονα η προβάλλονται το σημείο Α και ο απόλυτος πόλος περιστροφής (1) του δίσκου.
Από τη γεωμετρία του σχήματος ισχύει:
Ακολούθως, χαράζεται η γραμμή βυθίσεων, που αποτελεί τη γραμμή των κατακόρυφων προβολών των μετακινήσεων του δίσκου.

## Slide 4: Γραμμή βυθίσεων (συνέχεια)
Αντίστοιχα, για την εύρεση των οριζόντιων προβολών της μετακίνησης, χαράζεται μια κάθετη στη μετατόπιση ζ γραμμή (κατακόρυφη). Από τη γεωμετρία αντίστοιχα θα ισχύει:
Επομένως, αν είναι δεδομένα το σημείο Α του δίσκου, ο πόλος περιστροφής (1) και η γωνία στροφής του δίσκου ω1 (που είναι και η μοναδική παράμετρος της κίνησης του δίσκου) μπορεί πολύ εύκολα να βρεθεί η οριζόντια και η κατακόρυφη μετατόπιση του Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συνθέτοντας τα ηΑ και ζΑ, υπολογίζεται το διάνυσμα της μετακίνησης uA:

## Slide 5: Σχετικός πόλος περιστροφής δύο δίσκων
Έστω δύο δίσκοι που συνδέονται με μια εσωτερική άρθρωση. Το σημείο (1 2) αποτελεί το σχετικό πόλο περιστροφής των δύο δίσκων.
Εάν οι δύο δίσκοι συνδέονται με δύο δεσμικές ράβδους, τότε ο σχετικός πόλος περιστροφής των δίσκων (1 2) είναι το σημείο τομής των δ.ρ.

## Slide 6: Σχηματισμός των πόλων περιστροφής
Εάν οι δύο δίσκοι συνδέονται με δύο παράλληλες μεταξύ τους δεσμικές ράβδους, τότε το σημείο (1 2) βρίσκεται στο άπειρο.
Οι δύο δίσκοι μπορούν να κινηθούν μόνο παράλληλα προς την αρχική τους θέση (υπάρχει μόνο μετάθεση και όχι περιστροφή).
Σχηματισμός των πόλων περιστροφής: το σύνολο των θέσεων των απόλυτων και σχετικών πόλων περιστροφής ενός συστήματος.

## Slide 7: Θεώρημα των τριών πόλων
Έστω δύο σχετικοί πόλοι περιστροφής (m p) και (n p) δύο δίσκων m και n, σε σχέση με ένα τρίτο δίσκο p. Τότε, η ευθεία που συνδέει τους δύο σχετικούς πόλους αποτελεί το γεωμετρικό τόπο (γ.τ.) των σημείων στον οποίο βρίσκεται ο σχετικός πόλος (m n):
(m p) + (n p) → (m n) 1η γραφή θεωρήματος
Ισχύει (m) ≡ (m 0), όπου 0 το έδαφος, δηλαδή ο απόλυτος πόλος (m) του δίσκου m είναι ο σχετικός πόλος του με το έδαφος. Τότε για τους δύο δίσκους m και n, η ευθεία που συνδέει τους απόλυτους πόλους (m) και (n) αποτελεί το γ.τ. των σημείων στον οποίο βρίσκεται ο σχετικός πόλος (m n):
(m) + (n) → (m n) 2η γραφή θεωρήματος
Η ευθεία που συνδέει το σχετικό πόλο (m p) με τον απόλυτο πόλο (p) αποτελεί το γ.τ. των σημείων στον οποίο βρίσκεται ο (m):
(m p) + (p) → (m) 3η γραφή θεωρήματος

## Slide 8: Παράδειγμα 1
Έστω το σύστημα τριών δίσκων του σχήματος.
Ζητούμενο είναι ο σχηματισμός των πόλων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το θεώρημα τριών πόλων ισχύει μόνο για μονοκινητούς φορείς.

## Slide 9: Παράδειγμα 1 - επίλυση
Αρχικά πρέπει να ελεγχθεί εάν το σύστημα είναι μονοκινητό:
Δίσκοι: 3
Εξωτερικές αρθρώσεις: 2*2=4 δ.ρ.
Εσωτερικές αρθρώσεις: 2*2=4 δ.ρ.
ρ<3δ κατά μια ράβδο, άρα είναι μονοκινητό σύστημα
Στη συνέχεια αριθμούνται οι δίσκοι και οι προφανείς απόλυτοι και σχετικοί πόλοι περιστροφής.
Τέλος, εφαρμόζεται το Θεώρημα τριών πόλων:
+ (1 2) → (2)
(2 3) + (3) → (2)
Αφού χαραχθούν οι ευθείες των γ.τ., από το σημείο τομής τους προσδιορίζεται ο πόλος (2). Ομοίως για τον σχετικό πόλο (1 3):
(1 2) + (2 3) → (1 3)
(1) + (3) → (1 3)

## Slide 10: Παράδειγμα 2 – σχηματισμός πόλων
Έστω το σύστημα δύο δίσκων του σχήματος.
Ζητούμενο είναι ο σχηματισμός των πόλων.
Αρχικά ελέγχεται εάν το σύστημα είναι μονοκινητό, κατά τα γνωστά:
πράγματι είναι, διότι ρ<3δ κατά μία ράβδο.
Στη συνέχεια αριθμούνται οι δίσκοι και οι προφανείς απόλυτοι και σχετικοί πόλοι περιστροφής και εφαρμόζεται το θεώρημα τριών πόλων:
+ (1 2) → (2).
Η κύλιση που συνδέει το δίσκο ΙΙ με το έδαφος αντιστοιχεί σε μια δ.ρ.
Η κάθετη ευθεία στο επίπεδο της κύλισης αποτελεί το γ.τ. των σημείων στον οποίο βρίσκεται ο πόλος (2). Από το σημείο τομής των δύο ευθειών προκύπτει ο απόλυτος πόλος περιστροφής (2).

## Slide 11: Παράδειγμα 2 – γραμμή βυθίσεων
Έστω τώρα, ότι ζητούμενο είναι η γραμμή βυθίσεων.
Αρχικά πρέπει να επιλεγεί μια παράμετρος για την περιγραφή της κίνησης. Έστω ότι επιλέγεται η παράμετρος ω1 (στροφή δίσκου Ι).
Χαράζεται η γραμμή βυθίσεων και προβάλλονται οι πόλοι περιστροφής.
Ακολούθως, σχεδιάζεται η περιστροφή του δίσκου Ι, ω1 και προβάλλεται το σημείο (1 2) στη νέα ευθεία. Το (1 2) είναι σημείο κοινό και για τους δύο δίσκους, οπότε η νέα θέση του δίσκου ΙΙ προσδιορίζεται από το (1 2) και το σταθερό σημείο (2).
ΠΡΟΣΟΧΗ: οι απόλυτοι πόλοι περιστροφής δε μετακινούνται.

## Slide 12: Παράδειγμα 2 – γραμμή βυθίσεων (συνέχεια)
Στη συνέχεια, χαράζεται η ευθεία που περιγράφει τη νέα θέση του δίσκου ΙΙ, η οποία πρέπει να επιμηκυνθεί μέχρι το ακρότατο σημείο του δίσκου.
Τέλος, το ω2 υπολογίζεται μέσω της κατακόρυφης μετατόπισης του σημείου (1 2): η(1 2) = x1*ω1
η(1 2) = x2*ω2
ω2 = x1*ω1/x2
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κάθε σημείο της γραμμής βύθισης αντιστοιχεί στην κατακόρυφη μετατόπιση όλων των σημείων του δίσκου που βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφη ευθεία με αυτό.

## Slide 13: Παράδειγμα 3 – ειδική περίπτωση
Έστω το σύστημα των δύο δίσκων του σχήματος.
Αρχικά ελέγχεται εάν το σύστημα είναι μονοκινητό, κατά τα γνωστά:
πράγματι είναι, διότι ρ<3δ κατά μία ράβδο.
Εδώ υπάρχει η ειδική περίπτωση των δύο παράλληλων δ.ρ.
Αυτό σημαίνει ότι ο σχετικός πόλος περιστροφής (1 2) των δίσκων βρίσκεται στο άπειρο. Υπάρχει, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, ο γ.τ. του πόλου (2) που καθορίζεται από την κύλιση.
Ακολούθως, χαράζεται ευθεία από τον πόλο (1) παράλληλα στην ευθεία του πόλου (1 2). Η ευθεία αυτή τέμνει το σχετικό πόλο (1 2) στο άπειρο και περνά από τον πόλο (1), άρα είναι γ.τ. του πόλου (2). Το σημείο τομής των δύο ευθειών που άποτελούν γ.τ. του πόλου (2), προσδιορίζει τον πόλο (2).

## Slide 14: Παράδειγμα 3 – ειδική περίπτωση (συνέχεια)
Για την εύρεση της γραμμής βυθίσεων, επιλέγεται η ω1 ως παράμετρος περιγραφής της κίνησης.
Χαράζεται η γραμμή βυθίσεων και προβάλλονται οι πόλοι περιστροφής.
Ακολούθως, σχεδιάζεται η περιστροφή του δίσκου Ι, ω1.
Επειδή ο σχετικός πόλος περιστροφής (1 2) βρίσκεται στο άπειρο, εξ’ ορισμού ισχύει ω1=ω2 (χαράζονται και οι δύο με την ίδια φορά).

## Slide 15: Εφαρμογή πάνω στο σχηματισμό των πόλων και τη γραμμή βυθίσεων (1)
Έστω το σύστημα τριών δίσκων του σχήματος.
Ζητούμενα είναι ο σχηματισμός των πόλων και η γραμμή βυθίσεων.
Αρχικά ελέγχεται εάν το σύστημα είναι μονοκινητό, κατά τα γνωστά:
πράγματι είναι, διότι ρ<3δ κατά μία ράβδο.
Στη συνέχεια αριθμούνται οι δίσκοι και σημειώνονται οι προφανείς απόλυτοι και σχετικοί πόλοι περιστροφής και εφαρμόζεται το θεώρημα τριών πόλων:
+ (1 2) → (2).
(2 3) + (3) → (2).
Προσδιορίζεται ο πόλος (2).
(1 2) + (2 3) → (1 3).
(1) + (3) → (1 3).
Ο πόλος (1 3) βρίσκεται στο άπειρο.

## Slide 16: Εφαρμογή πάνω στο σχηματισμό των πόλων και τη γραμμή βυθίσεων (2)
Όσα περιγράφηκαν προηγουμένως για τη διαδικασία εύρεσης του σχηματισμού των πόλων, απεικονίζονται στο σχήμα.

## Slide 17: Εφαρμογή πάνω στο σχηματισμό των πόλων και τη γραμμή βυθίσεων (3)
Για τη χάραξη της γραμμής βυθίσεων, επιλέγεται η ω1 ως παράμετρος περιγραφής της κίνησης.
Χαράζεται η γραμμή βυθίσεων και προβάλλονται οι πόλοι περιστροφής.
Ακολούθως, σχεδιάζεται η περιστροφή του δίσκου Ι, ω1, κι έπειτα σχεδιάζονται οι κινήσεις των υπόλοιπων δίσκων.
Από γεωμετρία και συγκεκριμένα σπό όμοια τρίγωνα υπολογίζονται οι αποστάσεις που λείπουν, ώστε να υπολογιστούν και τα ω1 και ω2.
ω2=x1*ω1/x2 και ω2=-ω1 (δηλαδή ω1=ω2 αλλά με αντίθετη φορά).
Επίσης ισχύει ω3=-ω2 άρα ω3=ω1 που είναι αναμενόμενο καθώς ο πόλος (1 3) βρίσκεται στο άπειρο.
Η παραπάνω διαδικασία εύρεσης της γραμμής βυθίσεων απεικονίζεται στο προηγούμενο σχήμα, μαζί με τη διαδικασία εύρεσης του σχηματισμού των πόλων.