## Slide 1: ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
Ενότητα 6η: ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Διάλεξη: Παραμορφώσιμοι φορείς – μεγέθη παραμόρφωσης – Α.Δ.Ε. για παραμορφώσιμους φορείς.
Καθηγητής Ε. Μυστακίδης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

## Slide 2: Παραμορφώσιμοι φορείς
Έστω φορέας με αρχική καμπύλωση. Τότε για ένα στοιχειώδες τμήμα του, R είναι η αρχική ακτίνα καμπυλότητας, dφ η αρχική γωνία και ds το αρχικό μήκος του άξονα.
Έστω ότι το στοιχειώδες τμήμα καμπυλώνεται κατά Δds, η δεξιά πλευρά ολισθαίνει παράλληλα με την αρχική της θέση κατά Δdh και στρίβει γύρω από το νέο σημείο του άξονα κατά Δdφ.
Το Δds μετριέται κατά μήκος του άξονα. Το Δdh μετριέται κατά μήκος της παρειάς (ολίσθηση).

## Slide 3: Μεγέθη παραμόρφωσης
Για κάθε στοιχειώδες τμήμα παραμορφώσιμου φορέα καθορίζονται τα παρακάτω μεγέθη παραμόρφωσης:
Αξονική παραμόρφωση.
Διατμητική παραμόρφωση.
Ακόμη, για τη μεταβολή της καμπυλότητας κ ισχύουν τα παρακάτω:
Γενικευμένη καμπυλότητα.

## Slide 4: Μεγέθη παραμόρφωσης (συνέχεια)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορείς ευθύγραμμους ή με πολύ μικρή καμπυλότητα θεωρείται ότι:
Σε κάθε στοιχειώδες τμήμα παραμορφώσιμου φορέα εμφανίζονται τα μεγέθη ε, γ, κ*.
Όλα τα παραπάνω μεγέθη, υπό την επίδραση των φορτίων συσσωρέυονται και αλλάζουν τη θέση του άξονα στους παραμορφώσιμους φορείς, παράγοντας την ελαστική γραμμή τους.

## Slide 5: Δυνατές μετακινήσεις για παραμορφώσιμους φορείς
Οι δυνατές μετακινήσεις για τους παραμορφώσιμους φορείς διέπονται από τρεις συνθήκες:
Είναι μικρές.
Είναι ανεξάρτητες από το χρόνο.
Είναι συμβιβαστές με τους συνδέσμους.
Μέσω των παρακάτω σχημάτων ελέγχεται η τρίτη συνθήκη για ορισμένες περιπώσεις.

## Slide 6: Παραδείγματα δυνατών μετακινήσεων

## Slide 7: Δυνατές μετακινήσεις - σημείωση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια μετακίνηση είναι δυνατή για κάποιο φορέα, τότε είναι δυνατή και για παράγωγους φορείς που προκύπτουν με την αφαίρεση κάποιας ή κάποιων ράβδων από τον αρχικό φορέα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αντίθετο (δηλαδή για παράγωγους φορείς που προκύπτουν με την προσθήκη ράβδων στον αρχικό φορέα) δεν ισχύει.
Παράδειγμα μονόπακτης δοκού:

## Slide 8: Συσχέτιση ε, κ* και γ με τα Ν, Μ και Q αντίστοιχα
Τα μεγέθη παραμόρφωσης ε, κ* και γ μπορούν να συσχετιστούν με τα εντατικά μεγέθη Ν, Μ και Q αντίστοιχα, μέσω των παρακάτω σχέσεων:
όπου:
Ε είναι το μέτρο ελαστικότητας, Α το εμβαδό διατομής, J η ροπή αδρανείας, G το μέτρο διάτμησης και Α’ το διατμητικό εμβαδό.

## Slide 9: Α.Δ.Ε. για παραμορφώσιμους φορείς (1)
Έστω ο παραμορφώσιμος φορέας του σχήματος με διάφορα είδη φόρτισης, στον οποίο σχεδιάζεται μια δυνατή μετακίνηση.
Για τον υπολογισμό του δυνατού έργου η Α.Δ.Ε. γίνεται:
Όπου Wεσ είναι το έργο των εσωτερικών δυνάμεων (δηλαδή των τάσεων) και Wεξ το έργο των εξωτερικών δυνάμεων.
Όπου Ki είναι η γενικευμένη δύναμη και δi η γενικεύμενη μετακίνηση.

## Slide 10: Α.Δ.Ε. για παραμορφώσιμους φορείς (2)
Για τον υπολογισμό του Wεσ κόβεται στοιχειώδες τμήμα του φορέα.
Το στοιχειώδες αυτό τμήμα θα ισορροπεί, καθώς αποτελεί κομμάτι του αρχικού φορέα που ισορροπεί.
Επίσης, η δυνατή μετακίνηση του αρχικού φορέα θα είναι δυνατή και για το στοιχειώδες τμήμα.
Τέλος, η Α.Δ.Ε. ισχύει για το στοιχειώδες τμήμα αφού ισχύει για τον αρχικό φορέα:

## Slide 11: Α.Δ.Ε. για παραμορφώσιμους φορείς (3)
Για το στοιχειώδες τμήμα υπολογίζεται:
Με βάση όλα τα παραπάνω, η Α.Δ.Ε. για παραμορφώσιμους φορείς γίνεται:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το έργο των εξωτερικών δυνάμεων είναι ίσο με το άθροισμα του έργου των φορτίων διατομής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για Κi=1 η παραπάνω σχέση της Α.Δ.Ε. μετατρέπεται στο θεώρημα του μοναδιαίου φορτίου για τα εξωτερικά φορτία.

## Slide 12: Εφαρμογή
Έστω ο φορέας του σχήματος που παραμορφώνεται υπό τη δράση της φόρτισης και σχηματίζεται η ελαστική γραμμή του.
Ζητείται το δΓ.
Παρατηρείται ότι η πραγματική μετακίνηση του φορέα είναι και δυνατή μετακίνηση. Υφίστανται τα μεγέθη κ*, γ, ε και αρχικά θεωρούνται γνωστά.
Κατά την εφαρμογή της Α.Δ.Ε., για να υπολογιστεί το δΓ πρέπει να πολλαπλασιαστεί με μια δύναμη εργικά αντίστοιχη. Άρα στη θέση Γ ασκείται στο φορέα μια γενικευμένη δύναμη με μοναδιαία τιμή.

## Slide 13: Εφαρμογή – καθορισμός συμβόλων
Ακολούθως, πρέπει να υπολογιστούν τα Μ, Ν, Q για την εφαρμογή της Α.Δ.Ε.
Στο σημείο αυτό θα καθοριστούν τα σύμβολα που θα εισάγονται στη σχέση της Α.Δ.Ε.
Γενικά, κάθε μέγεθος θα εφοδιάζεται με δύο δείκτες: ο πρώτος θα αναφέρεται στη θέση που εμφανίζεται το μέγεθος και ο δεύτερος στο αίτιο που το προκαλεί. Π.χ. δΓ,P είναι η μετακίνηση στο σημείο Γ που προκαλείται από τη δύναμη P.
Τα μεγέθη που προκαλούνται από μοναδιαίο φορτίο θα συμβολίζονται ως εξής: Π.χ. είναι η ροπή λόγω μοναδιαίου στο σημείο Γ.
Αναφορικά με τα μεγέθη κ*, γ και ε, αυτά θα εισάγονται στην Α.Δ.Ε. συνοδευόμενα με το δείκτη που αντιστοιχεί στο αίτιο, π.χ. κ*,P , γ,P και ε,P.

## Slide 14: Εφαρμογή – Α.Δ.Ε.
Μετά τον καθορισμό των συμβόλων η σχέση της Α.Δ.Ε. γράφεται:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν υπάρχει αξονική και συνεπώς ο όρος με τη Ν απαλείφεται. Επίσης, γενικά, τα έργα από τέμνουσες είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα έργα των ροπών και επομένως, δε θα λαμβάνονται υπόψη. Για τους υπολογισμούς γενικά θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έργα των ροπών.
Εάν το ζητούμενο της άσκησης ήταν το φΒ, τότε η διαφορά στην επίλυση θα ήταν το εργικά αντίστοιχο του φΒ (μοναδιαία ροπή στο Β), για το οποίο θα υπολογιστούν τα

## Slide 15: Α.Δ.Ε. για δικτυωτούς φορείς
Στην περίπτωση μικτών φορέων (που περιέχουν ολόσωμα και δικτυωτά μέλη), το θεώρημα μοναδιαίου φορτίου γράφεται:
Δηλαδή προστίθεται στη σχέση ο όρος που αφορά στα ραβδωτά μέλη, για τα οποία ισχύει επιπροσθέτως: