## Slide 1: ΣΤΑΤΙΚΗ Ι
Ενότητα 7η: ΟΙ ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Διάλεξη: Καταναγκασμοί – υπολογισμός μετακινήσεων λόγω καταναγκασμών.
Καθηγητής Ε. Μυστακίδης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

## Slide 2: Καταναγκασμοί
ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ: αποτελούν μια ειδική περίπτωση φορτίσεων.
Χωρίζονται στους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς καταναγκασμούς.
Οι εξωτερικοί καταναγκασμοί περιλαμβάνουν τις υποχωρήσεις στηρίξεων.
Οι εσωτερικοί καταναγκασμοί χωρίζονται σε κατανεμημένους και συγκεντρωμένους.
Οι κατανεμημένοι εσωτερικοί καταναγκασμοί περιλαμβάνουν την ομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας t και την ανομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας Δt.
Οι συγκεντρωμένοι εσωτερικοί καταναγκασμοί περιλαμβάνουν τις διαφορές συναρμογής (ή αλλιώς ρήκτες) Δs, Δh και Δφ.

## Slide 3: Υποχώρηση στήριξης – ισοστατικοί φορείς
Υποχώρηση στήριξης: αλλαγή της θέσης της στήριξης για κάποιο λόγο που δεν έχει σχέση με τη φόρτιση.
Όταν ο φορέας είναι ισοστατικός, παρακολουθεί την αλλαγή αυτή χωρίς να δημιουργείται ένταση, χωρίς δηλαδή, να αναπτύσσονται Μ, N, Q λόγω της υποχώρησης της στήριξης.
Στην περίπτωση των ισοστατικών φορέων αλλάζει μόνο η γεωμετρία και δεν αναπτύσσεται ένταση.
Παρόλο που υπάρχει αλλαγή της γεωμετρίας λόγω υποχώρησης της στήριξης, ο ισοστατικός φορέας παραμένει ευθύγραμμος χωρίς να καμπυλώνεται.

## Slide 4: Υποχώρηση στήριξης – υπερστατικοί φορείς
Αντίθετα με τους ισοστατικούς φορείς, οι υπερστατικοί φορείς δε μπορούν να παρακολουθήσουν την αλλαγή της θέσης της στήριξης χωρίς να αναπτυχθεί ένταση.
Ο υπερστατικός φορέας αναγκάζεται να καμπυλωθεί λόγω της υποχώρισης στήριξης και αναπτύσσονται M, N, Q.
Το φαινόμενο αυτό, κατά το οποίο αναπτύσσεται ένταση στο φορέα χωρίς την επίδραση εξωτερικής φόρτισης, ονομάζεται αυτένταση.

## Slide 5: Κατανεμημένοι καταναγκασμοί t και Δt
Οι κατανεμημένοι καταναγκασμοί t και Δt ανήκουν στους εσωτερικούς καταναγκασμούς.
t: η ομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας κάθε σημείου της δοκού.
Δt: η ανομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας, δηλαδή η μεταβολή της θερμοκρασίας άνω και κάτω ίνας μιας δοκού.
Η μεταβολή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό μιας δοκού είναι γραμμικά μεταβαλλόμενη και μηδενίζεται στον άξονά της, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Θετικό Δt είναι εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη θερμοκρασία στην ίνα της δοκού, στην οποία είναι τοποθετημένη η ίνα αναφοράς.

## Slide 6: Ομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας t
Ομοιόμορφη αύξηση θερμοκρασίας προκαλεί άυξηση του μήκους της δοκού κατά Δl. Αντίστοιχα, ομοιόμορφη μείωση της θερμοκρασίας προκαλεί μείωση του μήκους της δοκού κατά Δl.
Ισχύει:
Όπου ε,t η αξονική παραμόρφωση λόγω της ομοιόμορφης μεταβολής θερμοκρασίας t και α ο συντελεστής θερμικής διαστολής με μονάδες grad-1 (ή /oC).

## Slide 7: t – ισοστατικοί και υπερστατικοί φορείς
Όταν ο φορέας είναι ισοστατικός, η μεταβολή του μήκους Δl λόγω t δεν προκαλεί προβλήματα, απλώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό και το ζητούμενο είναι η νέα γεωμετρία του φορέα.
Εάν ο φορέας είναι υπερστατικός, λόγω της μεταβολής του Δl θα προκύψει αξονικό θλιπτικό φορτίο.
Το θλιπτικό φορτίο είναι ανάλογο του Ε*Α. Άρα, έαν το Ε είναι μικρό (μαλακό υλικό) ή το Α είναι μικρό (μικρό εμβαδό διατομής), τότε το θλιπτικό φορτίο είναι μικρό.
Στην αντίθετη περίπτωση οι δυνάμεις που θα αναπτυχθούν θα είναι μεγάλες και μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο φορέα.

## Slide 8: Ανομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας Δt
Η ανομοιόμορφη μεταβολή της θερμοκρασίας, δηλαδή η διαφορά θερμοκρασίας άνω και κάτω ίνας, προκαλεί τη διαστολή της μιας και τη συστολή της άλλης ίνας με αποτέλεσμα ο φορέας να καμπυλώνεται.
Το καμπυλωμένο σχήμα του φορέα αποτελεί τμήμα ενός κυκλου.
Αυτή είναι η μοναδική περίπτωση εμφάνισης καμπυλότητας στο φορέα χωρίς να συνυπάρχει ροπή.
Στην περίπτωση των ισοστατικών φορέων ζητούμενο θα είναι η αλλαγή της γεωμετρίας του φορέα λόγω Δt, π.χ. το δ.
Ισχύουν οι τύποι:
Όπου κ,Δt η καμπυλότητα και R,Δt η ακτίνα καμπυλότητας.

## Slide 9: Συγκεντρωμένοι καταναγκασμοί
Οι συγκεντρωμένοι καταναγκασμοί ανήκουν στους εσωτερικούς καταναγκασμούς και περιλαμβάνουν τις διαφορές συναρμογής (ρήκτες) Δs: χάσμα, Δh: άλμα και Δφ: σφήνα.
Οι συμβολισμοί των διαφορών συναρμογής φαίνονται στο σχήμα:
Προβλήματα συναρμογής:
Έστω ότι για την κατασκευή ενός μέλους ενώνονται δύο τμήματα (π.χ. με συγκόλληση για τις μεταλλικές κατασκευές). Τότε:
Δh: διαφορά ύψους των αξόνων.
Δφ: γόνατο στην ένωση.
Δs: πρόσθετο μήκος με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο το τελικό μήκος του μέλους από το θεωρητικό.

## Slide 10: Συγκεντρωμένοι καταναγκασμοί – ισοστατικοί φορείς
Στους ισοστατικούς φορείς οι διαφορές συναρμογής δεν προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα, σε αντίθεση με την περίπτωση των υπερστατικών φορέων.
Στην περίπτωση των ισοστατικών φορέων ζητούμενο θα είναι και πάλι το σχήμα του φορέα μετά την εισαγωγή του καταναγκασμού.

## Slide 11: Υπολογισμός σχήματος φορέα λόγω t
Έστω ο φορέας του σχήματος, του οποίου το ένα μέλος υπόκειται σε t.
Ζητούμενο είναι το δΑ,t.
Αρχικά, παρατηρείται ότι η μετακίνηση είναι δυνατή. Επίσης, υπάρχουν τα δΑ,t και ε,t.
Για να εφαρμοστεί η Α.Δ.Ε. τοποθετείται στο σημείο Α, μοναδιαία δύναμη εργικά αντίστοιχη του ζητούμενου μεγέθους.
Μετά την εφαρμογή του μοναδιαίου φορτίου στο φορέα υπάρχουν τα:

## Slide 12: Υπολογισμός σχήματος φορέα λόγω t (συνέχεια)
Επομένως, ο τύπος της Α.Δ.Ε. γράφεται:
Όμως, κ,t=0 και γ,t=0. Άρα:
Για να υπολογιστεί η ζητούμενη μετατόπιση θα πρέπει να υπολογιστεί το διάγραμμα των αξονικών λόγω μοναδιαίου φορτίου στο Α και να πολλαπλασιαστεί με το ομοιόμορφο ε,t.

## Slide 13: Υπολογισμός σχήματος φορέα λόγω Δt
Έστω ο φορέας του σχήματος, που υπόκειται σε Δt.
Ζητούμενο είναι το δΓ,Δt.
Αρχικά, παρατηρείται ότι η μετακίνηση είναι δυνατή. Επίσης, υπάρχουν τα δΓ,Δt και κ,Δt.
Για να εφαρμοστεί η Α.Δ.Ε. τοποθετείται στο σημείο Γ, μοναδιαία δύναμη εργικά αντίστοιχη του ζητούμενου μεγέθους. Στην περίπτωση αυτή η σχέση της Α.Δ.Ε. ειναι:

## Slide 14: Υπολογισμός σχήματος φορέα λόγω t και Δt - συμπέρασμα
Από τα προηγούμενα αποδεικνύεται ότι όταν σε ένα φορέα εμφανίζεται ομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας t, η σχέση της Α.Δ.Ε. περιορίζεται στον όρο με την αξονική, καθώς στο φορέα υπάρχει μόνο το ε,t.
Αντίστοιχα, όταν σε ένα φορέα εμφανίζεται ανομοιόμορφη μεταβολή θερμοκρασίας Δt, η σχέση της Α.Δ.Ε. περιορίζεται στον όρο με τη ροπή, καθώς στο φορέα υπάρχει μόνο το κ,Δt.
Επομένως, γενικά θα ισχύει:

## Slide 15: Υπολογισμός σχήματος φορέα λόγω Δφ
Έστω ο φορέας του σχήματος, που υπόκειται σε Δφ.
Ζητούμενο είναι το δi,Δφ.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν τα δi,Δφ και Δφ.
Για να εφαρμοστεί η Α.Δ.Ε. τοποθετείται στο σημείο i μοναδιαία δύναμη εργικά αντίστοιχη του ζητούμενου μεγέθους. Επίσης, το Δφ είναι εργικά αντίστοιχο με τη ροπή και άρα η σχέση της Α.Δ.Ε. θα περιοριστεί στον όρο με τη ροπή. Ο καταναγκασμός όμως είναι συγκεντρωμένος και όχι κατανεμημένος και επομένως το ολοκλήρωμα θα εκφυλιστεί σε γινόμενο. Γενικά θα ισχύει:

## Slide 16: Υπολογισμός σχήματος φορέα λόγω Δh
Έστω ο φορέας του σχήματος, που υπόκειται σε Δh.
Ζητούμενο είναι το δi,Δh.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν τα δi,Δh και Δh.
Για να εφαρμοστεί η Α.Δ.Ε. τοποθετείται στο σημείο i μοναδιαία δύναμη. Επίσης, το Δh είναι εργικά αντίστοιχο με την Q και άρα, η σχέση της Α.Δ.Ε. θα περιοριστεί στον όρο με την τέμνουσα. Και πάλι ο καταναγκασμός είναι συγκεντρωμένος και όχι κατανεμημένος και επομένως το ολοκλήρωμα θα εκφυλιστεί σε γινόμενο. Γενικά θα ισχύει:

## Slide 17: Υπολογισμός σχήματος φορέα λόγω Δs
Έστω ο φορέας του σχήματος, που υπόκειται σε Δs.
Ζητούμενο είναι το δi,Δs.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν τα δi,Δs και Δs.
Για να εφαρμοστεί η Α.Δ.Ε. τοποθετείται στο σημείο i μοναδιαία δύναμη. Επίσης, το Δs είναι εργικά αντίστοιχο με τη N και άρα, η σχέση της Α.Δ.Ε. θα περιοριστεί στον όρο με την αξονική. Και πάλι ο καταναγκασμός είναι συγκεντρωμένος και όχι κατανεμημένος και επομένως το ολοκλήρωμα θα εκφυλιστεί σε γινόμενο. Γενικά θα ισχύει:

## Slide 18: Υπολογισμός σχήματος φορέα λόγω υποχώρησης στήριξης
Έστω ο φορέας, που υπόκειται σε υποχώρηση στήριξης δΒ.
Ζητούμενο είναι το δi,δΒ.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν τα δi,δΒ και δΒ.
Για να εφαρμοστεί η Α.Δ.Ε. τοποθετείται στο σημείο i μοναδιαία δύναμη. Επειδή δεν υπάρχουν εσωτερικές δυνάμεις η Α.Δ.Ε. παίρνει τη μορφή:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στην παραπάνω σχέση, το γινόμενο δύναμης και μετακίνησης ακολουθεί τη συνηθισμένη σύμβαση (έργο θετικό όταν δύναμη και μετακίνηση έχουν την ίδια φορά).