## Slide 1
ΧΑΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ: Στοχεύει στη συντομότερη διοχετευση του νερού από τη θέση των υδατ.πόρων στις υδροληψίες
Συνήθης παροχή υδροληψίας qν = 6, 9, 12 lt/sec.
Θέση των υδατικών πόρων μπορεί να είναι ένα έργο υδρομάστευσης, ένα φράγμα, ένα πηγάδι (γεώτρηση).
Το νερό αποθηκεύεται σε ταμιευτήρα ή δεξαμενή και μεταφέρεται με τον κύριο αγωγό στην αρχή (κεφαλή) του δικτύου διανομής.
Στόχος του σχεδιασμού μας:
Min μήκος αγωγών (πιο οικονομικό)
Οι αγωγοί να περνούν από τα όρια των χωραφιών και να μην κόβουν τις ιδοκτησίες δλδ
Να έχουν ακτινωτή μορφή
Min παροχή νερού

## Slide 2
ΜΕΓΕΘΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΞΗΣ
Πλήθος υδροληψιών = ν (= Πλήθος αρδευτικών μονάδων)
Έκταση τυπικής αρδευτικής μονάδας = Α
Συνολική έκταση του προς άρδευση αγροκτήματος = Ε
Πρόγραμμα άρδευσης = n
Πλήθος υδροληψιών που λειτουργούν ταυτόχρονα = ν* (= Πλήθος ζωνών, αφού σε κάθε ζώνη λειτουργεί από μία υδροληψία)
Παροχή υδροληψίας = qν Άρα αυτή είναι η παροχή σχεδιασμού κάθε τριτεύοντα αγωγού.
Θεωρητική 24ωρη ειδική παροχή άρδευσης = qο
Πραγματική ειδική παροχή άρδευσης = q (16ωρη ή 18ωρη). Στους τύπους τη θεωρώ 18ωρη.
Παροχή σχεδιασμού δικτύου = Qσχ

## Slide 3
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΑΡΑΞΗΣ
Qσχ = qν ∙ ν*
q = qο ∙ (24/18)
A = qν /(n ∙ q)
Ε=ν ∙ Α
ν*= ν/n
Διάρκεια λειτουργίας = m/n, όπου m το εύρος άρδευσης
Qυπ ≥(q/24) ∙ Qσχ  Qυπ ≥ (18/24) ∙ Qσχ (όπου q βλ. προτελευταίο bullet προηγούμενης διαφάνειας)
Vδεξ ≥ (24-q)*3600*Qυπ  Vδεξ ≥ (24-18)*3600*Qυπ
(προσαυξηση 10% για κάλυψη από υπερχείλιση)

## Slide 4
Παράδειγμα (Χάραξη – Πρόγραμμα – Οικονομικός Σχεδιασμός – Πίεση)
Θεωρητική 24ωρη ειδική παροχή άρδευσης qο= 0.122 lt/sec*στρ.

## Slide 6
ΒΗΜΑ 1
Εμβαδόν Αγροκτήματος Ε = 566,4 στρ.
Πλήθος Αρδευτικών Μονάδων ν = 36
Η τυπική Αρδευτική Μονάδα θα έχει έκταση (από σχέση 4) Α = Ε/ν = 15,733 στρ.
Πρόγραμμα άρδευσης (από σχέση 3) και θεωρώντας qv=11 lt/sec
n = qν/ (A*q) = 5.72  n = 6
ΒΗΜΑ 2
Έκταση τυπικής ζώνης άρδευσης Αj = A*n = 15,733*6 = 94,4 στρ.
Με ανώτατα και κατώτατα όρια έκτασης ±10%. Δηλαδή οι ζώνες θα κυμαίνονται από 84,96 έως 103,84 στρ.

## Slide 7
ΒΗΜΑ 3
Πλήθος ζωνών (από σχέση 5)
ν*= ν/n = Πλήθος Αρδευτικών Μονάδων / πρόγραμμα = 36/6 = 6
ΒΗΜΑ 4
Θεωρούμε:
‘Αρα το σύνολο των ωρών άρδευσης θα είναι
Τολ = Τ*m = 18*18 = 324 hrs.

## Slide 8
ΒΗΜΑ 5
Με βάση τα όρια εμβαδού που προέκυψαν για την τυπική ζώνη και τον αριθμό των ζωνών (= 6) το αγρόκτημα χωρίζεται στις παρακάτω ζώνες:

## Slide 9
ΒΗΜΑ 6
Το αγρόκτημα χωρίζεται σε αρδευτικές μονάδες.
Το δίκτυο αποτελείται από τον πρωτεύων αγωγό που ξεκινά από την κεφαλή.
Αυτός διακλαδίζεται σε δευτερεύοντες και αυτοί σε τριτεύοντες που καταλήγουν σε ομάδες των n υδροληψιών.
Κάθε αρδευτική μονάδα εξυπηρετείται από μία μόνο υδροληψία. Η υδροληψία τοποθετείται συνήθως (δεν είναι πάντα δυνατό) στο μέσο της μεγαλύτερης πλευράς της αρδ.μονάδας (για οικονομία και min απώλειες).

## Slide 10
ΒΗΜΑ 6
Με βάση αυτές τις ζώνες του βημ.5 και τα παραπάνω, χαράχθηκε το δίκτυο:

## Slide 11
ΒΗΜΑ 7
Στο αυστηρό, όλες οι υδροληψίες λειτουργούν ίση χρονική διάρκεια.
Στο ελαστικό κάθε υδροληψία δε λειτουργεί όσο οι υπόλοιπες για να καλυφθεί η διαφορά της έκτασης των αρδ.μοναδων. Καμία από τις αρδ.μον δεν ποτίζεται ταυτόχρονα με καμία άλλη της ίδιας ζώνης

## Slide 12
ΒΗΜΑ 7
Ωρολόγιο πρόγραμμα άρδευσης:
Ωρες ποτίσματος (για κάθε αρδ.μον.) = Εμβαδό Αρδ.Μον.* Σύνολο Ωρών Άρδευσης / Εμβαδό Ζώνης = Α * Tολ / Αj

## Slide 13
ΒΗΜΑ 8
Παροχή αγωγών του δικτύου
ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΙ | Q (lt/sec)
1.1.1 | 11
1.1.2 | 11
1.1.3 | 11
1.1.4 | 11
1.2.1 | 11
1.2.2 | 11
1.3.1 | 11
1.4.1 | 11
1.5.1 | 11
1.6.1 | 11
1.6.2 | 11
1.6.2. | 11

## Slide 14
ΒΗΜΑ 8
Παροχή αγωγών του δικτύου
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΙ | Q (lt/sec)
1.1 | 66
1.2 | 55
1.3 | 44
1.4 | 33
1.5 | 22
1.6 | 11

## Slide 15
ΒΗΜΑ 9
Παροχή σχεδιασμού, από σχέση (1):
Qσχ = qν ν* = 11*6 = 66 lt/sec
Παροχή των υδατικών πόρων, από σχέση (7):
Qυπ ≥ (q/24)*Qσχ
Θεωρώντας την πραγματική ειδική παροχή άρδευσης (q) 18ωρη, και Qσχ= 66 έχουμε Qυπ = 49,5 lt/sec
Χωρητικότητα της δεξαμενής, από σχέση (8):
Vδεξ ≥ (24-18)*3600*Qυπ = 1069200 lt ή 1069.2 m3
Και με 10% προσαύξηση για κάλυψη από υπερχείλιση 1176.12 m3
Άρα σχεδιάζεται δεξαμενή όγκου 1200 m3

## Slide 16
ΒΗΜΑ 10 (Υπολογισμός διαμέτρων των αγωγών για
οικονομικότερο σχεδιασμό δικτύου)
Με δεδομένες τις παροχές των αγωγών και θεωρώντας ταχύτητα νερού μέσα στους αγωγούς U = 1.5 m/s (δεδομένα), οι διάμετροι D υπολογίζονται για κάθε αγωγό από τη σχέση:
(9)
Η τελική διάμετρος (εσωτερική) κάθε αγωγού επιλέγεται με στρογγυλοποίηση ώστε να αντιστοιχεί στις διαμέτρους που κατασκευάζονται (Dεμπορίου)

## Slide 17
ΒΗΜΑ 11 (Εξασφάλιση πιέσεων)
Αν η κεφαλή του δικτύου βρίσκεται σε χαμηλότερο υψόμετρο από τα χωράφια ή σε υψηλότερο υψόμετρο, αλλά όχι αρκετό για να εξασφαλίσει να υπάρχει πίεση νερού σε όλες τις υδροληψίες, τότε φτιάχνουμε αντλιοστάσιο για να εξασφαλιστεί η πίεση (υδραυλικό φορτίο κεφαλής).
Η ελάχιστη πίεση που πρέπει να έχει μια υδροληψία είναι συνήθως 40-50 μέτρα (5 atm.) και βγαίνει προσθέτοντας:
Απαραίτητη πίεση λειτουργίας εκτοξευτήρα (20-35 μέτρα περίπου)
Γραμμικές και τοπικές απώλειες αγωγών (6-10 μέτρα περίπου)
Γραμμικές και τοπικές απώλειες μέσα στην υδροληψία (γιατί υπάρχει περιοριστής παροχής)
Σε περιπτώσεις που οι αρδ.μοναδες έχουν κλίση (μη οριζόντιες) μετράται και η υψομετρική διαφορά του υψηλότερου σημείου και της υδροληψίας.

## Slide 18
ΒΗΜΑ 11 (Εξασφάλιση πιέσεων)
Για την εξασφάλιση των πιέσεων υπολογίζεται το μανομετρικού φορτίο (η πίεση) στη δυσμενέστερη διαδρομή δικτύου.
Οι 2 δυσμενέστερες διαδρομές είναι συνήθως:
αυτή που καταλήγει στο μεγαλύτερο υψόμετρο υδροληψίας
αυτή που έχει το μεγαλύτερο συνολικό μήκος αγωγών
Υπολογίζεται το μανομετρικό φορτίο που προκύπτει στη κεφαλή του δικτύου και για τις 2 περιπτώσεις και επιλέγεται η δυσμενέστερη για σχεδιασμό.

## Slide 19
ΒΗΜΑ 11 (Εξασφάλιση πιέσεων)
Υδραυλικός Υπολογισμός (απλοποιημένη σχέση απωλειών ενέργειας):
Δh = J*L
L το μήκος του κάθε αγωγού: υπολογίζεται αν είναι γνωστές ο διαστάσεις των χωραφιών ή μέσω GIS ή autocad
J ο συντελεστής απωλειών πίεσης (νομογράφημα): Για την εύρεσή του χρειάζεται η (εσωτερική) διάμετρος D (mm) (Βήμα 10), και η ταχύτητα του νερού μέσα στον αγωγό (m/sec).
Η ταχύτητα που προηγουμένως θεωρήθηκε ίση με 1.5 m/s, τώρα, με δεδομένη τη διάμετρο D, πρέπει να υπολογιστεί ακριβώς, από τη σχέση (9).

## Slide 20
ΒΗΜΑ 11 (Εξασφάλιση πιέσεων)
Δυσμενέστερη Διαδρομή |  |  |  |  |  | 
 | L(m) | Q(m3/sec) | D (m) | u (m/sec) | J (m/km) | Δh (m)
Δεξ- Α | 12,568 | 0,066 | 0,250 | 1,34522293 | 6 | 0,075408
Α-Β (1.1) | 41,17 | 0,066 | 0,250 | 1,34522293 | 6 | 0,24702
Β-Γ (1.2) | 45,609 | 0,055 | 0,250 | 1,121019108 | 4,5 | 0,205241
Γ-Δ (1.3) | 20,037 | 0,044 | 0,200 | 1,401273885 | 7 | 0,140259
Δ- Ε (1.4) | 20,169 | 0,033 | 0,175 | 1,372676459 | 10 | 0,20169
Ε-ΣΤ (1.4.2) | 230,064 | 0,011 | 0,100 | 1,401273885 | 18 | 4,141152

## Slide 21
ΒΗΜΑ 11 (Εξασφάλιση πιέσεων)
Δίνονται
Θεωρείται (βλ. αρχή βημ.11)
Υπολογίζουμε από κάτω προς τα πάνω ως εξής:
75.8 + 50 = 125.800 (στήλες 4+5) Ημανομ. (δεξαμενής) = 50.7m
125.800 + 4.14 = 129.941 (στήλες 6+3)
129.941 + 0.20 = 130.143 κ.ο.κ.
Αρχή (1) | Πέρας (2) | Απώλειες Φορτίου Αγωγού (3) | Υψόμετρο Εδάφους Πέρατος (4) | Απαιτούμενο Φορτίο Πέρατος (m) (5) | Υψόμετρο Πιεζομετρικής Γραμμής Πέρατος (m) (6) | Φορτίο Πίεσης Πέρατος (m) (=6-4)
Δεξαμενή |  |  | 80,1 |  | 130,811 | 50,711
Δεξ. | Α | 0,075408 | 76,1 | 50 | 130,735 | 54,635
Α | Β | 0,24702 | 72,1 | 50 | 130,488 | 58,388
Β | Γ | 0,2052405 | 68,2 | 50 | 130,283 | 62,083
Γ | Δ | 0,140259 | 67,5 | 50 | 130,143 | 62,643
Δ | Ε | 0,20169 | 66,1 | 50 | 129,941 | 63,841
Ε | ΣΤ | 4,141152 | 75,8 | 50 | 125,800 | 50

## Slide 22
ΒΗΜΑ 12 (Ισχύς αντλίας)
H ισχύς της αντλίας που απαιτείται στην κεφαλή του δικτύου έτσι ώστε:
Να εξασφαλίζεται πίεση σε κάθε υδροληψία, τουλάχιστον ίση με 50 μέτρα
Να ικανοποιείται το μανομετρικό φορτίο που προκύπτει στην κεφαλή του δικτύου, όπως αυτό υπολογίσθηκε
Υπολογίζεται από τη σχέση:
P = (γ* Qσχεδ*Ημαν) / (75*n)
Όπου, γ = 1000 kg/m3 (πυκνότητα νερού)
Qσχεδ = 66 lt/sec
Ημαν = 50,711 m
n = 0,8 (συντελεστής απόδοσης της αντλίας, θεωρείται 80%)
Άρα P = 55,78 δηλαδή 56 Hp