## Slide 1: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

## Slide 2: ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΤΟ Ο ΗΧΟΣ
Sony Walkman («δημοσιογραφικό»)

## Slide 3: Ψηφιακό επαγγελματικό
Marantz PDM 660

## Slide 4: Τεχνικές προδιαγραφές για ψηφιακά μαγνητόφωνα
Χρήση εξωτερικού μικρόφωνου (1 ή 2)
Είσοδος XLR για μικρόφωνα
Εγγραφή μονοφωνική ή στερεοφωνική
Eγγραφή σε PCM WAV ή BWF
Τουλάχιστο 44.1 kHz & 16 bit
Σύνδεση με υπολογιστή με USB
Τροφοδότηση με ρεύμα και μπαταρίες

## Slide 5: TASCAM DR 100 MK III
Περίπου 370 Ευρώ

## Slide 6: Zoom H5
Περιπου 280 Ευρώ

## Slide 7: Tascam DR-40
Περίπου 200 Ευρώ
Tascam DR -05
Περίπου 100 Ευρώ

## Slide 8: Μικρόφωνα
Όχι εσωτερικά μικρόφωνα
Μικρόφωνα χειρός, με βάση
  Δυναμικά (πιο ανεκτικά, πιο φθηνά)
  Πυκνωτικά (πιο ακριβή, πιο απαιτητικά)
  Καρδιοειδείς (πιάνουν τον ήχο σε ευθεία γραμμή)
  παντοκατευθυντικά (πιάνουν τους ήχους από όλες τις κατευθύνσεις)
Μικρόφωνα πέτου (ψείρα)

## Slide 9
Δυναμικό καρδιοειδές
Περίπου 100 Ευρώ

## Slide 10: «ΨΕΙΡΕΣ»

## Slide 11: Audio Technica Pro 70
Μικρόφωνο πέτου
Καρδιοειδές
Περίπου 150 Ευρώ

## Slide 12: AKG C417PP
Μικρόφωνο πέτου
Περίπου 100 Ευρώ

## Slide 13: Κάρτες μνήμης
Compact flash
SD
Χωρητικότητα 2 ή 4 GB
Προσοχή στις μάρκες

## Slide 14: Πριν την ηχογράφηση
Εξοικείωση με το μηχάνημα: rfm!
Μπαταρίες γεμάτες & καβάντζα
Ρυθμίσεις για την εγγραφή
  Εξωτερικό/εσωτερικό μικρόφωνο
  Μόνο/στέρεο
  Φόρματ (WAV 44 ή 48 kHz, 16 ή 24 bit
δοκιμή

## Slide 15: ρυθμίσεις

## Slide 16: Την ημέρα της ηχογράφησης
Θέση μηχανής, πληροφορητή
Θέση μικροφώνων (μέχρι 30 εκ.)
Δοκιμαστική εγγραφή
Η εγγραφή αποθηκεύτηκε σωστά;
Ενδ. χρήση ακουστικών
Στο τέλος της συνέντευξης κρατάμε το μαγνητόφωνο σε ετοιμότητα!

## Slide 17: Μετά την ηχογράφηση
Μεταφορά του ηχητικού αρχείου στον υπολογιστή
Με usb
Ή
Με την κάρτα
Αποθήκευση (3) αντιγράφων
Μετατροπή αντίγραφου χρήσης σε mp3

## Slide 18: Επεξεργασία ήχου
Audacity (δωρεάν)
http://www.audacityteam.org/
Wavelab
www.steinberg.net/en/shop/wavelab.html
Περίπου 50 Ευρώ

## Slide 19: Εξοπλισμός για βίντεο
Βιντεοκάμερα με δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού μικρόφωνου
Ή
Φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα λήψης βίντεο
Μικρόφωνο πέτου ή μικρόφωνο που στερεώνεται στην κάμερα
Τρίποδας
Ακουστικά
Φωτισμός
Πολλοί σκληροί δίσκοι!

## Slide 20: Ιστοσελίδες
Oral History Society UK
http://www.ohs.org.uk/advice/getting-started/3/
Ask Doug (Boyd)
http://ohda.matrix.msu.edu/askdoug/
Εξοπλισμός βίντεο
http://ohda.matrix.msu.edu/2012/06/video-equipment/

## Slide 21: Inquitaudio – Nick Hayes
http://www.inquitaudio.co.uk/

## Slide 22: Οδηγός για βίντεο
Απόστολος Καρακάσης, «Εφόδιο για νέους ντοκουμενταριστές»
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3870