Υπολογισμός κοκκομετρίας με την αφή

Ακολουθούμε 4 στάδια στον προσδιορισμό:

- Πλάσιμο του χώματος με νερό (με υπομονή για τέλεια διΰγρανση).

- Δημιουργία «μπάλας» (αν δεν γίνεται ή αν δεν παραμένει μπάλα έχει πάρα πολλή άμμο).

- Δημιουργία «κορδέλας» (όσο μεγαλύτερη η κορδέλα τόσο περισσότερη η άργιλος).

- Αφή (σαν πλαστελίνη που κολλάει στα χέρια = πολλή άργιλος, μαλακή και αλευρώδης υφή = πολλή ιλύς, αν ακούς τριγμό κατά το τρίψιμο = πολλή άμμος).

Πιο αναλυτικά, ακολούθησε το παρακάτω διάγραμμα ροής (flowchart)

# Text boxes

4.

3.

2.

1.

ΠΗΛΩΔΕΣ

ΑΡΓΙΛΟ

###### ΠΗΛΩΔΕΣ

ΑΡΓΙΛΩΔΕΣ

Έχει άμμο, αλλά όχι πολύ;

Έχει άμμο, αλλά όχι πολύ;

Έχει άμμο, αλλά όχι πολύ;

ΙΛΥΟ

ΠΗΛΩΔΕΣ

ΙΛΥΟ

ΑΡΓΙΛΟ

ΠΗΛΩΔΕΣ

ΙΛΥΟ

ΑΡΓΙΛΩΔΕΣ

Είναι μαλακό σαν αλεύρι;

ΝΑΙ                           ΟΧΙ

Είναι μαλακό σαν αλεύρι;

ΝΑΙ                           ΟΧΙ

Είναι μαλακό σαν αλεύρι;

ΝΑΙ                           ΟΧΙ

ΑΜΜΟ

ΠΗΛΩΔΕΣ

ΑΜΜΟ

##### ΑΡΓΙΛΟ

ΠΗΛΩΔΕΣ

ΑΜΜΟ

ΑΡΓΙΛΩΔΕΣ

Κάνει τριγμό

(«κριτς-κριτς»)

ΝΑΙ                                  ΟΧΙ

Κάνει τριγμό

(«κριτς-κριτς»)

ΝΑΙ                                 ΟΧΙ

Κάνει τριγμό

(«κριτς-κριτς»)

ΝΑΙ                           ΟΧΙ

Πρόσθεσε νερό και ξεκίνα πάλι

Το χώμα:

-δεν κολλάει στο χέρι

-δεν κάνει μακριά κορδέλα

-δεν έχει λάμψη αν το τρίψεις

-είναι μαλακό

ΝΑΙ                                ΟΧΙ

Το χώμα είναι σαν πλαστελίνη, αλλά:

-δεν κολλάει τόσο πολύ

-είναι πιο μαλακό

ΝΑΙ                                  ΟΧΙ

Το χώμα:

-κολλάει στο χέρι

-κάνει μακριά κορδέλα

-λερώνει τα χέρια

-έχει λάμψη αν το τρίψεις

ΝΑΙ                          ΟΧΙ

ΠΗΛΟ

ΑΜΜΩΔΕΣ

Πλάσε την «μπάλα» σε κορδέλα πλάτους 3 cm με τον αντίχειρα και το δείκτη. Σπρώξε την αργά να βγει από το χέρι,

μέχρι που να κοπεί από το βάρος της. Είναι μεγαλύτερη από 2.5 cm;

ΝΑΙ									                   ΟΧΙ

ΑΜΜΩΔΕΣ

ΝΑΙ

Μήπως είναι πολύ υγρό; ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μήπως είναι πολύ στεγνό; ΟΧΙ

Παραμένει μπάλα όταν το πιέζεις;

ΝΑΙ                                        ΟΧΙ

Πάρε λίγο χώμα, όσο ένα αυγό. Ψέκασε νερό και πλάσε το μέχρι να γίνει σα στόκος

Πρόσθεσε χώμα

Πρόσθεσε νερό